Gyors felszerelési útmutató

Gyors felszerelési útmutató

iOS gyors felszerelési útmutató	2-7

Android gyors felszerelési útmutató	8-13

Provision-ISR PnV IP kamera

iOS gyors felszerelési útmutató:

# Kamera csatlakoztatása a LAN-hoz és a tápegységhez:

## Csatlakoztassa a kamerát a mellékelt AC tápegység használatával a 
230 Vac elektromos hálózathoz.

## Csatlakoztassa a kamerát a melléket számítógépes hálózati kábel segítségével egy Internet hozzáféréssel rendelkező routerhez. Győződjön meg arról, hogy a kamera LAN csatlakozójának zöld és sárga jelzőfénye világít-e.

## Várja meg amíg a kamera befejezi az indítási folyamatot (kb. 20 mp.).

# iPhone alkalmazás feltelepítése (ProvisionPnV)

## Telepítse fel az Apple App Store-ból az ingyenes „ProvisionPnV” alkalmazást.

## A telepítés befejezése után nyissa meg az előző lépésben feltelepített alkalmazást:

# Kamera hozzáadása:

## A megjelenő képernyőn válassza az „Add Camera”-t.

## Olvassa be a kamera alján található QR kódot, majd vigye be a jelszót és válassza a „done”-t.

Megjegyzés:

- Ebben a lépésben megváltoztathatja a kamera nevét.

- Az első telepítés végeztével erősen ajánlott a jelszó megváltoztatása. Az alapértelmezett jelszó megváltoztatásához menjen a kamera beállítási menüjében található „Password Setting”-be.

- A telefonnal azonos LAN hálózatra csatlakoztatott kamerákat a „Search” választásával automatikusan is megkeresheti.

- Amennyiben telefonja nem rendelkezik QR kódolvasó alkalmazással, akkor töltsön le egyet a App Store-ból, pl. QR Reader for iPhone https://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8 és telepítse fel azt.

# Gratulálunk!!!

Ezzel a kamera hozzáadásra került az iPhone-hoz. Érintse meg az élőkép megtekintéséhez. A kamera funkcionalitásának növeléséhez az alábbiakban ismertetésre kerülő beállítási lépések végezhetőek el.

Megjegyzés:

- Amennyiben a kép villogását tapasztalja, akkor menjen a kamera beállításába és állítsa át a „View mode”-ot (50/60 Hz) .az országban alkalmazott elektromos hálózatnak megfelelően.

- Amennyiben a kamera képe homályos, akkor forgassa el az optika külső gyűrűjét a kép fókuszának megfelelő beállításához.

# További beállítások:

A beállítási menübe történő belépéshez válassza a jobb oldalon felül látható nyilat, majd a „Camera Setting”-et.

## WiFi beállítás:

Annak érdekében hogy kamerát ne kelljen vezetékes LAN kapcsolaton keresztül használni ebben a pontban lehet a kamerát a vezetéknélküli számítógépes hálózathoz csatlakoztatni.

### Menjen a beállítási menüben található „WiFi Setting”-be.

### A kamera automatikusan meg fogja keresni az elérhető WiFi hálózatokat. Várja meg a keresési folyamat befejeztét. A keresési folyamat 20 mp-ig is eltarthat.

### Válassza ki a kívánt hálózatot, majd a következő képernyőn vigye be a hálózati jelszót.

## Helyi SD kártya beszerelése

Ebben a pontban hozzáadható, illetve beállítható a helyi videorögzítés céljára szolgáló a micro SD kártya.

### Helyezzen be egy max. 32 GB kapacitású micro SD kártyát az arra szolgáló foglalatba.

### Menjen a beállítási menüben található „SD Setting”-be.

### Válassza az „SD Format”-ot, majd erősítse meg szándékát a megjelenő ablakban.

Fontos megjegyzés:	Győződjön meg arról, hogy az „SD Status” „SD card recording”-ot mutat-e.

## Időbeállítás

A kamera élő képén és a rögzített fájlokon látható helyes időbélyeg céljából a kamera óráját be kell állítani.

### Menjen a beállítási menüben található „Time Setting”-be.

### A következő menüben kapcsolja „On”-ba a „Sync with Local Time”-ot. Ez frissíteni fogja a kamera idejét, majd automatikusan visszakapcsol „Off”-ra.

Provision-ISR PnV IP kamera

Android gyors felszerelési útmutató:

# Kamera csatlakoztatása a LAN-hoz és a tápegységhez:

## Csatlakoztassa a kamerát a mellékelt AC tápegység használatával a 
230 Vac elektromos hálózathoz.

## Csatlakoztassa a kamerát a melléket számítógépes hálózati kábel segítségével egy Internet hozzáféréssel rendelkező routerhez. Győződjön meg arról, hogy a kamera LAN csatlakozójának zöld és sárga jelzőfénye világít-e.

## Várja meg amíg a kamera befejezi az indítási folyamatot (kb. 20 mp.).

# Android alkalmazás feltelepítése (ProvisionPnV)

## Telepítse fel az Google Play Store-ból az ingyenes „ProvisionPnV” alkalmazást.

## A telepítés befejezése után nyissa meg az előző lépésben feltelepített alkalmazást:

# Kamera hozzáadása:

## A megjelenő képernyőn válassza az „Add Camera”-t.

## Olvassa be a kamera alján található QR kódot, majd vigye be a jelszót és válassza a „done”-t.

Megjegyzés:

- Ebben a lépésben megváltoztathatja a kamera nevét.

- Az első telepítés végeztével erősen ajánlott a jelszó megváltoztatása. Az alapértelmezett jelszó megváltoztatásához menjen a kamera beállítási menüjében található „Password Setting”-be.

- A telefonnal azonos LAN hálózatra csatlakoztatott kamerákat a „Search” választásával automatikusan is megkeresheti.

- Amennyiben telefonja nem rendelkezik QR kódolvasó alkalmazással, akkor töltsön le egyet a Google Play Áruházból, pl. QR Droid https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=hu és telepítse fel azt.

# Gratulálunk!!!

Ezzel a kamera hozzáadásra került az Android-hoz. Érintse meg az élőkép megtekintéséhez. A kamera funkcionalitásának növeléséhez az alábbiakban ismertetésre kerülő beállítási lépések végezhetőek el.

Megjegyzés:

- Amennyiben a kép villogását tapasztalja, akkor menjen a kamera beállításába és állítsa át a „View mode”-ot (50/60 Hz) .az országban alkalmazott elektromos hálózatnak megfelelően.

- Amennyiben a kamera képe homályos, akkor forgassa el az optika külső gyűrűjét a kép fókuszának megfelelő beállításához.

# További beállítások:

A beállítási menübe történő belépéshez válassza a jobb oldalon felül látható nyilat, majd a „Camera Setting”-et.

## WiFi beállítás:

Annak érdekében hogy kamerát ne kelljen vezetékes LAN kapcsolaton keresztül használni ebben a pontban lehet a kamerát a vezetéknélküli számítógépes hálózathoz csatlakoztatni.

### Menjen a beállítási menüben található „WiFi Setting”-be.

### A kamera automatikusan meg fogja keresni az elérhető WiFi hálózatokat. Várja meg a keresési folyamat befejeztét. A keresési folyamat 20 mp-ig is eltarthat.

### Válassza ki a kívánt hálózatot, majd a következő képernyőn vigye be a hálózati jelszót.

## Helyi SD kártya beszerelése

Ebben a pontban hozzáadható, illetve beállítható a helyi videorögzítés céljára szolgáló a micro SD kártya.

### Helyezzen be egy max. 32 GB kapacitású micro SD kártyát az arra szolgáló foglalatba.

### Menjen a beállítási menüben található „SD Setting”-be.

### Válassza az „SD Format”-ot, majd erősítse meg szándékát a megjelenő ablakban.

## Időbeállítás

A kamera élő képén és a rögzített fájlokon látható helyes időbélyeg céljából a kamera óráját be kell állítani.

### Menjen a beállítási menüben található „Time Setting”-be.

### A következő menüben válassza a „Sync with the Phone”-t. Ez automatikusan a telefon idejére fogja frissíteni a kamera idejét.

Memóriakártya PC videolejátszó letöltése:

http://www.masco.hu/szoftverek/Video_player_for_TF_card_record_file.rar

Műszaki adatok

Video

Képérzékelő	1/4” 1 Megapixel CMOS sensor

Minimális megvilágítás	0.3 Lux@F1.6 színes , 0 lux FF, IR LED be

Optika	6mm/F1.6 Megapixel HD lencsék,beépített IR szűrő

Tömörítési formátum	H.264

Felbontás	Fő adatfolyam: 720p(1280x720),
	Másodlagos adatfolyam: VGA (640*480),
	Harmadlagos adatfolyam: QVGA (320x240)

Képfrissítés	1~30 FPS

IR megvilágítás	12 db IR LED, IR megvilágítási távolság: 10 m

Hang

Kódolási formátum	G.711

Mikrofon	beépített 48 dB és Ø3,5 mm aljzat

Hangkimenet	normál Ø3,5 mm aljzat

Memóriakártya	micro SD kártyafoglalat, kártya tartalmának
	 távoli és helyi letöltése

Hálózat

Vezetékes	10Base-T/100Base-TX Ethernet aljzat

Protokol	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, UPnP, RTSP

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n WEP WPA/WPA2 titkosítás

Felhasználók	max. 20 online felhasználó egyidőben

Mozgatás	Pan: 355°, Tilt: 120° (állítható sebesség), max. sebesség: 90°/s

Riasztás

Riasztásérzékelés	mozgásérzkelés, 1 riasztásbemenet

Riasztás	1 riasztáskimenet, riasztásüzenet

Tápegység	5 Vdc/2 A

Teljesítmény fogyasztás	<6 W

Működési hőmérséklettartomány	-10°C~+50°C

Páratartalom	10%~85%

Méret (mm)	195x140x127

# Text boxes

Tápegység csatlakozó

LAN csatlakozó

Jelszó bevitele (alap: 888888)

Fordítsa a telefon kameráját a QR kód felé.

A kamera automatikusa fel fogja ismerni azt.

LAN csatlakozó

Tápegység csatlakozó

Fordítsa a telefon kameráját a QR kód felé.

A kamera automatikusa fel fogja ismerni azt.

Jelszó bevitele (alap: 888888)