Szerettei csak egy kattintásnyira vannak.....

3 lépéses üzembe helyezés

1. Csatlakoztatás

2. Alkalmazás telepítése

3. Megtekintés

Élőkép

Gesztusvezérlés

Lejátszás

Beállítások

1 Megapixeles kamera

Éjjel-nappali megfigyelés

Nagylátószögű - 3,6 mm-es optika

Fejlett H.264 tömörítési formátum

2 irányú hang*

Micro SD kártyá helyi rögzítés

Vezetéknélküli csatlakozás (802,11 b/g/n)

Mozgásérzékelés

iPhone/iPad/Android alkalmazás

PC nélkül elvégezhető telepítés

*a WP-717-hez nem elérhető

Plug&View (Csatlakoztasd és nézd) Le kell ezt egyáltalán fordítani???

Olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik ***

Csatlakoztatás

- Csatlakoztassa a kamerát egy konnektorhoz és egy az internetre csatlakoztatott routerhez.

- A PnV kamerák a legfrissebb („csatlakoztasd és nézd”) felhőtechnológiát alkalmazzák,mellyel egyszerűen csatlakoztathatja, a hálózati és hálózatnév (SSID) beállítások mellőzésével, helyi vezetéknélküli hálózatához a kamerát.

Alkalmazás telepítése

- Töltse le és telepítse a „Provision PnV” Provision-ISR alkalmazást App Store--ból vagy a Play Áruházból.

- Az alkalmazás segítségével keresse meg és csatlakoztassa a kamerát.

- Adja meg a kamera jelszavát (megtalálható a kamerán).

Megtekintés

Gratulálunk!

Plug & View kamerája üzemkész:

Élőkép

Kameráit egycsatornás vagy osztott képernyős megtekintése.

Gesztusvezérlés

Kép ujjak segítségével történő nagyítása és lekicsinyítése, valamint a kamera mozgásának vezérlése.

Lejátszás

Opcionális memóriakártyára helyileg rögzített fájlokat bárhonnan történő lejátszása.

Beállítások

Összes kamerabeállítás távoli végrehajtása.

Az új 3 megapixeles terméksorozat,

mikor éles... hát, tudja!

3 megapixeles valósidejű képfrissítés (30 fps)● 3 megapixeles

fél-valósidejűség (15 fps)

A 3MP termékcsalád az egyes csatornák nagyfelbontású rögzítésének és a rendszer megbízhatóságának elérése céljából a legmodernebb SOC (processzor) technikát alkalmazza. A „3MP” termékcsalád a felhasználó számára kiváló képminőséget biztosító elérhető legjobb felbontást nyújtja.

A termékcsalád különféle- otthoni, pénzügyi, kereskedelmi, vállalati, fuvarozási, valamint kormányzati és egyéb biztonsági igények kielégítésére alkalmas.

Hálózati videorögzítők (NVR-ek)

Egy szokványos telepítésnél az NVR (hálózati videorögzítő) az IP rendszer szíve. A hálózati videorögzítő biztosítja a kamerákkal való megfelelő kommunikációt és a csatlakoztatott kameráktól érkező adatok folyamatos rögzítését. A DVR-ektől (digitális videorögzítő) eltérően, az NVR–ek nem tömörítik az IP-kamerától kapott videojelet, csak a kamera által már tömörített jelet tárolja le.

Minden NVR támogatja az ONVIF (a „Nyílt Hálózati Videointerfész Fórum”) protokoll használatát, melyek egy új verzió megjelenéskor frissíthetőek. Az ONVIF IP kamerákra és NVR-ekre vonatkozó szabvánnyá váló kommunikációs protokoll, amely elősegíti különböző gyártók IP kameráinak és NVR-einek egyszerű és hatékony egymással történő kölcsönös kommunikációját. Mérnökeink, a telepítők Provision-ISR IP termékekkel történő munkájának lehető legegyszerűbbé tétele céljából, folyamatosan tökéletesítik és modernizálják IP eszközeink ONVIF-kompatibilitását.

A kétféle termékcsoportra felosztható Provision-ISR hálózati videorögzítők a 3 megapixeles, 1080p és 720p HD felbontású rögzítés használatát támogatják:

Hagyományos NVR-ek: Ez az NVR sorozat általános hálózaton keresztül, az IP kamerák közvetlen csatlakozásának szükségtelenné téve, csatlakozik és kommunikál az IP-kamerákkal, A telepítést végző szakember számára ez a rendszer és a kábelezésnél megtervezésénél nagyfokú rugalmasságot biztosít, azonban Kialakításához alapvető hálózatépítési és általános IP-beállítási ismeretek szükségesek.

Plug & View NVR-ek (Csatlakoztasd és nézd NVR-ek): Ezek az NVR-ek az IP kamerák számára kialakított zárt, belső hálózat működését biztosító switch-ként is üzemelnek. Az IP-kamerák, a PoE tápellátást és a kamerák megjelenítési, valamint rögzítési beállításainak automatikus végrehajtását biztosító, egyetlen hálózati kábellel csatlakoznak az NVR-hez. Ezen NVR-ek a hagyományos NVR-ekhez hasonlatosan néhány arra szolgáló csatornájuk által kommunikálhatnak bármilyen, a hálózathoz csatlakoztatott ONVIF kamerával. Az ilyen jellegű telepítéshez minimális hálózati vagy IP beállítási ismeret szükséges.

Modelljelölés magyarázata

A HD felbontásokat egy felfordított piramissal ábrázolhatóak.

Ha egy NVR a piramis csúcsán elhelyezkedő felbontás használatát támogatja, akkor,minden lejjebb lévő felbontásét is.

Pl., amennyiben egy NVR támogatja a 3 megapixeles (valósidejű) rögzítés alkalmazását, akkor a 2, 1,3 és 1 megapixeles (valósidejű) rögzítés alkalmazását is lehetővé teszi.

Modellnevek kezdőbetűinek jelentése:

NVR - 720p valósidej

NVR2 - 1080p valósidej

NVR3 - 3 MP valósidej

Balról az első felbontás az összes csatornán támogatott valósidejű rögzítési felbontás. A további felbontások nem-valósidejű, vagy csak néhány csatorna esetében valósidejű rögzítést biztosító felbontásokat jelentenek.

A jelölt és az összes alacsonyabb felbontás az összes csatornán támogatott valósidejű rögzítési felbontás.

10/100 Mbps PoE switch-ek

A Provision-ISR 10/100 Mbps PoE switch-ei az IP megfigyelőrendszerek telepítési igényeinek alapos ismeretében, különlösen gondos tervezéssel készültek. Figyelembe vettük az IP CCTV rendszerek egyedi telepítési követelményeit és ezek a legjobb eredmény és megbízhatóság bármilyen telepítési körülmények közötti biztosítása céljából beépítésre kerültek a switch-ekbe.

Magas fokú stabilitást és a speciális funkciókat alkalmazó kialakítás, mint pl.:

Minden modellen 2 feltöltés port

„CCTV üzemmód”

Túlfeszültség védelem

És még sok más....

Az összes modell megfelel az IEEE 802.3 szabványnak és automatikusan érzékeli a hálózati eszközök (PD) fogyasztását.

10/100 Mbps PoE switch-ek

4+2 portos 10/100 Mbps PoE- switch

Letöltés: 4x100 Mbps port

Feltöltés:: 2x100 Mbps port

60 watt (átlag 15 W, max. 30 W/csatorna)

Külső tápegység

IEEE 802.3 af/at Power over Ethernet szabvány kompatibilitás.

Max. 100 méter távolságig

Beépített túlfeszültség védelem

CCTV üzemmód:

- Max.  250 méterig 10 Mbps

- Vlan funkció: a biztonságot és az adatátviteli hatékonyságot javítandó nincs kommunikáció a letöltési portok között,

Falitartó / Lopásvédelmi zárnyílás / földelő csatlakozó

10/100/1000 Mbps Full Giga-Port PoE switch-ek

A Provision-ISR „Full Giga” Ethernet PoE switch-ei szakemberek számára készültek!

Az 1U (16/24 port) Giga PoE switch-ek minden egyes portjának valóidejű állapotát megjelenítő LCD kijelzővel történő felszerelésével kiemelkedő előnykerüt létrehozásra. Ez megkönnyíti a telepítést, megnöveli a használat biztonságát, valamint a mindennapos használat során hasznos információt nyújt, egy probléma femerülése esetén.

Alkalmazott jelölések:

Egy csatorna kimeneti teljesítménye (W)

Túlterhelés (OLP)

Rövidzárlat (SCP)

Alacsony feszültség/Túlfeszültség (figyelmeztetés)

Magas hőmérséklet (figyelmeztetés)

Alacsony terhelés (ULP)

PoE kiegészítők

1 csatornás PoE Ethernet feladó

Nem PoE port PoE-porttá történő átlakítása.

Olyan alkalmazáshoz, ahol normál „nem PoE switch” van, de a kamera megtáplálásához PoE funkciót kívánnak alkalmazni.

Letöltés: 16x100 Mbps port (szerintem ökörség)

Feltöltés: 2x1G port vagy 2 SFP (Combo) (Optikai) (szerintem ökörség)

250 watt (átlag 15 W, max.: 30 W csatornánként) (szerintem ökörség)

Beépített tápegység

IEEE 802 af/at Power over Ethernet szabvány kompatibilitás.

Max. 100 méter távolságig

Beépített túlfeszültség védelem

Rack tartófüllel

Egycsatornás PoE Ethernet leválasztó

Szétválasztja a PoE portot DC tápfeszültségre és 10/100 Mb/s-os Ethernet-re.

Olyan alkalmazásokhoz, ahol nem PoE eszközt kívánnak használni, de PoE switch van,. Az elosztó a bemeneti PoE port jelét 2 független kimeneti jelre, Ethernet + DC tápfeszültség(5/9/12 V) választja szét.

Szabályozható 5 Vdc/2 A, vagy 9 Vdc/1.5 A vagy 12 Vdc/1 A kimenet

Max. 12W kimeneti teljesítmény

Rövidzár védelem

Nagy hatásfokú DC/DC átalakító

IEEE 802 af Power over Ethernet szabvány kompatibilitás.

1 csatornás PoE hosszabbító

PoE jel további 100 méterrel történő kiterjesztése.

Olyan alkalmazásokhoz, ahol a kamera a PoE switch-től több mint 100 méterre helyezkedik el.

PoE Ethernet hatótávolság további, 100 m 10/100Mbps Ethernet-tel történő megnövelése

Nem szükséges kiegészítő tápegység

Automatikusan felismeri és megvédi a PoE eszközt a helytelen telepítésből eredő meghibásodástól

IEEE 802 af Power over Ethernet szabvány kompatibilitás.

2 csatornás PoE hosszabító

Egycsatornás PoE jelet 2 csatornára osztja szét, és további 150 méterrel terjeszti ki azt. Olyan alkalmazásokhoz, ahol 1 vagy 2 PoE kamera több, mint 100 méter távolságra helyezkedik el a PoE switch-től. A telepítés megkönnyítése, a kábelezési és munkaköltség csökkentése céljából lehetővé teszi két PoE kamera jelének egyetlen Etherneten keresztüli továbbítását..

PoE jel további 150 méterrel történő kiterjesztése.

10/100 Mbps-os Ethernet

2 kimeneti csatorna

Nem szükséges kiegészítő tápegység

Automatikusan felismeri és megvédi a PoE eszközt a helytelen telepítésből eredő meghibásodástól

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802 3u 100BASE-TX, IEEE802. 3af/at kompatibilitás.

Fali tartó / Földelő csatlakozó

DIN (csatlakozó/aljzat) kivitel több egység egy sorban egymáshoz történő illesztéséhez

Saját teljesítményfogyasztása miatt kb. 3 watt teljesítmény-veszteséget okoz

Kamerának megtáplálására fordítható *teljesítmény (W) függ: a kamerák számától, a kábelek hosszától és az ellátást biztosító POE port műszaki adatai által meghatározott teljesítménykorláttól!

Ethernet - koax átalakító (EPOC)

Olyan alkalmazásokhoz, ahol az IP kamera a már meglévő koaxkábel hálózat felhasználásával régi analóg kamerákat vált fel.

Az EPOC lehetővé teszi mind az áram, mind az Ethernet jelek létező koaxkábelen keresztül történő továbbítását.

Adó és vevő szett

Tápfeszültség és Ethernet továbbítása koaxon max. 500 m távolságig

Beépített tápegység

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802 3u 100BASE-TX, IEEE802. 3af/at kompatibilitás.

Beépített túlfeszültség védelem

„Nem PoE” adó/vevő kábelszett

Ethernet és tápfeszültség egyetlen Ethernet kábelen történő továbbításához.

Adó és vevő kábelszett

Max. 50 méter működési távolság

Kamera külső tápegység szükséges

Nem PoE kamera tápfeszültségének biztosítása