TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

MEKO

KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

# FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz.

Helytelen felszerelés vagy használat emberek és tárgyak súlyos sérülését okozhatja.

Figyelmesen és teljesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Szenteljen különös figyelmet a  szimbólummal jelölt fejezeteknek.

Ez személyi sérülés kockázatát jelzi, amely bekövetkezhet, ha azt nem tartják be pontosan.

Tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Mindig kapcsolja le a hálózati tápfeszültséget az automatizált kapun végrehajtott munkák megkezdése előtt.

Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat védővezetője tökéletesen működik és csatlakoztassa azt mindig a kapumozgatóhoz.

Az automatikus kapu- vagy ajtó felszerelése teljesen meg kell, hogy feleljen a 2006/42/EC Irányelvben meghatározott követelményeknek, különösen az EN 12445 és EN 12453 szabványoknak.

A hálózati tápfeszültség végleges csatlakoztatását, az automatikai rendszer üzembe helyezését és tesztelését csak szakképzett személy végezheti el (professzionális kapuszerelő), aki felelős a kockázatok felméréséért és a rendszer érvényes biztonsági szabályoknak történő megfelelőségének ellenőrzésért.

Ez a termék kizárólag a kézikönyvben meghatározott felhasználási célra került kialakításra és gyártásra.

Bármilyen ezen kívüli felhasználás veszélyeztetheti a termék sértetlenségét és biztonságát, ennél fogva szigorúan tiltott.

Az automatika gépkocsibejárók kapuinak mozgatására szolgál és semmilyen más felhasználási célra történő alkalmazásra nem alkalmazható.

Ne hagyja, hogy gyermeke játszhassanak a rádiótávvezérlővel és bármilyen más eszközzel, amely a kapuautomatika véletlenszerű elindítását okozhatja.

Karbantartásra kizárólag a PROTECO által gyártott eredeti alkatrészeket használjon.

Ne hajtson végre semmilyen átalakítást az automatikus kapu elemein.

A PROTECO SRL nem vállal felelősséget a nem általa gyártott alkotóelemekért és/vagy az automatizációs rendszerrel összeköttetésben használt eszközökért.

CE MEGFELEŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: 	PROTECO S.r.l.

Cím:	Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALY

kijelenti, hogy

Termék típusa:	MEKO elektromechanikus motor gördülőkapukhoz

Modell:		MEKO 6, MEKO 5, MEKO 8

Egyéb szerkezetekkel összeszerelve vagy más gépekbe beépítve a 2006/42/EC Berendezések Irányelv rendelkezéseinek megfelelő szerkezetet alkot, különös tekintettel a következő követelményekre: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.5.1, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.7.4.3.

Továbbá teljesíti az alábbi EEC Irányelvek alapvető követelményeit:

2006/95/EC	Kisfeszültségű Irányelv

2004/108/EC	Elektromágneses Összeférhetőségi Irányelv

Továbbá megfelel a következő szabványok alkalmazott részeiben található kikötéseknek:

EN 12453, EN 12445, EN 13604, EN12605, EN 13241-1

EN 55014-1,EN 55014-2

EN 60335-1, EN 60335-2-103

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

A gyártó szintén kijelenti, hogy ne engedélyezi a szerkezet elindítását, hacsak a szerkezet, amelyikbe beépítésre kerül vagy amelyiknek a részévé válik nincs a 2006/42/EC Berendezések Irányelvével összhangban álló szerkezetként kerül elismerve vagy annak nyilvánítva.

Castagnito, 2011. Október 3.	Angela Gallo

Igazgatótanács Vezetője

# TERMÉK LEÍRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

MEKO elektromechanikus motor lakó és kereskedelmi ingatlanok fogasléces mozgatású gördülőkapuinak automatizálásra szolgál.

Bármilyen a fentebb ismertetettől eltérő más felhasználás helytelen felhasználásnak számít és szigorúan tilos.

Az összes modell jellemzője az önzáró hajtási rendszer, amely a kaput annak teljesen becsukott helyzetében zárva tarja. Ennek köszönhetően nincs szükség kiegészítő zárra. A hálózati tápfeszültség hibája esetén a motor zárszerkezet kioldható, lehetővé téve a kapu kézi mozgatását (lásd 6. Fejezet).

A MEKO 4 változat, 24 Volt, akkumulátoros tartalék tápegységről is megtáplálható, mely lehetővé teszi a kapu kinyitását áramkimaradás esetén.

## Műszaki adatok

|  | MEKO 5 | MEKO 8 | MEKO 6 | MEKO 5 115V | MEKO 8 115V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tápfeszültség | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz | 24V Dc | 115V ~ 60Hz | 115V ~ 60Hz |
| Áramfelvétel | 1.2 - 1.7A | 1.2 - 2A | 0.7 - 10A | 2.0 - 2.3A | 2.8 – 3.2A |
| Motor teljesítmény | 250W | 300W | 80W | 280W | 330W |
| Kondenzátor | 8μF | 10μF | -- | 30μF | 30μF |
| Hővédelem | 150°C | 150°C | -- | 150°C | 150°C |
| Maximális erő | 350 N | 440 N | 400 N | 380N | 460N |
| IP védelmi fokozat | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Fordulatszám (1/min.) | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Nyitási sebesség | 10,5 m/min | 10,5 m/min | 6-11 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Kapu maximális tömege | 500 Kg | 800 Kg | 600Kg | 500 Kg | 800 Kg |
| Munkaciklus | 40% | 40% | 80% | 40% | 40% |

## Csomag tartalma

| 1 |  | MEKO motor |
| --- | --- | --- |
| 2 | MPIS05 | Motor szerelőlap |
| 3 | MGR0840Z | Hernyócsavar 8x40 |
| 4 | MVI3995E | 3.9x9.5 csavar motorfedélhez |
| 5 | MVI1050CZ | Ø10 10x50 csavar motor szerelőlap rögzítéshez |
| 6 | MRO10Z | Ø10 alátét motor- szerelőlap rögzítéshez z |
| 7 | MDAM10Z | M10 anya motor-szerelőlaphoz |
| 8 | MPC06 | SH70 gumiátvezető |
| 9 | MTP22 | Csavarnyílás fedél |
| 10 | MGR0610Z | Végálláskapcsoló tartó csavar 6x10 (csak B102 fém fogasléchez) |
| 11 | MVI0510BZ | TC 5 x10 horganyzott csavar kábelrögzítő bilincshez |
| 12 | MBC01 | Fekete kábelrögzítő bilincs |
| 13 | MVI4895DZ | Önmetsző TC 5x10 csavar kábelrögzítő bilincshez |
| 14 | MFAG01 | Sárga krimpelhető érvéghüvely |
| 15 | MMA02 | Végálláskapcsoló kalapács |
| 16 |  | Kioldókulcs |

## Méretek (mm)

# FELSZERELÉS

## Előzetes ellenőrzések

Az automatika helyes működésének biztosítása céljából a felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy a kapu szerkezete megfelelő az automatizáláshoz

- Ellenőrizze a kapu méreteit, tömegét és hogy a kapu fajtája megfelel az ilyen típusú automatizálásnak

- Biztosítsa a kapu sima és mindenféle akadálytól mentes nyitását és zárását, melyek a kapu kisiklását okozhatják.

- Ellenőrizze, hogy felszerelés helyén a talaj és az összes felület alkalmas a stabil telepítésre és a kapuautomatika megfelelő rögzítésére.

- Győződjön meg, hogy az automatika felszerelésének helye elég széles a talplemez elhelyezéséhez és a motor könnyen hozzáférhető-e áramkimaradás esetén.

- Biztosítsa, hogy az automatika felszerelésének helye nincs kitéve vízelöntés veszélyének, amennyiben igen szerelje az automatikát a talajszintnél magasabbra.

- Olyan esetekben, amikor az automatika járművek útvonalában vagy mozgási területén kerül telepítésre ajánlott a véletlen rongálás ellen védeni.

- A telepítés helyén biztosítson hatékony érintésvédelmi (földelési) rendszert.

- Győződjön meg arról, hogy az infrasorompók rögzítésére szolgáló felületek simák és elég egyenletesek az adó- és vevőegység tökéletes egyvonalba állításához. Azoknak egymást közvetlenül, visszaverődés nélkül kell látniuk.

## Elektromos rendszer

### ALAPVETŐ FELSZERELÉS

### ELEKTROMOS KÁBELEK MEGHATÁROZÁSA

Az elektromos rendszerhez szükséges kábelek (nem tartalmazza a csomag) eltérőek lehetnek a felszerelt eszközök típusának és mennyiségének megfelelően.

|  |  | 230V | 24V |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mechanikus élvédelem | 2x0,75 | 2x0,75 |
| B | Hálózati tápfeszültség | 2x1,5+T | 2x1,5+T |
| C | Infrasorompó vevő | Rx 4x0,75 | Rx 4x0,75 |
| C1 | Infrasorompó adó | Tx 2x0,75 | Tx 2x0,75 |
| D | Kulcsoskapcsoló | 2x0,75 | 2x0,75 |
| E | Jelzőlámpa | 2x0,75 | 2x0,75 |

## Előzetes felszerelési munkálatok és a rögzítőlemez elhelyezéséhez szükséges kőművesmunkák

Hozzávetőlegesen azonosítsa be az egyes elemek helyét és folytassa a következők szerint:

- A 2. és 3. Ábrán látható méretek figyelembevételével ássa ki a motor alapjának gödrét a rögzítőlemez méreteinek figyelembevételével. Hagyjon mindegyik oldalon kb. 5 cm-rel nagyobb helyet.

- Helyezzen el egy vagy két védőcsövet az elektromos kábelek számára, úgy hogy azokat könnyedén át tudja vezetni a motor rögzítőlemezén elkészített nyílásokon. Figyeljen a rögzítőlemez irányára: a kábelek átvezetésére szolgáló nyílások a kapuval oldalán helyezkedjenek el (lásd 
3. Ábra).

- Tegyen betont a kiásott gödörbe, úgy hogy annak felülete vízszintes és sima legyen. Várja meg amíg a beton megszilárdulását (ez néhány napot is igénybe vehet).

- Helyezze a kábelek átvezetőcsöveit a rögzítőlemez nyílásaiba, majd rögzítse a motor talplemezét a betonhoz megfelelő rögzítőszerkezet segítségével (pl. acéldübel). Ne használjon erre a célra nejlontiplit!

- Vágja le a kábelek csöveinek végét kb. 3 cm-rel a rögzítőlemez szintje felett és vezesse át azokon a kiegészítők és a hálózati tápfeszültség vezetékeit a 
2. Ábrának megfelelően. A kábelek hosszát hagyja kb. 30~50 cm-rel hosszabbra az átvezető cső végétől, hogy a vezérlőpanel bekötését könnyen el tudja végezni.

## Motor felszerelése

- Emelje le a motor burkolatát és tegye a motor talpába a négy hernyócsavart. A hernyócsavaroknak a motor talpának alsó oldalán kb. 
20 mm-re kell kiállniuk (4. ábra).

- Helyezze az M10 csavarokat az alátétekkel és az anyacsavarokkal a motor alaplapján található hosszúkás nyílásokba (5. ábra).

- Vezesse keresztül a kábeleket a motor alaplapján erre szolgáló nyíláson (6. Ábra) és óvatosan engedje a motor alaplapját a rögzítő lemezre.

- Tegye az M10 csavarokat a motor alaplapján található hosszúkás nyílások közepére.

- Egy vízmérték használatával ellenőrizze, hogy a motor tökéletesen vízszintes-e (7. Ábra). Amennyiben nem, akkor állítsa be a négy hernyócsavart megfelelően és húzza meg az M10 csavarokat. Húzza meg az önzáró anyacsavarokat a motor talpának mindkét oldalán.

- Oldja ki a kézikioldót a motor kézi működtetéséhez a kézikönyv 
6. Fejezetének megfelelően.

## Fogasléc összeszerelése

### B117 fogasléc felszerelése – PVC fogasléc M4 20x26mm belső fémrúddal (0.5m darabok)

- Mozgassa kézzel a kaput nyitott helyzetbe.

- Igazítsa az első fogaslécdarabot a kapu élére és engedje le azt a fogaskerékre. Vízmérték használatával ellenőrizze a fogaslécdarab vízszintes helyzetét.

- A mellékelt önmetsző csavarok segítségével rögzítse az első fogaslécdarabot a kapuhoz. A csavarokat a rögzítőnyílás közepén rögzítse a 8. Ábrán ábrázoltak szerint.

- Zárja vissza a kaput kézzel kb. 0.5 méterrel és csatlakoztassa a második darab fogaslécet az elsőhöz és helyezze azt a motor fogaskerekére.

- Tartsa a fogaslécet egyenesen és rögzítse azt a kapuhoz.

- Ismételje meg ezt az eljárást mindaddig, amíg a fogaslécek a kapu teljes hosszában a helyükre nem kerülnek.

- Ha az utolsó darab esetében a fogasléc részlegesen túllóg a kapu élén, akkor azt ne vágja le. Ebben az esetben szereljen fel egy az utolsó fogaslécet tartó kiegészítő tartót (9. Ábra).

- Annak elkerülése érdekében, hogy a kapu súlya a motor fogaskerekét terhelje, engedje ki az M10 csavarokat és állítsa a négy hernyócsavar segítségével a motort egy kicsit lejjebb, oly módón, hogy a fogak között 1~2 mm-es hézag maradjon, majd húzza meg ismételten az M10 csavarokat és anyacsavarokat is.

### B102 hegeszthető fém fogasléc– fémfogasléc M4 12x30mm (1m darabok)

- Mozgassa kézzel a kaput nyitott helyzetbe.

- Szerelje a három menetes távtartót az első fogaslécdarabra. A csavarokat a rögzítőnyílás közepén rögzítse a 
10. Ábrán ábrázoltak szerint.

- Igazítsa az első fogaslécdarabot a kapu élére és engedje le azt a fogaskerékre. Vízmérték használatával ellenőrizze a fogaslécdarab vízszintes helyzetét (11. Ábra).

- Hegessze az első menetes távtartót a kapura.

- Mozgassa a kaput kézzel egy kicsit záró irányba, ügyelve arra, hogy a fogasléc mindig a motor fogaskerekén üljön, hegessze fel a második és a harmadik menetes távtartót is.

- Helyezze a második fogaslécdarabot az első mellé egy felfordított fogaslécdarab segítségével, hogy a fogaslécek fogainak szinkronját biztosítani tudja (12. Ábra).

- Mozgassa tovább a kaput, majd hegessze fel a három menetes távtartót.

- Ezt a műveletsort ismételje meg mindaddig, amíg a fogaslécek a kapu teljes hosszában a helyükre nem kerülnek.

- Ha az utolsó darab esetében a fogasléc részlegesen túllóg a kapu élén, akkor azt ne vágja le. Ebben az esetben szereljen fel egy az utolsó fogaslécet tartó kiegészítő tartót (9. Ábra).

- Annak elkerülése érdekében, hogy a kapu súlya a motor fogaskerekét terhelje, engedje ki az M10 csavarokat és állítsa a négy hernyócsavar segítségével a motort egy kicsit lejjebb, oly módón, hogy a fogak között 1~2 mm-es hézag maradjon, majd húzza meg ismételten az M10 csavarokat és anyacsavarokat is.

Ellenőrizze le, hogy a fogasléc és a motor fogaskereke közötti beállított hézagot megtartása mellett a kapu rendben eléri-e a mechanikai végállásokat. Biztosítsa, hogy a kapu mozgásának teljes hosszában ne alakuljon ki súrlódás.

## Végálláskapcsoló-tartók összeszerelése

### B117 fogasléchez tartozó PVC tartók

- Azonosítsa be a motornak a kapuhoz képest elfoglalt helyzetének megfelelően a nyitási és zárási végállás-elütő tartóját (13. ábra).

- Kézzel zárja vissza a kaput a zárási mechanikai ütközőtől maximum 3 cm-nyi távolságra.

- Helyezze fel a fogaslécre a zárási végállás-elütő tartót és csúsztassa azt a végálláskapcsoló aktiválásáig (14. Ábra).

- Jelölje be a tartó helyzetét a fogaslécen majd óvatosan nyissa ki a kaput és rögzítse a tartót a fogaslécre a megjelölt helyen.

- Kézzel nyissa ki a kaput (a kapu vége egyvonalban legyen az oszlop szélével).

- Helyezze fel a fogaslécre a nyitási végállás-elütő tartót és csúsztassa azt a végálláskapcsoló aktiválásáig (15. Ábra).

- Jelölje be a tartó helyzetét a fogaslécen majd óvatosan nyissa ki a kaput és rögzítse a tartót a fogaslécre a megjelölt helyen.

A végálláskapcsolók felszerelésének befejeztével nyissa ki és zárja be kézzel a kaput annak ellenőrzése képen, hogy a végálláskapcsoló elütők a mechanikai ütközök elérése előtt mindig aktiválják-e a végálláskapcsolókat. Ez az ellenőrzés nagyon fontos az automatizáció megfelelő működésének és a kapu jó mechanikai állapotának megőrzése szempontjából.

### Univerzális fémtartók

- Azonosítsa be a motornak a kapuhoz képest elfoglalt helyzetének megfelelően a nyitási és zárási végállás-elütő tartóját (16. ábra).

- Kézzel zárja vissza a kaput maximum 3 cm-nyi távolságra a zárási mechanikai ütközőtől.

- Tegye a két rögzítőcsavart a zárási végállás-elütő tartójába.

- Helyezze fel a fogaslécre a zárási végállás-elütő tartót és csúsztassa azt a végálláskapcsoló aktiválásáig (14. Ábra).

- Rögzítse a csavarokkal a tartót a fogaslécre.

- Kézzel nyissa ki a kaput (a kapu vége egyvonalban legyen az oszlop szélével).

- Tegye a két rögzítőcsavart a nyitási végállás-elütő tartójába.

- Helyezze fel a fogaslécre a nyitási végállás-elütő tartót és csúsztassa azt a végálláskapcsoló aktiválásáig (15. Ábra).

- Rögzítse a csavarokkal a tartót a fogaslécre.

A végálláskapcsolók felszerelésének befejeztével nyissa ki és zárja be kézzel a kaput annak ellenőrzése képen, hogy a végálláskapcsoló elütők a mechanikai ütközök elérése előtt mindig aktiválják-e a végálláskapcsolókat. Ez az ellenőrzés nagyon fontos az automatizáció megfelelő működésének és a kapu jó mechanikai állapotának megőrzése szempontjából.

# ELEKTROMOS VEZETÉKEZÉS

Vezesse be az elektromos kábeleket a vezérlőpanel házába a mellékelt gumilemezen keresztül és tegye azt a motor alapján kialakított megfelelő nyílásba (17. Ábra).

Csatlakoztassa a hálózati tápfeszültség kábelét a megfelelő csatlakozóhoz 
(18. Ábra). Kövesse a vezérlőpanel kézikönyvének útmutatását a vezetékezés helyes kialakítása érdekében.

Csatlakoztassa az összes védővezetőt (földelőkábelt) a mellékelt fül segítségével a motor alapján található  jelölésű pontra.

# ELINDÍTÁS

Kapcsolja be a rendszer hálózati tápfeszültségét és figyelmesen ellenőrizze le a motor, és a rendszerhez csatlakoztatott valamennyi kiegészítő és biztonsági eszköz működését.

Különösképpen ellenőrizze le, hogy az elektromos végálláskapcsoló mindig azelőtt aktiválódik, hogy a kapu elérné a mechanikus ütközőket, mind nyitáskor, mind záráskor. Helyezze fel az M10-es csavarokat takaró (19. Ábra) és helyezze fel a motor fedelét, majd rögzítse azt a két oldalsó csavarral.

Ezt a kézikönyvet adja át a végfelhasználónak és mutassa meg az automatika helyes használatának és a kapu hálózati tápfeszültség kimaradása esetén, a kézi működtetésre történő átállításának módját.

# KÉZI MŰKÖDTETÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTÁLLÍTÁS ELJÁRÁSA

A kapu véletlen aktiválásának elkerülése érdekében mindig kapcsolja le a hálózati tápfeszültséget a kézi vagy a normális működtetésre átállás folyamata idejére.

## Motor kioldása kézi működtetéshez

- Fordítsa el a piros műanyag kupakot, helyezze a kulcsot a kioldózárba és fordítsa el azt az óramutató járásával ellentétes irányba 
(20. Ábra).

- Fordítsa el a kart teljesen nyitott helyzetbe (90°).

- A megkívántak szerint nyissa ki vagy zárja be a kaput.

## Automatikus működés visszaállítása

- Zárja vissza a (90°).

- Fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, majd vegye ki azt és hajtsa vissza a piros műanyag védőkupakot.

- Kézzel mozdítsa el a kaput amíg a motor hajtóműve ismét össze nem kapcsolódik.

- Állítsa vissza az automatizációs rendszer hálózati tápfeszültségét.

A kioldókulcsot a kezelési kézikönyvvel együtt mindig tartsa biztonságos helyen.

# KARBANTARTÁS

Évente legalább két alkalommal ellenőrizze le az automatika helyes működését, különösen a biztonsági eszközökre, a motor erejére, a kézikioldó rendszer működésére és az összes mozgó mechanikai elemre való tekintettel. Amennyiben bármelyik alkatrészen jelentős kopás figyelhető meg, akkor azt a Proteco-tól vagy valamelyik közvetítőjétől be kell szerezni és azonnal ki kell cserélni.

# ÁRTALMATLANÍTÁS

Ne szennyezze a környezetet!

Néhány alkatrész szennyező anyagot tartalmazhat. Ezeket az anyagokat a hatályban lévő szabályozásnak megfelelően a legközelebbi feljogosított gyűjtőhelyekre kell továbbítani a helyi érvényben lévő jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő ártalmatlanítás céljából.

# Text boxes

TARTOZÉKOK LISTÁJA

1. Ábra

2. Ábra

3. Ábra

4. Ábra

7. Ábra

5. Ábra

6. Ábra

8. Ábra

9. Ábra

10. Ábra

11. Ábra

12. Ábra

Zárási	Nyitási

végállás	végállás

13. Ábra

Baloldali szerelésű motor

Nyitási	Zárási

végállás	végállás

Jobboldali szerelésű motor

14. Ábra Nyitási végállás – jobboldali motor

15. Ábra Zárási végállás – jobboldali motor

Zárási	Nyitási

végállás	végállás

16. Ábra

Baloldali szerelésű motor

Nyitási	Zárási

végállás	végállás

Jobboldali szerelésű motor

14. Ábra Nyitási végállás – jobboldali motor

15. Ábra Zárási végállás – jobboldali motor

17. Ábra

18. Ábra

19. Ábra

20. Ábra

5. Ábra

6. Ábra