MOVER

# Felszerelési és használati utasítás

# Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz.

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

#### Felszerelési utasítások

MIELŐTT ELKEZDENÉ A MEGHAJTÓ MOTOR FELSZERELÉSÉT ELLENŐRIZZE, HOGY:

- A kapunak tökéletesen kell mozognia (kerekek jól zsírozottak).

- A kaput felszerelték a nyitó és záró irányban mechanikus ütközőkkel.

#### A meghajtómotor rögzítése

Rögzítse megfelelően a P1 motor alaplemezét a földhöz, figyelembe véve az A ábrán előírt méreteket.

Rögzítse a meghajtómotort az alaplemezhez 
(B ábra) a mellékelt M10x60 csavarokat használva.

Mindegyik csavarhoz két M10 anya és két 10 átmérőjű alátét van .

Az első anya a csavarhoz rögzíti a meghajtómotort, a második az alaplemezhez rögzíti a motort, és a magasság finom beállítására szolgál.

A rögzítő csavarok lehetővé teszik a motor függőleges állítását kb. 15 mm-en belül. Ennek elérésére a motor elhelyezésénél hagyjon kb. 30 mm-t az alaplemez és a meghajtómotor között (B ábra), hogy a felszerelés után mind függőlegesen, mind vízszintesen a motort tökéletesen be lehessen állítani.

A fogasléc rögzítése

A fogaslécet, melyet 0,5 méteres darabokban szállítunk, hegeszteni vagy csavarozni kell a kaput tartó szerkezetéhez.

Nyissa ki teljesen a kaput.

Tegye az első méter fogaslécet a motor fogaskerekére, a lécet tökéletesen szintezte ki, és rögzítse a kapu szerkezetéhez ( Fig. E/a. ).

Mozgassa egy méterrel előre a kaput, tegye a második méter fogaslécet az elsőre, követve a léc formáját és tökéletesen kiszintezve a lécet rögzítse a kapu szerkezetéhez. ( Fig. E/a. ).

Ismételje a fenti eljárást a kapu teljes hosszában.

Mivel a kapu nem szabad, hogy ránehezedjen a motor fogaskerekére, ettől a pillanattól a meghajtómotort 1-2 mm-rel lejjebb kell állítani a függőleges beállító csavarjaival ( Fig. E/a. )..

Szerelje fel és szabályozza be a végállás-kapcsoló lemezeket a fogaslécekre úgy, hogy a kapu ne ütközzön fel az  előírt mechanikus ütközőkre  ( Fig. E/b-c ).

A MEGHAJTÓMOTOR KIOLDÁSA KULCCSAL

Helyezze a kulcsot a kioldó nyílásba és fordítsa az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy kioldja a meghajtómotort és az óra mutató járásával megegyezően, hogy lezárja azt ( Fig. C ).

VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA NÉLKÜLI HASZNÁLAT

Ha ki akarja próbálni a meghajtómotort a vezérlő elektronika nélkül, vegye figyelembe, hogy a kék vezeték a nulla vezető, a kondenzátort pedig a fekete és a barna vezeték közé kell kapcsolni (Nyitás és Zárás).

#### FIGYELEM!

- Alkatrészek:

Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

- Figyelmeztetés:

Ne szerelje a meghajtómotort lejtős területen álló kapura.

- Csak a beépített vezérlő elektronikát használja.

- Gyártó nem felelős a nem megfelelő és ésszerűtlen felszerelésből eredő hibákért.

- A készüléket az érvényben lévő szabályok és normák figyelembe vételével kell felszerelni és használni.

- Minden elektromos bekötést a készülék áramtalanítása után kell elvégezni.

Méretek:

Műszaki adatok:

| MOVER | 4 | 4C | 5 | 5C | 8 | 8C | 15 15V | 15T 15TV | IND8 | IND15 IND15V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tápfeszültség | V | 12 dc | 12dc | 220 ac | 380 | 220 | 220 |
| Motor teljesítmény | W | 80 | 80 | 200 | 200 | 350 | 350 | 600 | 600 | 350 | 600 |
| Áramfelvétel | A | 0,7-5 | 0,7-5 | 1,2-2 | 1,2-2 | 1,2-2 | 1,2-2 | 1-3,7 | 0,8-2,1 | 1,2-2 | 1-3,7 |
| A kapu sebessége | m/ perc | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Állítható tolóerő | N | 80-500 | 80-500 | 30-400 | 30-400 | 80-1000 | 80-1000 | 90-1700 | 90-1700 | 80-1000 | 90-1700 |
| Max. kapu tömeg | kg | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 600 | 1500 | 1600 | 700 | 1000 |
| Kondenzátor | mF | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 20 |
| Hővédelem | C | 135 |
| Működési tartom. | C | -35 - +85 |
| Terhelési arány (munka-állás) | % | 30 | 50 | 80 | 50 |
| Végállás kapcsoló |  | mechanikus |
| Motor fordulatszáma | ford / perc | 1400 |
|  |  | 12 4 | 18 3/8” | 12 4 | 18 3/8” | 12 4 | 18 3/8” | 12 4 | 17 ½” |
| Felépítés |  | Epoxy festésű alumínium |
| Súly | kg | 9,9 | 12,9 | 12,5 |

A kapunyitó működtetéséhez szükséges rádióvevő készülék a távirányítás céljára szabadon használható 433,92 MHz-es frekvenciasávot használja.

Vezetékezés:

| VEZETÉKEK LEÍRÁSA | 230 Volt | 12 Volt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meghajtómotor | A | 3 x 1,5 + GND | 2 x 1 |
| 2 | Vezérlőegység | B | 2 x 1,5 + GND | 2 x 1,5 + GND |
| 3 | Fotócella | C C1 | 4 x 1 2 x 1 | 4 x 1 2 x 1 |
| 4 | Antenna | D | 2 x 1 | 2 x 1 |
| 5 | Külső rádióvevő | E | 2 x 1 | 2 x 1 |
| 6 | Villogó fény | F | 2 x 1 | 2 x 1 |
| 7 | Kulcsos kapcsoló | B | 2 x 1 | 2 x 1 |

A motor részei és tartozékai:

1	1 db Meghajtómotor

2	1 db Motor talapzat (alaplemez)

3	2 db Kézi kioldókulcs

4	4 db Galvanizált M10x60 csavar a motor rögzítéséhez,

5	8 db Galvanizált M10 anya,

6	8 db M10 átmérőjű galvanizált alátét,

7	4 db Galvanizált M5x10 csavar a motor burkolat rögzítéséhez,

8	1 db Gumiharang, rugó és kalapács a végállás kapcsolóhoz,

9	2 db Végállás kapcsoló elütő lemeztartó  és elütő lemez,

10	8 db Galvanizált 3,9x10 csavar a végállás kapcsoló rögzítéséhez.