Tartalomjegyzék

A	ALKATRÉSZ LISTA	4

B	Technikai adatok és főbb jellemzők	5

B.1	Főbb tulajdonságok	5

B.2	Technikai adatok	6

B.3	Felszerelés ellensúllyal kiegyensúlyozott kapura	6

C	Sín összeszerelés	7

D	Felszerelés	8

D.1	Meghajtómotor összeszerelése a sínnel	9

D.2	Meghajtómotor és a sín rögzítése	9

D.3	Vészkioldó	10

E	Üzembe helyezés	11

E.1	Kapu nyitási határának beállítása	11

E.2	Kapu zárási határának beállítása	11

E.3	Erő beállítás	12

E.4	Infrasoromók beállítása	12

E.5	Infrasormpó teszt	13

E.6	Akadályérzékelés beállítás	13

E.7	Kapu nyitott állapot riasztásjelzés beállítás	14

E.8	Automata zárásiidő beállítás	14

E.9	2000 ciklusriasztás beállítás	15

E.10	Rádiótávvezérlők kiválasztása	15

E.11	Üzembe helyezés befejezése	16

F	Rádió távvezérlő programozás	16

F.1	Kódolás	16

F.2	Törlés	16

G	Vezetékezési ábra	17

H	Infrasorompó vezetékezési ábra (kiegészítő eszköz)	18

I	Végfelhasználói útmutató	18

Tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen!

- Ne engedje gyerekeknek, hogy játszanak a garázskapu mozgató berendezéssel.
Tartsa mindig olyan helyen a távirányítókat, ahol gyerekek nem érik el.

- Folyamatosan figyelje a mozgó garázskaput, míg ki nem nyit, illetve be nem csuk. Ne menjen közel a garázskapuhoz, csak ha teljesen be van csukva, vagy ha teljesen fel van nyitva.

- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a mozgató berendezés és a kapu hibátlan állapotban van. Fokozottan fordítson gondot arra, hogy a kábelek, a rugó és a rögzítő csavarok kifogástalan állapotban legyenek, ne látszódjon rajtuk sérülés, elöregedés, kilazulás vagy bármilyen rendellenesség nyoma.

- Ne használja a berendezést, ha javításra vagy karbantartásra szorul!

- A szakszerűtlen telepítés, vagy nem rendeltetésszerű használat komoly baleset forrása lehet.

# ALKATRÉSZ LISTA

A Libra Kit mozgató berendezést 2 doboz tartalmazza, melyeket az alábbi táblázatok mutatnak:

- Garázskapunyitó csomag;

- Sín csomag;

# Technikai adatok és főbb jellemzők

## Főbb tulajdonságok

| Ajtóműködtetés | A nyit-állj-zár-állj ciklus a távvezérlő gombjának egyszerű megnyomásával vezérelhető. A kapu mozgásakor a beépített lámpa automatikusan bekapcsol, és 3 perc múlva kialszik. |
| --- | --- |
| Motor | A vezérlőegység lassú indítás és megállás funkciója zajtalan és hosszantartó működést biztosít. |
| Öndiagnosztika | A garázskapunyító kijelzője megkönnyíti a működés felügyeletét és a hibakeresést. L=normál F=megszakított H=sikertelen olvasás A=infrasorompó állapot |
| Figyelmeztető funkció | Ha a kapu több, mint 10 percig nyitva marad egy figyelmeztető hangjelzés hallható. A figyelmeztető hangjelzés automatikusan megszűnik, a kapu visszacsukódásakor (lásd 10.o.). |
| Tápellátás kiesés | A kapu nyitható kézzel a vészkioldó kötelének meghúzásával (további info az 5. oldalon). |
| Kiegészítő eszközök | A vezérléshez infrasorompók csatlakoztatása lehetséges. (lásd 14. o.). |
| Automata zárás | Az automatikus zárás ideje 30mp-től 240mp-ig állítható be. |
| 2000 ciklus figyelmeztetés | Amikor a garázskapunyitó 2000 ciklust lefutott egy hangjelzés hallható, amelyik figyelmezteti a felhasználót a megkívánt karbantartások kivitelezésére (lásd 11. o.). |

## Technikai adatok

|  | LIBRA | LIBRA PLUS |
| --- | --- | --- |
| Tápfeszültség | 230Vac/50Hz |
| Motor tápfeszültség | 24Vdc |
| Emelő teljesítmény | 700N | 1100N |
| Motor teljesítmény | 100W | 150W |
| Készenléti teljesítmény | 4W |
| Kapu méretek | max. 8m2 | max. 11m2 |
| Kapu magasság | max. 2m |
| Sín hossz | 3m |

## Felszerelés ellensúllyal kiegyensúlyozott kapura

Ahhoz, hogy ezt a garázskapunyitót egy ellensúllyal kiegyensúlyozott garázskapuval használja, szükséges az ARC jelzésű (kiegészítőként megvásárolható) illesztőkar felszerelése.

Mielőtt beállítja a sínt, kérjük nézze meg a következő utasításokat:

- Vegye ki a mozgó kocsit a sínből.

- Távolítsa el a mozgó kocsi 4 db csavarját és nyissa ki azt.

- Cserélje ki az egyenes kart a „bumeráng” karra, amelyik az ARC illesztőkarral jön.

- Zárja vissza a kocsit és rögzítse a csavarokat.

- Helyezze vissza a kocsit a sínbe és folytassa a felszerelést.

Kérjük, kövesse az ARC illesztő utasításait annak a kapuhoz történő rögzítésekor.

# Sín összeszerelés

- Nyissa ki a sín csomagját.

- Terítse ki a sínt a padlón, amint azt az ábra mutatja.

- Csatlakoztassa a sín részeit egymáshoz a szállított csatlakozó elemeken keresztül, olyan módon, hogy a reteszek láthatóak legyenek.

- Rögzítse az anyacsavart egy 13-as csőkulccsal.

- Állítsa be a az ábrán látható távolságot, amint azt a rajz mutatja.

# Felszerelés

Figyelem: Gondosan kövesse az összeszerelési utasításokat. A hibás felszerelés súlyos sérüléseket okozhat.

- Mielőtt folytatja az összeszereléssel, távolítsa el az összes szükségtelen csomagot és helyezze használaton kívül a nem használt felszereléseket, meggátolja azok működését.

- Győződjön meg, hogy a kapu kézzel könnyen nyitható és csukható és ellenőrizze le, hogy a kapu jó mechanikai állapotban van-e és megfelelően ki van-e egyensúlyozva.

- Úgy rögzítse a garázskapunyitót, hogy a vészkioldó kötele elérhető legyen kevesebb, mint 1,8m magasságra a padlótól.

- Szereljen fel valamilyen egy a garázskapumozgtatót vezérlőeszközt a kapu látótávolságán belül, de kellő távolságra bármelyik mozgó résztől minimum 1,5m magasságban.

- Helyezzen ki figyelmeztető jelzéseket – feltűnő helyre vagy a felszerelt vezérlőeszköz közelébe –hogy felhívja a figyelmet a mozgó kapu szerkezet kockázatára.

- Világosan jelezze a vészkioldó rendszert.

- Amikor befejezte a felszerelést, győződjön meg róla, hogy a mechanikai szerkezete megfelelően be van állítva és ellenőrizze, hogy a kapu megfordítja a záró mozgását, amikor bármilyen akadályt érzékel ami 40cm-nél magasabban van a padlótól.

- Győződjön meg, hogy a kapu mozgása nem gátolja közösségi- vagy gyalogosutak használatát.

- Győződjön meg róla, hogy a garázskapunyitó megállít bármilyen nyitási mozgást, amikor egy minimum 20kg-os terhelést van rögzítve központosan a kapu alsó élének közepére.

Szükséges szerszámok

## Meghajtómotor összeszerelése a sínnel

## Meghajtómotor és a sín rögzítése

## Vészkioldó

A hálózati tápellátás hiánya esetén

- Amennyiben az kapu zárva van:
Húzza meg a kötelet azért, hogy kioldja a mozgó szánt és könnyedén emelje fel a kaput.

- Amennyiben az ajtó nyitva van:
Húzza meg a kötelet még egyszer manuálisan kapu bezáráshoz.

Amikor a hálózati tápfeszültség visszatér

Adjon egy indítójelet a garázskapunyitónak a távvezérlő vagy a felszerelt működtető egység segítségével: a szán körme automatikusan újra csatlakozni fog.

# Üzembe helyezés

Előkészítő eljárás

- Zárja a szán körmét és aztán óvatosan mozgassa a kaput zárt helyzetbe.

- Kapcsolja be a garázskapumozgató tápfeszültségét: a lámpa fel fog kapcsolódni, a kijelzőn a „0” kijelzés jelenik meg és a vezérlőegység egy hangjelzést fog adni.

Amennyiben semmilyen programozási lépést nem hajt végre több. mint két percig, akkor a vezérlőegység automatikusan kilép az üzembe helyezési módból és bármilyen addig előzőleg elvégzett beállítás törlődni fog.

## Kapu nyitási határának beállítása

Az elmentett információnak nincs hatása, amennyiben az eljárás a kapu zárási határának beállításával kerül folytatásra.

## Kapu zárási határának beállítása

Az elmentett információnak nincs hatása, amennyiben az eljárás a kapu nyitási határának beállításával kerül folytatásra

## Erő beállítás

Amikor a teljes ciklus befejeződött megnyomhatja a „+” gombot az „1”-es menü kiválasztáshoz és azután tartsa lenyomva a”P” gombot, amíg a kijelző a „0”-t mutatja. Ezzel az alap üzembehelyezési eljárást befejezte.

## Infrasoromók beállítása

## Infrasormpó teszt

Megjegyzés: ne válassa ki ezt a tesztet, ha nincs infrasorompó csatlakoztatva.
Nyomja meg a „-” gombot 2x, hogy továbbugorjon a következő menüpontra.

Ezt a tesztet az infrasorompó működésének ellenőrzésére használhatja az üzembehelyezési eljárásból történő kilépés nélkül.

## Akadályérzékelés beállítás

A gyári beállítás   , alaphelyzetbe állítása a felhasználó által nem szükséges.

Az akadályérzékelés érzékenységi szintje az alacsonyabbtól a magasabb felé a nyíl irányával megegyezően emelkedik.

Az akadályérzékenység magas értékre állítása befolyásolhatja a helyes kapuműködést (pl. a kapu megfogja fordítani a mozgását).

## Kapu nyitott állapot riasztásjelzés beállítás

A gyári beállítás „KI”.

## Automata zárásiidő beállítás

Ennek a funkciónak a gyári beállítása „KI”.

Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot az automata zárási idő beállításához a következő diagramnak megfelelően: 8-as jelent 240 mp-et (max. idő), a 7-es 210mp-et és így tovább…

## 2000. ciklusriasztás beállítás

Ennek a funkciónak a gyári beállítása alaphelyzetben „KI”:

A figyelmeztető hang beállításához, amikor a garázskapunyitó eléri a 2000. ciklust, a következő eljárást kell végrahajtania:

A figyelmezető hangjelzés kikapcsolásának módja: kapcsolja le a tápfeszültséget és utána kapcsolja azt vissza ismét.

## Rádiótávvezérlők kiválasztása

Kövesse a következő eljárást a használt távvezérlő kiválasztásához:

## Üzembe helyezés befejezése

A programozás befejezésének eljárását el kell végezni, máskülönben az összes előző beállítás el fog veszni.

# Rádió távvezérlő programozás

## Kódolás

Ezzel a távvezérlő kódolási eljárás be van fejezve. Győződjön meg a távvezérlő gombjának megnyomásával, hogy a távvezérlő kódolása sikeres volt (a kapunak mozognia kellene).

## Törlés

Most az összes távvezérlő ki lett törölve.

A garázskapunyitó újbóli működtetéséhez szükséges a távvezérlők újrakódolása.

Biztonsági okokból az összes távvezérlőt törölni kell, amennyiben egy közülük elveszett.

# Vezetékezési ábra

# Infrasorompó vezetékezési ábra (kiegészítő eszköz)

FIGYELEM:

Az infrasorompó sugarának megsértése, a kapu záródás közben azonnal megállítja annak mozgását, míg nyitáskor nincs hatással rá.

# Végfelhasználói útmutató

Karbantartás

- A LIBRA és LIBRA PLUS garázskapunyitó környezetbarát termék és általában minimális karbantartást igényelnek normál használat esetében.

- A garázskapunyitó használatának megkezdése előtt győződjön meg, hogy a meghajtórendszer könnyen gördül (akassza szét a mozgó kocsi körmét és nyissa majd zárja a kaput kézzel).

- Ellenőrizze rendszeresen a kapu helyes nyitási és zárási helyzetét és bizonyosodjon meg róla, hogy a rugók helyesen feltudják emelni a kaput.

Vészkioldó

Hálózati tápellátás hiánya esetén a következőképpen működik:

A tápfeszültség kiesése esetén a kapu kézzel nyitható vagy zárható miután kioldotta a mozgó szán reteszét.

Hibakeresés

| Probléma | Probléma oka | Probléma megoldása |
| --- | --- | --- |
| A garázskapunyitó nem működik. | A tápfeszültség nincs megfelelően csatlakoztatva, A biztosíték kiégett. | Hívjon egy szerelőt, Kérjen meg egy szakembert, hogy cserélje ki a biztosítékot. |
| A kapu nem mozog. | Nincs eltárolva távvezérlő kód, A távvezérlő eleme lemerült. | Kódolja ismét a távvezérlőt, Cserélje ki a távvezérlő elemét. |
| A távvezérlő működési távolsága túl kicsi. | A távvezérlő elem nem elég erős. | Cserélje ki egy ugyanolyan típusúra. |
| A lánc mozog, de a kapu nem. | A szán körme nincs megfelelően reteszelve. | Reteszelje a szán körmét. |
| Riasztásjelzést hall. | A kapu túl hosszú ideje van nyitva, A nyitó elérte a 2000. ciklust. | Zárja kaput, Kapcsolja le a nyitó tápfeszültségét, majd aztán kapcsolja vissza ismét. |
| A kapu nem megfelelően nyit vagy zár. | Hiba az üzembehelyezési eljárásban. | Hajtsa végre ismét az üzembehelyezési eljárást. |
| A kapu nem működik megfelelően és a kijelző egy „H”-t mutat. | Nedvesedési probléma vezérlőegységben. | Szárítsa ki a vezérlőegységet (szakember által). |
| A kapu hirtelen megáll vagy ugrál és a kijelző „F”-et mutat. | A húzórugó eltorzult, A kapu akadályba ütközött, A tápfeszültség nem stabil. | Kérjen meg egy szakembert, hogy javítsa meg a rugót, Távolítsa el az akadályt vagy állítsa be az akadályérzékelés érzékenységét, amíg az „F” eltűnik a kijelzőről |
| A garázskapunyitó működik,de csikorgó hang hallható. | A sín és a mozgó szán közötti kenőanyag hiánya. | Használjon megfelelő minőségű kenőanyagot a sín és a mozgó szán között. |
| A lánc lejött és zajos. | A lánc leesett, mert hosszú ideje van használva megfelelő kenőanyag nélkül. | Rögzítse megfelelően a csavart a rugón, tegye vissza a láncot a megfelelő helyzetbe és kenje meg azt. |

Elektromos áramütés veszélye!

Csak szakember nyúlhat a vezetékekhez és a vezérlőegység részeihez.

# Text boxes

Telepítői és felhasználói kézikönyv

GARÁZSKAPU NYITÓ

Leírás

Hajtómotor beépített vezérléssel

Ajtórögzítő tartó

Perforált szerelőléc

Felhasználói kézikönyv

Mozgó kocsi

Vészkioldó kötél

Lánc

Egyenes garázskapu mozgatókar

Sín (1m)

Me.

Leírás

Távvezérlő tanító nyomógomb

Menü nyomógomb

Kijelző

Nyomógomb (-)

Nyomógomb (+)

Kapuműködtető nyomógombok

Lámpa

Csatlakozó

Csatlakozó

Retesz

Retesz

Retesz

Retesz

Szán köröm

Sín

Vészkioldó kötél

Tartsa lenyomva a „+” gombot,

Tartsa lenyomva a „P” gombot (kb. 8mp-ig),

Utána nyomja meg a „P” gombot ismét a beállítás elmentéséhez.

amíg a kapu eléri a teljesen nyitott helyzetét.

Nyomja meg a „P”-t ismét, az „1”-es elkezd villogni.

amíg a vezérlőegység hangjelzést ad és a kijelzőn az „1”-es jelenik meg.

Tartsa lenyomva a
„-” gombot,

Utána nyomja meg a „P” gombot ismét a beállítás elmentéséhez.

amíg a kapu eléri a teljesen zárt helyzetét.

Nyomja meg a „P”-t, a 
„2”-es elkezd villogni.

Nyomja a „-” gombot amíg a kijelzőn a „2”-es jelenik meg.

Azután nyomja meg a „P” gombot a beállítás elmentéséhez.

A kapu automatikusan bezáródik.

Amikor a kapu megáll nyomja meg a „P” gombot 2x.

A kapu automatikusan kinyílik.

Nyomja meg a „P”-t, a
”3”-es elkezd villogni.

Nyomja a „-” gombot amíg a kijelzőn a „3”-es jelenik meg.

Azután nyomja meg a „P” gombot a beállítás elmentéséhez.

Nyomja meg a „-” gombot az infrasorompó funkció aktiválásához, a vezérlőegység két hangjelzést fog adni.

Nyomja meg a „+” gombot az infrasorompó funkció aktiválásához, a vezérlőegység egy hangjelzést fog adni.

Nyomja meg a „P”-t, a
„1”-es elkezd villogni.

Nyomja a „-” gombot amíg a kijelzőn a „4”-es jelenik meg.

Azután nyomja meg a „P” gombot a beállítás elmentéséhez.

Kapu automatikusan kinyik.

Szakítsa meg az infrasorompó sugarát. Ha a kijelző „A”-t mutat a csatlakoztatás megfelelő. Ha a kijelzőn nem jelenik meg az „A”, akkor ellenőrizni kell az infrasorompó csatlakoztatását.

Nyomja meg a „P”-t, az
„5”-ös elkezd villogni.

Nyomja a „-” gombot amíg a kijelzőn a „5”-ös jelenik meg.

Azután nyomja meg a „P” gombot a beállítás elmentéséhez.

Nyomja meg a „P”-t, a  jelenik meg a kijelzőn, majd a „+” gombbal lejjebb és a „-” gombbal válassza ki a megkívánt szintet.

Nyomja a „-” gombot amíg a kijelzőn a „6”-os jelenik meg.

Gyári érték

Azután nyomja meg a „P” gombot a beállítás eltárolásához.

Aztán nyomja meg a „+”-t a funkció „BE”, vagy nyomja meg a „-”-t a funkció „KI” kapcsolásához.

Nyomja meg a „P”-t.

Nyomja a „-” gombot amíg a kijelzőn a „7”-es jelenik meg.

Nyomja az „+”-t amíg a kijelző az „1”-et mutatja a zárási idő 30mp-re állításához.

Nyomja meg a „P”-t amíg a kijelző a „0”-t mutatja az automatikus zárásfunkció „BE” kapcsolásához.

Nyomja a „-” gombot amíg a kijelzőn a „8”-as jelenik meg.

Azután nyomja meg a „P” gombot a beállítás eltárolásához.

Nyomja meg a „P”-t a „0” jelenik meg a kijelzőn, ami a 2000 ciklusriasztás „KI” kapcsolását jelenti.

Nyomja meg a „P” gombot eltárolni a beállítást.

Nyomja a „-” gombot amíg a kijelzőn a „9”-es jelenik meg.

Nyomja a „-”-t míg a „0” jelenik meg a kijelzőn, hogy kikapcsolja a 2000. ciklusriasztást

Nyomja a „+”-t míg az „1”-es jelenik meg a kijelzőn, hogy bekapcsolja a 2000 ciklusriasztást.

Nyomja meg a „P” gombot a beállítás eltárolásához.

Nyomja a „+”-t míg a „2”-es jelenik meg a kijelzőn a kódgenerálós távvezérlő ismételt kiválasztásához.

Nyomja a „-”-t míg az „1” jelenik meg a kijelzőn (ez jelenti, hogy a DIP kapcsolós távvezérlőt választotta ki).

Nyomja a „P”-t míg a „2”-es jelenik meg a kijelzőn (ez jelenti, hogy a kódgenerálós távvezérlőt választotta ki).

Nyomja „-”-t az „A” kiválasztáshoz.

A kijelző „0”-t mutat és a vezérlőegység kilép az üzembehelyezési módból.

Tartsa lenyomva a „P”-t 8mp-ig.

Nyomja a „+” az „1”-es kiválasztásához.

Nyomja meg a távvezérlő bármelyik gombját 2x, mielőtt a „0” eltűnik.

Tartsa lenyomva a „S”-t míg a kijelző bal oldalán.„0” jelenik meg

Tarsa lenyomva az „S”-t míg a „0” eltünik a kijelzőről.

Míg a kijelző bal oldalán megjelenik a „0”.

Tartsa lenyomva az „S”-t.

Transzformátor csatlakozás

Relé

Relé

Zümmer

Rádió egység

vezérlőegység

Mikrovezérlő

Infrasorompó kontaktus

Csatlakozó külső vezérlésnek

Infrasorompó csatlakozó

Mikrokapcsló/enkóder csatlakozó

Kijelző csatlakozó

Motor csatlakozók

Föld csatlakozó

Transzf. bemenet

Relé

Transzformátor csatlakozó

Transzformátor kimenet

230Vac tápfeszültség

Világítás csatlakozó

Transzformátor bemenet

Infrasorompó adóegység

Infrasorompó vevőegység

Infrasorompó csatlakozó

vezérlőegység

A kapu eléri zárt helyzetet, amint az előzőleg be lett állítva és megáll mozdulatlanul.

Amikor a tápfeszültség visszatér adjon egy nyitóimpulzust a távvezérlővel: a kapu becsukódik.

Amikor a tápfeszültség megszűnik a kapu megáll.