### ASTER-KIT

Q35 B vezérléssel

# Felszerelési és használati utasítás

Elektromechanikus motorral mozgatott szárnyaskapu nyitásához és záráshoz.

MÉRETEZÉS

## MOTOR KIVÁLASZTÁSA

- Az alábbi táblázat szerint válassza ki a motornál a szárny szélesség funkcióját

| Motor típusa | Motor seb. Ford/perc | Max. szárnyhossz mm-ben |
| --- | --- | --- |
| Aster 3 | 900 | 3000 |
| Aster 1& 3 | 1400 | 1750 / 2000 |
| Aster 3 R | 900 | 2000 |
| Aster 4 | 900 | 4000 |
| Aster 2 & 4 | 1400 | 2200 / 2500 |
| Aster 4 R | 900 | 2700 |
| Aster 5 | 900 | 5000 |
| Aster 5 | 1400 | 3300 |
| Aster 5 R | 900 | 3300 |

VISSZATOLHATÓ VAGY ÖNZÁRÓ MOTOR

ASTER motorok lehetnek önzáróak, vagy visszatolható (R - reverzibilis).

A visszatolható típust csak a következő esetekben ajánljuk:

- Ha a mozgató kart olyan helyre kell felszerelni, ahol egy kioldó kulccsal nem férnénk hozzá a motorhoz a kuplung kioldása érdekében (pl. tömör kapu és falhoz simuló ajtó kinyitott állapotban)

- Könnyű szerkezetű kapu esetén azért, hogy kívülről benyúlva illetéktelen ne nyithassa ki a kaput kioldó kulccsal.

Ezekben az esetekben szükséges egy elektromos zárat is használni a kapu biztonságos záráshoz.

Figyeljen arra, hogy elektromos zárat az elsőnek nyíló kapuszárnyra kell szerelni, és be kell kötni a vezérlő egység megfelelő pontjára.

Elektromos zár helyzete

1. helyzet: Zárás a szárnyak között (ebben az esetben szükséges ellenoldal használata a második ajtószárnyon)

2 helyzet: Zárás a földbe (ebben az esetben az ellenoldal használata nem feltétlenül szükséges)

Az ilyen típusú motoroknál nagyon ügyeljünk arra, hogy a kapu nyitása előtt nyissuk ki a zárat kézzel, vagy a vezérlésen keresztül kapjon egy elektromos nyitási feszültséget.

Minden egyéb esetben az ÖNZÁRÓ mozgatókar használatát javasoljuk (kulccsal nyitható kuplungú).

JOBB VAGY BALOLDALI MOZGATÓKAROK

Az ASTER mozgatókarok bal és jobboldali kivitelben szállítjuk. Azt, hogy egy kapuszárnyra jobb vagy baloldali motort kell-e szerelni, úgy tudjuk megállapítani, hogy a kapunak azon az oldalán állunk, amelyik oldalra a motorok felszerelésre kerülnek. Ekkor a jobb oldalon lévő zsanérokhoz jobbos mozgatókart (a karon D betű jelöli), a baloldalon lévő zsanérokhoz balos mozgatókart (a karon S betűvel jelöli) kell szerelni.

## AJÁNLOTT FELSZERELÉSI MÓDOZATOK:

## A KAPUOSZLOP KÖZÉPVONALÁBA SZERELT KAPU

Ebben az esetben a kapu maximális nyitási szöge 90°.

2) Mérje le a D távolságot (a kapuszárny zsanérjainak tengelye és a kapuoszlop sarka közötti távolságot)

2A) Tekintse az 1. táblázatot és keresse meg a vásárolt típusnak megfelelő sor, és a D értének megfelelő oszlop metszéspontját.

(A3 = ASTER1 vagy ASTER3

A4 = ASTER2 vagy ASTER4

A5 = ASTER5)

2B)  A és B méretek kijelölik a motor forgáspontjának helyét a kapuhoz viszonyítva.

2C)	Az S2 konzol megfelelő darabolásával beállíthatjuk a 1. táblázat szerint megadott megfelelő méretet. (az S2 konzol az F ábrán látható valamint az 1. táblázat celláiba belerajzolva is látható).

2D) Az I érték jelzi annak az üregnek mélységét, amelyet a kapuoszlopból ki kell vésni (ha ez szükséges, pl. nagyon vastag oszlopok esetén)

2E) Az S érték másodpercekben jelzi a nyitási időt. Ezek az értékek egy olyan átlagos kerületi sebesség figyelembe vételével vannak kiszámolva, amely nem haladja meg a 12m/sec-ot.

#### AZ OSZLOPOK SARKÁRA SZERELT KAPU

Ebben az esetben alapvetően fontos, hogy a kapu nyílási szögét meghatározzuk (max. 120°)

2) Tanulmányozza a 2. táblázatot és keresse meg a vásárolt motornak megfelelő sor és a kívánt nyílási szögre vonatkozó oszlopot.

2A) A és B méretek jelzik a motor forgáspontjának a helyét.

2B) A motort az oszloptól eltartó S2 konzolok egyik felén sok lyuk párt talál. A konzoloknak ebből a végéből le lehet vágni, hogy a megfelelő méretet megkapja. Keresse meg azt a helyet a B-D méreteknek megfelelően, ahol az S2 konzolokat el kell vágni.

2C) Az S érték másodpercekben jelzi a nyitási időt. Ezek az értékek egy olyan átlagos kerületi sebesség figyelembe vételével vannak kiszámolva, amely nem haladja meg a 12m/sec-ot.

AZ ÁTLAGOS KERÜLETI SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE VAGY NÖVELÉSE

Ha csökkenteni akarja az átlagos kerületi sebességet, akkor hosszabb karú motort kell választania, és az ahhoz tartozó A és B méreteket válassza ki a táblázatból.

Ha növelni akarja az átlagos kerületi sebességet, akkor csökkentenie kell vagy az A, vagy a B, vagy mindkét távolság értékét.

Azárt hogy elkerüljük, hogy a kapu durván ütközzön a végállásnál, akkor javasoljuk, hogy az A és a B távolságokat egyformán csökkentse.

A jobb megértéséhez olvassa el az „A és B rögzítési távolságok méreteinek figyelembevétele” c. fejezethez.

„A” ÉS „B” RÖGZÍTÉSI TÁVOLSÁGOK MÉRETEINEK FIGYELEMBE VÉTELE

Ha ezeket a távolságokat módosítani kell, a következőket kell szem előtt tartani:

A és B összege körülbelül megfelel a 90°-os nyíláshoz szükséges löket hosszának (azaz a motor kitolt és behúzott orsóval mért hossz különbségének).

Arányosan megváltoztatva A-t és B-t (a kettő összegét a motor löketének megfelelőnek kell tartani)  egy 90°-os nyitást érünk el

Akár A-t akár B-t, vagy mindkettőt csökkentve 90°-nál nagyobb nyitási szöget kapunk, valamint az átlagos kerületi sebesség növekedését érjük el.

Ebben az esetben vegye figyelembe, hogy az A és a B méret összege nem lehet nagyobb, mint a javasolt löket.

Különleges esetekben (pl. nagy méretű oszlopok), amikor a mellékelt táblázatokban nem található a megoldás, akkor javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.

#### FELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

3) Mielőtt felszerelné a mozgatókarokat, ellenőrizze, hogy a kapu zsanérjai jó állapotban vannak-e és megfelelően vannak-e zsírozva.

## RÖGZÍTÉSI MAGASSÁG

4) Számolja ki a mozgatókar felszerelési magasságát a kapu alakjának és a felerősítési lehetőségeknek megfelelően (M ábra).

A magasság a kapu szerkezetétől függően változik: ha erős szerkezet, nincsenek korlátozások, ha könnyű szerkezet, a motort a lehető legközelebb kell tenni a kapu vízszintes súlyvonalához lehetőleg úgy, hogy egy megerősített ponton támassza meg az ajtószárnyat.

1 helyzet: központi keresztoszlop vonalában szerelve

2 helyzet: Bármely esetben, egy felerősítő konzolra, a kapu középvonalától lefelé szerelve ügyelve arra, hogy, a motor alapja és a föld közötti távolság legalább 10-15 cm legyen.

#### A MOTORT TARTÓ KONZOLOK RÖGZÍTÉSE

5) Csavarozza, vagy hegessze az S1 konzolt a kapuoszlopra, ügyelve arra, hogy az A és B méretet a kapu zsanérjainak tengelyétől és a motor forgáspontjától számítjuk.

Az S1 konzol rögzítő részének (D1) kiszámítása:

5A) Mérje le az E részt, (távolság a zsanérok tengelye és a kapuoszlop között).

5B) Határozza meg a D1 részt a következő képlettel: D1=A-E-36.

5C) A D1 rész megfelel az S1 konzol távolságának a kapuoszlop sarkától.

Ha tiplis vagy dűbeles csavarokkal rögzít, használjon 13 mm fém csavarokat és legalább 30-35 mm-re helyezze az oszlop sarkától, hogy elkerülje a sarkok letörését.

Beton, vagy tégla oszlopok esetében szappanozza be a csavarokat a könnyebb behajtás kedvéért.

Rögzítse az S2 konzolt az S1 konzol közepében a mellékelt M8x25 galvanizált csavarokat használva, a motor rögzítő nyílását a kapu központja felé fordítva.

Rögzítse a motort az S2 konzolhoz a "G ábra" szerint, emlékezve arra, hogy a PR1 forgócsap menetes nyílását lefelé kell fordítani.

AJTÓSZÁRNYI KONZOLOK RÖGZÍTÉSE

6) A következők szerint határozza meg az S3 konzol helyzetét.

6A) Zárja be a kapuszárnyat.

6B) Forgassa az óramutató járásával ellenkezőleg a motor orsóját ütközésig (ekkor a kar teljesen kint van), majd forgassa az óramutató járásának megfelelően az orsót, amíg az orsó rögzítő csavarja lefelé fordul. Az orsót legalább félfordulattal kell elfordítani visszafelé, ezzel biztosítva, hogy nyitáskor nehogy letörje az orsó az őt rögzítő gyűrűt.

6C) Rögzítse az S1 konzolt az orsóhoz, a P ábra szerint, emlékezve arra, hogy a PR1 forgócsap menetes nyílását lefelé kell fordítani.

6D) Helyezze a motort a kapuszárnyra szintezve és jelölje be az S3 konzol helyzetét a kapun.

6E) Hegessze vagy csavarozza S3 konzolt a kapuhoz.

Az S1 konzolban mozgatni tudja S2 konzolt jobbra vagy balra (+/-18 mm), az automatika végleges beállításához.

Figyelje meg, hogy S2 konzolt a kapu középpontja felé mozgatva a nyílásszög és az átlagos kerületi sebesség nő, ha viszont S2 konzolt a kapu külső része felé mozgatja, a nyílásszög és az átlagos kerületi sebesség csökken (figyelem, az A és B méretek összege nem lehet nagyobb a kar lökethosszánál).

Állítson be több változatot, kipróbálva a kapu működését.

#### ÜTKÖZŐ A VÉGÁLLÁSBAN

7) Az FM jelű pontokban ütközőket kell elhelyeznie, hogy a  zárás és nyitás végén a kapu mozgásának megállítását az ne az orsó felütközése végezze.

Amikor a kapu becsukódik, a dugattyú karja

az ASTER 3 típusnál 355 mm-re,

az ASTER 4 típusnál 455 mm-re,

az ASTER 5 típusnál 555 mm-re jöhet csak ki

Amikor a kapu nyitva van, a kar legalább 65 mm-re kell kint lennie.

KIFELÉ NYILÓ KAPU

Kifelé nyíló kapu esetében a motort a belső oldal felől is el lehet helyezni.

Ebben az esetben A távolság (a zsanérok tengelyei és a motor forgási tengelye között) a kapu központja felé mérendő S ábra.

Módosítani kell az S2 konzolt, hogy alkalmazkodjon az új rögzítési helyzethez.

Hogy az átjárás szélességét elkerüljük, a motort elhelyezhetjük a kapu felső részén, 2 m-nél nem alacsonyabban.

Az ajtóra szerelt konzol helyzetét a fent jelzett módszerrel kell megtalálni, de nyitott kapuszárnyaknál.

A motor teljesítményének köszönhetően minden rögzítésnek erősnek kell lennie.

#### ELEKTROMOS KAPCSOLÁSOK

8) Nézze meg az L ábrát és tanulmányozza a vezérlő elektronika vázlatát.

A motor kábelbevezetésének szorosnak kell lennie, de a kábellel alkosson egy lefelé mutató hurkot, elkerülve ezzel, hogy az esővíz belefolyjon a motor belsejébe.

A MOTOR KIOLDÁSA KULCCSAL

Ezzel a művelettel szétkapcsolja a motor és az orsó mechanikai összeköttetését.

9A) Helyezze be a kulcsot (a készlethez tartozik) a motor oldalán lévő nyílásba és forgassa el 90°-ban a kapu központja felé.

9B) Ezek után a kapu kézzel csukható vagy nyitható.

9C) A motor visszakapcsolásához végezze el az ellenkező műveletet.

FIGYELEM!

Alkatrészek: kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

A termék rendeltetésszerű használatához és az embereknek, állatoknak és más dolgoknak okozott kár elkerülésére tanulmányozza az "Általános utasítások" c. fejezetet, mely jelen kézikönyv része.

Az építő nem felelős a nem rendeltetésszerű és ésszerűtlen felszerelésből eredő károkért.

A készüléket az érvényben lévő biztonsági előírásoknak és a jó felszerelési szabványoknak megfelelően kell használni.

Minden elektromos szerelést áramtalanítás után kell végezni.

#### A Q35B TIPUSÚ VEZÉRLŐELEKTRONIKA

#### BIZTONSÁGI KRITÉRIUMOK

Minden alkalommal, amikor a vezérlést csatlakoztatjuk a hálózatra, várjunk legalább 2 másodpercet, mielőtt kiadunk egy parancsot. Annak érdekében, hogy elkerüljük a zavart a beindítási fázisban, a mikroprocesszor visszadob minden fajta parancsot az első két másodpercben.

# FONTOS!

- A nem szakember által elvégzett telepítésből eredő károkra a GARANCIA NEM VONATKOZIK, ezért kérje meg telepítőjét, hogy a jótállási jegyen bélyegzőjével igazolja  a telepítés tényét !!!!!

- A Q35B vezérlés telepítése és installálása nem hasonlít a korábbi verziójú (Q35) vezérléséhez. Akkor is olvassa végig e kézikönyvet, ha már telepített Q35-ös vezérlőelektronikát !!!!!!

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- Speciális védelem a légköri és az elektrosztatikus kisülésekkel szemben

- EMC tesztelt a saját elektromágneses sugárzás, valamint a külső zavarokkal szembeni immunitás szempontjából

- Súrlódó tengelykapcsoló nélküli, vagy azzal rendelkező motorokhoz alkalmas (elektromos tengelykapcsolás)

- Beállítható késleltetés a második szárny zárásánál (nem szinkronizált működés)

- Állítható vagy kikapcsolható automatikus zárás

- Állítható működési idők

- Állítható motor-teljesítmény

- Zárás és a nyitás indulására figyelmeztetés

- Megkülönböztető  villogás (lassú villogás nyitásnál, gyors a zárásnál);  folyamatos fény szünet közben

- A többutas vezérlés kiiktatható (társasház funkció)

- LED jelzések a kapu állapotairól.

- Biztonsági berendezések melyek a nyitás és zárás alatt aktívak (fotocella 1 és fotocella 2).

- Beépített önműködő rádióvevő.

- Gyalogos bejáró funkció.

FIGYELEM:

- BÁRMILYEN HEGESZTÉSI ELJÁRÁS ELŐTT A VEZÉRLÉS ÖSSZES KAPCSÁT KI KELL KÖTNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Alkatrészek: kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

- A termék rendeltetésszerű használatához és az emberekben, állatokban, tárgyakban okozott károk elkerülésére kérjen tanácsot telepítőjétől.

- A készüléket az érvényben lévő (UNI 8612) előírások, valamint egy jó telepítés normatívái szerint kell használnia.

- Minden elektromos kapcsolást feszültségmentes állapotban kell elvégezni.

- A gyártó és a forgalmazó nem felelős esetleges károkért, melyeket a nem megfelelő és ésszerűtlen telepítés okoz.

- A motorok táplálásánál figyeljen arra, hogy a forgás irány megfeleljen az előírtnak.

- Mindig védje a táplálást egy 6A-os automata biztosítékkal, vagy egy 16A-es egyfázisú megszakítóval, ami belső biztosítékokkal van ellátva.

- A motorokhoz, és a vezérlő egységhez vezető tápkábeleket, valamint a tartozékokhoz menő jelvezetékeket mindig külön kell vezetni a zavarok elkerülésére, melyek problémát okozhatnak a berendezés működésében.

- Bármely külső eszköz kimenetei (vezérlő vagy biztonsági), amelyek a vezérléshez kapcsolódnak közvetlenül, feszültségmentesnek kell lenniük (szabad kontaktusok).

FIGYELEM:

Tekintettel a fentiekben felsoroltakra és annak érdekében, hogy a programozást gyorsan és pontosan végrehajtsuk, nagyon fontos, hogy betartsuk következőket:

1.   Olvassuk végig ezt a kézikönyvet.

- Gondosan figyeljük meg az üzembe helyezési sorrendet.

- Készítsük el a csatlakoztatásokat és végérvényesen, vagy átmenetileg a jelzett áthidalásokat a különböző pontokra.

#### ÜZEMBE HELYEZÉSI UTASITÁS

- Csak a tárolón kívül elhelyezett rögzítő furatokkal rögzítsük a vezérlés dobozát.

- Fektessük le a kábeleket a rendszer részére.

- Csatlakoztassuk sorban egymás után a 2 – 3 kivezetéseket.

- Készítsük elő a DIP-kapcsoló programozását a megfelelő funkcióra. Lásd a „DIP—KAPCSOLÓ PROGRAMOZÁSA” c. részt

- Ellenőrizzük a tápegység-rendszert.

- Csatlakoztassuk a 4-es kivezetést (tápegység).

- Csatlakoztassuk a vezérlést és a motorokat a földre, a biztosíték felett elhelyezett gyors csatlakoztatóval.

- Ellenőrizzük a következőket:

- A fotocellák megfelelően vannak-e beállítva;

- Az összes csatlakozást a fenti eljárásnak megfelelően készítették el;

- A zöld hálózati LED (1-es LED) ég;

- A zöld, működést jelző LED (2-es LED) kikapcsolt állapotban van;

- A zöld LED bekapcsolt állapotban van (3-as LED), jelezve, hogy a vezérlés folyamatosan fogadja a Start impulzusokat;

- A piros LED-ek (4-es, 5-ös és 6-os LED) bekapcsolt állapotban vannak. Ezek jelzik a normál esetben zárt bemeneteket, ha bekapcsolt állapotban vannak, és ha a nyitott bemenetek kikapcsolt állapotban vannak.

9     Programozzuk be a rádió-vevőt.

- Programozzuk be a futási időt.

- Szabályozzuk a motort egy maximálisan 150 N (megközelítőleg 15 kg) leállító erőre.

- Végezzünk el néhány műveletet a különböző helyzetek szimulálására, és ellenőrizzük, hogy a biztonsági berendezések tökéletesen működnek-e.

A KIVEZETÉSEK csatlakoztatÁSA

Minden csatlakoztatást az elektromos feszültség kikapcsolása mellett kell elvégezni.

#### SORKAPOCS A FÖLDRE

| I _ | Csatlakoztassuk a motorok zöld/sárga kábeleit a T1/T2 megfelelő Földelés kivezetésekre, és a táp-kábelt a földelés T2-es kivezetésére |
| --- | --- |

#### SORKAPOCS 2

| 1-8 | A Start-vezérlés alapállapotban nyitott kontaktus (NO). Nyomógombhoz, vagy kulcsos kapcsolóhoz kötendő. A start vezérlés elindítja az időzítéseknek megfelelő ciklust. |
| --- | --- |
| 2-8 | STOP vezérlés – Alapállapotban zárt kontaktus. Amikor a vészleállító gombot lenyomjuk, a kapu azonnal leáll, és további start impulzusra van szükség a működési ciklus helyreállítására. Amennyiben nem használunk STOP gombot, akkor kössük össze a 2-es kivezetést a 8-as kivezetéssel. |
| 3-8 | Infrasorompó „1” bemenet a veszélytelen csukódás érdekében. Alapállapotban zárt kontaktus a 3. és a 8. kapocs között. Nyitási ütemben: nem idéz elő változást a kapu mozgásában. Szünet ütem alatt a fenti pontra érkező vezérlés hatására a beállított szünet idő figyelmen kívül marad, és a START impulzus is hatástalan marad újrazáráshoz. Zárási folyamat alatt azonnal megállítja a kaput, két másodperces szünetet tart, majd visszanyitja. Amennyiben nem használjuk, akkor a 3-as kivezetést kössük össze a 9-es kivezetéssel. |

| 3-9 | Zárási biztonsági fotocella bemenete. A vevőberendezés érintkezőit sorba kell kapcsolni. Normál esetben zárt (NC). Nyitás: nem funkcionál. Zárás: Leállítja a mozgást, 2 másodperces szünetet tart, majd újra megkezdi a nyitási mozgatást. |
| --- | --- |
| 4-8 | Infrasorompó „2” bemenete alapállapotban zárt kontaktus (NC). A nyitás alatt leállítja addig a mozgást, amíg az akadályt el nem távolítottuk. A zárás alatt leállítja a mozgást, megfordítja addig az irányt, amíg az akadályt el nem távolítottuk. Amennyiben nem használjuk , akkor a 4-es kivezetést kössük össze a 9-es kivezetéssel. |
| 4-9 | Nyitási biztonsági fotocella bemenete. Normál esetben zárt (NC). A nyitás alatt leállítja addig a mozgást, amíg az akadályt el nem távolítottuk. A zárás alatt leállítja a mozgást, megfordítja addig az irányt, amíg az akadályt el nem távolítottuk. A csatlakozókat sorba kell kapcsolni. |
| 8-7 | Csak egy szárny nyitását indítja el.(GYALOGOS BEJÁRÓ) |
| 8-10 | Tápellátás-kimenet a fotócella vevőberendezéséhez. Tápellátás -kimenet a külön 24 V-os tartozékokhoz. Az összes szabványos tartozék mellett a 100 mA-es még rendelkezésre áll a kiegészítő tartozékok tápellátására. |
| 9-10 | Tápellátás -kimenet a fotócella adóberendezéséhez. |
| 11-12 | Kimenet a villogóhoz – 24 V DC, 10 W maximálisan. |

#### SORKAPOCS 3

| 13 14 15 | M1-es kimenet az 1-es motor részére (13 = fekete, 14 = kék, 15 = barna) Az a rész, amely először nyílik ki, késleltetett zárással, illetve csúszó, vagy billenő kapuval rendelkezik. A csak egy szárnnyal rendelkező kapu esetében csatlakoztassuk a motort az M1-es kimenetre és kössük össze a 13-as kivezetést a 16-os kivezetéssel, valamint a 15-ös kivezetést a 18-as kivezetéssel. |
| --- | --- |
| 16 17 18 | M2-es kimenet a 2-es motor részére (16 = barna, 17 = kék, 18 = fekete) Az a rész, amely másodszorra nyílik ki. A 16-os és a 18-as kivezetések között kondenzátort kell elhelyezni. |

#### SORKAPOCS 4

| 19 - 20 | Hálózati bemenet: 230 – 240 V AC – 50/60 Hz (19 = nulla vezeték, 20 = fázis) |
| --- | --- |

#### Az SW3-as DIP-kapcsoló programozása

| DIP | Funkció | Leírás |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Társasház funkció | Be Ki | A nyitás és a szünet alatt nem fogad el további Start parancsokat. Lehetőség van a beavatkozásra a nyitás és a szünet alatt. |
| 2 | Csatlakoztatható előzetes villogó figyelmeztetés | Be Ki | A villogó fény körülbelül 2 másodpercre beindul a mozgás előtt. A villogó fény és a mozgás egyszerre indul meg. |

#### AZ SW4-ES JUMPER PROGRAMOZÁSA

| Ember jelen van | A nyitási és a zárási ciklusok végrehajtódnak, gondoskodva a Starthoz illeszkedő bemenetről, a Start bemenet minden egyes aktiválása egy mozgást eredményez (nyitás – szünet – zárás) |
| --- | --- |

# A RÁDIÓ VEVŐBERENDEZÉS PROGRAMOZÁSA

KÓDOK ELTÁROLÁSA

- Szüntessük meg a vezérlés tápellátását.

- Vegyük ki az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióba.

- Kapcsoljuk vissza a tápfeszültséget a vezérlésre.

- Állítsuk be a személyi kódot a jeladóba a 10-es DIP kapcsolóval.

Kerüljük el azt a helyzetet, amikor az összes DIP-kapcsoló OFF állásban, vagy az összes DIP-kapcsoló ON állásban van.

- Küldjünk egy jelet a kézi távirányítón egyik nyomógomb megnyomásával.

A villogó fény és a 2-es LED adott számú villogással válaszol, amely villogások száma megegyezik azzal a pozícióval, ahová a kód eltárolásra került. Az 1-es kódot eltároltuk. Ekkor a vevőberendezés kész a második kód fogadására.

- Haladjunk tovább a következő kód eltárolásával, ahogy azt a 4. és az 5. pontokban ismertettük. A második kódra a kártya 2 felvillanással válaszol, 3 felvillanással a harmadik kódra, és így tovább.

Ha már nincs több szabad pozíció, akkor a kártya egy sorozat, gyorsan egymás után következő felvillanással válaszol.

- Szüntessük meg a vezérlés tápellátását.

- Vegyük ki a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióba.

Ekkor a vevőberendezés programozási eljárása befejeződött, és a beprogramozott kód digitálisan eltárolásra kerül a mikroprocesszoron belül, kiküszöbölve annak lehetőségét, hogy az megváltozzon az alkatrészek, vagy a hálózat-kimaradásnak köszönhetően.

FIGYELEM: A harmadikként eltárolt kód kizárólag a gyalogos átjáró kinyitására kerül felhasználásra.

KÓDOK TÖRLÉSE

- Szüntessük meg a központi vezérlő egység csatlakoztatását a hálózatra.

- Vegyük ki az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióba.

- Kapcsoljuk vissza a hálózatot a központi vezérlő egységre.

- Adjunk egy Start impulzust. Ekkor az eltárolt kód megjelenik.

A LED adott számú villogást fog végrehajtani, amely szám megegyezik az eltárolt kód számával.

Egy felvillanás 1 másodpercig tart, és jelzi, hogy a pozíció foglalt.

Egy gyors kettős villanás jelzi, hogy a pozíció még szabad.

Ez a kijelzési eljárás háromszor megismétlődik.

- Adjunk egy Start impulzust, miközben egy foglalt pozíció villog és tartsuk meg azt.

Amikor a LED háromszor felvillan, akkor a megfelelő kód törlődik.

Ekkor a pozíció kész arra, hogy egy új kódot eltároljunk.

- Folytassuk az eltárolást egy új kóddal. Ha szükséges, akkor kövessük az előző bekezdésben ismertetett eljárást.

- Szüntessük meg a központi vezérlő egység csatlakoztatását a hálózatra.

- Vegyük ki a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióba.

#### GYALOGOS FUNKCIÓ

A gyalogos bejáró csak a vevőberendezés harmadik kódjára lesz aktív.

Az csak akkor működik, ha a motort az M1-es kivezetésre csatlakoztattuk (3-as sorkapocs), ugyanazzal a programozott funkcióval.

#### A MŰKÖDÉSI IDŐK PROGRAMOZÁSA

A Start-vezérlést, vagy a  távirányítót (ebben az esetben már végre kellett hajtani a kódok eltárolása eljárást) felhasználva lehetőség van arra, hogy szekvenciálisan programozzuk a futást, a lassítást, a fázis-különbséget és az automatikus zárási időt.

- Szüntessük meg a vezérlés tápellátását.

- Vegyük ki az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt a TIME LEARN – SW1 (idő-tanulás – SW1) pozícióban.

- Ha átmenetileg a Stop-érintkezőt nem használjuk, akkor kössük össze a 2-es kivezetést a 8-as kivezetéssel.

- Ha átmenetileg a fotocella érintkezőt nem használjuk, akkor kössük össze a 3-as és/vagy a 4-es kivezetést a 9-es kivezetéssel.

- Ha az első elmozgatás alatt a vezérlés az elmozdulási vég jelenlétét mutatja, akkor automatikusan a ”szárnyas kapu az elmozdulás végével” funkciót veszi. Így a programozás 10-es pontja törlődik, és a 9-es pontról közvetlenül a 1-es pontra kell menni, hogy leállítsuk a motort, amely az elmozdulás végéből adódik.

- Kapcsoljuk vissza a tápfeszültséget a vezérlésre.

- Az első Start impulzus

A kapu zárt helyzetében az első motor (M1) elindul, és két másodperccel azután a második motor (M2 – késleltetéssel) is elindul.

- A második Start impulzus

A motorok alacsony sebességre kapcsolnak (SLOWING – lassulás).

Ha erre a funkcióra nincs szükség, akkor várjunk, hogy a kapu mindkét része kinyíljon teljesen, és adjuk ki a második és a harmadik Start impulzust.

- A harmadik Start impulzus

Akkor kerül kiadásra, amikor a nyitási művelet befejeződött.

A vezérlés eltárolja a futási és a lassítási időt.

Várjunk minimálisan 4 másodpercet a harmadik és a negyedik impulzus között.

- A negyedik Start impulzus

A vezérlés megkezdi a szünet idejének a kiszámítását az AUTOMATIKUS ZÁRÁS előtt.

Amennyiben erre a funkcióra nincs szükség, adjunk ki egy további Start impulzust 2 másodpercen belül, hogy megerősítsük azt. Ekkor a villogás megáll.

Ily módon a LÉPÉSENKÉNTI funkció kapcsolódik be.

Amikor a LÉPÉSENKÉNTI funkciót használjuk, akkor a sorrend minden impulzus esetén a következő: NYITÁS – STOP – ZÁRÁS.

Várjunk minimálisan 4 másodpercet a negyedik és az ötödik impulzus között.

- Az ötödik Start impulzus

Megkezdődik a bezárási művelet.

A szünet ideje eltárolásra kerül, és a rendszer a részek fázis-különbségét kiszámítja.

Ha a kapu szárnyaskapu típus, akkor azonnal adjuk az egyik részre a hatodik impulzust.

- A hatodik impulzus

Eltárolja a záródó részek közötti fázis-különbség idejét.

- Várjunk addig, amíg a művelet befejeződik, beleértve a lassítás fázisát is (ahol ezt beprogramoztuk).

- Szüntessük meg a vezérlés tápellátását.

- Vegyük ki a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióba.

Ekkor a futási idő programozási eljárása befejeződött, és a beprogramozott idő digitálisan eltárolásra kerül a mikroprocesszoron belül, kiküszöbölve annak lehetőségét, hogy az megváltozzon az alkatrészek, vagy a hálózat-kimaradásnak köszönhetően.

##### IDŐ MEMÓRIA

Ha egy biztonsági berendezést aktiváltunk, vagy a Start impulzus adott a mozgás megfordítására a nyitás és a zárás ideje alatt, akkor a vezérlés automatikusan kiszámítja azt az időt, amit felhasználtunk az eredeti műveletre. Ekkor lecsökkenti a második művelet idejét úgy, hogy a lassítás mindig eredményes legyen. Az ezt követő irányváltási műveletek eredménye a memória átmeneti törlése lesz, és a műveletek abban az időben kerülnek végrehajtásra, amikor eltároltuk azokat.

#### A MOTOR TELJESÍTMÉNYÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Az összes vezérlés rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy a teljesítményt 40%-ról a teljes rendelkezésre álló erő 100%-ára állítsa be.

Ha a kártya sávját elvágjuk a „W2” kártya hátoldalán a blokkok között, akkor lehetséges lesz a teljesítmény beálltása 25%-ról a teljes rendelkezésre álló erő 75%-ára.

BIZTONSÁGI FOTOCELLÁK (RF 24 A)

A készlet tartalmaz egy fotocella-párt, amelyeket a kapuhoz olyan közel kell elhelyezni, amennyire csak lehetséges (maximálisan 5 – 10 cm-re) a két oszlop külső oldalára (biztonsági zárás).

Rögzítsük a fotocellákat a földtől körülbelül 40 – 60 cm magasságban.

Javasoljuk egy második fotocella-készlet üzembe helyezését is a kapun belül (a biztonságos nyitás érekében), felhasználva egy speciális oszlopot. A huzalok beviteléhez hátulról nyomjuk be az alapon előre elkészített furatot, és helyezzünk be egy dugaszt a fedél alsó részébe.

A huzalok bevitelére alulról – ahol csak a huzalt használjuk fel – távolítsuk el a dugaszt; ahol található egy védő huzalburkolat, használjuk fel a rendelkezésre álló speciális csatlakozó darabot.

Megjegyzés: Az összes furatot – amely lehetővé teszi a huzalok áthaladását, még akkor is, ha nincsenek használatban –szilikonnal tömíteni kell.

Biztonsági nyitó fotocellák: (opcionális)

Ezeket a fotocellákat a kapun belül, stabil alátámasztásra kell elhelyezni, és védeniük kell a kapuszárny működésének egész területét.

A fotocellák csatlakoztatása:

- Ahol egy készlet fotocellát használunk fel, ott csatlakoztassuk azokat a jelzett módon.

- Ha két készlet fotocellát használunk fel, akkor azokat a vezérlés működési vázlatában jelzett módon csatlakoztassuk.

VILLOGÓ (RL 11)

A villogót az oszlop tetején kell elhelyezni, ahol minden szögből látható.

- Rögzítsük a hálózati kábelt a lámpatartó nyelvére, átcsúsztatva azt a műanyag alap alsó részén elhelyezett furaton.

- Vezessük be és csavarozzuk be a lámpaburába.

- Amikor ezzel a művelettel készen vagyunk, rögzítsük a villogót az oszlophoz, a rendelkezésre álló speciális csavarokkal.

- Az összes átmenetet szilikonnal tömíteni kell.

| HIBA | JAVASLAT |
| --- | --- |
| Amikor a START impulzust kiadtuk, a motorok nem aktiválódtak, vagy a kapu kinyit, de nem záródik be. | Ellenőrizzük, hogy az összes nyitó biztonsági érintkező és a STOP nyomógomb használatban van-e, és csatlakoztattuk azokat. Ezen kívül azt, hogy a fotocellák tökéletesen egy vonalban vannak, és funkcionálnak. Ahhoz, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a hiba egy tartozék-elemnek (például egy fotocellának) köszönhetően lépett-e fel, vagy a vezérlés miatt, szüntessük meg a tartozék-elem csatlakoztatását. Ne felejtsük el, hogy a biztonsági érintkezőket – amelyeket nem csatlakoztattunk – rövidre kell zárni a következőképpen: A Stop-ot a közös vezetékhez (8-as kivezetés) és a fotocellákat a fotocella adójának bemenetére (9-es kivezetés). |
| A kapu nem éri el a menet végét, vagy nem kezd újra mozogni időben. | Ellenőrizzük a beállított időket. Programozzuk újra a vezérlést. |
| Egyik motor nem indul, vagy egyik motor sem indul, vagy rossz irányban forog. | Ne felejtsük el, hogy az első START impulzus – miután a vezérlést a hálózatra kapcsoltuk – mindig aktiválja a nyitási ciklust. Ellenőrizzük a motor csatlakoztatásait. |
| Az elektromos zár zümmög, de nem működik. | Ellenőrizzük a kapu szerkezetét. Ellenőrizzük, hogy a vezérlés felé menő hálózati feszültség soha – még átmenetileg sem – esik 190 V alá. |

| Az 1-es LED kialszik. | Nincs hálózati ellátás. Csatlakoztassuk a berendezést a hálózatra. |
| --- | --- |
| A 2-es LED lassan villog. | A fotocella hibás. Ellenőrizzük a fotocella, vagy az összekötés (áthidalás) csatlakoztatásait. |
| A 2-es LED gyorsan villog. | Triak, vagy motor-hiba. Ellenőrizzük a motor csatlakoztatásait. |
| A 3-as LED – Start - bekapcsolva. | Jelzi a Start impulzus folyamatos jelenlétét. Ellenőrizzük az összes tartozékot, amelyek végrehajthatják ezt a funkciót. |
| A 6-os LED – Stop - kikapcsolva. | Ellenőrizzük a vészhelyzetbeli nyomógombot. |
| 4-es LED – 5-ös LED. Az 1 – 2 fotocella amikor kikacsolt állapotban van. | Fotocella-hiba. Ellenőrizzük a hálózati tápellátást és annak teljesítményét. |

###### EMLÉKEZTETŐ A Q 35B TIPUSÚ VEZÉRLŐ EGYSÉG BEKÖTÉSÉHEZ ÉS PROGRAMOZÁSÁHOZ

- HELYEZZÜK FEL AZ ELEKTROMOS ZÁR BERENDEZÉSÉT (MEL)

AMENNYIBEN SZERETNÉNK ALKALMAZNI EZT A  FUNKCIÓT

A MOTORK ÉS A VEZÉRLÉS CSATALKOZTATÁSA

| 1-ES MOTOR KAPUSZÁRNY ELEKTROMOS ZÁRRAL, VAGY KAPUSZÁRNY, AMELY ELŐSZÖR NYILIK KI 13 NYITÁS * KONDENZÁTOR 14 KÖZÖS (A MOTOR KÉK HUZALA) 15 ZÁRÁS * KONDENZÁTOR | 2-ES MOTOR KAPUSZÁRNY ELEKTROMOS ZÁRRAL, VAGY KAPUSZÁRNY, AMELY ELŐSZÖR NYILIK KI 16 NYITÁS * KONDENZÁTOR 17 KÖZÖS (A MOTOR KÉK HUZALA) 18 ZÁRÁS * KONDENZÁTOR |
| --- | --- |

CSAK EGY MOTOR CSATLAKOZTATÁSA	A 13-AS ÉS A 16-OS, ILLETVE A 15-ÖS

ÉS A 18-AS KIVEZETÉSEK

ÁTHIDALÁSA

3	CSATLAKOZTASSUK A VÉSZHELYZETBELI NYOMÓGOMBOT

STOP-ÉRINTKEZŐT

Megjegyzés: zárjuk rövidre a 2-es és a 8-as kivezetéseket, ha átmenetileg a STOP érintkezőt nem használjuk.

4	CSATLAKOZTASSUK A FOTOCELLÁT

- A ZÁRÁSI FOTOCELLÁT a következő ábrának megfelelően kapcsoljuk.

Megjegyzés: Zárjuk rövidre a 3-as és a 9-es kivezetéseket, ha a fotocella ZÁRÁS-ban nem került üzembe helyezésre.

- A NYITÁSI FOTOCELLÁT a következő ábrának megfelelően kapcsoljuk.

Megjegyzés: Zárjuk rövidre a 4-es és a 9-es kivezetéseket, ha a fotocella NYITÁS-ban nem került üzembe helyezésre.

5	A DIP-KAPCSOLÓ PROGRAMOZÁSA

- AZ 1-ES DIP-KAPCSOLÓ TÁRSASHÁZ FUNKCIÓ

- A 2-ES DIP-KAPCSOLÓ ELŐZETES VILLOGÁS

6	AZ SW4-ES JUMPER PROGRAMOZÁSA (FUNKCIÓ)

JUMPER SW4 MAN PRESENT = SW4-ES JUMPER – EMBER JELEN VAN

A JUMPER CSATLAKOZÁSI FUNKCIÓBA HELYEZÉSE

- KAPCSOLJUK VISSZA A TÁPFESZÜLTSÉGET A VEZÉRLÉSRE

- ELLENŐRIZZÜK A KÖVETKEZŐKET

9	SZÜNTESSÜK MEG A VEZÉRLÉS TÁPELLÁTÁSÁT

10	HELYEZZÜK ÁT A JUMPERT A FÜGGŐLEGES HELYZETBŐL A VIZSZINTES HELYZETBE

alap pozíció                                                                 A jumper pozíciója a kód-tanuláskor

11	KAPCSOLJUK VISSZA A TÁPFESZÜLTSÉGET A VEZÉRLÉSRE

12	ÁLLÍTSUK BE A DIP-KAPCSOLÓT

13	ADJUNK EGY IMPULZUST A RÁDIÓ ADÓVAL

14	SZÜNTESSÜK MEG A VEZÉRLÉS TÁPELLÁTÁSÁT

15	HELYEZZÜK ÁT A JUMPERT A VIZSZINTES FELSŐ HELYZETBŐL A VÍZSZINTES ALSÓ HELYZETBE

A jumper pozíciója a kód-tanuláskor                 A jumper pozíciója az időzítés-tanuláskor

- KAPCSOLJUK VISSZA A TÁPFESZÜLTSÉGET A VEZÉRLÉSRE

- AZ ELSŐ IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

INDITSUK EL AZ ELSŐ SZÁRNYAT, MAJD AZUTÁN A MÁSODIKAT

- A MÁSODIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

MEGKEZDŐDIK A LASSÍTÁS

- A HARMADIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

A MOTOROKAT LEÁLLITJA

(1 másodperces impulzust ad, amikor a két kapu-szárny teljesen kinyílik)

- A NEGYEDIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

A SZÜNET IDEJÉNEK MEGKEZDÉSE NYITÁSKOR

(lásd a 30-as pontot, ha nem akarjuk ezt a funkciót használni)

- AZ ÖTÖDIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

A SZÜNET IDEJÉNEK VÉGE NYITÁSKOR ÉS/VAGY A ZÁRÁS MEGKEZDÉSEKOR

- A HATODIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

A KAPU-SZÁRNYAK FÁZIS-ELTOLÁSA ZÁRÁSKOR

(adjuk meg a fázis-eltolás minimális idejét)

- VÁRJUK MEG A KAPU TELJES BEZÁRÁSÁT ÉS A TÁPEGYSÉG LEKAPCSOLÁSÁT, HA A VILLOGÓT ÜZEMBE HELYEZTÜK

- SZÜNTESSÜK MEG A VEZÉRLÉS TÁPELLÁTÁSÁT

- HELYEZZÜK ÁT A JUMPERT A VIZSZINTES HELYZETBŐL A FÜGGŐLEGES HELYZETBE, JOBBRA

A jumper pozíciója az időzítés-tanuláskor          A nyitási üzemmód végső jumper pozíciója

- KAPCSOLJUK VISSZA A TÁPFESZÜLTSÉGET A VEZÉRLÉSRE

- ADJUNK EGY IMPULZUST A TÁVIRÁNYITÓVAL, HOGY ELLENŐRIZZÜK, MINDEN IDŐT ELTÁROLTUNK-E ?

- A MENETHOSSZ ELLENŐRZÉSE ÉS BEÁLLITÁSA – AZ ERŐT BEÁLLITÓ POTENCIÓMÉTER

Lehetőség van arra, hogy leállítsuk a szárny menet-hosszát az üzemelés közben, az erőt maximálisan 150 N-ra (körülbelül 15 kg) megemelve, A  POWER potenciométert felhasználva (az erő növelése az óramutató járásával megegyező irányban történik, a  csökkentés pedig az óramutató járásával ellentétes irányban).

Ha a POWER potenciométert a minimális értékre állítottuk be, és ezt a feltételt nem fogadtuk el, akkor vágjuk át a kártya sávját a „W2” kártya hátoldalán a blokkok között, majd ismételjük meg az ellenőrzést és a szabályozást.

- HA NEM AKARUNK LASSÍTÁST

VÁRJUNK ADDIG, AMIG A KÉT KAPU-SZÁRNY TELJESEN KI NEM NYILIK, ÉS ADJUK KI A 2-ES IMPULZUS ÉS A 3-AS IMPULZUS SOROZATÁT (2 másodperc).

- HA NEM AKARUNK SZÜNETET PROGRAMOZNI A NYITÁSNÁL, DE PROGRAMOZZUK A LÉPÉSENKÉNTI FUNKCIÓT

A NEGYEDIK IMPULZUS ADÁSA (2 másodpercen belül) EGY TOVÁBBI IMPULZUS adása NÉHÁNY MÁSODPERC MÚLVA. AZ ÖTÖDIK IMPULZUS ADÁSA A ZÁRÁSI FÁZIS VÉGREHAJTÁSÁRA.

- HA NEM AKARUNK SZÜNETET PROGRAMOZNI A ZÁRÁSNÁL

hatos és hetes impulzus adása (2 másodperc)

A Q 35 B tipusú VEZÉRLŐ EGYSÉG

A VEZÉRLŐ EGYSÉG RÉSZEI

| F1 F2 1-ES LED 2-ES LED 3-AS LED 4-ES LED 5-ÖS LED 6-OS LED M1 M2 M3 M4 T1/T2/T3 POWER DIP1 SW3 DIP2 SW3 SW4 J1 U5 Z2 K1 / K2 / K3 SW1/SW2 CODE LEARN TIME LEARN | Biztosíték 24 V AC 800 mA Biztosíték 230 V AC 5 A A 230 V jelen van Üzemelési jel A Start jel megléte Az 1-es fotocella jel A 2-es fotocella jel A Stop jel megléte Kivezetés gyorsszorító rádióhoz, vagy antennához Kivezetés gyorsszorító sor rádióhoz, vagy antennához Kivezetés gyorsszorító motorhoz Kivezetés gyorsszorító tápegységhez Kivezetés gyorsszorító a földeléshez A motorok teljesítményének a beállítása Közös Elővillogás Ember jelen van Az elektromos zár csatlakoztatása (a forgó kapukhoz) Mikroprocesszor Szűrő Relé Közös a programozáshoz Kódok programozása Idők programozása |
| --- | --- |

TARTOZÉKLISTA:

KIT-ASTER1 kétszárnyas kapumozgató KIT:

2 db  (jobbos és balos) ASTER-1- es motor

1 db  RF24 infrasorompó

1 db  villogó talp

1 db  villog búra

1 db  Q35-ös vezérlés

KIT-ASTER2 egyszárnyas kapumozgató KIT:

Ugyanaz, mint a KIT-ASTER-1-ben, csak 1 db motorral és kondenzátorral.

2 db  kondenzátor

2 db  3 csatornás adó (távirányító)

1 csomag szerelvény a motorok felfogatásához

Egyéb, ezen listán nem található alkatrész (például: kulcsos kapcsoló) nem tartozéka a szettnek.