Kód tanítás:

- Az új távirányító B és C gombját tartsd nyomva egészen addig, amíg a távirányítón a két LED elkezd felváltva villogni. FIGYELEM: ne tartsd nyomva a gombokat a villogás észlelése után, mert a távirányító elkezdi az „új kód generálása” funkciót

- Amint a két LED elkezd villogni, engedd el a B és C gombot. Most a távirányító tanulási fázisban van. (ezt úgy ellenőrizheted, hogy valamelyik gombot megnyomod, aminek hatására egy piros LED fog villogni)

- Ebben az állapotban vegyük kézbe a master távirányítót is, amelyiknek korábban megtanítottuk a kódot a vezérlő panelen.

- Nyomjuk meg az új távirányító azon gombját, amelyikhez szeretnénk a kódot megtanítani és tartsuk nyomva. A master távirányítóval adjunk egy impulzust minek hatására az új távirányítón a két LED újból elkezd villogni. Most elengedhetjük az új távirányító gombját.

Ezzel a távirányító meg is tanulta a kódot.

Lehetőség van arra is, hogy lecseréljük a távirányító kódját, egy véletlenszerűen generált kódra, ehhez kövessük a távirányító leírásában foglaltakat.