TX312  433.92Mhz – használati útmutató

LEÍRÁS és MŰSZAKI ADATOK

| 3 csatornás rádió távvezérlő |
| --- |
| Frekvencia | 433,92 MHz |
| Energiaellátás (telep) | 12Vdc – 23° |

A TX312 távvezérlő kizárólag elektromos kapuk, ajtók, redőnyök és hasonló termékek vezérlésére szolgál.

PROGRAMOZÁS

A TX312 távvezérlő kész arra, hogy vevőegységben eltárolásra kerüljön. Kérjük kövesse a vezérlőpanel telepítési útmutatóját (rádió távvezérlők tárolása fejezet) vagy a külső vevőkártya rádió távvezérlő eltárolási eljárását.

RÁDIÓKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

A TX312 távvezérlő előre beállított véletlenszerű rádiókóddal rendelkezik. Ezt a rádiókódot bármikor megváltoztathatja egy másik véletlenszerűen előállított a következő eljárás alkalmazásával:

1) Nyomja le egyidejűleg a B és C nyomógombokat (kb. 4~5 mp-ig), amíg a távvezérlő piros fénye bekapcsol.

2) Tartsa lenyomva a B gombot és egyidejűleg engedje fel a C nyomógombot, majd nyomja meg ismét azt kétszer. A piros és zöld jelzőfény felváltott villogása jelzi az új véletlenszerűen előállított kód sikeres előállítását.

3) Most elengedheti a B gombot is. A távvezérlő most kész az új rádiókód átvitelére. Jegyezze meg. – amennyiben előzőleg a távvezérlőt már eltárolta bármilyen vevőkártyában, akkor az eltárolási eljárást ismét meg kell ismételni a távvezérlő rádiókódjának megváltoztatásakor.

RÁDIÓKÓD MÁSOLÁSA

Lehetséges egy “mester” TX312 távvezérlő kódjának átmásolása egy „szolga” TX312 távvezérlőbe:

1) Nyomja le egyidejűleg a „szolga” távvezérlő B és C nyomógombját, amíg a távvezérlő piros fénye bekapcsol (jegyezze meg, ne tartsa nyomva tovább a nyomógombokat a távvezérlő új kód előállítási módjába történő belépésének elkerülése érdekében).

2) Amint a piros jelzőfény felvillan engedje el a B és C nyomógombokat (bármelyik gomb lenyomásával leellenőrizheti, hogy a „szolga” távvezérlő belépett-e a rádió tanulási módba: csak a piros jelzőfény világít).

3) Tegye össze egymásnak háttal a „mester” és „szolga” távvezérlőket (2. ábra). Tartsa a „szolga” távvezérlő egyik gombját lenyomva és egyidejűleg nyomja le a „mester” távvezérlő nyomógombját. A „szolga” távvezérlő zöld és piros jelzőfénye felváltva el kezd villogni.

4) Engedje fel a „szolga” távvezérlő nyomógombját. A rádiókód átmásolásra került.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

PROTECO Srl kijelenti, hogy az összes TX312 rádiótávvezérlő és a PT3P1I modell eleget tesz az R&TTE 99/5/CE Direktíva alapvető követelményeinek a termék rendeltetésszerű használata esetében.

Castagnito, 2011 Október 3.                                   Angela Gallo

Ügyvezető Igazgató