#### LEADER motorok

Telepítési és használati útmutató

## MŰSZAKI ADATOK

|  | LEADER 4TA | LEADER 3TI | LEADER 4TI |
| --- | --- | --- | --- |
| Tápellátás | V | 230V 50/60Hz | 24V DC | 230V 50/60Hz | 24V DC | 230V 50/60Hz | 24V DC |
| Teljesítmény | W | 280 | 50 | 280 | 50 | 280 | 50 |
| Áramfelvétel | A | 1,2-1,7 | 0,7-9,5 | 1,2-1,7 | 0,7 9,5 | 1,2-2 | 0,5-0,75 |
| Hővédelem | °C | 135°C |
| Működési hőmérséklet | °C | -35- +80°C |
| Működés |  | Elektromechanikus kapumozgató motor |
| Anyag |  | Epoxi bevonatú alumínium |
| Max. szárnyhossz | mm | 2750 | 2500 | 2000 | 2600 |
| Ajánlott lökéshossz | mm | max. 400 | 300 | 400 |
| Működési ciklus | % | 40 | 80 | 16 | 21 |
| Nyitási idő (90°/perc) | mp | 22 | 20 |  |  |
| Nyitási szög | (max.) ° | 110 | 110 |  |  |
| Fordulatszám | ford/perc | 1400 | 1600 |  |  |  |  |
| Fékezési arány |  | 1:27 |
| Tolóerő | N | 2800 | 2500 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |
| Kondenzátor | μF | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| Kapu súlya /db | Kg | 300 | 200 | 6,4 | 6,8 |

# MÉRETEK

# A SZÁRNYASKAPU MŰKÖDÉSI RAJZA

Jelölések

|  |  |  | 230V | 12V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapumozgató motor | A | 3x1,5+T | 2x1 |
| 2 | Vezérlés | B | 2x1,5+T | 2x1,5+T |
| 3 | Fotocella | C C1 | 4x0,75 2x0,75 | 4x0,75 2x0,75 |
| 4 | Antenna | E | 2x0,75 | 2x0,75 |
| 5 | Rádióvevő | G | 2x0,75 | 2x0,75 |
| 6 | Lámpa | F | 2x0,75 | 2x0,75 |
| 7 | Kulcsos kapcsoló | D | 2x0,75 | 2x0,75 |

## ÖSSZEÁLLÍTÁS

| 1db | 1 | Mozgatómotor |
| --- | --- | --- |
| 1db | 2 | S1 kengyel |
| 1db | 3 | Rögzítő KIT |
| 1db | 4 | S3/S4 kengyel |
| 2db | 5 | Kioldó kulcs |
| 1db |  | Használati utasítás |

3 TI	A=145 B=145		4TI/TA	A=195 B=195

2.táblázat

1. táblázat

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Figyelem: mielőtt bármilyen telepítési lépést elkezdene, olvassa el ezt az útmutatót.

- Ellenőrizze, hogy az Ön által vásárolt készülék megfelel-e az igényeinek.

- Ezen kívül ellenőrizze:

  - Hogy a kapu forgáspontjai jó állapotban vannak-e.

  - A kapunak nyitásnál és zárásnál is vannak mechanikus végállásai.

  - A kapu megfelel az UNI8612-es szabványnak.

# TELEPÍTÉSI TANÁCSOK

Csatlakoztatások:

- Nézze meg a „szárnyaskapu működési vázlatot” és a vezérlés vázlatát.

- Az elektromos kábelnek, amely kijön a motorból, feszesnek kell lennie, de tegyen egy nagy kanyart benne az alja felé azért, hogy elkerülje a visszafolyást a motorba (O ábra).

- A beállítást a tápfeszültséget lekapcsolva kell elvégezni.

- Helyezzen el egy többpólusú megszakítót a készülék közelében (legalább 3mm-re). A tápegységet mindig védje egy 6A-es automatikus kapcsolóval, vagy egy 16A-es egyfázisos biztosítékkal.

- A motorokhoz és a vezérléshez menő tápellátásnak, illetve a kiegészítőkhöz menő vezetékeknek elkülönítettnek kell lenniük azért, hogy ezzel elkerülje a berendezés hibás működését.

- Minden készüléket (akár vezérlő, akár biztonsági) egyénileg, feszültségmentesen kell a panelhez csatlakoztatni.

Cserealkatrészek:

- Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.

- Az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem az arra kijelölt szemétbe.

Telepítés:

- A termék megfelelő használata és a károsodás kizárása érdekében nézze meg az „Általános” oldalt, mely ebben a használati utasításban található.

- A készülék használatakor tartsa be a biztonsági előírásokat és az országban érvényben lévő szabályokat.

Garancia:

- A gyártó által vállalt garancia nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár nem rendeltetésszerű használat, túlfeszültség, villám okozta kár, vagy a nem megfelelő telepítés miatt következik be.

- A következő esetekben a garancia szintén nem érvényes:

Ha nem olvasta el a használati útmutatót, melyet a termékhez mellékeltek.

Bármely alkatrésznek, az érvényes szabályozásnak nem megfelelő használata vagy nem megfelelő alkatrészek használata, amelyeket a Proteco nem támogat.

A gyártó nem felelős a nem rendeltetésszerű használatért.

# TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

- Telepítés előtt vizsgálja meg az „általánosság” fejezetet.

- Vizsgálja meg a biztonsági feltételeket a „biztonsági utasítások” fejezetben

- Állapítsa meg, hogy melyik a bal és a jobb oldali kapumozgató motor

- Ellenőrizze az összes alkatrészt.

- Azonosítsa a kapun és az oszlopon lévő rögzítési pontokat.

- Ellenőrizze a „D” méretet.

- Illessze oda az S1 vagy az S2 kengyelt az 1-es táblázat szerint.

- Erősítse oda a dugattyút az S1 vagy az S2 kengyelhez.

- Oldja ki a motort.

- Erősítse az S3-as / S4-es kengyelt a kapura.

- Erősítse a dugattyú kis TI karját az S3 kengyelre vagy a TA dugattyú forgócsapját az S4 kengyelre.

- Feszítse ki a kábeleket a „szárnyaskapu működési vázlat” szerint.

- Csatlakoztassa a központot az összes kiegészítőhöz.

- Programozza fel a rádióvevőt.

- Programozza be a „Működési időket”.

Nem megfelelő működés esetén nézze meg a „Hibák és tanácsok” fejezetet.

HA NEM SIKERÜL A HIBA OKÁT MEGTALÁLNI, KÉRJEN SEGÍTSÉGET A TELEPÍTŐTŐL.

# LEZÁRT MOTOR

A mozgatómotorokat lezárt állapotban szállítják.

Az elektromos zárat arra a szárnyra kell szerelni, amelyik elsőnek nyit, és a központ megfelelő sorkapcsára kell csatlakoztatni.

Az elektromos zár elhelyezése (C ábra):

1-es pozíció: a zár bezáródik az ütközőhöz (ebben az esetben szükséges az RT15-ös reteszt a második szárnyra szerelni).

2-es pozíció: a padlózár bezáródik (ebben a helyzetben a retesz használata nem szükséges).

Ne felejtse el, hogy távolítsa el a zárat vagy legalább zárja le nyitott állapotban és távolítsa el a zár összes reteszét.

# BALOS VAGY JOBBOS MOTOR

A kapumozgató motorok balos és jobbos kivitelben készülnek.

Ezt úgy tudja megállapítani, hogyha arról az oldalról nézi, amelyikre a motor fel van szerelve, akkor a jobbos motor csuklópántja jobb oldalra esik, a bal oldalinál pedig fordítva.

# A RÖGZÍTÉSI MÉRETEK MEGÁLLAPÍTÁSA

AZ OSZLOP KÖZEPÉRE RÖGZÍTETT KAPU (A ÁBRA)

Ebben az esetben a maximális nyitási szög 90°.

- A megfelelő működést úgy lehet elérni, hogy a rögzítő kengyeleket az 2. táblázatban lévő A és B adatok szerint helyezi el.

Ha bonyolult lenne ezt végrehajtani, akkor tegye a következőket:

- Mérje meg a D szintet (a forgópánt tengelye és az oszlop szélének távolsága)

- Nézze meg az 1-es táblázatot és kövesse az Ön kapumozgatója típusának megfelelő sort, amíg nem keresztezi a D-nek megfelelő oszlopot.

- A táblázatban láthatja a szükséges információkat, melyek alapján az S1-es kengyelt (E ábra) vagy a 2-es kengyelt (F ába) a legmegfelelőbb módon tudja elhelyezni (F ábra).

Ezek az értékek azért lettek kiszámolva, hogy a sebesség ne legyen nagyobb 12m/percnél.

AZ OSZLOP SZÉLÉRE RÖGZÍTETT KAPU (B ÁBRA)

Ebben az esetben a kapu 90°-nál nagyobb szögben tud nyitni (max. 120°).

- A megfelelő működést 90°-os nyitásnál úgy lehet elérni, hogy a rögzítő kengyeleket a táblázatban lévő A és B adatok szerint helyezi el.

- Ha azt akarja, hogy a szárny nagyobb szögben nyíljon, akkor az A értéket a B-nél nagyobbra állítsa.

A legjobb megoldás az A érték megnövelése ugyanakkora értékkel, amekkorával a B-t csökkentette.

RÖGZÍTÉSI MAGASSÁG

A motor rögzítésének magasságát a kapu formájától és a rögzítés lehetőségétől tegye függővé.

- Ha a kapu zömök szerkezetű, akkor a motort szabadon választott magasságba szerelheti.

- Ha könnyű kapuról van szó, akkor a motort a kapu közepéhez a lehető legközelebb kell elhelyezni.

1-es pozíció: a kapu középső rúdja

2-es pozíció: a kapu merevítése

# AZ S1 ÉS S2-ES KENGYEL RÖGZÍTÉSE

Csapszeggel erősítse vagy hegessze oda az S1-es és S2-es kengyelt, szem előtt tartva, hogy az A és B méretek a kapu forgópántjának tengelyére és a motor forgásának tengelyére vonatkoznak.

Abban az esetben, ha középen rögzíti a motort, használjon 13mm átmérőjű fém peckeket és tartsa szem előtt, hogy a pecek nem kerülhet közelebb a kis oszlop széléhez 30-35mm-nél. Így el tudja kerülni a az oszlop szélének esetleges megrongálódását (H ábra).

Hogyha a peckeket befalazza, akkor használjon gyantából készült peckeket, vagy falazáshoz megfelelő kengyelt.

- Ügyeljen az S1 kengyel használatára (E ábra), mely két változatban került forgalomba, S1 balos és S1 jobbos kengyel, a megfelelő balos vagy jobbos motorhoz.

- A motort az I ábrán látható módon rögzítse az S1 kengyelhez úgy, hogy a forgástengely menetes nyílása lefelé nézzen.

# S2-ES KENGYEL

Az 1-es táblázatban látható néhány különleges alkalmazáskor tanácsos az S2 kengyeleket használni. Minden egyes kengyel egy 130x130x6cm-es négyszögletű lemezből, 4 12mm átmérőjű lyukkal; és egy 112x94x55mm-es négyszögletű lemezből áll, 3 12mm átmérőjű lyukkal.

Elhelyezés

- Ékelje be a négyszögletes lemezt nagyméretű ékekkel az oszlopba.

- Hegessze a kengyelt a lemezre az F ábrán látható módon.

Tartsák szem előtt, hogy az A és B méretek a kapu forgópántjának tengelyére és a motor forgástengelyére vonatkoznak.

# AZ ELÜLSŐ KENGYEL RÖGZÍTÉSE

LEADER TA motor (alumínium csöves változat)

Határozza meg az S4 kengyel helyzetét a következő módon:

- Csukja be a kapuszárnyat.

- Oldja ki a motort.

- Tolja előre a motor elülső tengelyét, amíg el nem éri a 10mm-es nyitási végállást a tengely és a motor kivezetése között (L ábra).

- Rögzítse az S4-es kengyelt a motor elülső tengelyéhez, az M ábrán látható módon, ügyelve arra, hogy a tengely marása hosszirányban legyen elhelyezve (P ábra).

- Helyezze el a motort a kapuszárnyon egy vonalban tartva vele és jelölje meg az S4 kengyel pozícióját a kapun.

- Hegessze vagy csavarozza az S4 kengyelt a kapura.

- Ellenőrizze, hogy a húzócsapot elhelyezte-e és

LEADER TA motor (inox csöves változat)

Határozza meg az S4 kengyel helyzetét a következő módon:

- Csukja be a kapuszárnyat.

- Csavarja el a motort a rúd löketvég pozíciójáig (a rúd teljesen kint van), majd csavarja a kart az óramutató járásával megegyező irányban a rögzítő csavarja az alsó felén nem helyezkedik el. Minden esetben a karon legalább egy felet kell fordítani.

- Erősítse az S3 kengyelt a motor karjához a „H” ábrán látható módon, de ne feledje, hogy a PR1 forgó csap menetes nyílása alul legyen.

- Helyezze a motort a kapuszárnyra, szintben tartva és jelölje meg a kapun az S3 kengyel pozícióját.

- Hegessze vagy csavarozza az S3 kengyelt a kapura.

MECHANIKUS VÉGÁLLÁS (D. ÁBRA)

Ezen a ponton be kell állítania a mechanikus végállást, a szárny zárási és nyitási végállását egymás után.

LEADER TA motorok (alumínium csöves változat)

Amikor a kapu zárt állapotban van, a fékező csap és a motor elülső része közötti távolság maximum 450mm lehet a LEADER 4TA-nál. Amikor a kapu nyitva van, ez a méret legalább 50mm legyen (L ábra).

LEADER TI motorok (inox csöves változat)

Amikor a kapu zárt állapotban van, a dugattyú rúdja 355 mm-nél kijjebb jöjjön a LEADER 3TI-nél és 455 mm a LEADER 4TI-nél. Amikor a kapu nyitva van, a rúdnak legalább 65 mm-re kint kell lennie (R ábra).

# KIFELÉ NYÍLÓ KAPU

Kifelé nyíló kapu esetében a motort a kapu belső oldalára kell szerelni. Ebben az esetben az A kvótát (távolság a forgótengely és a kapu forgástengelye között) meg kell mérni a kapu közepe felé. Az S2 kengyelt szükséges módosítani, hogy megfelelő legyen az új pozícióhoz (N ábra).

Annak érdekében, hogy az átjáró szélessége ne csökkenjen, a motort a kapu felső részére szerelje, legalább 2m magasra. Az első kengyel elhelyezése a fent leírt módon történik, de nyitott helyzetben.

A motor ereje miatt, az összes rögzítésnek erősnek kell lennie.

# A MOTOR KIOLDÁSA

- Helyezze be a kulcsot (a csomagban megtalálja) és fordítsa el 90°-kal többször a kapu közepe felé (S ábra).

- Húzza meg a kioldó kart kifelé, amíg a motor ki nem oldódik, majd fordítsa el ismét 90°-kal a kar rögzítéséhez.

- Ekkor a kaput manuálisan lehet kinyitni, ill. becsukni.

- A motor eredeti helyzetbe állításához ismételje meg a fenti műveletek ellenkezőjét.

A motor összekapcsolásához fordítsa ellenkező irányba a kulcsot.

Nem szükséges a kaput a megfelelő pozícióba állítani, mert a következő indításnál automatikusan visszaáll az előző értékre.