Q60S/R VEZÉRLÉS
GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ

A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI

| A | főmenü választó gomb |
| --- | --- |
| B | almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés |
| C | a beállított érték növelése, vagy engedélyezés „SI” |
| D | a beállított érték csökkentése, vagy tiltás „NO” |
| F1 | 230 V biztosíték 5A-es |
| F2 | 24V-os önvisszaálló biztosíték 0,6A-es |
| F3 | 24V-os önvisszaálló biztosíték 1,6A-es |
| KIJELZŐ | 2 db 7 szegmenses LED kijelző |
| M1 | sorkapocs a rádióantennának |
| M2 | sorkapocs a vezérlő és biztonsági be- és kimeneteknek |
| M3 | sorkapocs a motornak |
| M4 | sorkapocs a 230VAC-os tápellátásnak |
| A B | védőföld sarus csatlakozói |
| MR | rádió vevőpanel |
| CN | nem használt csatlakozó |
| Z2 | hálózati zavarszűrő |
| K1/K2 | motor relék |
| K3 | villogó relé |
| V1 | elsődleges feszültségfüggő ellenállás |
| V2 | másodlagos feszültségfüggő ellenállás |

( F2 és F3 jelű önvisszaálló biztosíték 24V

Ha átmeneti rövidzár történik a biztosíték magától visszaáll egy pár mp után.
Folyamatos rövidzár esetén szakítsa meg a hálózati tápellátást, távolítsa el a 2-es jelű csatlakozót, várjon egy pár mp-et és újból kapcsolja vissza a hálózati tápellátást. A biztosíték automatikusan visszaáll. Keresse meg és távolítsa el a rövidzárat mielőtt a csatlakozókat visszahelyezi.

A VEZÉRLÉS SORKAPCSAI

A SORKAPCSOK CSATLAKOZTATÁSA

Az összes csatlakoztatást tápellátás nélkül kell elvégezni!

FÖLD SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSOK

Csatlakoztassa a motor zöld/sárga vezetékét az A, a hálózat zöld/sárga vezetékét pedig a B csatlakozóhoz.

A 2-ES SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

| 1-8 | START parancs, normál állapotban nyitott kontaktus (NO) nyomógomb, kulcsos kapcsoló és külső rádió vevő csatlakoztatásához. A START parancs elindítja a teljes nyitási vagy zárási ciklust. |
| --- | --- |
| 7-8 | Gyalogos START bemenet. Normál állapotban nyitott kontaktus (NO), kulcsos kapcsoló és külső rádió vevő csatlakoztatásához. Gyalogos START parancs adásakor az M1 motor rövidebb idővel hajtja végre a nyitási vagy zárási ciklust. |
| 2-8 | Vészleállító gomb. STOP parancs, normál állapotban zárt (NC) vészleállító gomb. Ha megszakad a kontaktus, a kapu azonnal megáll. Nyitási ciklus esetén az első START parancsra a motorok zárni fognak. Automata zárás szünet ideje estén az első START parancsra a motorok zárni fognak. Zárási fázis esetén az első START parancsra a motorok nyitni fognak. Ha nem használ STOP gombot, hidalja át a 2-es és a 8-as sorkapcsot! |
| 3-8 | Bemenet, a biztonsági fotocellához és biztonsági gumiszegélyhez, a zárási munkafázisban. Több infrasorompó alkalmazásakor, vevőegységeik relé kontaktusait sorosan kell felfűzni. Normál állapotban zárt kontaktus (NC) Csak a zárási munkafázisban működik. Nyitáskor nem aktív. A zárási munkafázisban: Stop, 2 másodperc szünetidő, ismét nyitási fázis. Ha a zárási fotocellát nem használja, hidalja át a 3-as és a 9-es sorkapcsot! |
| 3-9 | Bemenet csak biztonsági gumiszegélyek számára zárási fázisban. A kontaktusokat sorosan kell csatlakoztatni, ha több mint egy biztonsági gumiszegélyt használ. Normál állapotban zárt kontaktus (NC). Csak a zárási munkafázisban működik. Nyitáskor nem aktív. A zárási munkafázisban: Stop, 2 másodperc szünetidő, ismét nyitási fázis. |
| 4-8 | Bemenet, a biztonsági fotocellához, a nyitási munkafázisban (gördülő kapuhoz). Több infrasorompó alkalmazásakor, vevőegységeik relé kontaktusait sorosan kell felfűzni. Normál állapotban zárt kontaktus (NC). Csak a nyitási munkafázisban működik. Záráskor nem aktív. A nyitási fázisban: megáll, majd zárás 3 mp-ig. Amennyiben csatlakoztatni akar biztonsági gumiszegélyeket is, akkor azokat sorosan kell csatlakoztatni az infrasormpókkal. Ha a nyitási fotocellát nem használja, hidalja át a 4-es és a 9-es sorkapcsot! |
| 4-9 | Bemenet csak biztonsági gumiszegélyek számára nyitási fázisban (gördülő kapukhoz). A kontaktusokat sorosan kell csatlakoztatni, ha több mint egy biztonsági gumiszegélyt használ. Normál állapotban zárt kontaktus (NC). Csak a nyitási munkafázisban működik. Záráskor nem aktív. A nyitási fázisban: megáll, majd zárás 3 mp-ig. |
| 5-8 | Végállás kapcsoló bemenet a zárási fázisban. |
| 6-8 | Végállás kapcsoló bemenet a nyitási fázisban. |
|  | Motor elektromechanikus végálláskapcsolóval szerelve |

|  | Motor mágneses végálláskapcsolóval szerelve |
| --- | --- |
| FIGYELEM! A magas mágnes tartót kell használni mindig a zárási mozgási irányhoz. |  |
| FIGYELEM! A magas mágnes tartót kell használni mindig a zárási mozgási irányhoz. |  |
| 8-10 | Kimenet a fotocella vevő tápellátásának és az egyéb kiegészítőknek. Az összes általános kiegészítő alkalmazása esetén még max.100mA áll rendelkezésre a további kiegészítők számára |
| 9-10 | Kimenet a fotocella adó tápellátásához. |
| 11-12 | Villogó kimenet. 24 V DC, 20 W max |

A 3-AS SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

| 13 | A motor nyitási 230Vac fázis kimenete, a motor barna vezeték szála és a kondenzátor egyik ága, jobbos bekötés esetén. |
| --- | --- |
| 14 | A motor „0” kimenete, a motor kék (szürke) vezeték szála. |
| 15 | A motor zárási 230Vac fázis kimenete, a motor fekete vezeték szála és a kondenzátor egyik ága, jobbos bekötés esetén. |

A 4-ES SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

( A hálózati feszültség vezérlésre kapcsolása előtt végezzen el minden elektromos bekötést, ellenőrizze ezek megfelelő rögzítését. A feszültség alá helyezett vezérlésen végzett bekötések az elektronika sérülését okozhatják !!!

| 19-20 | Tápellátás bemenet 230-240 V AC – 50/60 Hz (19= nulla, 20= fázis) |
| --- | --- |

Még egyszer a bekötésről:

Abban az esetben, ha a távirányítótól függetlenül is kezelni kívánja a vezérlést, és teljesen nyitni akarja a kaput, iktasson be az 1-es START és a 8-as +24V pont közé egy alapesetben nyitott kontaktusú nyomógombot. Ennek működtetésével a kapu teljesen ki fog nyílni.

Ha nincs rá szükség, hagyja szabadon!

Abban az esetben, ha a távirányítótól függetlenül is kezelni kívánja a vezérlést, és részlegesen akarja nyitni a kaput, iktasson be a 7-es PE és a 8-as +24V pont közé egy alapesetben nyitott kontaktusú nyomógombot. Ennek működtetésével csak rövidebb úthosszon mozog majd a kapu.

Ha nincs rá szükség, hagyja szabadon!

A Vészleállító gomb bekötéséhez, iktasson be a 2-es STOP és a 8-as +24V pont közé egy alapesetben zárt kontaktusú nyomógombot. Ennek működtetésével, munka közben a vezérlés azonnal leállítható. Ennek elhagyása az Ön felelőssége!

Ha nem iktat be nyomógombot, hidalja át egy darab vezetékkel!

A FOTO 1 csak záráskor aktív fotocella bekötésekor:
a vevő fotocella NC pontját kösse össze a vezérlés 3-as FOTO 1 pontjával,
a vevő fotocella C pontját kösse össze a vezérlés 8-as +24V pontjával,
a vevő fotocella negatív táp pontját  ( -0AC ) kösse össze a vezérlés 10-es NEG pontjával,
a vevő fotocella pozitív táp pontját  ( +AC )kösse össze a vezérlés 8-as +24V pontjával,
az adó fotocella negatív táp  ( -0AC ) pontját kösse össze a vezérlés 10-es NEG pontjával,
az adó fotocella pozitív táp ( +AC ) pontját kösse be a vezérlés 9-es TEST FOTO pontjával.

Ennek elhagyása az Ön felelőssége! Ha nem köti be ezt a fotocellát, hidalja át a vezérlés 3-as és 9-es pontjait egy darab vezetékkel!

A FOTO 2 nyitáskor és záráskor aktív fotocella bekötésekor:
a vevő fotocella NC pontját  kösse össze a vezérlés 4-es FOTO 2 pontjával,
a vevő fotocella C pontját kösse össze a vezérlés 8-as +24V pontjával,
a vevő fotocella negatív táp pontját ( -0AC )  kösse össze a vezérlés 10-es NEG pontjával,
a vevő fotocella pozitív táp pontját ( +AC ) kösse össze a vezérlés 8-as +24V pontjával,
az adó fotocella negatív táp  pontját ( -0AC )  kösse össze a vezérlés 10-es NEG pontjával,
az adó fotocella pozitív táp pontját ( +AC ) kösse be a vezérlés 9-es TEST FOTO pontjával.

Telepítéskor legalább 1 pár fotocellát telepíteni kell, a biztonság érdekében!

Ha nem köti be ezt a fotocellát, hidalja át a vezérlés 4-es és 9-es pontjait egy darab vezetékkel!

A fotócella adó- és vevőegységében a tápfeszültség értékét kiválasztó rövidzárnak a 24V-os állásban kell lennie. A fotócella bekötése során ügyeljen arra, hogy a fotócellák a tápfeszült-séget megfelelő polaritással kapják, ellenkező esetben a fotócella adó illetve vevő vagy mind-kettő nem fog működni!

A motor bekötése attól függően jobbos, vagy balos, hogy a motor fekete illetve barna vezetéke melyik pozícióba van bekötve ( 13-as, 15-ös pont ).

Ha a motor jobbos, akkor a bekötés: barna, kék (szürke), fekete, - a végállás: barna, fekete, fehér.
Ha pedig balos, akkor a bekötés: fekete, kék (szürke), barna, - a végállás: fekete, barna, fehér.
A kondenzátort mindig a barna és a fekete vezetékekre kell csatlakoztatni, a motorhoz.

Mielőtt továbbmegy a vezérlőpanel üzembe helyezésével, ellenőrizze le, hogy milyen típusú végállás kapcsoló van a motorra felszerelve.

.
	.
	.

A vezérlőpanel elektromechanikus végállás kapcsolóval való működéshez van előre felprogramozva.

Mágneses végállás kapcsoló esetén kérjük, állíts át a paramétert.

Csatlakoztassa egy 6 Amperes kismegszakítón keresztül a 230V-os hálózatra a vezérlést!
Ha jól kötötte be a vezérlést, és a kapu zárva van, a kijelzőn az „F C„, ha kapu nyitva van az „FA”, ha kapu közép állásban van akkor a „--„ jelzés látható!
Amennyiben nem ezek a jelzések láthatók, akkor szüntesse meg a tápellátást és ellenőrizze a vezérlés csatlakozásait és bekötéseit.

A vezérlést a gyárban felprogramozták. A gyári beállításokon, a kapu méreteiből és az egyéni igényekből adódóan valószínű változtatni kell, de arra mindenképp jó, hogy kipróbáljuk a működést.

FIGYELEM! A biztonság szempontjából ügyeljen arra, hogy a kapu egyik szélső véghelyzetet sem érheti el. Mindenképpen állítsa le a vezérlést a végállás kapcsoló kézzel történő működtetésével a véghelyzet elérése előtt, mert fordított végállás-kapcsoló bekötés esetén a kapu nem fog megállni, és összetörheti a mozgó részeket.

Első lépésben, oldja ki a motor kuplungját !
A kaput félig nyissa ki!
Zárja vissza a motor kuplungját !

FONTOS: Mielőtt az első távirányítót programozza a rádió vevőre, töröljön minden eltárolt kódot lásd Rádiócsatornák szekvenciális programozása -> összes rádiókód törlése a memóriából pontot.

Abban az esetben, ha a távirányító DIP kapcsolóval van kódolva, vegye ketté a távirányító műanyag házát és a kapcsolók elállításával hozzon létre egy új személyes kódot.

Biztonság indokaként elkerülendő az összes DIP kapcsoló OFF vagy ON állásba való kapcsolása.

DIP kapcsolós távirányító

Abban az esetben, ha HIT típusú távirányítót használ, a fent említett eljárás nem szükségszerű, mert mindegyik távirányítónak saját kóddal rendelkezik

HIT távirányító

- Kódolja le az adót a személyi kódjával néhány DIP kapcsoló pozíciójának megváltoztatásával. ( A távirányító kódjának megváltoztatása nagyon fontos, mert ennek elmulasztása esetén, más illetéktelen személy is esetleg tudja működtetni az ön kapunyitóját. )

- Amennyiben „- -„ kijelzés látható a vezérlőegységen úgy 2x nyomja meg az „A” gombot, és ezután „rA” jelzést kell látnia a kijelzőn.

- Ezt követően most 2x a „B” gombot nyomja meg, és ezután „tc” jelzést kell látnia a kijelzőn.

- Nyomja meg az adó bal oldali gombját, és tartsa lenyomva.

- Ezzel egyidejűleg nyomja le a vezérlésen az „C” nyomógombot a kód eltárolásához. A kijelzőn kétjegyű szám jelzi, hogy hányadiknak tárolta el a memóriában a távirányítót. Például: „0 1”.

- Ismételje meg ezeket a lépéseket minden egyes olyan távirányítóval, aminek más a kódbeállítása. A vezérlés 54 különböző kódot tud megtanulni.

A biztonságos beállításhoz ellenőrizze le a végállás kapcsolók bekötését. Kapcsolja vissza a feszültséget a panelra és adjon egy START parancsot a távirányítóval vagy a vezérlő panel 1-es és 8-as pontja közé adott rövidzárral. A motor elindul, de a kaput nem mozgatja a nyitás irányba a kioldott kuplung miatt. A végállás kapcsoló műanyag kalapácsát tolja a nyitásnak megfelelő irányba, ha a motor megáll, akkor a végállás kapcsoló a helyes irányban van bekötve, ha nem áll meg akkor a végállás kapcsolók bekötését meg kell fordítani.
Cserélje fel a végállás kapcsolók barna és fekete vezetékeit ( 5-ös és 6-os pont )!
Figyelem! A motort a vezérlés egy beállított idő után lekapcsolja ezért a START parancs után rövid időn belül nyomja meg a végállás kapcsoló műanyag kalapácsát a megfelelő irányba.

Amennyiben a motor forgásiránya és a végállás kapcsoló bekötése is megfelelő, akkor áramtalanítsa a vezérlést és tolja vissza zárt helyzetbe a kaput. Zárja vissza a motor kuplungját, és kapcsolja vissza a feszültséget.

SOROZATOS PROGRAMOZÁS
A TÁVIRÁNYÍTÓVAL

Mielőtt folytatja a vezérlőpanel programozását, ellenőrizze le milyen fajtájú végállá kapcsoló van szerelve a motorra.

A vezérlő panel alaphelyzetben elektromechanikus végállás kapcsolóval való működésre van programozva.

Abban az esetben, ha mágneses végállás kapcsolót használ állítsa a paramétert "YES" állásba. A sorozatos programozás lényege, hogy a távirányító gombjával adott START parancsok sorozatával adja meg a szükséges működési időket.

- Amennyiben „FC„ kijelzés látható a vezérlőegységen úgy 4x nyomja meg az „A” gombot, és ezután „AS” jelzést kell látnia a kijelzőn.

- Ezt követően most 1x a „B” gombot nyomja meg, és ezután „1n” jelzést kell látnia a kijelzőn.

- Sorozatos programozás gördülő kapu esetén.

- impulzus: a kapu megkezdi a nyitást. A kijelzőn az „n1” felirat látható.

- impulzus: ezt a motor nyitási ciklusának 90%-ánál kell kiadni és a motor megkezdi a lassítási fázist. A kijelzőn az „r1” felirat látható.

A teljes nyitási fázis végén a nyitási végállás kapcsoló leállítja a motort, a vezérlőpanel kijelzőjén megjelenik a „tP” felirat, eltárolódik a nyitási és a lassítási idő, és megkezdődik az automata zárás szünetidejének számlálása.

3. impulzus: lezárja az automata zárás szünetidejének számlálását és megindul a zárási fázis.

A zárási végén a zárási végállás kapcsoló leállítja a motort, ezzel a zárási fázis befejeződött, a vezérlőegység automatikusan kilép a sorozatos programozásból és eltárolja a működési időket.

Adjon egy START impulzust és figyelje, hogy a kapu mozgása megfelel-e az időbeállításoknak.

Ha a működési, a lassítási és a szünetidő nem megfelelőek, akkor a „Sorozatos programozás távirányítóval” pontokban leírtak szerint programozza újra a vezérlést, vagy a „Standard programozási mód”-ban, minden egyes munkafázist külön-külön be tud állítani!

( Amennyiben a START impulzus kiadása után a kapu nem indul el, de a figyelmeztető lámpa villogni kezd, akkor a vezérlésen beállított motornyomaték értéke ( PA -> N1 -> F1, F2 ) illetve ( PA -> N1 -> … -> Fr ) alacsony a kapu mozgatásához. Növelje meg a beállított nyomaték értékeit vgy a P9-es menüpontban kapcsolja ki a lágy indítást funkciót ( P9->NO ) az és ismételje meg az előbb leírt folyamatot „A” ponttól kezdődően !!!

STANDARD PROGRAMOZÁS

- Adjon START impulzust az 1-es és 8-as pontok közé, vagy a távirányító feltanított nyomógombjával.
A nyitási mozgás után ( kb. 2,4m ), elkezdődik a lassítási fázis. Az előre beprogramozott teljes nyitás ( kb. 2,5 m ) után a kapu megáll, 3mp-ig áll, majd elkezdi a zárási fázist. A zárási fázis befejeztével a kapu megáll.

- Ellenőrizze, hogy a beállított funkciók és működési idők megfelelnek az ön által elvártaknak. Amennyiben ezek a beállítások nem felelnek meg a kapu működtetéséhez, akkor a következő lépéseket követve változtassa meg az adott működési paramétert.

- Ha kijelzőn az „FC” felirat látható nyomja meg 1x az „A” jelű gombot. A kijelzőn a „PA” felirat jelenik meg.

- Nyomja meg 1x a „B” jelű gombot, ekkor belép a paraméter menübe. A kijelzőn az „N1” felirat jelenik meg.

- A „B” jelű gomb nyomogatásával keresse meg azt a paramétert, amelyet meg kíván változtatni.

- Ha elért a kívánt ponthoz, akkor az adott pontnak megfelelő kijelzés jelenik meg a kijelzőn. Kis idő elteltével a kijelzőn megjelenik az adott paraméter aktuálisan beállított értéke.

- A paraméter értékét a „C” jelű gomb nyomogatásával növelheti, illetve engedélyezheti. A „D” jelű gomb nyomogatásával pedig csökkentheti, illetve letilthatja.

- Amennyiben a kívánt értéket beállította, akkor a „B” jelű nyomógombbal tovább léphet a következő paraméterre és a 7. pont szerint megváltoztathatja annak beállítását.

- A beállított értékek elmentéséhez a „B” gomb nyomogatásával menjen el az „SU” pontig, ahol a „C” gomb megnyomásával eltárolhatja a beállított értékeket, amelyet a vezérlőegységen található relé kettős kattanása jelez.

A Standard programozási lépések jobb megértése érdekében, a következőkben a Q60S vezérlés menütérképét mutatjuk be.

A motor működési ideje másodpercekben. Az értéke 0-99 másodperc lehet. Az érté-két változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

A motor nyomatéka. Az értéke 8-19 lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gom-bokkal lehet.

A motor nyomatéka lassítási fázisban. Az értéke 10-19 lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

A motor lassítási ideje másodpercekben. Az értéke 0-(n1-2) másodperc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombok-kal lehet.

Automata zárási szünetidő (P3 funkció SI állapota esetén. Az értéke 0-99 másod-perc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet

Gyalogos funkció nyitási ideje másodper-cekben. Az értéke 0-(n1-6), másod-perc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

Végállás kapcsoló kiválasztása. Ha elek-tromechanikus végállás kapcsoló van a motoron, akkor „NO” (NC típ. bemenet). Amennyiben mágneses végállás kapcsoló van a motoron, akkor értéke „SI” (NO típ. bemenet).

Társasház funkció. Nyitási ciklus alatt a vezérlőegység nem fogad el újabb indító jelet, záráskor viszont igen.

Automatikus zárási funkció. Nyitás után a „tP” menüpontban beállított idő elteltével automatikusan elindítja a zárási ciklust.

Elővillogás funkció. A vezérlésre kötött fi-gyelmeztető lámpát a kapu nyitása illetve zárása előtt elkezdi villogtatni a vezérlőegység.

Lassítási funkció. A motort az „r1” menü-pontban beállított idővel a végállások előtt lelassítja.

Motor teszt funkció. Indításkor leteszteli a motort, ha rendellenességet észlel hiba-üzenet megjelenítése mellett leállítja a készülék működését.

Fotócella teszt funkció. Indításkor letesz-teli a fotócellákat, ha rendellenességet észlel hibaüzenet megjelenítése mellett leállítja a készülék működését.

Indításkor a „F1” menüpontban beállított nyomaték értékkel indítja a motort. Amennyiben értéke „NO”, akkor indításkor 2 mp-ig teljes nyomatékkal működik a motor.

A „C” gomb megnyomásával a vezérlés el-menti a beállított értékeket és kilép a prog-ramozásból.

A „D” gomb megnyomásával a vezérlés a beállított értékek mentése nélkül kilép a programozásból.

A RÁDIÓCSATORNÁK SZEKVENCIÁLIS PROGRAMOZÁSA

FONTOS: Mielőtt az első távirányítót programozza a rádió vevőre, töröljön minden eltárolt kódot lásd Rádiócsatornák szekvenciális programozása -> összes rádiókód törlése a memóriából pontot.

Abban az esetben, ha a távirányító DIP kapcsolóval van kódolva, vegye ketté a távirányító műanyag házát és a kapcsolók elállításával hozzon létre egy új személyes kódot.

Biztonság indokaként elkerülendő az összes DIP kapcsoló OFF vagy ON állásba való kapcsolása.
Abban az esetben, ha HIT típusú távirányítót használ, a fent említett eljárás nem szükségszerű, mert mindegyik távirányítónak saját kóddal rendelkezik.

Eltárolt kódok megmutatása.
Megjeleníti a kódokat, a memóriában tárolt sorszámuk alapján. A keresés alatt nyomja meg a D gombot, amikor a kijelző azt a kódot mutatja, amit ki akar törölni.

START parancs feltanítása teljes nyitáshoz.
Adjon egy impulzust az adóról és tartsa lenyomva a gombot. Ezzel egy időben nyomja le a C gombot a kód eltárolásának megerősítésére. Ismételje meg ezeket a lépéseket minden olyan adónál, amelynek különböző kódja van.

STOP parancs feltanítása.
Adjon egy impulzust az adóval és tartsa lenyomva. Ezzel egy időben nyomja le a C gombot a kód eltárolásának megerősítésére. Ismételje meg ezeket lépéseket minden olyan adónál, amelynek különböző kódja van.

GYALOGOS START feltanítása egyszárnyas, csökkentett nyitáshoz.
Adjon egy impulzust az adóval és tartsa lenyomva. Ezzel egy időben nyomja le a C gombot a kód eltárolásának megerősítésére. Ismételje meg ezeket lépéseket minden olyan adónál, amelynek különböző kódja van.

Összes rádiókód törlése a memóriából.
Amikor a kijelző az r C szimbólumot mutatja, tartsa nyomva a D gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az r = szimbólum (ekkor az összes kód törlődik).

( A távirányítók feltanítása során figyeljen arra, hogy egy távvezérlő egy csatornáját csak egyetlen funkció alatt ( tC, CP vagy Pd ) tanítsa fel, mert ellenkező esetben a kapumozgató helytelen működését okozhatja !!!

A Q 60S KOMMUNIKÁCIÓS- ÉS HIBAÜZENETEI

Fotocella teszt hiba.

A nyitási fotocella hibajelet ad, vagy nincs rendesen bekötve. A rendszer nem indul el nyitási parancsra.

A zárási fotocella hibajelet ad, vagy nincs rendesen bekötve. A rendszer nem indul el a zárási parancsra.

Mindkét fotocella hibajelet ad vagy nincs rendesen bekötve, a rendszer nem fogad el indítási parancsot

Stop bemenet aktív, a rendszer nem indul, amíg nem szüntetjük meg a hibát. A stop gombnak alapesetben zárt érintkezőnek kell lennie.

A nyitás végállás kapcsoló jelzése teljesen kinyitott kapu esetén, hibának minősül, ha a kapu be van csukva. A rendszer nem indul el nyitási parancsra

A zárás végállás kapcsoló jelzése zárt kapu esetén, hibának minősül, ha a kapu k van nyitva. A rendszer nem indul el zárási parancsra

Gyalogos startgomb megnyomásakor megjelenő felirat, ha a gyalogos startgomb beragad, vagy helytelenül van bekötve, ez a kijelzés folyamatosan látható

Start gomb megnyomásakor megjelenő felirat, ha a gomb beragad, illetve helytelenül van bekötve, ez a kijelzés folyamatosan látható

A rádió távirányító folyamatosan ad, vagy ismeretlen rádió csatorna. A vevő nincs feltanítva az adóra.

Általános motor hiba. Vezeték hiba, szakadás vagy a beállított nyomaték túl alacsony értékű.

Q60S GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA

A vezérlés egy alapbeállítást tartalmaz, amit menüpontba helyeztek. A gyári beállítások paraméterei bármikor megváltoztathatók a kapuméreteknek megfelelően. A gyári beállítás visszaállítása esetén az összes paramétert újra betölti a vezérlés.

Figyelem! A gyári beállítás csak a motorra illetve a hozzá kapcsolt jelzőberendezésre, illetve a fotocellákra érvényes, a rádió programokra nem. A beállítás engedélyezésekor a rádióparancsok nem törlődnek, ezek csak a rádiómenüből (rA) érhetők el.

Gyári alapbeállítások visszaállítása.
A beállítás az r P menüpontban a „C” gomb hosszan tartó lenyomásával tehető aktívvá, a relék kettős kattanása jelzi a parancs végrehajtását.

A gyártó és a forgalmazó fent tartja magának a jogot, hogy a készülék műszaki tartalmát minden előzetes értesítés nélkül megváltoztassa az ebben a leírásban szereplő adatokhoz képest. Amennyiben eltérést tapasztal az itt leírtak és készülék tulajdonságai között, kérjük, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Jelen műszaki leírás a 2009. október 5-i állapotokat tartalmazza.

# Text boxes

Fehér

KÜLSŐ RÁDIÓPANEL

KÜLSŐ RÁDIÓVEVŐ PANEL

KIJELZŐ

Q60A/R

Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz

230V AC

A rádió vevőpanel a villogó belsejébe is helyezhető a hatótávolság megnövelése céljából.

Transzformátor 230/23V AC

Piros

Fekete

Antenna

Piros

Piros

Fekete

Fekete

2-es sorkapocs

3-as sorkapocs

4-es sorkapocs

Fehér

Piros

Fekete

ANTENNA

KÜSŐ RÁDIÓPANEL

VILLOGÓ
24V max. 20W

Jobboldali szerelés (belső oldalról nézve)

Baloldali szerelés (belső oldalról nézve)

Jobboldali szerelés (belső oldalról nézve)

Baloldali szerelés (belső oldalról nézve)

2-es csatlakozó

3-as csatlakozó

2-es csatlakozó

3-as csatlakozó

Barna

Fekete

Fehér

Zöld/sárga

Kondenzátor

Fekete

Kék v. szürke

Barna

Zöld/sárga

Fekete

Barna

Fehér

Barna

Kék v. szürke

Fekete

Kondenzátor

2-es csatlakozó

3-as csatlakozó

Zöld/sárga

Kondenzátor

Piros

Fekete

Fekete

Piros

Fekete

Kék v. szürke

Barna

Alacsony mágnes tartó = nyitás

Magas mágnes tartó = zárás

2-es csatlakozó

3-as csatlakozó

Piros

Fekete

Fekete

Piros

Barna

Kék v. szürke

Fekete

Kondenzátor

Zóld/sárga

Magas mágnes tartó = zárás

Alacsony mágnes tartó = nyitás

A gomb	A gomb

B gomb	B gomb

Motor munkaidő
0 → 99

ÉRTÉK

KÓD	IDŐ

PARAMÉTEREK

KÉSZENLÉT

Mágneses végállás kapcsoló