230 V-OS TOLÓKAPU VEZÉRLŐPANEL

- Korszerűsített programozási eljárás

- Akadályérzékelés szint automatikus beállítása

- Lassítási idő automatikus beállítása

- Lassítási sebesség beállítás

- Szünetidő beállítás

- Elektronikus nyitási és zárási végálláskapcsoló

- Nyitási és zárási biztonsági infrasorompó bemenetek

- NYITÁS, RÉSZLEGESNYITÁS és STOP nyomógomb bemenetek

- Biztonsági villogófény kimenet

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

| Vezérlőpanel méretei | 140x95x38 mm |
| --- | --- |
| Vezérlőpanel tömege | 0,186 kg |
| Transzformátor | 230/0-12-24 Vac 30 VA |
| Transzformátor tömege | 0,6 kg |
| Villogó tápfeszültség | 24 Vdc max. 20W |
| Kiegészítő tápfeszültség | 12 – 24 Vdc max. 3 W |
| Munkaidő | BEÁLLÍTHATÓ |
| Szünet idő | BEÁLLÍTHATÓ |
| Akadályérzékelési szint | AUTOMATIKUS |

# FIGYELMEZTETÉSEK

Ez a kézikönyv a személyes biztonságra vonatkozó fontos információkat tartalmaz.

Helytelen telepítés vagy használat személyek vagy tárgyak súlyos sérülését okozhatja.

Olvassa át figyelmesen és szentlejen különös figyelmet a  szimbólummal jelölt biztonsági bekezdéseknek.

Tegye el ezt a kézikönyvet jövőbeli használatra.

Az összes vezetékezési vagy a vezérlőpanelon elvégzett művelet végrehajtása csak a hálózati tápfeszültségről leválasztott vezérlőpanel mellett végezhető.

A vezérlőpanel csak biztonsági védővezetővel ellátott hálózati tápfeszültségforrásra csatlakoztatható.

A vezérlőpanel bekötését, beállítását és üzembehelyezését csak szakképzett és tapasztalt személy végezheti. A telepítés meg kell, hogy feleljen a hatályos törvényeknek és szabályozásnak különösen az EN 12445 rendelkezéseinek.

# BEKÖTÉSI ÁBRA ÉS ÖSSZETEVŐK

| DL1 | Program LED | F1 | 5A akkumulátor biztosíték |
| --- | --- | --- | --- |
| DL2-3-4-5-6-7-8 | Jelző LED-ek | F2 | 2A kiegészítő eszköz biztosíték |
| P1 | Rádióvevő memória gomb | JP1 | 12/24 V kiegészítő kimenet beállító rövidzár |
| P2 | MUNKAIDŐ beállító gomb | DS1 | Működési mód kiválasztó kapcsolók |
| P3 | SZÜNETIDŐ beállító gomb | DS2 | Lassítás alatti akadályérzékelés kapcsolója |
| RV1 | LASSÍTÁSI SEBESSÉG / MOTOR ERŐ beállító | IC3 | Rádióvevő modul |

J1 = Vezérlő és biztonsági eszközök csatlakozója

| 12 | NYITÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ bemenet (NC kontaktus) |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | ZÁRÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ bemenet (NC kontaktus) |  |
| 14 | Bemenetek közös |  |
| 15 | Zárási infrasorompó bemenet (NC kontaktus) |  |
| 16 | Nyitási infrasorompó bemenet (NC kontaktus) |  |
| 17 | Bemenetek közös |  |
| 18 | STOP nyomógomb bemenet (NC kontaktus) |  |
| 19 | RÉSZLEGESNYITÁS nyomógomb bemenet (NO kontaktus) |  |
| 20 | START nyomógomb bemenet (NO kontaktus) |  |
| 21 | Bemenetek közös |  |

J3 = Külső antenna csatlakozója

| 22 | Antennakábel (árnyékolás) |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | Antennakábel (jel) |  |

J4 = motorok csatlakozója

| 4 | KÖZÖS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | NYITÁS | Motorkimenet |  |
| 6 | ZÁRÁS |  |  |
| 7 | NEM HASZNÁLT |  |
| 8 | Pozitív (+) 12/24 V kiegészítő tápfeszültség kimenet |  |
| 9 | Negatív (-) 12/24 V kiegészítő tápfeszültség kimenet |  |
| 10 | Villogófény kimenet |  |
| 11 | Villogófény kimenet |  |

J5 = Hálózati tápfeszültség csatlakozója

| 1 | Védővezető (föld) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | FÁZIS |  |
| 3 | NULLA |  |

| J6 = Transzformátor csatlakozója |  |
| --- | --- |

Vezetékezési ábra (230 Vac motor)

# ELEKTROMOS BEKÖTÉS

A helyes bekötéshez, kérjük nézze meg a 2. fejezetet a bekötési ábrát.

## MOTOR bekötés

Csatlakoztassa a motort a J4 csatlakozó 4-5-6 pontjaihoz.

## VILLOGÓLÁMPA bekötése

A J4 csatlakozó 10-11 pontjára köthető a villogólámpa (max. 20 W).

- GYORS villogás	NYITÁS

- LASSÚ villogás	ZÁRÁS

- Villogó KI	SZÜNETIDŐ

## BIZTONSÁGI INFRASOROMPÓ bekötése

### Zárási fázisban aktív biztonsági infrasorompó

Az infrasorompó tápfeszültségét biztosító vezetékeket csatlakoztassa a J4 csatlakozó 8-9 pontjaira.

Az infrasorompó vevőjének NC érintkezőjét csatlakoztassa a J1 csatlakozó 
14-15 pontjaira.

További infrasorompó vagy más biztonsági eszköz NC érintkezőit, melyek a zárási terület védelmét szolgálják (pl. biztonsági gumiszegély), egymással sorosan kell csatlakoztatni.

- Amennyiben a biztonsági infrasorompó sugarát a kapu zárási fázisa alatt egy akadály megszakítja, akkor a kapu mozgása megáll, majd kb. 1,5 
mp-ig ellenkező irányba mozog.

- A kapu nyitási fázisa alatt érzékelt akadály nincs hatással a kapu mozgására.

Biztonsági okok miatt legalább egy infrasorompó felszerelése szükséges a kapu zárási területének védelme céljából.

Megjegyzés:	Amennyiben ki akarja hagyni a zárási infrasorompó érintkezőjét, pl. a felszerelés során, akkor helyezzen egy rövidzárat a J1 csatlakozó 14-15 pontjai közé.

### Nyitási fázisban aktív biztonsági infrasorompó

Az infrasorompó tápfeszültségét biztosító vezetékeket csatlakoztassa a J4 csatlakozó 8-9 pontjaira.

Az infrasorompó vevőjének NC érintkezőjét csatlakoztassa a J1 csatlakozó 
16-17 pontjaira.

További infrasorompó vagy más biztonsági eszköz NC érintkezőit, melyek a zárási terület védelmét szolgálják (pl. biztonsági gumiszegély), egymással sorosan kell csatlakoztatni.

- Amennyiben a biztonsági infrasorompó sugarát a kapu nyitási fázisa alatt egy akadály megszakítja, akkor a kapu mozgása megáll. Az akadály megszűntekor a kapu elindul és folytatja a nyitást.

Biztonsági okok miatt legalább egy infrasorompó felszerelése szükséges a kapu nyitási területének védelme céljából.

Megjegyzés:	Amennyiben ki akarja hagyni a nyitási infrasorompó érintkezőjét, pl. a felszerelés során, akkor helyezzen egy rövidzárat a J1 csatlakozó 16-17 pontjai közé.

## START nyomógomb bekötése

A J1 csatlakozó 20-21 pontjára köthető a START nyomógomb (NO kontaktus).

További START nyomógombok NO érintkezőit egymással párhuzamosan kell csatlakoztatni.

## GYALOGOSNYITÁS (részleges nyitás) nyomógomb bekötése

A J1 csatlakozó 19-21 pontjára köthető a GYALOGOS START nyomógomb (NO kontaktus).

További GYALOGOSNYITÁS nyomógombok NO érintkezőit egymással párhuzamosan kell csatlakoztatni.

## STOP (vészleállító) nyomógomb bekötése

A J1 csatlakozó 18-21 pontjára köthető a STOP nyomógomb (NC kontaktus).

További STOP nyomógombok NC érintkezőit egymással sorosan kell csatlakoztatni.

Nagyon ajánlott a vészleállító nyomógomb felszerelése az emberek és tárgyak biztonsága érdekében.

Megjegyzés:	Amennyiben ki akarja hagyni a vészleállító nyomógomb érintkezőjét, pl. a felszerelés során, akkor helyezzen egy rövidzárat a J1 csatlakozó 18-21 pontjai közé.

## HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG bekötése

Amennyiben az összes bekötés készen van, akkor kösse a J5 csatlakozó 2-es pontjára a hálózati tápfeszültség fázis, és a 3-as pontjára a nulla vezetőjét.

# MŰKÖDÉSI MÓD kiválasztása

A DS1 kapcsoló segítségével három különböző működési mód választható ki az alábbiak szerint.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE mód

Az első START parancs hatására kapu elkezd nyitni.

A kapu nyitása közben kiadott START parancs megállítja a kapu mozgását.

A következő START parancs hatására a kapu elkezd zárni.

A működési mód kiválasztásához a DS1 DIP-kapcsolót a következők szerinti kell beállítani.

1=KI	2=KI	3=KI

MÁGNESES VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ használata esetén DS1 DIP- kapcsolót az alábbiak szerint kell beállítnai.

1=KI	2=KI	3=BE

AUTOMATIKUS ZÁRÁS mód

Az első START parancs hatására kapu elkezd nyitni és amikor az teljesen kinyitott, akkor elindítja a SZÜNETIDŐ számlálását.

A szünetidő leteltekor a kapu automatikusan zárni kezd.

A kapu nyitása közben kiadott START parancs megállítja a kapu mozgását.

A következő START parancs hatására a kapu elkezd zárni.

A kapu zárása közben kiadott START parancs megállítja a kapu mozgását, majd az kb. 1,5 mp-re az ellenkező irányba mozog.

A működési mód kiválasztásához a DS1 DIP-kapcsolót a következők szerinti kell beállítani.

1=KI	2=BE	3=KI

MÁGNESES VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ használata esetén DS1 DIP- kapcsolót az alábbiak szerint kell beállítnai.

1=KI	2=BE	3=BE

AUTOMATIKUS ZÁRÁS mód TÖBBFELHASZNÁLÓS (társasház) funkcióval

Az első START parancs hatására kapu elkezd nyitni és amikor az teljesen kinyitott, akkor elindítja a SZÜNETIDŐ számlálását.

A szünetidő leteltekor a kapu automatikusan zárni kezd.

A kapu nyitása közben kiadott START parancs nincs hatással a kapu mozgására.

A következő START parancs hatására a kapu elkezd zárni.

A kapu zárása közben kiadott START parancs megállítja a kapu mozgását, majd az kb. 1,5 mp-re az ellenkező irányba mozog.

A működési mód kiválasztásához a DS1 DIP-kapcsolót a következők szerinti kell beállítani.

1=BE	2=BE	3=KI

MÁGNESES VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ használata esetén DS1 DIP- kapcsolót az alábbiak szerint kell beállítnai.

1=BE	2=BE	3=BE

A működési mód beállítása után a vezérlőpanel hálózati tápfeszültségét be lehet kapcsolni.

# AKADÁLYÉRZÉKELÉS

A vezérlőpanel az akadályérzékelés érzékenységét automatikusan a motor kapu mozgatásához megkívánt erőnek megfelelően állítja be. Az akadályérzékelés a lassítás ideje alatt is működik.

Lehetséges az akadályérzékelés lassítási idő alatti működésének kikapcsolása (amennyiben a kapu indulásakor és megállásakor gyengén súrlódik) a DS2 
DIP-kapcsoló segítségével.

AKADÁLYÉRZÉKELÉS funkció bekapcsolva LASSÍTÁSI idő alatt

1=KI	2=KI

AKADÁLYÉRZÉKELÉS funkció kikapcsolva LASSÍTÁSI idő alatt

1=BE	2=KI

# RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐK programozása

## Összes rádiótávvezérlő TÖRLÉSE

Biztonsági okokból ajánlott az összes a vezérlőpanelben eltárolt rádiókód törlése.

Nyomja le a vezérlőpanel P1 nyomógombját és tartsa mindaddig lenyomva, amíg DL1 fénye kikapcsol (kb. 10 mp.).

Az összes rádiókód törlésre került.

Most folytatható a rádiótávvezérlők BEPROGRAMOZÁSA.

## Rádiótávvezérlők BEPROGRAMOZÁSA

Figyelmeztetés:	A memorizálási eljárás megkezdése előtt ellenőrizze a vezérlőpanelbe beprogramozandó távvezérlő típusát.

- Véletlen kódgenerátorral távvezérlő -> a beprogramozás megismétlése mindegyik távvezérlő esetében szükséges.

- Fix kódos távvezérlő -> az egyes távvezérlők kódjait azonos módón kell beállítani. A programozási eljárás során csak egy távvezérlő beprogramozása szükséges.

Nyomja meg a vezérlőpanel P1 nyomógombját: DL1 LED felvillan és bekapcsolva marad.

Ekkor nyomja meg a távvezérlő START parancs kiadására szánt gombját.

A kód eltárolásra kerül és a DL1 LED kikapcsol.

A vezérlőpanel 50 különböző rádiókód eltárolására képes.

## Rádiótávvezérlő beprogramozása a GYALOGOSNYITÁS funkcióhoz

Időnként szükséges lehet a kapu részleges kinyitására (pl. egy kerékpár kitolása céljából). Ebből a célból lehetséges erre a célra távvezérlő beprogramozása, amely a kaput kb. 1,5 m-re nyitja ki.

Nyomja meg 2x a vezérlőpanel P1 nyomógombját: a gomb minden egyes lenyomását a DL1 LED felvillanása jelzi.

A LED második felvillanása után DL1 LED fénye bekapcsolva marad. Ekkor nyomja meg a távvezérlő GYALOGOSNYITÁS parancs kiadására szánt gombját.

A kód eltárolásra kerül és a DL1 LED kikapcsol.

# MUNKAIDŐ beállítása

Figyelmeztetés:	Bármilyen programozási lépés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a kapu nyitási és zárási mechanikai ütközővel fel van szerelve.

Figyelmeztetés:	A vezérlőpanel előre beállított munkaidővel rendelkezik, amely lehetővé teszi alapvető működési ciklusának kipróbálását (nyitás – szünet – zárás). Az előre beállított munkaidő, az alább ismertetett GYORS BEÁLLÍTÁSI FOLYAMAT végrehajtásával módosítható.

- Győződjön meg, hogy a kapu teljesen be van zárva.

Amennyiben nem, oldja a motor áramszüneti kioldóját és csukja azt vissza kézzel, majd zárja vissza a kioldószerkezet.

- Nyomja meg a vezérlőpanel P2 nyomógombját: DL1 LED bekapcsol. Tartsa lenyomva a P2 nyomógombot mindaddig, amíg annak fénye ki nem alszik. Ekkor a megkezdi a nyitást.

- A nyitás első 10 mp-e alatt az RV1 potenciométer használatával állítsa be a LASSÍTÁSI SEBESSÉGET.

- A lassítási fázis után, mielőtt a kapu eléri a teljes nyitott állapotát az RV1 potenciométerrel lehetséges a motorok erejének beállítása. RV1 potenciométert oly módón kell beállítani, hogy a motor ereje elegendő legyen a kapu mozgatásához, de az nem legyen túl erős, hogy befolyásolja a felszerelés biztonsági szintjét.

- Rövid idő elteltével a kapu bezárni és eltárolja a zárási MECHANIKAI VÉGÁLLÁS pontot.

- Ezután a kapu automatikusan egy pár másodpercig nyit, majd zár az ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ eltárolásához.

- Ezzel a munkaidő beállítási folyamat befejeződött.

# SZÜNETIDŐ beállítás

- Tartsa lenyomva a vezérlőpanel P3 nyomógombját mindaddig, amíg DL1 LED bekapcsol és világítva marad.

- Várja meg a kívánt szünetidő leteltét majd nyomja meg ismételten a P3 gombot.

- DL1 LED kikapcsol és a beállított SZÜNETIDŐ a vezérlőpanel memóriájába eltárolásra kerül.

- Amennyiben szükséges a SZÜNETIDŐ megváltozatása, akkor ismételje meg a fentebbi eljárás lépéseit.

# LASSÍTÁSI IDŐ

A vezérlőpanel a LASSÍTÁSI IDŐT automatikusan a teljes munkaidő 20 %-ára állítja be.

# ÁRTALMATLANÍTÁS

Ne szennyezze a környezetet.

Az elektronikus alkatrészek némelyike szennyező anyagokat tartalmazhat.

Biztosítsa, hogy ezek az anyagok a hatályban lévő jognak és szabályozásnak megfelelően feljogosított gyűjtőhelyre kerüljenek biztonságos ártalmatlanítás céljából.

# Text boxes

TOLÓKAPU 
VEZÉRLŐPANEL

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kondenzátor

Zöld

Fek.

Piros

Barna

Kék

230 V / 0-12-24 V ac 30 VA transzformátor

Nyitási végálláskapcsoló

ZÁRÁSI végálláskapcsoló

Antenna

Zárás

Kondenzátor

Nyitás

Közös

START

RÉSZL. NYITÁS

STOP

Antenna

230 Vac hálózat

230 Vac motor

Villogó

Infrasorompók és egyéb biztonsági eszközök (zárás)

Adó	Vevő

Infrasorompók és egyéb biztonsági eszközök (nyitás)