MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz.

Helytelen felszerelés vagy használat emberek és tárgyak súlyos sérülését okozhatja.

Figyelmesen és teljesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Szenteljen különös figyelmet a  szimbólummal jelölt fejezeteknek.

Ez személyi sérülés kockázatát jelzi, amely bekövetkezhet, ha azt nem tartják be pontosan.

Tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Mindig kapcsolja le a hálózati tápfeszültséget az automatizált kapun végrehajtott munkák megkezdése előtt.

Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat védővezetője tökéletesen működik és csatlakoztassa azt mindig a kapumozgatóhoz.

Az automatikus kapu- vagy ajtó felszerelése teljesen meg kell, hogy feleljen a 2006/42/EC Irányelvben meghatározott követelményeknek, különösen az EN 12445 és EN 12453 szabványoknak.

A hálózati tápfeszültség végleges csatlakoztatását, az automatikai rendszer üzembe helyezését és tesztelését csak szakképzett személy végezheti el (professzionális kapuszerelő), aki felelős a kockázatok felméréséért és a rendszer érvényes biztonsági szabályoknak történő megfelelőségének ellenőrzésért.

Ez a termék kizárólag a kézikönyvben meghatározott felhasználási célra került kialakításra és gyártásra.

Bármilyen ezen kívüli felhasználás veszélyeztetheti a termék sértetlenségét és biztonságát, ennél fogva szigorúan tiltott.

Az automatika gépkocsibejárók kapuinak mozgatására szolgál és semmilyen más felhasználási célra történő alkalmazásra nem alkalmazható.

Ne hagyja, hogy gyermeke játszhassanak a rádiótávvezérlővel és bármilyen más eszközzel, amely a kapuautomatika véletlenszerű elindítását okozhatja.

Karbantartásra kizárólag a Proteco által gyártott eredeti alkatrészeket használjon.

Ne hajtson végre semmilyen átalakítást az automatikus kapu elemein.

A Proteco SRL nem vállal felelősséget a nem általa gyártott alkotóelemekért és/vagy az automatizációs rendszerrel összeköttetésben használt eszközökért.

CE MEGFELEŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: 	PROTECO S.r.l.

Cím:	Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALY

kijelenti, hogy

Termék típusa:	MEKO elektromechanikus motor gördülőkapukhoz

Modell:		MEKO 4, MEKO 5, MEKO 8

Egyéb szerkezetekkel összeszerelve vagy más gépekbe beépítve a 2006/42/EC Berendezések Irányelv rendelkezéseinek megfelelő szerkezetet alkot, különös tekintettel a következő követelményekre: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.5.1, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.7.4.3.

Továbbá teljesíti az alábbi EEC Irányelvek alapvető követelményeit:

2006/95/EC	Kisfeszültségű Irányelv

2004/108/EC	Elektromágneses Összeférhetőségi Irányelv

Továbbá megfelel a következő szabványok alkalmazott részeiben található kikötéseknek:

EN 12453, EN 12445, EN 13604, EN12605, EN 13241-1

EN 55014-1,EN 55014-2

EN 60335-1, EN 60335-2-103

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

A gyártó szintén kijelenti, hogy ne engedélyezi a szerkezet elindítását, hacsak a szerkezet, amelyikbe beépítésre kerül vagy amelyiknek a részévé válik nincs a 2006/42/EC Berendezések Irányelvével összhangban álló szerkezetként kerül elismerve vagy annak nyilvánítva.

Castagnito, 2011. Október 3.	Angela Gallo

Igazgatótanács Vezetője

# TERMÉK LEÍRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

MEKO elektromechanikus motor lakó és kereskedelmi ingatlanok fogasléces mozgatású gördülőkapuinak automatizálásra szolgál.

Bármilyen a fentebb ismertetettől eltérő más felhasználás helytelen felhasználásnak számít és szigorúan tilos.

Az összes modell jellemzője az önzáró hajtási rendszer, amely a kaput annak teljesen becsukott helyzetében zárva tarja. Ennek köszönhetően nincs szükség kiegészítő zárra. A hálózati tápfeszültség hibája esetén a motor zárszerkezet kioldható, lehetővé téve a kapu kézi mozgatását (lásd 6. Fejezet).

A MEKO 4 változat, 24 Volt, akkumulátoros tartalék tápegységről is megtáplálható, mely lehetővé teszi a kapu kinyitását áramkimaradás esetén.

## Műszaki adatok

|  | MEKO 5 | MEKO 8 | MEKO 4 | MEKO 5 110V | MEKO 8 110V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tápfeszültség | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz | 24V Dc | 110V ~ 60Hz | 110V ~ 60Hz |
| Áramfelvétel | 1.2 - 1.7A | 1.2 - 2A | 0.7 - 10A | 2.3 - 3.5A | 2.2 - 4A |
| Motor teljesítmény | 250W | 300W | 80W | 280W | 330W |
| Kondenzátor | 8μF | 10μF | -- | 30μF | 30μF |
| Hővédelem | 150°C | 150°C | -- | 150°C | 150°C |
| Maximális erő | 350 N | 440 N | 350 N | 380N | 460N |
| IP védelmi fokozat | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Fordulatszám (1/min.) | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Nyitási sebesség | 10,5 m/min | 10,5 m/min | 11 m/min | 13 m/min | 13 m/min |
| Kapu maximális tömege | 500 Kg | 800 Kg | 450Kg | 500 Kg | 800 Kg |
| Munkaciklus | 40% | 40% | 80% | 40% | 40% |

## Csomag tartalma

| 1 |  | MEKO motor |
| --- | --- | --- |
| 2 | MPIS05 | Motor szerelőlap |
| 3 | MGR0840Z | Hernyócsavar 8x40 |
| 4 | MVI3995E | 3.9x9.5 csavar motorfedélhez |
| 5 | MVI1050CZ | Ø10 10x50 csavar motor szerelőlap rögzítéshez |
| 6 | MRO10Z | Ø10 alátét motor- szerelőlap rögzítéshez z |
| 7 | MDAM10Z | M10 anya motor-szerelőlaphoz |
| 8 | MPC06 | SH70 gumiátvezető |
| 9 | MTP22 | Csavarnyílás fedél |
| 10 | MGR0610Z | Végálláskapcsoló tartó csavar 6x10 (csak B102 fém fogasléchez) |
| 11 | MVI0510BZ | TC 5 x10 horganyzott csavar kábelrögzítő bilincshez |
| 12 | MBC01 | Fekete kábelrögzítő bilincs |
| 13 | MVI4895DZ | Önmetsző TC 5x10 csavar kábelrögzítő bilincshez |
| 14 | MFAG01 | Sárga krimpelhető érvéghüvely |
| 15 | MMA02 | Végálláskapcsoló kalapács |
| 16 |  | Kioldókulcs |

## Méretek (mm)

# FELSZERELÉS

## Előzetes ellenőrzések

Az automatika helyes működésének biztosítása céljából a felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy a kapu szerkezete megfelelő az automatizáláshoz

- Ellenőrizze a kapu méreteit, tömegét és hogy a kapu fajtája megfelel az ilyen típusú automatizálásnak

- Biztosítsa a kapu sima és mindenféle akadálytól mentes nyitását és zárását, melyek a kapu kisiklását okozhatják.

- Ellenőrizze, hogy felszerelés helyén a talaj és az összes felület alkalmas a stabil telepítésre és a kapuautomatika megfelelő rögzítésére.

- Győződjön meg, hogy az automatika felszerelésének helye elég széles a talplemez elhelyezéséhez és a motor könnyen hozzáférhető-e áramkimaradás esetén.

- Biztosítsa, hogy az automatika felszerelésének helye nincs kitéve vízelöntés veszélyének, amennyiben igen szerelje az automatikát a talajszintnél magasabbra.

- Olyan esetekben, amikor az automatika járművek útvonalában vagy mozgási területén kerül telepítésre ajánlott a véletlen rongálás ellen védeni.

- A telepítés helyén biztosítson hatékony érintésvédelmi (földelési) rendszert.

- Győződjön meg arról, hogy az infrasorompók rögzítésére szolgáló felületek simák és elég egyenletesek az adó- és vevőegység tökéletes egyvonalba állításához. Azoknak egymást közvetlenül, visszaverődés nélkül kell látniuk.

## Elektromos rendszer

### ALAPVETŐ FELSZERELÉS

### ELEKTROMOS KÁBELEK MEGHATÁROZÁSA

Az elektromos rendszerhez szükséges kábelek (nem tartalmazza a csomag) eltérőek lehetnek a felszerelt eszközök típusának és mennyiségének megfelelően.

|  |  | 230V | 24V |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mechanikus élvédelem | 2x0,75 | 2x0,75 |
| B | Hálózati tápfeszültség | 2x1,5+T | 2x1,5+T |
| C | Infrasorompó vevő | Rx 4x0,75 | Rx 4x0,75 |
| C1 | Infrasorompó adó | Tx 2x0,75 | Tx 2x0,75 |
| D | Kulcsoskapcsoló | 2x0,75 | 2x0,75 |
| E | Jelzőlámpa | 2x0,75 | 2x0,75 |

## Előzetes felszerelési munkálatok és a rögzítőlemez elhelyezéséhez szükséges kőművesmunkák

Hozzávetőlegesen azonosítsa be az egyes elemek helyét és folytassa a következők szerint:

- A 2. és 3. Ábrán látható méretek figyelembevételével ássa ki a motor alapjának gödrét a rögzítőlemez méreteinek figyelembevételével. Hagyjon mindegyik oldalon kb. 5 cm-rel nagyobb helyet.

- Helyezzen el egy vagy két védőcsövet az elektromos kábelek számára, úgy hogy azokat könnyedén át tudja vezetni a motor rögzítőlemezén elkészített nyílásokon. Figyeljen a rögzítőlemez irányára: a kábelek átvezetésére szolgáló nyílások a kapuval oldalán helyezkedjenek el (lásd 
3. Ábra).

- Tegyen betont a kiásott gödörbe, úgy hogy annak felülete vízszintes és sima legyen. Várja meg amíg a beton megszilárdulását (ez néhány napot is igénybe vehet).

- Helyezze a kábelek átvezetőcsöveit a rögzítőlemez nyílásaiba, majd rögzítse a motor talplemezét a betonhoz megfelelő rögzítőszerkezet segítségével (pl. acéldübel). Ne használjon erre a célra nejlontiplit!

- Vágja le a kábelek csöveinek végét kb. 3 cm-rel a rögzítőlemez szintje felett és vezesse át azokon a kiegészítők és a hálózati tápfeszültség vezetékeit a 
2. Ábrának megfelelően. A kábelek hosszát hagyja kb. 30~50 cm-rel hosszabbra az átvezető cső végétől, hogy a vezérlőpanel bekötését könnyen el tudja végezni.

## Motor felszerelése

- Emelje le a motor burkolatát és tegye a motor talpába a négy hernyócsavart.  A hernyócsavaroknak a motor talpának alsó oldalán kb. 20 mm-re kell kiállniuk (4. ábra).

- Helyezze az M10 csavarokat az alátétekkel és az anyacsavarokkal a motor alaplapján található hosszúkás nyílásokba (5. ábra).

- Vezesse keresztül a kábeleket a motor alaplapján erre szolgáló nyíláson (6. Ábra) és óvatosan engedje a motor alaplapját a rögzítő lemezre.

- Tegye az M10 csavarokat a motor alaplapján található hosszúkás nyílások közepére.

- Egy vízmérték használatával ellenőrizze, hogy a motor tökéletesen vízszintes-e (7. Ábra). Amennyiben nem, akkor állítsa a négy hernyócsavart megfelelően állítsa be és húzza meg az M10 csavarokat. Húzza meg az önzáró anyacsavarokat a motor talpának mindkét oldalán.

- Oldja ki a kézikioldót a motor kézi működtetéséhez a kézikönyv 6. Fejezetének megfelelően.

Fogasléc összeszerelése

B117 fogasléc felszerelése – PVC fogasléc M4 20x26mm belső fémrúddal (0.5m darabok)

- Mozgassa kézzel a kaput nyitott helyzetbe.

- Igazítsa az első fogaslécdarabot a kapu élére és engedje le azt a fogaskerékre. Vízmérték használatával ellenőrizze a fogaslécdarab vízszintes helyzetét a 7. Ábrának megfelelően.

- A mellékelt önmetsző csavarok segítségével rögzítse az első fogaslécdarabot a kapuhoz. A csavarokat a rögzítőnyílás közepén rögzítse a 8. Ábrán ábrázoltak szerint.

- Zárja vissza a kaput kézzel kb. 0.5 méterrel és csatlakoztassa a második darab fogaslécet az elsőhöz és helyezze azt a motor fogaskerekére.

- Tartsa a fogaslécet egyenesen és rögzítse azt a kapuhoz.

- Ismételje meg ezt az eljárást mindaddig, amíg a fogaslécek a kapu teljes hosszában a helyükre nem kerülnek.

- Ha az utolsó darab esetében a fogasléc részlegesen túllóg a kapu élén, akkor azt ne vágja le. Ebben az esetben szereljen fel egy az utolsó fogaslécet tartó kiegészítő tartót (9. Ábra).

- Annak elkerülése érdekében, hogy a kapu súlya a motor fogaskerekét terhelje, állítsa egy kicsit lejjebb a motort rögzítő négy csavart, oly módón, hogy a fogak között 1~2 mm-es hézag maradjon, majd húzza meg az anyacsavarokat ismételten.

### B102 hegeszthető fém fogasléc– fémfogasléc M4 12x30mm (1m darabok)

- Mozgassa kézzel a kaput nyitott helyzetbe.

- Szerelje a három menetes távtartót az első fogaslécdarabra. A csavarokat a rögzítőnyílás közepén rögzítse a 
10. Ábrán ábrázoltak szerint.

- Igazítsa az első fogaslécdarabot a kapu élére és engedje le azt a fogaskerékre. Vízmérték használatával ellenőrizze a fogaslécdarab vízszintes helyzetét (11. Ábra).

- Hegessze az első menetes távtartót a kapura.

- Mozgassa a kaput kézzel egy kicsit záró irányba, ügyelve arra, hogy a fogasléc mindig a motor fogaskerekén ül, hegessze fel a második és a harmadik menetes távtartót is.

- Helyezze a második fogaslécdarabot az első mellé egy felfordított fogaslécdarab segítségével, hogy a fogaslécek fogainak szinkronját biztosítani tudja (12. Ábra) és hegessze fel a második fogaslécdarab első menetes távtartóját.

- Mozgassa tovább a kaput, majd hegessze fel a második és a harmadik menetes távtartót is.

- Ezt a műveletsort ismételje meg mindaddig, amíg a fogaslécek a kapu teljes hosszában a helyükre nem kerülnek.

- Ha az utolsó darab esetében a fogasléc részlegesen túllóg a kapu élén, akkor azt ne vágja le. Ebben az esetben szereljen fel egy az utolsó fogaslécet tartó kiegészítő tartót (9. Ábra).

- Annak elkerülése érdekében, hogy a kapu súlya a motor fogaskerekét terhelje, állítsa egy kicsit lejjebb a motort rögzítő négy csavart, oly módón, hogy a fogak között 1~2 mm-es hézag maradjon, majd húzza meg az anyacsavarokat ismételten.

Ellenőrizze le, hogy a fogasléc és a motor fogaskereke közötti beállított hézagot megtartása mellett a kapu rendben eléri-e a mechanikai végállásokat. Biztosítsa, hogy a kapu mozgásának teljes hosszában ne alakuljon ki súrlódás.

# Text boxes

TARTOZÉKOK LISTÁJA

1. Ábra

2. Ábra

3. Ábra

4. Ábra

8. Ábra

6. Ábra

5. Ábra

9. Ábra

10. Ábra

6. Ábra

11. Ábra

12. Ábra

5. Ábra