230 V-OS SZÁRNYASKAPU VEZÉRLŐPANEL– EGY- VAGY KÉTSZÁRNYAS KAPUKHOZ

- Korszerűsített programozási eljárás

- Akadályérzékelés szint automatikus beállítása

- Lassítási idő automatikus beállítása

- Szárnyak közötti késleltetés automatikus beállítása

- Lassítási sebesség beállítás

- Szünetidő beállítás

- Nyitási és zárási biztonsági infrasorompó bemenetek

- NYITÁS, RÉSZLEGESNYITÁS és STOP nyomógomb bemenetek

- Biztonsági villogófény kimenet

- Elektromos zár illesztő kimenet (opcionális)

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

| Vezérlőpanel méretei | 135x140x60 mm |
| --- | --- |
| Vezérlőpanel tömege | 1,00 kg |
| Transzformátor | 230/0-12-24 Vac 30 VA |
| Villogó tápfeszültség | 24 Vdc max. 20W |
| Kiegészítő tápfeszültség | 12 – 24 Vdc max. 3 W |
| Munkaidő | BEÁLLÍTHATÓ |
| Szünet idő | BEÁLLÍTHATÓ |
| Akadályérzékelési szint | AUTOMATIKUS |

# FIGYELMEZTETÉSEK

Ez a kézikönyv a személyes biztonságra vonatkozó fontos információkat tartalmaz.

Helytelen telepítés vagy használat személyek vagy tárgyak súlyos sérülését okozhatja.

Olvassa át figyelmesen és szentlejen különös figyelmet a  szimbólummal jelölt biztonsági bekezdéseknek.

Tegye el ezt a kézikönyvet jövőbeli használatra.

Az összes vezetékezési vagy a vezérlőpanelon elvégzett művelet végrehajtása csak a hálózati tápfeszültségről leválasztott vezérlőpanel mellett végezhető.

A vezérlőpanel csak biztonsági védővezetővel ellátott hálózati tápfeszültségforrásra csatlakoztatható.

A vezérlőpanel bekötését, beállítását és üzembehelyezését csak szakképzett és tapasztalt személy végezheti. A telepítés meg kell, hogy feleljen a hatályos törvényeknek és szabályozásnak különösen az EN 12445 rendelkezéseinek.

A vezérlőpanel egy- vagy kétszárnyas kapumozgatók vezérlésére alkalmas.

Egyszárnyas kapu esetében szenteljen különös figyelmet a jelöléssel ellátott fejezetnek.

# BEKÖTÉSI ÁBRA ÉS ÖSSZETEVŐK

| DL1 | Program LED | F1 | 5A akkumulátor biztosíték |
| --- | --- | --- | --- |
| DL2-3-4-5-6 | Jelző LED-ek | F2 | 2A kiegészítő eszköz biztosíték |
| P1 | Rádióvevő memória gomb | JP1 | 12/24 V kiegészítő kimenet beállító rövidzár |
| P2 | MUNKAIDŐ beállító gomb | DS1 | Működési mód kiválasztó kapcsolók |
| P3 | SZÜNETIDŐ beállító gomb | DS2 | Lassítás alatti akadályérzékelés kapcsolója |
| RV1 | LASSÍTÁSI SEBESSÉG / MOTOR ERŐ beállító | IC3 | Rádióvevő modul |

J1 = Vezérlő és biztonsági eszközök csatlakozója

| 10 | Villogófény kimenet |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Villogófény kimenet |  |
| 12 | Pozitív (+) 12/24 V kiegészítő tápfeszültség kimenet |  |
| 13 | Negatív (-) 12/24 V kiegészítő tápfeszültség kimenet |  |
| 14 | Bemenetek közös |  |
| 15 | Zárási infrasorompó bemenet (NC kontaktus) |  |
| 16 | Nyitási infrasorompó bemenet (NC kontaktus) |  |
| 17 | Bemenetek közös |  |
| 18 | STOP nyomógomb bemenet (NC kontaktus) |  |
| 19 | RÉSZLEGESNYITÁS nyomógomb bemenet (NO kontaktus) |  |
| 20 | START nyomógomb bemenet (NO kontaktus) |  |
| 21 | Bemenetek közös |  |

J3 = Külső antenna csatlakozója

| 22 | Antennakábel (árnyékolás) |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | Antennakábel (jel) |  |

J4 = motorok csatlakozója

| 4 | KÖZÖS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | NYITÁS | Motorkimenet |  |
| 6 | ZÁRÁS |  |  |
| 7 | KÖZÖS |  |  |
| 8 | NYITÁS | Motorkimenet |  |
| 9 | ZÁRÁS |  |  |

J5 = Hálózati tápfeszültség csatlakozója

| 1 | Védővezető (föld) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | FÁZIS |  |
| 3 | NULLA |  |

| J6 = Transzformátor csatlakozója |  |
| --- | --- |

Bekötési ábra (230 Vac motorok)

# ELEKTROMOS BEKÖTÉS

A helyes bekötéshez ,kérjük nézze meg a 2. fejezetet a bekötési ábrát.

## MOTOR bekötés

M1	motor 1 -> elsőnek záró és másodiknak nyitó szárny

M2	motor 2 -> másodiknak záró és elsőnek nyitó szárny

Csatlakoztassa a J4 csatlakozó 4-5-6 pontjára az 1-es motor vezetékeit, a 7-8-9 pontjára pedig a 2-es motor vezetékeit.

Egyszárnyas kapu esetén, kérjük kövesse a 2-es M2 motor bekötésének utasításait.

Kérjük nézze meg az alábbi diagramot a kapumozgató modelljének megfelelő bekötéshez.

MyAster

Elsőnek nyitó szárny: JOBB

Elsőnek nyitó szárny: BAL

| Csak egy motor csatlakoztatása: BAL | Csak egy motor csatlakoztatása: JOBB |
| --- | --- |

MyHook

Elsőnek nyitó szárny: JOBB

Elsőnek nyitó szárny: BAL

| Csak egy motor csatlakoztatása: BAL | Csak egy motor csatlakoztatása: JOBB |
| --- | --- |

MyFlow

Elsőnek nyitó szárny: JOBB

Elsőnek nyitó szárny: BAL

| Csak egy motor csatlakoztatása: BAL | Csak egy motor csatlakoztatása: JOBB |
| --- | --- |

## VILLOGÓLÁMPA bekötése

A J1 csatlakozó 10-11 pontjára köthető a villogólámpa (max. 20 W).

- GYORS villogás	NYITÁS

- LASSÚ villogás	ZÁRÁS

- Villogó KI	SZÜNETIDŐ

## BIZTONSÁGI INFRASOROMPÓ bekötése

### Zárási fázisban aktív biztonsági infrasorompó

Az infrasorompó tápfeszültségét biztosító vezetékeket csatlakoztassa a J1 csatlakozó 12-13 pontjaira.

Az infrasorompó vevőjének NC érintkezőjét csatlakoztassa a J1 csatlakozó 
14-15 pontjaira.

További infrasorompó vagy más biztonsági eszköz NC érintkezőit, melyek a zárási terület védelmét szolgálják (pl. biztonsági gumiszegély),egymással sorosan kell csatlakoztatni.

- Amennyiben a biztonsági infrasorompó sugarát a kapu zárási fázisa alatt egy akadály megszakítja, akkor a kapu mozgása megáll, majd kb. 1,5 
mp-ig ellenkező irányba mozog.

- A kapu nyitási fázisa alatt érzékelt akadály nincs hatással a kapu mozgására.

Biztonsági okok miatt legalább egy infrasorompó felszerelése szükséges a kapu zárási területének védelme céljából.

Megjegyzés:	Amennyiben ki akarja hagyni a zárási infrasorompó érintkezőjét, pl. a felszerelés során, akkor helyezzen egy rövidzárat a J1 csatlakozó 14-15 pontjai közé.

### Nyitási fázisban aktív biztonsági infrasorompó

Az infrasorompó tápfeszültségét biztosító vezetékeket csatlakoztassa a J1 csatlakozó 12-13 pontjaira.

Az infrasorompó vevőjének NC érintkezőjét csatlakoztassa a J1 csatlakozó 
16-17 pontjaira.

További infrasorompó vagy más biztonsági eszköz NC érintkezőit, melyek a zárási terület védelmét szolgálják (pl. biztonsági gumiszegély), egymással sorosan kell csatlakoztatni.

- Amennyiben a biztonsági infrasorompó sugarát a kapu nyitási fázisa alatt egy akadály megszakítja, akkor a kapu mozgása megáll. Az akadály megszűntekor a kapu elindul és folytatja a nyitást.

Biztonsági okok miatt legalább egy infrasorompó felszerelése szükséges a kapu nyitási területének védelme céljából.

Megjegyzés:	Amennyiben ki akarja hagyni a nyitási infrasorompó érintkezőjét, pl. a felszerelés során, akkor helyezzen egy rövidzárat a J1 csatlakozó 16-17 pontjai közé.

## START nyomógomb bekötése

A J1 csatlakozó 20-21 pontjára köthető a START nyomógomb (NO kontaktus).

További START nyomógombok NO érintkezőit egymással párhuzamosan kell csatlakoztatni.

## GYALOGOSNYITÁS (részleges nyitás) nyomógomb bekötése

A J1 csatlakozó 19-21 pontjára köthető a GYALOGOS START nyomógomb (NO kontaktus).

További GYALOGOSNYITÁS nyomógombok NO érintkezőit egymással párhuzamosan kell csatlakoztatni.

## STOP (vészleállító) nyomógomb bekötése

A J1 csatlakozó 18-21 pontjára köthető a STOP nyomógomb (NC kontaktus).

További STOP nyomógombok NC érintkezőit egymással sorosan kell csatlakoztatni.

Nagy ajánlott a vészleállító nyomógomb felszerelése az emberek és tárgyak biztonsága érdekében.

Megjegyzés:	Amennyiben ki akarja hagyni a vészleállító nyomógomb érintkezőjét, pl. a felszerelés során, akkor helyezzen egy rövidzárat a J1 csatlakozó 18-21 pontjai közé.

## ELEKTROMOS ZÁR bekötése

Csatlakoztassa a MEL71 (opcionális) 	illesztő modult a J6 „Molex típusú” csatlakozóra.

## HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG bekötése

Amennyiben az összes bekötés készen van, akkor kösse a J5 csatlakozó 2-es pontjára a hálózati tápfeszültség fázis, és a 3-as pontjára a nulla vezetőjét.

# MŰKÖDÉSI MÓD kiválasztása

A DS1 kapcsoló segítségével három különböző működési mód választható ki az alábbiak szerint.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE mód

Az első START parancs hatására kapu elkezd nyitni.

A kapu nyitása közben kiadott START parancs megállítja a kapu mozgását.

A következő START parancs hatására a kapu elkezd zárni.

A kapu zárása közben kiadott START parancs hatására a kapu megáll.

A működési mód kiválasztásához a DS1 DIP-kapcsolót a következők szerinti kell beállítani.

1=KI	2=KI	3=KI

Egyszárnyú kapu esetén a DS1 DIP-kapcsolót az alábbiak szerint kell beállítani.

1=KI	2=KI	3=BE

AUTOMATIKUS ZÁRÁS mód

Az első START parancs hatására kapu elkezd nyitni és amikor az teljesen kinyitott, akkor elindítja a SZÜNETIDŐ számlálását.

A szünetidő leteltekor a kapu automatikusan zárni kezd.

A kapu nyitása közben kiadott START parancs megállítja a kapu mozgását.

A következő START parancs hatására a kapu elkezd zárni.

A kapu zárása közben kiadott START parancs megállítja a kapu mozgását, majd az kb. 1,5 mp-re ellenkező irányba mozog.

A működési mód kiválasztásához a DS1 DIP-kapcsolót a következők szerinti kell beállítani.

1=KI	2=BE	3=KI

Egyszárnyú kapu esetén a DS1 DIP-kapcsolót az alábbiak szerint kell beállítani.

1=KI	2=BE	3=BE

AUTOMATIKUS ZÁRÁS mód TÖBBFELHASZNÁLÓS (társasház) funkcióval

Az első START parancs hatására kapu elkezd nyitni és amikor az teljesen kinyitott, akkor elindítja a SZÜNETIDŐ számlálását.

A szünetidő leteltekor a kapu automatikusan zárni kezd.

A kapu nyitása közben kiadott START parancs nincs hatással a kapu mozgására.

A következő START parancs hatására a kapu elkezd zárni.

A kapu zárása közben kiadott START parancs megállítja a kapu mozgását, majd az kb. 1,5 mp-re ellenkező irányba mozog.

A működési mód kiválasztásához a DS1 DIP-kapcsolót a következők szerinti kell beállítani.

1=BE	2=BE	3=KI

Egyszárnyú kapu esetén a DS1 DIP-kapcsolót az alábbiak szerint kell beállítani.

1=KI	2=BE	3=BE

A működési mód beállítása után a vezérlőpanel hálózati tápfeszültségét be lehet kapcsolni.

# AKADÁLYÉRZÉKELÉS

A vezérlőpanel az akadályérzékelés érzékenységét automatikusan a motorok kapu mozgatásához megkívánt erőnek megfelelően állítja be. Az akadályérzékelés a lassítás ideje alatt is működik.

Lehetséges az akadályérzékelés lassítási idő alatti működésének kikapcsolása (amennyiben a kapu indulásakor és megállásakor gyengén súrlódik) a DS 2DIP-kapcsoló segítségével.

AKADÁLYÉRZÉKELÉS funkció bekapcsolva LASSÍTÁSI idő alatt

1=KI	2=KI

AKADÁLYÉRZÉKELÉS funkció kikapcsolva LASSÍTÁSI idő alatt

1=BE	2=KI

# RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐK programozása

## Összes rádiótávvezérlő TÖRLÉSE

Biztonsági okokból ajánlott az összes a vezérlőpanelben eltárolt rádiókód törlése.

Nyomja le a vezérlőpanel P1 nyomógombját és tartsa mindaddig lenyomva, amíg DL1 fénye kikapcsol (kb. 10 mp.).

Az összes rádiókód törlésre került.

Most folytatható a rádiótávvezérlők BEPROGRAMOZÁSA.

## Rádiótávvezérlők BEPROGRAMOZÁSA

Figyelmeztetés:	A memorizálási eljárás megkezdése előtt ellenőrizze a vezérlőpanelbe beprogramozandó távvezérlő típusát.

- Véletlen kódgenerátorral távvezérlő -> a beprogramozás megismétlése mindegyik távvezérlő esetében szükséges.

- Fixkódós távvezérlő ->az egyes távvezérlők kódjait azonos módón kell beállítani. A programozási eljárás során csak egy távvezérlő beprogramozása szükséges.

Nyomja meg a vezérlőpanel P1 nyomógombját: DL1 LED felvillan és bekapcsolva marad.

Ekkor nyomja meg a távvezérlő START parancs kiadására szánt gombját.

A kód eltárolásra kerül és a DL1 LED kikapcsol.

A vezérlőpanel 50 különböző rádiókód eltárolására képes.

## Rádiótávvezérlő beprogramozása a GYALOGOSNYITÁS funkcióhoz

Időnként szükséges lehet a kapu részleges kinyitására (pl. egy kerékpár kitolása céljából). Ebből a célból lehetséges erre a célra távvezérlő beprogramozása, amely a kaput kb. 1,5 m-re nyitja ki.

Nyomja meg 2x a vezérlőpanel P1 nyomógombját: a gomb minden egyes lenyomását a DL1 LED felvillanása jelzi.

A LED második felvillanása után DL1 LED fénye bekapcsolva marad. Ekkor nyomja meg a távvezérlő GYALOGOSNYITÁS parancs kiadására szánt gombját.

A kód eltárolásra kerül és a DL1 LED kikapcsol.

# MUNKAIDŐ beállítása

Figyelmeztetés:	Bármilyen programozási lépés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a kapu nyitási és zárási mechanikai ütközővel fel van szerelve.

Figyelmeztetés:	A vezérlőpanel előre beállított munkaidővel rendelkezik, amely lehetővé teszi alapvető működési ciklusának kipróbálását (nyitás – szünet – zárás). Az előre beállított munkaidő, az alább ismertetett GYORS BEÁLLÍTÁSI FOLYAMAT végrehajtásával módosítható.

- Győződjön meg, hogy a kapu teljesen be van zárva.

Amennyiben nem, oldja a motorok áramszüneti kioldóját és csukja azokat vissza kézzel, majd zárja vissza a kioldószerkezet.

- Nyomja meg a vezérlőpanel P2 nyomógombját: DL1 LED bekapcsol. Tartsa lenyomva a P2 nyomógombot mindaddig, amíg annak fénye ki nem alszik. Ekkor a kapu megpróbál zárni egy ideig, majd megkezdi a nyitást.

- A nyitás első 10 mp-e alatt az RV1 potenciométer használatával állítsa be a LASSÍTÁSI SEBESSÉGET.

- A lassítási fázis után, mielőtt a kapu eléri a teljes nyitott állapotát az RV1 potenciométerrel lehetséges a motorok erejének beállítása. RV1 potenciométert oly módón kell beállítani, hogy a motor ereje elegendő legyen a kapu mozgatásához, de az nem legyen túl erős, hogy befolyásolja a felszerelés biztonsági szintjét.

- Rövid idő elteltével a kapu elkezd zárni. Ekkor a munkaidő beállításra került.

- A munkaidő beállítási folyamat befejezésével a vezérlőpanel használatra kész.

# SZÜNETIDŐ beállítás

- Tartsa lenyomva a vezérlőpanel P3 nyomógombját mindaddig, amíg DL1 LED bekapcsol és világítva marad.

- Várja meg a kívánt szünetidő leteltét majd nyomja meg ismételten a P3 gombot.

- DL1 LED kikapcsol és a beállított SZÜNETIDŐ a vezérlőpanel memóriájába eltárolásra kerül.

- Amennyiben szükséges a SZÜNETIDŐ megváltozatása, akkor ismételje meg a fentebbi eljárás lépéseit.

# LASSÍTÁSI IDŐ

A vezérlőpanel a LASSÍTÁSI IDŐT automatikusan a teljes munkaidő 20 %-ára állítja be.

# SZÁRNYAK KÖZÖTTI KÉSLELTETÉS

A vezérlőpanel a SZÁRNYAK KÖZÖTTI KÉSLELTETÉS értékét automatikusan nyitáskor 4 mp-re, csukáskor 6 mp-re állítja be. Ezeknek a késleltetési időknek az értéke fix, nem változtatható meg.

# ÁRTALMATLANÍTÁS

Ne szennyezze a környezetet.

Az elektronikus alkatrészek némelyike szennyező anyagokat tartalmazhat.

Biztosítsa, hogy ezek az anyagok a hatályban lévő jognak és szabályozásnak megfelelően feljogosított gyűjtőhelyre kerüljenek biztonságos ártalmatlanítás céljából.

# Text boxes

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SZÁRNYASKAPU 
VEZÉRLŐPANEL

Kondenzátor

Kondenzátor

Kond.	Zárás

Nyitás

Közös

Kond.	Zárás

Nyitás

Közös

Infrasorompók és egyéb biztonsági eszközök (nyitás)

STOP

RÉSZL. NYITÁS

START

Villogó

Elektromos zár 
12 V max. 15 W

Infrasorompók és egyéb biztonsági eszközök (zárás)

230 Vac motorok

230 Vac hálózat

Antenna

Adó	Vevő

Kondenzátor

Kondenzátor

Sárga / Zöld

Kék v. Szürke

Fekete

Fekete

Barna

Barna

Kék v. Szürke

M2 jobb o.

M1 bal o.

Sárga / Zöld

Sárga / Zöld

Kék v. Szürke

Kék v. Szürke

Fekete

Fekete

Barna

Barna

M2 bal o.

M1 jobb o.

Sárga / Zöld

Kék v. Szürke

M2bal o.

Sárga / Zöld

Barna

Fekete

Sárga / Zöld

M2 jobb o.

Barna

Fekete

Kék v. Szürke

Sárga / Zöld

M2 jobb o.

M1 bal o.

Fekete

Fekete

Barna

Barna

Kék v. Szürke

Kék v. Szürke

Sárga / Zöld

Sárga / Zöld

M1jobb o.

M2 bal o.

Fekete

Fekete

Barna

Barna

Kék v. Szürke

Kék v. Szürke

Sárga / Zöld

Sárga / Zöld

M2 bal o.

Fekete

Barna

Kék v. Szürke

Sárga / Zöld

M2 jobb o.

Fekete

Barna

Kék v. Szürke

Sárga / Zöld

M2 jobb o.

Barna

Barna

Fekete

Fekete

Kék v. Szürke

Kék v. Szürke

Sárga / Zöld

M1 bal o.

Sárga / Zöld

M1jobb o.

Barna

Barna

Fekete

Fekete

Kék v. Szürke

Kék v. Szürke

Sárga / Zöld

M2 bal o.

Sárga / Zöld

M2 jobb o.

Barna

Fekete

Kék v. Szürke

Fekete

Barna

Kék v. Szürke

Sárga / Zöld

M2 bal o.

Elektromos zár 12 V max. 15 W

Molex csatlakozó

MEL71 illesztőmodul