## Q13

Professzionális vezérlöelektronika

kétszárnyú kapukhoz

12-es mikrokapcsoló 1-5 kapcsolója

1- OFF,  2-OFF,  3-OFF,  4-OFF,  5-OFF

Nyit-stop-zár-stop..., nem zár automatikusan

1-ON, 2-OFF,  3-OFF,  4-OFF,  5-OFF

Nyit-stop-zár-stop, a beállított szünet után automatikusan zár. Szünet alatt érkezö parancsra elkezdi a zárást.

1-ON, 2-ON,  3-OFF,  4-OFF,  5-OFF

Nyit-stop-zár-stop, a beállított szünet után automatikusan zár. Szünet alatt érkezö parancsra elkezdi a zárást. A zárás alatt érkezö parancsra visszanyit.

1-ON, 2-ON,  3-ON,  4-OFF,  5-OFF

Az elsö parancsra nyit és nem fogad el több parancsot a nyitás alatt. A beállított szünet után automatikusan zár. Szünet alatt érkezö parancsra elkezdi a zárást. A zárás alatt érkezö parancsra visszanyit és a teljes nyitott állapotig nem fogad el új parancsot.

1-ON, 2-ON,  3-ON,  4-ON,  5-OFF

Az elsö parancsra nyit és nem fogad el több parancsot a nyitás alatt. A beállított szünet után automatikusan zár. A zárás alatt érkezö parancsra visszanyit és a teljes nyitott állapotig nem fogad el új parancsot.

1-ON, 2-ON,  3-ON,  4-ON,  5-ON

Az elsö parancsra nyit és nem fogad el több parancsot a nyitás alatt. A beállított szünet után automatikusan zár. Szünet alatt érkezö parancsra újra kezdi mérni a szünet idejét, a kapu továbbmarad nyitva. A zárás ideje alatt érkezö parancsra irányt vált és a teljes nyitott állapotig nem fogad el új parancsot. (Hasznos lehet egymás mögött lévö kapuk összehangolására, vagy más idözítéses probléma megoldásakor. Ebben az állásban minden parancsra elalszik a villogó. Így módot ad a távirányító hatótávolságának a kipróbálására.)

12-es mikrokapcsoló 6-12 kapcsolója

6 - Nyitást segítö procedúra ON állásban

7 - ON állásban a motorok egyszerre indulnak

8 - A villogó 1mp-el (ON) vagy 5mp-el (OFF) villogjon elöbb a motorok indulásánál. (Ha nem lesz telepítvve villogó, állitsuk ON állásba)

9 - ON állásban amíg a nyitás alatt az infrasorompó sugara meg van szakadva, addig a szárnyak nyitása szünetel. (A már meglévö infrasorompóval párhuzamosan ajánlott felszerelni még egy infrasorompót a kapu nyitási sugárának a szélére - a 9-es kapcsolót ON állásba állítva - a gépkocsik orrának védelmére)

10 - OFF állásban bepcsolja az elektronikus nyomatékvezérlést. (Hidraulikus motoroknál ajánlott kikapcsolni - ON állásban)

11 - ON állásban a második motor is maximális teljesítményt kap az induláskor (ajánlott)

12 - Önálló elektronikával nem rendelkezö villogóknál (egyszerü lámpa) esetén a villogtatást OFF állásban biztosítja a Q13 vezérlés. (Ha nincs villógó, kapcsoljuk ON állásba)

2-es mikrokapcsoló

1 - ON állapotban rövidre zárja az infrasorompó bemenetét.

2 - Rövidre zárja a STOP gomb bemenetét.

Ezeket a mikrokapcsolókat használva nem szükséges az adott csatlakozókat az a föld felé rövidre zárni.

T-WORK trimmer (P1)

A kapuszárnyak nyitási idejét szabályozza 0 - 90 mp-ig. (A szükséges-nél 2-3 mp-el hosszabb idöt kell állítani a biztonságos zárás érdekében)

T-BREAK trimmer (P2)

Az automatikus zárás elötti szünet beállítása, 0-90 mp

T-DELAY trimmer (P3)

A másodiknak záródó szárny zárás irányú késleltetése1-10mp. (Nyitáskor fix 2.5mp a késleltetése az elöször nyíló szárnynak. Ez a nyitási késleltetés kiiktatható a 12-es mikrokapcsoló 7-es kapcsolójának ON állásával)

POWER trimmer

A motorok nyomat;ekának beállítása az indulási maximális nyomatékot követöen, ha a 10-es mikrokapcsoló OFF állásban van.

T1 nyomógomb

A gyalogos bejárót indító „START P” bemenet szimulálása

T2 nyomógomb

A normál, mind a két szárnyat indító „START” bemenet szimulálása.

T3

Rövidre zárva, a 7-8 csatlakozókon a LED kimenet helyett relékontaktust kapunk.

LED-ek jelentése

1 - A hálózat jelenléte

2 - „STOP” megnyomva

3 - Infrasorompó

4 - „START P” parancs

5 - „START” parancs

6 - A szárnyak helyzete

ég:	nyitva

villog: mozgásban

sötét:	csakva