## Q16

VEZÉRLÖELEKTRONIKA KÉTSZARNYAS KAPUKHOZ

4-es mikrokapcsoló

1  -  Automatikus zárás (ON)

2  -  Záráskor távvezérlö hatása zár - nyit ... (ON), zár -stop - nyit... (OFF)

3  -  Ha elkezdödött a nyitás, nem fogad el további Start parancsot a nyitás ideje alatt (ON)

4  -  Az automatikus zárást megelözö szünet alatt nem fogad el start parancsot (ON). OFF állásban Start parancsra elkezdödik a zárás.

T-WORK trimmer (P1)

A kapuszárnyak nyitásideje, 0-90 mp szabályozható. A szükséges idönél 2-3 mp többre kell állítani a biztonságos zárás és nyitás érdekében.

T-BREAK trimmer (P2)

Az automatikus zárás elötti szünet beállítása, 0-90 mp.

T-DELAY trimmer (P3)

A másodiknak záródó szárny zárás késleltetése 1-10 mp. (Nyitáskor fix 2.5 mp a késleltetése a másik motornak, irányváltás ideje 1.5mp.

POWER  trimmer

A motorok nyomatékának beállítása az indulási maximális nyomatékot követöen

LED-ek jelentése

1 - „STOP” megnyomva

2 - Infrasorompó sugara megszakítva

3 - „START” jel jelenléte

4 - A szárnyak helyzete (ég: nyitva, villog: mozgásban, sötét: csukva)

5 - A hálózat jelenléte

F1

Biztosíték 24Vac 3.15A

F2

Biztosíték 220Vac 3.15A

„Photoc 1”

Zárás ideje alatt az erre bekötött infrasosompó jelére azonnal nyitja a szárnyakat. A nyitás ideje alatt érkezö jelre megállítja a kaput míg el nem hárul az akadály az infrasorompó elöl, majd folytatja a nyitást. ( A kinyitott kapu sugarába telepíte infrasorompót kössük ide)

„Photoc 2”

Zárás ideje alatt az erre bekötött infrasosompó jelére azonnal nyitja a szárnyakat. A nyitás ideje alatt érkezö jelre nem történik semmi. (A kapu oszlopaira telepített infrasorompót kössük ide)