PROTECO – Q30

Q30 vezérlőelektronika kétszárnyú kapukhoz

# MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 230Vac

Méret: 250x178x110 mm

24V-os biztosíték: 2A

220V-os biztosíték: 5A

Kontrol kimenet: 12Vac 15W

Villogó kimenet: 230Vac max 100W

Segédkimenet: 24Vac  max 500mA

Motor relék: 16A

Munkaidő: 4 mp-től 90 mp-ig  (P1)

Automatikus zárás előtti szünet: 4- 90 mp-ig  (P2)

Másodiknak nyíló szárny késleltetése: fix 2 mp

Másodiknak záródó szárny késleltetése: 1-10 mp-ig (P3)

Nyomatékszabályozás: 35 - 98 %

# LEDEK

LED 1 : 230V tápfeszültség

LED 2 : kapu nyitva

LED 3 : STOP gomb

LED 4 : INFRASOROMPÓ

LED 5 : INFRASOROMPÓ

LED 6 : START gomb

LED 7 : GYALOGOS BEMENET START gombja

# CSATLAKOZÓK

1 és 4 : GYALOGOS START bemenet záró kontaktusa

2 és 3 : START bemenet záró kontaktusa

4 és 7 : Záró irányban érzékeny INFRASOROMPÓ bontókontaktusa

5 és 7 : Nyitó és záró irányban érzékeny INFRASOROMPÓ bontó kuntaktusa. Csak ha már nincs akadály az infrasorompó előtt, akkor folytatja vagy vált át a nyitó irányra.

6 és 7 : STOP bemenet bontó kontaktusa

7 és 8 : Kontrol LED csatlakoztatási pontja

Nem világít : A kapu zárva

Villog : A kapu mozgásban

Ég : A kapu nyitva

9 és 10 : 24Vac max 500mA kimenet külső egységekhez

11 és 12 : 12Vac kimenet elektromos zárhoz

13	: Elsőnek nyíló motor fekete vezetéke

14	: Elsőnek nyíló motor kék vezetéke (közös)

15	: Elsőnek nyíló motor barna vezetéke

16	: Másodiknak nyíló motor barna vezetéke

17	: Másodiknak nyíló motor kék vezetéke

18	: Másodiknak nyíló motor fekete vezetéke

19 és 20 : 230V-os villogó kimenet, vezérelve, ha a kapu mozgásban van, vagy lesz

21 és 22 : 230V-os táp

Megjegyzés:

1) A motorok kondenzátorait a fekete és a barna vezetékekkel párhuzamosan kell bekötni

2 ) Ha a bontó kontaktusú bemenetek nem kerülnek felhasználásra, rövidre kell őket zárni.

# TELEPÍTÉS

Külön vezetéken vezesse a 230V-os tápot a jelvezetékektől! Ha a jelvezetéket és a 230V-os tápot egymás mellett vezeti, akkor feltétlenül árnyékolt kábelen vezesse a vezérlőjeleket! Az árnyékolt kábel árnyékolását az egyik végén, és csak az egyik végén kösse a vezérlés tápjának közös földpontjára.

- Külön vezetéken vezesse a 230V-os tápot a jelvezetékektől!

- A jelvezetékek fentebb említett bekötése után kösse be a 230V-os tápfeszültséget és ellenőrizze következő LED-eket:

- A tápfeszültséget jelző piros LED világít

- A bontó kontaktusok piros kontrol LED-je világít. Megszakítva a STOP gomb vagy valamelyik infrasorompó bontókontaktusát, el kell aludnia.

- A záró kontaktusok zöld kontrol LED-je nem világít, zárva a START gomb vagy a gyalogos bejáró START gombjának bemenetét a zöld LED-nek fel kell villannia.

- Kösse ki időlegesen a 230V-ot és kösse be a motorokat.

- Állítsa be a motorok nyomatékát a POWER trimerrel, úgy, hogy az 1mp-es max indító nyomaték után kb. 15 kilógrammal lehessen a motorokat megállítani (UNI 8612 előírás szerint)

- A WORK trimerrel (a kapu zárt állásában) állítsa be a kapuk munkaidejét. Helyes beállításkor a szárnyak kb.2-3 mp-el a teljes kinyitás után állnak le.

- A DELAY trimerrel (a kapu zárt állásában) állítsa be a másodiknak záródó szárny késleltetését.

- A BREAK trimerrel állítsa be, mennyi idő múlva zárjon be automatikusan a kapu. A trimer maximum állásában (balra) nincs automatikus zárás.

# MIKROKAPCSOLÓK

1 ON : Elektromos zár nyitását segítő procedúra

2 ON : A kapu mozgása alatt érkező START parancs megállítja a kaput, csak a következő START parancsra fog irányt váltani

3 ON : A nyitás ideje alatt nem fogad el több START jelet (többfelhasználós telepítéseknél ajánlott)

4 ON : Minden indítás elején kb. 1.5 mp-re maximum nyomatékot kap a motor (kisebb akadályok, fagy esetén is biztosan indul)