PROTECO – Q32

Vezérlőelektronika kétszárnyú kapukhoz

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

# MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 230Vac

Méret: 250x178x110 mm

24V-os biztosíték: 2A

230V-os biztosíték: 5A

Kontrol kimenet: 12Vac 15W

Villogó kimenet: 230Vac max 100W

Segédkimenet: 24Vac max 500mA

Motor relék: 16A

Munkaidő: 4 mp-től 90 mp-ig  (P1)

Automatikus zárás előtti szünet: 4-90 mp-ig  (P2)

Másodiknak nyíló szárny késleltetése: fix 2 mp

Másodiknak záródó szárny késleltetése: 1-10 mp-ig (P3)

Nyomatékszabályozás: 35 - 98 %

# LEDEK

LED 1 : 230V tápfeszültség

LED 2 : kapu nyitva

LED 3 : STOP gomb

LED 4 : INFRASOROMPÓ

LED 5 : INFRASOROMPÓ

LED 6 : START gomb

LED 7 : GYALOGOS BEMENET START gombja

# CSATLAKOZÓK

1 és 3 : GYALOGOS START bemenet záró kontaktusa

2 és 3 : START bemenet záró kontaktusa

4 és 7 : Záró irányban érzékeny INFRASOROMPÓ bontókontaktusa

5 és 7 : Nyitó és záró irányban érzékeny INFRASOROMPÓ bontó kuntaktusa. Csak ha már nincs akadály az infrasorompó előtt, akkor folytatja vagy vált át a nyitó irányra.

6 és 7 : STOP bemenet bontó kontaktusa

8 és 7 : Kontrol LED csatlakoztatási pontja

Nem világít: A kapu zárva

Villog: A kapu mozgásban

Ég: A kapu nyitva

9 és 10 : 24Vac max 500mA kimenet külső egységekhez

11 és 12 : 12Vac kimenet elektromos zárhoz

13	: Elsőnek nyíló motor fekete vezetéke

14	: Elsőnek nyíló motor kék vezetéke (közös)

15	: Elsőnek nyíló motor barna vezetéke

16	: Másodiknak nyíló motor barna vezetéke

17	: Másodiknak nyíló motor kék vezetéke

18	: Másodiknak nyíló motor fekete vezetéke

19 és 20 : 230V-os villogó kimenet, vezérelve, ha a kapu mozgásban van, vagy lesz

21 és 22 : 230V-os táplálás

Fontos:

1) A motorok kondenzátorait a fekete és a barna vezetékekkel párhuzamosan kell bekötni

2 ) Ha a bontó kontaktusú bemenetek nem kerülnek felhasználásra, rövidre kell őket zárni.

# TELEPÍTÉS

Külön vezetéken vezesse a 230V-os tápot a jelvezetékektől! Ha a jelvezetéket és a 230V-os tápot egymás mellett vezeti, akkor feltétlenül árnyékolt kábelen vezesse a vezérlőjeleket! Az árnyékolt kábel árnyékolását az egyik végén, és csak az egyik végén kösse a vezérlés tápjának közös földpontjára.

1) A jelvezetékek fentebb említett bekötése után kösse be a 230V-os tápfeszültséget és ellenőrizze következő LED-eket:

- A tápfeszültséget jelző piros LED világít

- A bontó kontaktusok piros kontrol LED-je világít. Megszakítva a STOP gomb vagy valamelyik infrasorompó bontókontaktusát, el kell aludnia.

- A záró kontaktusok zöld kontrol LED-je nem világít, zárva a START gomb vagy a gyalogos bejáró START gombjának bemenetét a zöld LED-nek fel kell villannia.

- Kösse ki időlegesen a 230V-ot és kösse be a motorokat, majd kösse vissza a 230V-ot.

- Állítsa be a motorok nyomatékát a POWER trimerrel, úgy, hogy az 1mp-es max indító nyomaték után kb. 15 kilógrammal lehessen a motorokat megállítani (UNI 8612 előírás szerint)

- A WORK trimerrel (a kapu zárt állásában) állítsa be a kapuk munkaidejét. Helyes beállításkor a szárnyak kb.1-3 mp-el a teljes kinyitás után állnak le.

- A DELAY trimerrel (a kapu zárt állásában) állítsa be a másodiknak záródó szárny késleltetését.

- A BREAK trimerrel állítsa be, mennyi idő múlva zárjon be automatikusan a kapu. A trimer maximum állásában (balra) nincs automatikus zárás. Az automatikus zárás csak akkor működik, ha a DIP kapcsolókon a 2-es ON állásban van.

# DIP MIKROKAPCSOLÓK

1 ON : Elektromos zár nyitását segítő procedúra

2 ON : Az automatikus zárás funkció engedélyezése

3 ON : A nyitás ideje alatt nem fogad el több START jelet (többfelhasználós telepítéseknél ajánlott)

4 ON : Minden indítás elején kb. 1.5 mp-re maximum nyomatékot kap a motor (kisebb akadályok, fagy esetén is biztosan indul)

Figyelem: A DIP kapcsolók állapotát a vezérlés csak akkor olvassa ki, amikor feszültség alá kerül a vezérlés. Ha bármilyen változtatást végzünk a kapcsolók állásán, akkor a vezérlés tápellátását meg kell szakítani, majd vissza kell állítani ahhoz, hogy a változtatások érvényesüljenek.

## SZÓTÁR

Antenna: rádióhullámok minél jobb teljesítményű leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektro-mechanikus eszköz.

Elektromechanikus szárnyaskapu mozgatómotor: olyan esztétikusan burkolt villanymotor, mely mechanikus áttételekkel előre-hátra mozgatott rúddal külső vezérlés hatására nyitja és zárja a szárnyas-kaput, általában lakossági felhasználásra, a legolcsóbb megoldás.

Sorkapocs: a vezetékek csatlakozási pontjai egy adott elektronikus áramkörhöz. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Szárnyaskapumotor-vezérlések: olyan elektronikus egység, mely a szárnyas-kapuk nyitását és zárását végző motorokat a felhasználó kényelmi és biztonsági szempontjainak figyelembevételével irányítja.

Ugrókódos adó-vevő rendszerek: elektronikusan előállított, több milliárd variációval bíró, minimum csak több száz lenyomás után ismétlődhető kódokat leadó, hordozható egységekből (távirányítók) és egy fixen telepített, ezeket a kódokat felismerő, azokra meghatározott reléket működtető egységből (vevő) álló együttes. 433 MHz az Európában általánosan engedélyezett működési frekvenciájuk.

Vezérlés: egy elektronikus áramkör, mely működtet egy folyamatot ellentétben egy központtal, ami jeleket figyel és jelzéseket ad.

Villogó: fényfelvillanásokkal a figyelmet felkelteni hivatott elektronikus berendezés.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.