PROTECO – Q34

Vezérlőelektronika kétszárnyú kapukhoz

és toló kapukhoz

# MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 230Vac 50/60 Hz

Méret: 136 x 106 mm

F1 24V-os biztosíték: 2A

F2 230V-os biztosíték: 5A

Kontrol kimenet: 24Vac 10W

Segédkimenet: 24Vac max 250mA

Motor relék: 16A

Munkaidő: programozható

Automatikus zárás előtti szünet: programozható

Másodiknak nyíló szárny késleltetése: fix 2 mp

Másodiknak záródó szárny késleltetése: programozható

Nyomatékszabályozás: 35 - 98 %

# LEDEK

LED 1. 230V tápfeszültség jelenléte

LED 2. START bemenet jelzésére /alap állapot nyitva /

LED 3. STOP gomb állapota /alap állapotban zárva /

LED 4. Infrasorompó /alap állapotban zárva /

LED 5 : Végállás állapotát jelzi /alap állapotban zárva /

LED 6 : Végállás állapotát jelzi /alap állapotban zárva /

# CSATLAKOZÓK

1 – 7. START bemenet záró kontaktusra

2 – 7. STOP bemenet záró kontaktusa

3 – 7. Közös föld

4 – 7. INFRASOROMPÓ bontó kuntaktusa.

5 – 7. Végállás bemenet bontó kontaktusa

6 --7. Végállás bemenet bontó kontaktusa

8 -  9. 24Vac max 250mA kimenet külső egységekhez

9 -10. 12Vac kimenet elektromos zárhoz

11. Elsőnek nyíló motor kék vezetéke (közös)

12. Elsőnek nyíló motor fekete vezetéke

12. Elsőnek nyíló motor barna vezetéke

14. Másodiknak nyíló motor kék vezetéke (közös)

15. Másodiknak nyíló motor fekete vezetéke

16. Másodiknak nyíló motor barna vezetéke

17 -19. 230V-os táplálás

18. Védőföld !!!

Fontos:

1) A motorok kondenzátorait a fekete és a barna vezetékekkel párhuzamosan kell bekötni

Ha a bontó kontaktusú bemenetek nem kerülnek felhasználásra, rövidre kell őket zárni.

# TELEPÍTÉS

Külön vezetéken vezesse a 230V-os tápot a jelvezetékektől! Ha a jelvezetéket és a 230V-os tápot egymás mellett vezeti, akkor feltétlenül árnyékolt

kábelen vezesse a vezérlőjeleket! Az árnyékolt kábel árnyékolását az egyik végén, és csak az egyik végén kösse a vezérlés tápjának közös földpontjára.

A jelvezetékek fentebb említett bekötése után kösse be a 230V-os tápfeszültséget és ellenőrizze következő LED-eket:

- A tápfeszültséget jelző piros LED világít.

- A bontó kontaktusok piros kontrol LED-je világit ha      azoknak a bemenetei 3, vagy a 7 sorkapocsra vannak zárva.

- Megszakítva a STOP bemenetét, vagy bármelyik végállás bemenetet, vagy az infrasorompó bontókontaktusát, el kell aludnia a bemenethez tartozó kontrol LED.-nek.

- A záró kontaktus piros kontrol LED-je nem világít ha a bemenete nincs földön. A START bemenetre adott 1-2 mp-es  földre zárt inpulzussal  LED-nek fel kell villannia.

# DIP MIKROKAPCSOLÓK

1

2

3

4 ON: Ebben a kapcsoló állásban TOLÓ kapuvezérlésre

lesz alkalmas, és csak a M2 motor müködik.

4 OFF:  Ebben az esetben kétszárnyú kapuvezérlőnek kell bekötnünk. M1 és M2 motorokat.

Figyelem: A DIP kapcsolók állapotát a vezérlés csak akkor olvassa ki, amikor feszültség alá kerül a vezérlés. Ha bármilyen változtatást végzünk a kapcsolók állásán, akkor a vezérlés tápellátását meg kell szakítani, majd vissza kell kapcsolni ahhoz, hogy a változtatások érvényesüljenek.

A vezérlés programozása:

- 230 Volt megszüntetése „PROG” feliratú tüskére rövidzár. DIP kapcsoló OFF. /szárnyas kapu /

- 230 Volt visszakapcsolása

- „START” bemenet indítása, nyitás munkaidő mérése a következő „START” parancsig. /második szárnynak a nyitás ideje automatikus /

- Újabb „START” parancs hatására a zárás előtti szünet idejét lehet beállítani az ismételt „START” bemenetre adott újabb parancsig.

- Ha nem kívánunk automatikus zárást, akkor a fenti műveletet, két egymást követő „START- START’’ parancs bevitelével lehet elérni.

- Folytatva a programozást a zárás idejének mérésével és a második szárny késleltetésének beállításával.

- Következő „START” parancs elsőnek záró szárnyat indítja. Az újabb „START” –ig. eltelt idő pedig meghatározza a két szárny zárásának egymáshoz viszonyított késletetését.

A távirányító megtanítása:

A TECNO 433 MHz–es 1-2 vagy 3 gombos távirányító alkalmas tanításra. A tanítás nagyon egyszerű.

- 230 Volt megszüntetése

- „PROG” feliratú tüskére rövidzárt.

- 230 Volt visszakapcsolni.

- Távirányító gombját nyomva tartva, a vezérlés paneljén a „SET” gomb megnyomásával beíródik az új távirányító adatai.

- „PROG” tüskéről a rövidzárt meg kel szüntetni.

- 230 Volt lekapcsolása a vezérlésről /kb. 15 mp./

- 230 Volt rákapcsolása a vezérlésre.

- A programozás ellenőrzése, vagy módosítása.

- Módosítani a programot csak a új programozással lehet.