#### A Q35B TIPUSÚ VEZÉRLŐELEKTRONIKA

#### BIZTONSÁGI KRITÉRIUMOK

Minden alkalommal, amikor a vezérlést csatlakoztatjuk a hálózatra, várjunk legalább 2 másodpercet, mielőtt kiadunk egy parancsot. Annak érdekében, hogy elkerüljük a zavart a beindítási fázisban, a mikroprocesszor visszadob minden fajta parancsot az első két másodpercben.

# FONTOS!

- A nem szakember által elvégzett telepítésből eredő károkra a GARANCIA NEM VONATKOZIK, ezért kérje meg telepítőjét, hogy a jótállási jegyen bélyegzőjével igazolja  a telepítés tényét !!!!!

- A Q35B vezérlés telepítése és installálása nem hasonlít a korábbi verziójú (Q35) vezérléséhez. Akkor is olvassa végig e kézikönyvet, ha már telepített Q35-ös vezérlőelektronikát !!!!!!

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- Speciális védelem a légköri és az elektrosztatikus kisülésekkel szemben

- EMC tesztelt a saját elektromágneses sugárzás, valamint a külső zavarokkal szembeni immunitás szempontjából

- Súrlódó tengelykapcsoló nélküli, vagy azzal rendelkező motorokhoz alkalmas (elektromos tengelykapcsolás)

- Beállítható késleltetés a második szárny zárásánál (nem szinkronizált működés)

- Állítható vagy kikapcsolható automatikus zárás

- Állítható működési idők

- Állítható motor-teljesítmény

- Zárás és a nyitás indulására figyelmeztetés

- Megkülönböztető  villogás (lassú villogás nyitásnál, gyors a zárásnál);  folyamatos fény szünet közben

- A többutas vezérlés kiiktatható (társasház funkció)

- LED jelzések a kapu állapotairól.

- Biztonsági berendezések melyek a nyitás és zárás alatt aktívak (fotocella 1 és fotocella 2).

- Beépített önműködő rádióvevő.

- Gyalogos bejáró funkció.

FIGYELEM:

- BÁRMILYEN HEGESZTÉSI ELJÁRÁS ELŐTT A VEZÉRLÉS ÖSSZES KAPCSÁT KI KELL KÖTNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Alkatrészek: kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

- A termék rendeltetésszerű használatához és az emberekben, állatokban, tárgyakban okozott károk elkerülésére kérjen tanácsot telepítőjétől.

- A készüléket az érvényben lévő (UNI 8612) előírások, valamint egy jó telepítés normatívái szerint kell használnia.

- Minden elektromos kapcsolást feszültségmentes állapotban kell elvégezni.

- A gyártó és a forgalmazó nem felelős esetleges károkért, melyeket a nem megfelelő és ésszerűtlen telepítés okoz.

- A motorok táplálásánál figyeljen arra, hogy a forgás irány megfeleljen az előírtnak.

- Mindig védje a táplálást egy 6A-os automata biztosítékkal, vagy egy 16A-es egyfázisú megszakítóval, ami belső biztosítékokkal van ellátva.

- A motorokhoz, és a vezérlő egységhez vezető tápkábeleket, valamint a tartozékokhoz menő jelvezetékeket mindig külön kell vezetni a zavarok elkerülésére, melyek problémát okozhatnak a berendezés működésében.

- Bármely külső eszköz kimenetei (vezérlő vagy biztonsági), amelyek a vezérléshez kapcsolódnak közvetlenül, feszültségmentesnek kell lenniük (szabad kontaktusok).

FIGYELEM:

Tekintettel a fentiekben felsoroltakra és annak érdekében, hogy a programozást gyorsan és pontosan végrehajtsuk, nagyon fontos, hogy betartsuk következőket:

1.   Olvassuk végig ezt a kézikönyvet.

- Gondosan figyeljük meg az üzembe helyezési sorrendet.

- Készítsük el a csatlakoztatásokat és végérvényesen, vagy átmenetileg a jelzett áthidalásokat a különböző pontokra.

#### ÜZEMBE HELYEZÉSI UTASITÁS

- Csak a tárolón kívül elhelyezett rögzítő furatokkal rögzítsük a vezérlés dobozát.

- Fektessük le a kábeleket a rendszer részére.

- Csatlakoztassuk sorban egymás után a 2 – 3 kivezetéseket.

- Készítsük elő a DIP-kapcsoló programozását a megfelelő funkcióra. Lásd a „DIP—KAPCSOLÓ PROGRAMOZÁSA” c. részt

- Ellenőrizzük a tápegység-rendszert.

- Csatlakoztassuk a 4-es kivezetést (tápegység).

- Csatlakoztassuk a vezérlést és a motorokat a földre, a biztosíték felett elhelyezett gyors csatlakoztatóval.

- Ellenőrizzük a következőket:

- A fotocellák megfelelően vannak-e beállítva;

- Az összes csatlakozást a fenti eljárásnak megfelelően készítették el;

- A zöld hálózati LED (1-es LED) ég;

- A zöld, működést jelző LED (2-es LED) kikapcsolt állapotban van;

- A zöld LED bekapcsolt állapotban van (3-as LED), jelezve, hogy a vezérlés folyamatosan fogadja a Start impulzusokat;

- A piros LED-ek (4-es, 5-ös és 6-os LED) bekapcsolt állapotban vannak. Ezek jelzik a normál esetben zárt bemeneteket, ha bekapcsolt állapotban vannak, és ha a nyitott bemenetek kikapcsolt állapotban vannak.

9     Programozzuk be a rádió-vevőt.

- Programozzuk be a futási időt.

- Szabályozzuk a motort egy maximálisan 150 N (megközelítőleg 15 kg) leállító erőre.

- Végezzünk el néhány műveletet a különböző helyzetek szimulálására, és ellenőrizzük, hogy a biztonsági berendezések tökéletesen működnek-e.

A KIVEZETÉSEK csatlakoztatÁSA

Minden csatlakoztatást az elektromos feszültség kikapcsolása mellett kell elvégezni.

#### SORKAPOCS A FÖLDRE

| I _ | Csatlakoztassuk a motorok zöld/sárga kábeleit a T1/T2 megfelelő Földelés kivezetésekre, és a táp-kábelt a földelés T2-es kivezetésére |
| --- | --- |

#### SORKAPOCS 2

| 1-8 | A Start-vezérlés alapállapotban nyitott kontaktus (NO). Nyomógombhoz, vagy kulcsos kapcsolóhoz kötendő. A start vezérlés elindítja az időzítéseknek megfelelő ciklust. |
| --- | --- |
| 2-8 | STOP vezérlés – Alapállapotban zárt kontaktus. Amikor a vészleállító gombot lenyomjuk, a kapu azonnal leáll, és további start impulzusra van szükség a működési ciklus helyreállítására. Amennyiben nem használunk STOP gombot, akkor kössük össze a 2-es kivezetést a 8-as kivezetéssel. |
| 3-8 | Infrasorompó „1” bemenet a veszélytelen csukódás érdekében. Alapállapotban zárt kontaktus a 3. és a 8. kapocs között. Nyitási ütemben: nem idéz elő változást a kapu mozgásában. Szünet ütem alatt a fenti pontra érkező vezérlés hatására a beállított szünet idő figyelmen kívül marad, és a START impulzus is hatástalan marad újrazáráshoz. Zárási folyamat alatt azonnal megállítja a kaput, két másodperces szünetet tart, majd visszanyitja. Amennyiben nem használjuk, akkor a 3-as kivezetést kössük össze a 9-es kivezetéssel. |

| 3-9 | Zárási biztonsági fotocella bemenete. A vevőberendezés érintkezőit sorba kell kapcsolni. Normál esetben zárt (NC). Nyitás: nem funkcionál. Zárás: Leállítja a mozgást, 2 másodperces szünetet tart, majd újra megkezdi a nyitási mozgatást. |
| --- | --- |
| 4-8 | Infrasorompó „2” bemenete alapállapotban zárt kontaktus (NC). A nyitás alatt leállítja addig a mozgást, amíg az akadályt el nem távolítottuk. A zárás alatt leállítja a mozgást, megfordítja addig az irányt, amíg az akadályt el nem távolítottuk. Amennyiben nem használjuk , akkor a 4-es kivezetést kössük össze a 9-es kivezetéssel. |
| 4-9 | Nyitási biztonsági fotocella bemenete. Normál esetben zárt (NC). A nyitás alatt leállítja addig a mozgást, amíg az akadályt el nem távolítottuk. A zárás alatt leállítja a mozgást, megfordítja addig az irányt, amíg az akadályt el nem távolítottuk. A csatlakozókat sorba kell kapcsolni. |
| 8-7 | Csak egy szárny nyitását indítja el.(GYALOGOS BEJÁRÓ) |
| 8-10 | Tápellátás-kimenet a fotócella vevőberendezéséhez. Tápellátás -kimenet a külön 24 V-os tartozékokhoz. Az összes szabványos tartozék mellett a 100 mA-es még rendelkezésre áll a kiegészítő tartozékok tápellátására. |
| 9-10 | Tápellátás -kimenet a fotócella adóberendezéséhez. |
| 11-12 | Kimenet a villogóhoz – 24 V DC, 10 W maximálisan. |

#### SORKAPOCS 3

| 13 14 15 | M1-es kimenet az 1-es motor részére (13 = fekete, 14 = kék, 15 = barna) Az a rész, amely először nyílik ki, késleltetett zárással, illetve csúszó, vagy billenő kapuval rendelkezik. A csak egy szárnnyal rendelkező kapu esetében csatlakoztassuk a motort az M1-es kimenetre és kössük össze a 13-as kivezetést a 16-os kivezetéssel, valamint a 15-ös kivezetést a 18-as kivezetéssel. |
| --- | --- |
| 16 17 18 | M2-es kimenet a 2-es motor részére (16 = barna, 17 = kék, 18 = fekete) Az a rész, amely másodszorra nyílik ki. A 16-os és a 18-as kivezetések között kondenzátort kell elhelyezni. |

#### SORKAPOCS 4

| 19 - 20 | Hálózati bemenet: 230 – 240 V AC – 50/60 Hz (19 = nulla vezeték, 20 = fázis) |
| --- | --- |

#### Az SW3-as DIP-kapcsoló programozása

| DIP | Funkció | Leírás |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Társasház funkció | Be Ki | A nyitás és a szünet alatt nem fogad el további Start parancsokat. Lehetőség van a beavatkozásra a nyitás és a szünet alatt. |
| 2 | Csatlakoztatható előzetes villogó figyelmeztetés | Be Ki | A villogó fény körülbelül 2 másodpercre beindul a mozgás előtt. A villogó fény és a mozgás egyszerre indul meg. |

#### AZ SW4-ES JUMPER PROGRAMOZÁSA

| Ember jelen van | A nyitási és a zárási ciklusok végrehajtódnak, gondoskodva a Starthoz illeszkedő bemenetről, a Start bemenet minden egyes aktiválása egy mozgást eredményez (nyitás – szünet – zárás) |
| --- | --- |

# A RÁDIÓ VEVŐBERENDEZÉS PROGRAMOZÁSA

KÓDOK ELTÁROLÁSA

- Szüntessük meg a vezérlés tápellátását.

- Vegyük ki az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióba.

- Kapcsoljuk vissza a tápfeszültséget a vezérlésre.

- Állítsuk be a személyi kódot a jeladóba a 10-es DIP kapcsolóval.

Kerüljük el azt a helyzetet, amikor az összes DIP-kapcsoló OFF állásban, vagy az összes DIP-kapcsoló ON állásban van.

- Küldjünk egy jelet a kézi távirányítón egyik nyomógomb megnyomásával.

A villogó fény és a 2-es LED adott számú villogással válaszol, amely villogások száma megegyezik azzal a pozícióval, ahová a kód eltárolásra került. Az 1-es kódot eltároltuk. Ekkor a vevőberendezés kész a második kód fogadására.

- Haladjunk tovább a következő kód eltárolásával, ahogy azt a 4. és az 5. pontokban ismertettük. A második kódra a kártya 2 felvillanással válaszol, 3 felvillanással a harmadik kódra, és így tovább.

Ha már nincs több szabad pozíció, akkor a kártya egy sorozat, gyorsan egymás után következő felvillanással válaszol.

- Szüntessük meg a vezérlés tápellátását.

- Vegyük ki a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióba.

Ekkor a vevőberendezés programozási eljárása befejeződött, és a beprogramozott kód digitálisan eltárolásra kerül a mikroprocesszoron belül, kiküszöbölve annak lehetőségét, hogy az megváltozzon az alkatrészek, vagy a hálózat-kimaradásnak köszönhetően.

FIGYELEM: A harmadikként eltárolt kód kizárólag a gyalogos átjáró kinyitására kerül felhasználásra.

KÓDOK TÖRLÉSE

- Szüntessük meg a központi vezérlő egység csatlakoztatását a hálózatra.

- Vegyük ki az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióba.

- Kapcsoljuk vissza a hálózatot a központi vezérlő egységre.

- Adjunk egy Start impulzust. Ekkor az eltárolt kód megjelenik.

A LED adott számú villogást fog végrehajtani, amely szám megegyezik az eltárolt kód számával.

Egy felvillanás 1 másodpercig tart, és jelzi, hogy a pozíció foglalt.

Egy gyors kettős villanás jelzi, hogy a pozíció még szabad.

Ez a kijelzési eljárás háromszor megismétlődik.

- Adjunk egy Start impulzust, miközben egy foglalt pozíció villog és tartsuk meg azt.

Amikor a LED háromszor felvillan, akkor a megfelelő kód törlődik.

Ekkor a pozíció kész arra, hogy egy új kódot eltároljunk.

- Folytassuk az eltárolást egy új kóddal. Ha szükséges, akkor kövessük az előző bekezdésben ismertetett eljárást.

- Szüntessük meg a központi vezérlő egység csatlakoztatását a hálózatra.

- Vegyük ki a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióba.

#### GYALOGOS FUNKCIÓ

A gyalogos bejáró csak a vevőberendezés harmadik kódjára lesz aktív.

Az csak akkor működik, ha a motort az M1-es kivezetésre csatlakoztattuk (3-as sorkapocs), ugyanazzal a programozott funkcióval.

#### A MŰKÖDÉSI IDŐK PROGRAMOZÁSA

A Start-vezérlést, vagy a  távirányítót (ebben az esetben már végre kellett hajtani a kódok eltárolása eljárást) felhasználva lehetőség van arra, hogy szekvenciálisan programozzuk a futást, a lassítást, a fázis-különbséget és az automatikus zárási időt.

- Szüntessük meg a vezérlés tápellátását.

- Vegyük ki az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt a TIME LEARN – SW1 (idő-tanulás – SW1) pozícióban.

- Ha átmenetileg a Stop-érintkezőt nem használjuk, akkor kössük össze a 2-es kivezetést a 8-as kivezetéssel.

- Ha átmenetileg a fotocella érintkezőt nem használjuk, akkor kössük össze a 3-as és/vagy a 4-es kivezetést a 9-es kivezetéssel.

- Ha az első elmozgatás alatt a vezérlés az elmozdulási vég jelenlétét mutatja, akkor automatikusan a ”szárnyas kapu az elmozdulás végével” funkciót veszi. Így a programozás 10-es pontja törlődik, és a 9-es pontról közvetlenül a 1-es pontra kell menni, hogy leállítsuk a motort, amely az elmozdulás végéből adódik.

- Kapcsoljuk vissza a tápfeszültséget a vezérlésre.

- Az első Start impulzus

A kapu zárt helyzetében az első motor (M1) elindul, és két másodperccel azután a második motor (M2 – késleltetéssel) is elindul.

- A második Start impulzus

A motorok alacsony sebességre kapcsolnak (SLOWING – lassulás).

Ha erre a funkcióra nincs szükség, akkor várjunk, hogy a kapu mindkét része kinyíljon teljesen, és adjuk ki a második és a harmadik Start impulzust.

- A harmadik Start impulzus

Akkor kerül kiadásra, amikor a nyitási művelet befejeződött.

A vezérlés eltárolja a futási és a lassítási időt.

Várjunk minimálisan 4 másodpercet a harmadik és a negyedik impulzus között.

- A negyedik Start impulzus

A vezérlés megkezdi a szünet idejének a kiszámítását az AUTOMATIKUS ZÁRÁS előtt.

Amennyiben erre a funkcióra nincs szükség, adjunk ki egy további Start impulzust 2 másodpercen belül, hogy megerősítsük azt. Ekkor a villogás megáll.

Ily módon a LÉPÉSENKÉNTI funkció kapcsolódik be.

Amikor a LÉPÉSENKÉNTI funkciót használjuk, akkor a sorrend minden impulzus esetén a következő: NYITÁS – STOP – ZÁRÁS.

Várjunk minimálisan 4 másodpercet a negyedik és az ötödik impulzus között.

- Az ötödik Start impulzus

Megkezdődik a bezárási művelet.

A szünet ideje eltárolásra kerül, és a rendszer a részek fázis-különbségét kiszámítja.

Ha a kapu szárnyaskapu típus, akkor azonnal adjuk az egyik részre a hatodik impulzust.

- A hatodik impulzus

Eltárolja a záródó részek közötti fázis-különbség idejét.

- Várjunk addig, amíg a művelet befejeződik, beleértve a lassítás fázisát is (ahol ezt beprogramoztuk).

- Szüntessük meg a vezérlés tápellátását.

- Vegyük ki a CODE LEARN – SW1 (kód-tanulás – SW1) pozícióból a jumpert és csatlakoztassuk azt az SW1 – SW2 (üzemelés) pozícióba.

Ekkor a futási idő programozási eljárása befejeződött, és a beprogramozott idő digitálisan eltárolásra kerül a mikroprocesszoron belül, kiküszöbölve annak lehetőségét, hogy az megváltozzon az alkatrészek, vagy a hálózat-kimaradásnak köszönhetően.

##### IDŐ MEMÓRIA

Ha egy biztonsági berendezést aktiváltunk, vagy a Start impulzus adott a mozgás megfordítására a nyitás és a zárás ideje alatt, akkor a vezérlés automatikusan kiszámítja azt az időt, amit felhasználtunk az eredeti műveletre. Ekkor lecsökkenti a második művelet idejét úgy, hogy a lassítás mindig eredményes legyen. Az ezt követő irányváltási műveletek eredménye a memória átmeneti törlése lesz, és a műveletek abban az időben kerülnek végrehajtásra, amikor eltároltuk azokat.

#### A MOTOR TELJESÍTMÉNYÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Az összes vezérlés rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy a teljesítményt 40%-ról a teljes rendelkezésre álló erő 100%-ára állítsa be.

Ha a kártya sávját elvágjuk a „W2” kártya hátoldalán a blokkok között, akkor lehetséges lesz a teljesítmény beálltása 25%-ról a teljes rendelkezésre álló erő 75%-ára.

BIZTONSÁGI FOTOCELLÁK (RF 24 A)

A készlet tartalmaz egy fotocella-párt, amelyeket a kapuhoz olyan közel kell elhelyezni, amennyire csak lehetséges (maximálisan 5 – 10 cm-re) a két oszlop külső oldalára (biztonsági zárás).

Rögzítsük a fotocellákat a földtől körülbelül 40 – 60 cm magasságban.

Javasoljuk egy második fotocella-készlet üzembe helyezését is a kapun belül (a biztonságos nyitás érekében), felhasználva egy speciális oszlopot. A huzalok beviteléhez hátulról nyomjuk be az alapon előre elkészített furatot, és helyezzünk be egy dugaszt a fedél alsó részébe.

A huzalok bevitelére alulról – ahol csak a huzalt használjuk fel – távolítsuk el a dugaszt; ahol található egy védő huzalburkolat, használjuk fel a rendelkezésre álló speciális csatlakozó darabot.

Megjegyzés: Az összes furatot – amely lehetővé teszi a huzalok áthaladását, még akkor is, ha nincsenek használatban –szilikonnal tömíteni kell.

Biztonsági nyitó fotocellák: (opcionális)

Ezeket a fotocellákat a kapun belül, stabil alátámasztásra kell elhelyezni, és védeniük kell a kapuszárny működésének egész területét.

A fotocellák csatlakoztatása:

- Ahol egy készlet fotocellát használunk fel, ott csatlakoztassuk azokat a jelzett módon.

- Ha két készlet fotocellát használunk fel, akkor azokat a vezérlés működési vázlatában jelzett módon csatlakoztassuk.

VILLOGÓ (RL 11)

A villogót az oszlop tetején kell elhelyezni, ahol minden szögből látható.

- Rögzítsük a hálózati kábelt a lámpatartó nyelvére, átcsúsztatva azt a műanyag alap alsó részén elhelyezett furaton.

- Vezessük be és csavarozzuk be a lámpaburába.

- Amikor ezzel a művelettel készen vagyunk, rögzítsük a villogót az oszlophoz, a rendelkezésre álló speciális csavarokkal.

- Az összes átmenetet szilikonnal tömíteni kell.

| HIBA | JAVASLAT |
| --- | --- |
| Amikor a START impulzust kiadtuk, a motorok nem aktiválódtak, vagy a kapu kinyit, de nem záródik be. | Ellenőrizzük, hogy az összes nyitó biztonsági érintkező és a STOP nyomógomb használatban van-e, és csatlakoztattuk azokat. Ezen kívül azt, hogy a fotocellák tökéletesen egy vonalban vannak, és funkcionálnak. Ahhoz, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a hiba egy tartozék-elemnek (például egy fotocellának) köszönhetően lépett-e fel, vagy a vezérlés miatt, szüntessük meg a tartozék-elem csatlakoztatását. Ne felejtsük el, hogy a biztonsági érintkezőket – amelyeket nem csatlakoztattunk – rövidre kell zárni a következőképpen: A Stop-ot a közös vezetékhez (8-as kivezetés) és a fotocellákat a fotocella adójának bemenetére (9-es kivezetés). |
| A kapu nem éri el a menet végét, vagy nem kezd újra mozogni időben. | Ellenőrizzük a beállított időket. Programozzuk újra a vezérlést. |
| Egyik motor nem indul, vagy egyik motor sem indul, vagy rossz irányban forog. | Ne felejtsük el, hogy az első START impulzus – miután a vezérlést a hálózatra kapcsoltuk – mindig aktiválja a nyitási ciklust. Ellenőrizzük a motor csatlakoztatásait. |
| Az elektromos zár zümmög, de nem működik. | Ellenőrizzük a kapu szerkezetét. Ellenőrizzük, hogy a vezérlés felé menő hálózati feszültség soha – még átmenetileg sem – esik 190 V alá. |

| Az 1-es LED kialszik. | Nincs hálózati ellátás. Csatlakoztassuk a berendezést a hálózatra. |
| --- | --- |
| A 2-es LED lassan villog. | A fotocella hibás. Ellenőrizzük a fotocella, vagy az összekötés (áthidalás) csatlakoztatásait. |
| A 2-es LED gyorsan villog. | Triak, vagy motor-hiba. Ellenőrizzük a motor csatlakoztatásait. |
| A 3-as LED – Start – bekapcsolva. | Jelzi a Start impulzus folyamatos jelenlétét. Ellenőrizzük az összes tartozékot, amelyek végrehajthatják ezt a funkciót. |
| A 6-os LED – Stop – kikapcsolva. | Ellenőrizzük a vészhelyzetbeli nyomógombot. |
| 4-es LED – 5-ös LED. Az 1 – 2 fotocella amikor kikacsolt állapotban van. | Fotocella-hiba. Ellenőrizzük a hálózati tápellátást és annak teljesítményét. |

###### EMLÉKEZTETŐ A Q 35B TIPUSÚ VEZÉRLŐ EGYSÉG BEKÖTÉSÉHEZ ÉS PROGRAMOZÁSÁHOZ

- HELYEZZÜK FEL AZ ELEKTROMOS ZÁR BERENDEZÉSÉT (MEL)

AMENNYIBEN SZERETNÉNK ALKALMAZNI EZT A  FUNKCIÓT

A MOTORK ÉS A VEZÉRLÉS CSATALKOZTATÁSA

| 1-ES MOTOR KAPUSZÁRNY ELEKTROMOS ZÁRRAL, VAGY KAPUSZÁRNY, AMELY ELŐSZÖR NYILIK KI 13 NYITÁS * KONDENZÁTOR 14 KÖZÖS (A MOTOR KÉK HUZALA) 15 ZÁRÁS * KONDENZÁTOR | 2-ES MOTOR KAPUSZÁRNY ELEKTROMOS ZÁRRAL, VAGY KAPUSZÁRNY, AMELY ELŐSZÖR NYILIK KI 16 NYITÁS * KONDENZÁTOR 17 KÖZÖS (A MOTOR KÉK HUZALA) 18 ZÁRÁS * KONDENZÁTOR |
| --- | --- |

CSAK EGY MOTOR CSATLAKOZTATÁSA	A 13-AS ÉS A 16-OS, ILLETVE A 15-ÖS

ÉS A 18-AS KIVEZETÉSEK

ÁTHIDALÁSA

3	CSATLAKOZTASSUK A VÉSZHELYZETBELI NYOMÓGOMBOT

STOP-ÉRINTKEZŐ

Megjegyzés: zárjuk rövidre a 2-es és a 8-as kivezetéseket, ha átmenetileg a STOP érintkezőt nem használjuk.

4	CSATLAKOZTASSUK A FOTOCELLÁT

- A ZÁRÁSI FOTOCELLÁT a következő ábrának megfelelően kapcsoljuk.

Megjegyzés: Zárjuk rövidre a 3-as és a 9-es kivezetéseket, ha a fotocella ZÁRÁS-ban nem került üzembe helyezésre.

- A NYITÁSI FOTOCELLÁT a következő ábrának megfelelően kapcsoljuk.

Megjegyzés: Zárjuk rövidre a 4-es és a 9-es kivezetéseket, ha a fotocella NYITÁS-ban nem került üzembe helyezésre.

5	A DIP-KAPCSOLÓ PROGRAMOZÁSA

- AZ 1-ES DIP-KAPCSOLÓ TÁRSASHÁZ FUNKCIÓ

- A 2-ES DIP-KAPCSOLÓ ELŐZETES VILLOGÁS

6	AZ SW4-ES JUMPER PROGRAMOZÁSA (FUNKCIÓ)

JUMPER SW4 MAN PRESENT = SW4-ES JUMPER – EMBER JELEN VAN

A JUMPER CSATLAKOZÁSI FUNKCIÓBA HELYEZÉSE

- KAPCSOLJUK VISSZA A TÁPFESZÜLTSÉGET A VEZÉRLÉSRE

- ELLENŐRIZZÜK A KÖVETKEZŐKET

9	SZÜNTESSÜK MEG A VEZÉRLÉS TÁPELLÁTÁSÁT

10	HELYEZZÜK ÁT A JUMPERT A FÜGGŐLEGES HELYZETBŐL A VIZSZINTES HELYZETBE

alap pozíció                                                                 A jumper pozíciója a kód-tanuláskor

11	KAPCSOLJUK VISSZA A TÁPFESZÜLTSÉGET A VEZÉRLÉSRE

12	ÁLLÍTSUK BE A DIP-KAPCSOLÓT

13	ADJUNK EGY IMPULZUST A RÁDIÓ ADÓVAL

14	SZÜNTESSÜK MEG A VEZÉRLÉS TÁPELLÁTÁSÁT

15	HELYEZZÜK ÁT A JUMPERT A VIZSZINTES FELSŐ HELYZETBŐL A VÍZSZINTES ALSÓ HELYZETBE

A jumper pozíciója a kód-tanuláskor                 A jumper pozíciója az időzítés-tanuláskor

- KAPCSOLJUK VISSZA A TÁPFESZÜLTSÉGET A VEZÉRLÉSRE

- AZ ELSŐ IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

INDITSUK EL AZ ELSŐ SZÁRNYAT, MAJD AZUTÁN A MÁSODIKAT

- A MÁSODIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

MEGKEZDŐDIK A LASSÍTÁS

- A HARMADIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

A MOTOROKAT LEÁLLITJA

(1 másodperces impulzust ad, amikor a két kapu-szárny teljesen kinyílik)

- A NEGYEDIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

A SZÜNET IDEJÉNEK MEGKEZDÉSE NYITÁSKOR

(lásd a 30-as pontot, ha nem akarjuk ezt a funkciót használni)

- AZ ÖTÖDIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

A SZÜNET IDEJÉNEK VÉGE NYITÁSKOR ÉS/VAGY A ZÁRÁS MEGKEZDÉSEKOR

- A HATODIK IMPULZUS ADÁSA A TÁVIRÁNYITÓVAL

A KAPU-SZÁRNYAK FÁZIS-ELTOLÁSA ZÁRÁSKOR

(adjuk meg a fázis-eltolás minimális idejét)

- VÁRJUK MEG A KAPU TELJES BEZÁRÁSÁT ÉS A TÁPEGYSÉG LEKAPCSOLÁSÁT, HA A VILLOGÓT ÜZEMBE HELYEZTÜK

- SZÜNTESSÜK MEG A VEZÉRLÉS TÁPELLÁTÁSÁT

- HELYEZZÜK ÁT A JUMPERT A VIZSZINTES HELYZETBŐL A FÜGGŐLEGES HELYZETBE, JOBBRA

A jumper pozíciója az időzítés-tanuláskor          A nyitási üzemmód végső jumper pozíciója

- KAPCSOLJUK VISSZA A TÁPFESZÜLTSÉGET A VEZÉRLÉSRE

- ADJUNK EGY IMPULZUST A TÁVIRÁNYITÓVAL, HOGY ELLENŐRIZZÜK, MINDEN IDŐT ELTÁROLTUNK-E ?

- A MENETHOSSZ ELLENŐRZÉSE ÉS BEÁLLITÁSA – AZ ERŐT BEÁLLITÓ POTENCIÓMÉTER

Lehetőség van arra, hogy leállítsuk a szárny menet-hosszát az üzemelés közben, az erőt maximálisan 150 N-ra (körülbelül 15 kg) megemelve, A  POWER potenciométert felhasználva (az erő növelése az óramutató járásával megegyező irányban történik, a  csökkentés pedig az óramutató járásával ellentétes irányban).

Ha a POWER potenciométert a minimális értékre állítottuk be, és ezt a feltételt nem fogadtuk el, akkor vágjuk át a kártya sávját a „W2” kártya hátoldalán a blokkok között, majd ismételjük meg az ellenőrzést és a szabályozást.

- HA NEM AKARUNK LASSÍTÁST

VÁRJUNK ADDIG, AMIG A KÉT KAPU-SZÁRNY TELJESEN KI NEM NYILIK, ÉS ADJUK KI A 2-ES IMPULZUS ÉS A 3-AS IMPULZUS SOROZATÁT (2 másodperc).

- HA NEM AKARUNK SZÜNETET PROGRAMOZNI A NYITÁSNÁL, DE PROGRAMOZZUK A LÉPÉSENKÉNTI FUNKCIÓT

A NEGYEDIK IMPULZUS ADÁSA (2 másodpercen belül) EGY TOVÁBBI IMPULZUS adása NÉHÁNY MÁSODPERC MÚLVA. AZ ÖTÖDIK IMPULZUS ADÁSA A ZÁRÁSI FÁZIS VÉGREHAJTÁSÁRA.

- HA NEM AKARUNK SZÜNETET PROGRAMOZNI A ZÁRÁSNÁL

hatos és hetes impulzus adása (2 másodperc)

A Q 35 B tipusú VEZÉRLŐ EGYSÉG

A VEZÉRLŐ EGYSÉG RÉSZEI

| F1 F2 1-ES LED 2-ES LED 3-AS LED 4-ES LED 5-ÖS LED 6-OS LED M1 M2 M3 M4 T1/T2/T3 POWER DIP1 SW3 DIP2 SW3 SW4 J1 U5 Z2 K1 / K2 / K3 SW1/SW2 CODE LEARN TIME LEARN | Biztosíték 24 V AC 800 mA Biztosíték 230 V AC 5 A A 230 V jelen van Üzemelési jel A Start jel megléte Az 1-es fotocella jel A 2-es fotocella jel A Stop jel megléte Kivezetés gyorsszorító rádióhoz, vagy antennához Kivezetés gyorsszorító sor rádióhoz, vagy antennához Kivezetés gyorsszorító motorhoz Kivezetés gyorsszorító tápegységhez Kivezetés gyorsszorító a földeléshez A motorok teljesítményének a beállítása Közös Elővillogás Ember jelen van Az elektromos zár csatlakoztatása (a forgó kapukhoz) Mikroprocesszor Szűrő Relé Közös a programozáshoz Kódok programozása Idők programozása |
| --- | --- |