Q52 vezérlõ elektronika

Üzembe helyezési és használati kézikönyv

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszerû szótár segíti.

MÛSZAKI JELLEMZÕK

| Tápegység | 230 V DC - 50 Hz |
| --- | --- |
| Maximális motor-terhelés (telep nélkül) | 2 x 40 W 12 V DC |
| Maximális villogó fény terhelés | 10 W 12 V DC |
| Maximális tartozék terhelések | 0,5 A 12 V DC |
| Motor-relék érintkezõi | 25 A |
| F1-es vonali relé | 1 A 250 V |
| Telep biztosíték 12 V DC F2 | 20 A 250 V |
| Az ampermérõ beállítása | 0.3 - 10 A |
| A telep biztonsági beállítása (a LED kijelzi) | körülbelül 8 V |
| Munkaidõ (rögzített) | 150 sec |
| Megszakítási idõ (trimmer megszakítás) | 4 - 90 sec |
| Zárási késleltetés (trimmer késleltetése) | 1 - 12 sec |
| Az irányváltás ideje | 2 sec |
| A gyalogos átjárási idõ (egy-motoros kapcsoló, trimmer késleltetés) | 1 - 12 sec |
| A telepek biztonsági lezárási ideje (a LED kijelzi) | körülbelül 6 perc |
| A telep újratöltési ideje | 10 óra |
| Programozható funkciók | 4 DIP-kapcsoló |
| Méretek | 150 x 220 x 75 |

Univerzális mikroprocesszorral ellátott vezérlõ egység 12 V DC feszültséggel rendelkezõ szárnyas és tolókapu motorokhoz

(	Olvassuk el gondosan az utasításokat, mielõtt megkezdjük a berendezés üzembe helyezését. Az üzembe helyezés alatt pontosan hajtsuk végre a kézikönyvben található utasításokat.

FUNKCIONÁLIS JELLEMZÕK

Univerzális mikroprocesszoros, elektronikus vezérlõ egység, amely 12 V DC feszültségû motorokhoz alkalmazható.

Szabványos 1 vagy 2 szárnyas, vagy toló-kapukhoz alkalmas.

Speciális védelem a légköri és az elektrosztatikus kisülésekkel szemben.

A berendezés megbízható és robosztus kivitelû.

Az egység maximálisan 40 W-ig akkumulátor nélküli motorokkal üzemel.

Egy speciális "akkumulátor-védõ" áramkör letiltja a normál mûködést körülbelül 6 percre, amikor az akkumulátorok a akkumulátor-védelmi küszöbérték alatt vannak. Ezt a küszöbértéket úgy tervezték, hogy a akkumulátorok hosszú élettartamát biztosítsák. A letiltást egy villogó piros LED jelzi.

(	Ezt az áramkört kizárhatjuk a "akkumulátor biztonsága kizárva" kapcsolóval a panelen.

Beállítható késleltetés a második szárny zárásánál (nem szinkronizált mûködés)

Állítható vagy kikapcsolható automatikus zárás

Állítható mûködési idõk

Állítható motor-teljesítmény

Gyalogosbejáró funkció.

Biztonsági berendezések melyek a nyitás és zárás alatt aktívak (fotocella 1 és  fotocella 2).

FIGYELEM:

BÁRMILYEN HEGESZTÉSI ELJÁRÁS ELÕTT A VEZÉRLÉS ÖSSZES KAPCSÁT KI KELL KÖTNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Alkatrészek: kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

A termék rendeltetésszerû használatához és az emberekben, állatokban, tárgyakban okozott károk elkerülésére kérjen tanácsot telepítõjétõl.

A készüléket az érvényben lévõ (UNI 8612) elõírások, valamint egy jó telepítés normatívái szerint kell használnia.

Minden elektromos kapcsolást feszültségmentes állapotban kell elvégezni.

A gyártó és a forgalmazó nem felelõs esetleges károkért, melyeket a nem megfelelõ és ésszerûtlen telepítés okoz.

A motorok táplálásánál figyeljen arra, hogy a forgás irány megfeleljen az elõírtnak.

Mindig védje a táplálást egy 6A-os automata biztosítékkal, vagy egy 16A-es egyfázisú megszakítóval, ami belsõ biztosítékokkal van ellátva.

A motorokhoz, és a vezérlõ egységhez vezetõ tápkábeleket, valamint a tartozékokhoz menõ jelvezetékeket mindig külön kell vezetni a zavarok elkerülésére, melyek problémát okozhatnak a berendezés mûködésében.

Bármely külsõ eszköz kimenetei (vezérlõ vagy biztonsági), amelyek a vezérléshez kapcsolódnak közvetlenül, feszültségmentesnek kell lenniük (szabad kontaktusok).

Ezt a vezérlõ egységet az elektromágneses kompatibilitás szabványai és az Európai Unió jelenleg érvényben levõ biztonsági szabványai szerint tervezték. Speciálisan a 89/336/EEC és 92/31/EEC EU-EMC irányelveknek felel meg.

DELAY potenciométer: A második szárny indulási késleltetésének beállítására.

BREAK potenciométer: A kapu nyitott állapotában lévõ szünetidõ beállítására.

REGOLAZIONE AMPEROMETRICA potenciométer: A motor teljesítményének a beállítására.

LEDEK:

PED: gyalogos kapu

START: ”start” jel megléte

STOP: ”stop” jel megléte

FOTO: fotocella mûködésének visszajelzése

FCA: nyitva végállás

FCC: zárva végállás

A DIP-KAPCSOLÓK PROGRAMOZÁSA

FIGYELEM: A beállítást akkor kell elvégezni, amikor a készülék nincs áram alatt. A DIP kapcsolók állapotváltozása csak akkor érvényesül, amikor a készüléket újból áram alá helyezzük.

1-es számú DIP-kapcsoló

| ON | Az automatikus zárás bekapcsolva. Aktiválja az automatikus zárást a BREAK trimmerrel meghatározott idõ letelte után. |
| --- | --- |
| OFF | Az automatikus zárás kikapcsolva. |

2-es számú DIP-kapcsoló

| ON | A lépésenkénti (Step by Step) funkciót bekapcsolva. Tartalmazza a lépésenkénti funkciót: Nyitás, megállás, zárás, megállás stb. |
| --- | --- |
| OFF | A lépésenkénti (Step by Step) funkció kikapcsolva. |

3-as számú DIP-kapcsoló

ON

”PORTÁS” funkció bekapcsolva..

Nyitási és a szünet ütem alatt nem fogad el újabb START impulzust (a lakótárs nehogy ránk csukja a kaput). Ebben az állásban a kaput csak a szünet ütem letelte után lehet csak bezárni.

| Az automatikus zárást aktiválni kell. |
| --- |
| OFF | A ”PORTÁS” funkció kikapcsolva. |

4-es számú DIP-kapcsoló

| ON | Tolókapu üzemmód. Az FCA a végállás-kapcsoló a nyitáskor. Az FCC a végállás-kapcsoló a záráskor. |
| --- | --- |
| OFF | Szárnyaskapu üzemmód. Az FCA a végállás-kapcsoló nyitáskor az M2 esetében. Az FCC a végállás-kapcsoló a záráskor az M1 esetében. |

PROGRAMOZÁS:

Állítsuk be a DIP-kapcsolókat.

Állítsuk be a motor-teljesítmény (Anperometrica) potenciométert közepállásba.

Kösse be a kiegészítõ berendezéseket (stop kapcsoló, fotocella, stb.). A fel nem használt kimeneteket zárja rövidre.

Csatlakoztassuk a 230 V-os tápfeszültséget és helyezzük feszültség alá az egységet.

Ellenõrizzük a LED-ek állapotát (zárt = ég).

Csatlakoztassuk az akkumulátort (opcionális). Figyeljünk oda a polaritásra.

Csatlakoztassuk az M1-es és az M2-es motorokat a sorkapocsba, és ellenõrizzük a forgásirányt.

Az M2-es motor a gyalogos átjáráshoz tartozó, illetve a tolókapu motorja.

Állítsuk be a késleltetés trimmerét (DELAY), és amennyiben az automatikus-zárás DIP kapcsolója bekapcsolt állapotban van, akkor állítsuk be a szünet idejét a BREAK potenciométerrel.

Ellenõrizzük, hogy az amperometrikus biztonsági rendszer leállítja-e a motorokat 150 N-nal (megközelítõleg 15 kg - UNI 8612).

Állítsuk be a szünet idejét a BREAK trimmerrel.

Szárnyas-kapu üzemmód

Használjuk fel az M2-es motort a gyalogos átjáró szárnyához.

Állítsuk be a második szárny indulási késleltetését a  DELAY trimmerrel.

Toló-kapu üzemmód

Használjuk fel az M2-es motort, mint tolómotort.

Állítsuk be a gyalogos átjáró nyitási idejét a DELAY (késleltetés) trimmerrel.

Használjuk fel az FCA-t, mint végállás-kapcsolót a nyitáskor.

Használjuk fel az FCC-t, mint végállás-kapcsolót a záráskor.

ELEKTROMOS DIAGRAM

Ahhoz, hogy megfelelõen mûködjön, valamint kielégítse a jelenlegi szabványokat, a vezérlõ egységet le kell földelni.

| 1 - 4 | N.O. bemenet Gyalogos bejárat nyomógomb |
| --- | --- |
| 2 - 4 | N.O. bemenet Start nyomógomb |
| 3 - 4 | N.C. bemenet Stop nyomógomb |
| 5 - 8 | N.O. bemenet fotocella nyomógombja. Aktív a záráskor |
| 6 - 8 | N.C. bemenet Nyitóirányú végállás-kapcsoló |
| 7 - 8 | N.C. bemenet Záró irányú végálláskapcsoló |
| 9 - 10 | 12 V DC kimenet a külsõ berendezésekhez |
| 11 - 1 | Kimenet Elektromos zár |
| 13 - 14 | Kimenet 2-es motor |
| 15 - 16 | Kimenet 1-es motor |
| 17 - 18 | Kimenet 12 V DC villogó lámpa. 10 W maximálisan |
| 19 - 20 | Bemenet 12 V DC telep |
| 21 - 22 | Bemenet 230 V AC 50 Hz |

SZÓTÁR

Antenna: rádióhullámok minél jobb teljesítményû leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektro-mechanikus eszköz.

Elektromechanikus szárnyaskapu mozgatómotor: olyan esztétikusan burkolt villanymotor, mely mechanikus áttételekkel elõre-hátra mozgatott rúddal külsõ vezérlés hatására nyitja és zárja a szárnyas-kaput, általában lakossági felhasználásra, a legolcsóbb megoldás.

Sorkapocs: a vezetékek csatlakozási pontjai egy adott elektronikus áramkörhöz. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Tolókapumotor-vezérlés: olyan elektronikus egység, mely az egy egyenes mentén elmozduló kapuk nyitását és zárását végzõ motorokat a felhasználó kényelmi és biztonsági szempontjainak figyelembevételével irányítja.

Ugrókódos adó-vevõ rendszerek: elektronikusan elõállított, több milliárd variációval bíró, minimum csak több száz lenyomás után ismétlõdhetõ kódokat leadó, hordozható egységekbõl (távirányítók) és egy fixen telepített, ezeket a kódokat felismerõ, azokra meghatározott reléket mûködtetõ egységbõl (vevõ) álló együttes. 433 MHz az Európában általánosan engedélyezett mûködési frekvenciájuk.

Vezérlés: egy elektronikus áramkör, mely mûködtet egy folyamatot ellentétben egy központtal, ami jeleket figyel és jelzéseket ad.

Villogó: fényfelvillanásokkal a figyelmet felkelteni hivatott elektronikus berendezés.

A szakszerûtlen telepítésbõl és a nem rendeltetésszerû használatból eredõ károkért a MASCO Kft. nem vállal felelõsséget.