PROTECO – Q53

12V-OS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ

A vezérlés tápellátása:	12/24Vac

A motorok teljesítménye:	2 x 40Watt

A motor áramfelvétele: 	Max. 10A (biztosítékkal védett)

A kiegészítők tápellátása:	12Vdc - 150mA (biztosítékkal védett)

Működési hőmérséklet: 	-20°C / + 55 °C

Programozási paraméterek:	EEPROM-ban tárolva

A funkciók felügyelete:	mikroprocesszoros rendszer

A kártya méretei:	125 x 94 x 36 mm (kártya)

A doboz méretei:	207 x 268 x 116mm

Súly:	1752g (kártya + doboz), IP65 védelmi osztály

| CSATLAKOZTATÁS | SORKAPCSOK | MEGJEGYZÉS |
| --- | --- | --- |
| Antenna | 1-2 |  |
| Gyalogos bemenet | 3-5 |  |
| Stop | 4-5 | Jumper, ha nem használja |
| Start | 5-6 |  |
| Fotocella | 7-8 | Jumper, ha nem használja |
| Kiegészítők tápellátás-kimenete | 8-9 |  |
| Adó fotocella tápellátás-kimenet | 8-10 |  |
| Elektromos zár bővítő modul | 11 | Tápellátás pozitív |
|  | 12 | Jel (szürke) |
|  | 13 | Tápellátás negatív (fekete) |
| Villogó figyelmeztető fény | 14 | Villogó negatív |
|  | 15 | Villogó pozitív |
| 2-es motor | 16-17 |  |
| 1-es motor | 18-19 |  |
| Akkumulátor kimenet | 20-21 |  |
| Transzformátor szekunder | 22-23 |  |

A TERMÉK BEMUTATÁSA

A Q53 egy univerzális öntanulós vezérlés, mely kimondottan 12 Vdc-s tápellátású automatikus kapunyitókhoz tervezték, 1 vagy 2 motor vezérlésére. Az újfajta öntanuló mechanizmus lehetővé teszi a gyors és könnyű telepítést, a 4 db trimmer segítségével pedig az összes fő paraméter pontosan beállítható, nevezetesen a nyomaték, a szünetidő, rácsukás elleni védelem érzékenysége, és a két motor közti késleltetési idő záráskor.

A vezérlés bármikor működésre kész, a gyári beállításoknak köszönhetően a motoron semmit sem kell állítani.

A telepítő gyakorlottságától függően, a lassítás a következő módokon állítható be:

- a gyors öntanuló folyamatnál az egység automatikusan végrehajtja a tanulási folyamatot, megtanulja a mozgási időket és a lassítási beállításokat, amit a nyitási és a zárási szakaszban egyaránt az út 90%-ánál kezd meg.

- a telepítő végzi el a működési idő beállítását az előzetesen feltanított távirányító segítségével vagy közvetlenül a vezérlésen az erre szolgáló kulcsok segítségével.

- A lassítás indítása

- Kiskapu funkció (ha szükséges)

- Fotocella-vezérelt gyors visszazárás vagy visszazárás ha nincs akadály a kapu útjában.

A vezérlést úgy tervezték, hogy teljes mértékben megfelel az európai normáknak.

FŐ FUNKCIÓK

- Állítható részleges nyitás (gyalogosbejáró)

- 12VDC (max 2x40 Watt)-os motor vezérlése, 1 vagy 2 motoros kapunyitó berendezésekhez

- Egyszerű, illetve professzionális öntanuló mechanizmusok a futási, lassítási idők és a biztonsági funkciók beállításához

- 50-100% teljesítmény beállítás a trimmer beállításával

- 0-60” másodperces készenléti idő állítás a trimmer segítségével

- 0.1 - 2.0” másodperces akadályérzékelési reakcióidő beállítása trimmer segítségével

- Trimmerrel állítható 3-30” másodperces motor kikapcsolási idő záráskor

- 12V 15W elektromos zár bővítés

- 12V 1.2Ah-ás akkumulátorral a működtetés szünetmentessé tehető

- Beépített 433MHz-es vevőegység

- 40 távirányításos kód tárolása

A VEZÉRLÉS CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELINDÍTÁSA

- Mielőtt telepítené a Q53-as vezérlést, olvassa el a biztonsági előírásokat.

- Rögzítse a dobozt az erre szolgáló felszerelési lyukakban.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápellátás kör el van látva a megfelelő leválasztóval.

- Csatlakoztassa a tápellátást és a vezérlőket a diagram szerint.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes panelen lévő bemenet megfelelően van csatlakoztatva és működik is.

A Q53 GYORS FELPROGRAMOZÁSA

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

- A lassítás indítása a nyitási és zárási szakaszban, egyaránt az út 90%-nál.

- Az egyik szárny teljes nyitása gyalogos bejárónak.

- Nincs távirányításos gyalogos nyitás beállítva, csak a 4 csatornás adóval vagy a vevőn lehetséges.

1-ES MEGJEGYZÉS:

Miután tápellátást adott a központnak, be kell állítani 12V-os motor működtetésére, további programozásra nincs szükség. A gyári beállítások magukban foglalják:

- Step-by-step mód automatikus zárási megszakítással

- Nincs lassítás

- A biztonsági eszközök a zárási szakaszban engedélyezve vannak

- A biztonsági eszközök a nyitási szakaszban engedélyezve vannak

- 5” nyitás a gyalogos bejáráshoz

- 3” késleltetés a motorok között zárási módban

- 60%-os motor erő

- 1”-es akadályérzékelési reakcióidő.

2-ES MEGJEGYZÉS:

Állítsa be a megfelelő kártya trimmerekkel az erőt, az akadályérzékelési reakcióidőt, és a két motor közti késleltetési időt a kívánt értékre.

Automatikus vagy step-by-step módot a Pause Trimmerrel tudja kiválasztani.

Pontosabban, állítsa be a Trimmert a következő értékekre:

- az első rovátka kiválasztja az automatikus módot 15”-es szünetidővel és gyors zárással miután endedélyezte a fotocella bekapcsolását

- az első és a második rovátka között tudja kiválasztani az automatikus módot változtatható 0-60 másodperces szünettel és gyors visszazárással a fotocella indítás megszakítása után.

- A második rovátka után kiválaszthatja a step-by-step módot automatikus zárási megszakítással.

Elektromos zárral való működtetéshez a MEL53-as kártya csatlakoztatása szükséges az „EL-SER” sorkapcsokra jobbról balra a következő sorrendben: fekete, szürke, piros.

Ha szükséges, helyezze fel a „STRIKE” jumpert a „STRIKE” funkció engedélyezésére.

Ha szükséges, helyezze fel a „TEST” jumpert a biztonsági eszközök tesztjének engedélyezésére.

A KÖZPONT PROGRAMOZÁSA

# EGYSZERŰ FELTANÍTÁSI FOLYAMAT

Ha a fent leírt módon felprogramozta a vezérlést, kapcsolja ki, majd vissza, vagy nyomja meg a panelen lévő RESET gombot.

5 másodpercen belül a vezérlés újraindul, ezt a sárga SET LED villogása jelzi. Tartsa lenyomva a P1/SET gombot egy másodpercre, hogy a készülék belépjen az “EGYSZERŰ FELPROGRAMOZÁS” funkcióba.

A sárga SET LED abbahagyja a villogást majd világítani kezd, ezzel jelzi, hogy az “EGYSZERŰ FELPROGRAMOZÁS” –ba sikeresen belépett.

1) Az egyszerű felprogramozás során a következő funkciók automatikusan beállításra kerülnek:

- Kiskapu funkció, amikor az első szárny teljesen vagy félig történő kinyításával.

- A távirányításos kiskapu-nyitás funkció letiltása.

2) A vezérlés ellenőrzi a következők meglétét:

- egy vagy két motor

- biztonsági eszközök

Megjegyzés: csatlakoztassa a biztonsági eszközt a gyalogos bemenetre “PED” abban az esetben, ha azt szeretné, hogy működjön nyitás közben, de ne feledkezzen meg arról, hogy ez a funkció csak távirányítás módban működik.

3) A vezérlés egy három másodperces előnyitási folyamatot végez, a trimmerrel beállított erővel. A funkció menet közben ellenőrzi, hogy:

- a szárnyak ténylegesen nyílnak-e, ellenkező esetben nyomja meg a RESET gombot és cserélje meg a motor polaritásait. Ugyanezt tegye akkor is, ha az egyik szárny nyit, a másik viszont zár. Ebben az esetben a záró motor polaritását kell megváltoztatni.

- Az 1. motor (az a szárny, amelyik először kezd nyílni) az M1 sorkapocsra van csatlakoztatva, ellenkező esetben cserélje ki a két motor bekötését.

- Az előző befejezése után az elejéről megismétli a feltanítási folyamatot.

4) A vezérlés először a második szárnyat zárja, egészen addig, amíg meg nem áll, majd az elsőt is, azaz teljesen bezárja a bejárót.

5) A vezérlés teljesen kinyitja a két szárnyat, a manőver 90%-ánál lelassít. A folyamatnak akkor van vége, ha a szárnyak elérik a véghelyzetet és az akadályérzékelés bekapcsol.

6) Három másodperc szünetidő után a vezérlés megkezdi a zárási folyamatot. Miután mindkét szárny teljesen becsukódott, a rendszer kilép az automatikus feltanulási módból.

# TÁVIRÁNYÍTÁSI KÓDOK BEVITELE ÉS TÖRLÉSE

A vezérlésbe beépített vevőegység lehetővé teszi fix és ugrókódok bevitelét és tárolását, ezt a „P2/RADIO” gomb segítségével tudja elvégezni.

# BEVITEL

- Kapcsolja be az egységet.

- Nyomja meg a “P2/RADIO” gombot.

A piros LED felkapcsol, jelzi, hogy a programozás folyamatban van.

- Hajtson végre egy távirányítást valamelyik gomb megnyomásával a távirányítón.

- A LED villogása jelzi, hogy a kód bevitele folyamatban van. Amikor a LED abbahagyja a villogást és ismét világítani kezd, a készülék készen áll új kód bevitelére.

- Ugyanezzel a módszerrel tanítsa fel az összes távirányítót, de úgy, hogy kettő között ne teljen 10mp-nél több idő.

- A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a “P2/RADIO” gombot, a sikeres kilépést jelzi, hogy a LED kialszik. Ha 10mp-ig nem nyom le semmilyen gombot a távirányítón, a készülék automatikusan kilép a funkcióból.

- A vezérlés a kódokat kikapcsolás esetén is megjegyzi.

## AZ ÖSSZES KÓD TÖRLÉSE

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a “P2/RADIO” gombot, amíg a piros LED elkezd gyorsan villogni (kb. 3mp után.)

- Nyomja meg ismét a “P2/RADIO” gombot, 6mp-en belül, a törlés nyugtázásához. A törlés végrehajtását jelzi, hogy a LED gyorsabban villog.

## A rádiócsatorna kiválasztása

A kívánt műveletet indító rádiócsatorna kiválasztásához a következők szerint állítsa be a “CH-RADIO” jumpert:

| Aktív rádiócsatorna | Jumper |
| --- | --- |
| Teljes nyitás: 1-es csatorna Részleges kiskapu nyitás (ha engedélyezve van): 3-as csatorna | Ki |
| Teljes nyitás: 2-es csatorna Részleges kiskapu nyitás (ha engedélyezve van): 4-es csatorna | Be |

# PROFESSZIONÁLIS FELTANÍTÁS

Amikor a vezérlést az előbb leírt módon beállította, kapcsolja ki, majd ismét vissza, vagy nyomja meg a panelen a RESET gombot a panelen.

5 másodpercen belül a vezérlés újraindul, ezt a sárga LED villogása jelzi. Tartsa lenyomva a „P2/RADIO” gombot egy másodpercre a „PROFESSZIONÁLIS FELTANÍTÁS” funkcióba való belépéshez.

A sárga SET LED villogása megáll, folyamatos világítása jelzi, hogy a „PROFESSZIONÁLIS FELTANÍTÁS” módba sikeresen belépett.

1) A vezérlés ellenőrzi a következők meglétét:

a) egy vagy két motor;

b) biztonsági eszközök.

Megjegyzés: csatlakoztassa a biztonsági eszközt a „PED” gyalogos bemenetre ha azt szeretné hogy nyitás közben működjön. Ne felejtse, hogy ez a funkció csak távirányítással működik.

2) A vezérlés egy 3mp-es előnyitási műveletet hajt végre, a trimmerrel beállított erővel. A művelet végrehajtása közben a készülék ellenőrzi, a következőket:

- A szárnyak ténylegesen NYITNAK-e. Ha nem így történik, nyomja meg a RESET gombot és cserélje meg a motor polaritásait. Ugyanez a teendő, ha az egyik szárny NYIT, a másik viszont ZÁR. Ebben az esetben cserélje meg a záró motor vezetékeinek polaritását.

- Az 1. szárny motorját (amelyik a kapu nyitásakor először indul el) az M1-es sorkapocsra kell csatlakoztatni, ha nem így történik, cserélje meg a motor vezetékeit;

- Miután befejezte az előbb említett műveleteket, az elejéről futtassa újra a feltanítási műveletet.

3) A vezérlés először bezárja a második szárnyat, amíg meg nem áll, majd az elsőt is, így a bejáró teljesen bezáródik.

4) Nyomja meg vagy a P1/SET(manuális parancs) vagy a P2/RADIO (rádiós parancs) gombot a panelen, hogy a vezérlés teljesen kinyissa a kaput és megjegyezze a motor(ok) maximális futási idejét.

A vezérlés automatikusan kilép a „FELTANULÁS” módból, ha 4 percig nem nyomja meg egyik gombot sem.

5) Válassza ki az 1-es csatornát vagy nyomja meg a P1/SET gombot, amikor az 1. szárny elérte az a pontot, ahol a motornak lassítania kell, majd ugyanígy a 2-es csatornát vagy a P2/RADIO gombot a 2. motor lassításához.

A megfelelő motor lassítása akkor indul, amikor a fenti parancsokat kiadja.

A megfelelő motor lassítása megtörténik, miután a fenti parancsot kiadta. A fenti műveletsor végrehajtása nélkül a lassítás funkció nem működik.

A nyitási művelet befejeződik miután az akadályérzékelés vezérlés bekapcsol vagy automatikusan 4 perc után.

6) A következő rádiós vagy manuális parancsra a vezérlés egy teljes zárási műveletet hajt végre. Ha három percig nem nyomja meg egyik gombot sem, a vezérlés automatikusan végrehajtja a műveletet.

Ha az operátor általi zárás lett kiválasztva, programozza a fotocella működési módját rádiós vagy manuális módon a következők szerint:

- Az 1-es csatorna vagy a P1/SET gomb megnyomásával, a gyalogos nyitást csak manuálisan lehet végrehajtani (PED bemenet),

- A 2-es csatorna vagy a P2/RADIO megnyomásával, a fotocella bekapcsol és a vezérlés azonnal megállítja a nyíló vagy a záródó kaput, megfordulást vagy a folyamat folytatását idézi elő, amikor az akadályt eltávolítja.

Nyomja le egyszerre egy másodpercre a P1/SET és P2/RADIO gombokat, a feltanítás módból való kilépéshez vagy végezze el a következőket a kiskapu funkció felprogramozásához:

7) Küldjön egy RÁDIÓS vagy manuális parancsot, hogy a vezérlés kinyissa az első szárnyat és elinduljon a gyalogos nyitási idő számlálása.

RÁDIÓS parancs esetén:

- 1. csatorna vagy P1/SET gomb, a kiskapu funkciót csak manuálisan lehet indítani (PED bemenet)

- 2. csatorna vagy P2/RADIO gomb, a kiskapu funkciót rádiós paranccsal is lehet indítani a 3. vagy 4. csatornán, attól függően, hogy melyik „CH-RADIO” jumper van felhelyezve.

8) Amikor elérte a kívánt nyitási távolságot, küldjön egy újabb RÁDIÓS vagy manuális parancsot, a gyalogos nyitási idő megjegyzéséhez.

Miután a vezérlés befejezte a gyalogos nyitási idő megtanulását, teljesen becsukja a kaput.

Próbáljon ki többféle parancsot, ellenőrizze a biztonsági eszközöket és a működési időket.

# A BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK ÉS MŰKÖDÉSI ELVÜK

- Fotocella (PHO bemenet)

Ha azonnali visszazárásra van állítva a fotocella, a következő történik:

- zárási fázisban a kapu azonnal visszanyit,

- nyitáskor semmilyen hatása nincs;

- nincs hatása nyitáskor zárt kapu esetén,

- nyitott kapu esetén a zárás megtagadása.

Ha kioldáskor megfordulásra van állítva a fotocella, a következő történik:

- zárás közben kioldáskor ellentétes mozgás,

- nyitás közben MEGÁLL és amikor kiold, ismét nyitni kezd,

- zárt kapu esetén, a kioldásig késlelteti a nyitást,

- a zárási parancs megtagadása, amikor a bejáró nyitva van.

A vezérlés gyors zárási funkcióval van ellátva, miután a fotocella jelet kap (FTC bemenet).

Ezt a funkciót a Pause trimmer az óramutató járásával ellentétes irányba való forgatásával tudja engedélyezni, ebben az esetben a vezérlés:

- Folytatja és befejezi a nyitást ha ez a folyamat alatt meg lett szakítva, majd automatikusan visszazár egy másodperc után

- Automatikusan visszazár egy másodperc után abban az esetben, ha a fotocella jelt kap nyitott bejárónál a szünetidő alatt

- Teljesen kinyitja a kaput majd viswzsazárja egy másodperc után ha zárás közben lett megszakítva.

Ha a nyitási és zárási folyamatot, a fotocella nem szakítja meg, a „PAUSE” által beállított szünetidő érvényes.

- Nyitási biztonsági eszköz (PED bemenet)

A biztonsági eszközöket a „P” bemenetre kell csatlakoztatni.

Aktiválódásuk okozhatja:

- zárás közben semmilyen hatásuk nincs;

- nyitás közben ellentétes mozgás;

- a nyitási parancs megtagadása, amikor a bejáró zárva van,

- a zárási parancs megtagadása, amikor a bejáró nyitva van.

- Logikai STOP (STP bemenet)

A logikai STOP okozhatja:

- nehézkes mozgás zárás közben;

- nehézkes mozgás nyitás közben;

- nyitás megtagadása, amikor a bejáró zárva van,

- zárás megtagadása, amikor a bejáró nyitva van.

Ha a STOP bemenet jelet kap, egy újraindítás parancsot kell kiadni a további működéshez.

# A VEZÉRLÉS MŰKÖDTETÉSE

## BEKAPCSOLÁS

Miután bekapcsolta a készüléket, a sárga LED SET 5mp-ig villog, ezzel jelzi, hogy az újraprogramozáshoz szükséges FELTANÍTÁS módba belépett.

A piros LED szintén villog, jelzi, hogy a vezérlés hogyan lett beállítva (1 motoros vezérlés = 1 villanás, 2 motoros vezérlés = 2 villogás).

A működés megkezdése miután a sárga LED kialszik.

A sárga LED folyamatos világítása az EEPROM memória hibájára figyelmeztet, ami a szükséges rádiós kódokat és a működési paramétereket tartalmazza.

Ilyen esetben semmilyen parancsot nem tud végrehajtani, amíg újra fel nem programozza az egész rendszert, vagy ki nem cseréli az EEPROM kártyát.

A vezérlés egyszerű bekapcsolásával nem tud semmilyen parancsot végrehajtani. A felhasználónak egy indítási parancsot kell adnia a vezérlés elindításához.

## A MOTOR TELJESÍTMÉNYÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A motor teljesítményét a panelen lévő trimmerrel tudja beállítani, amíg a kívánt szárnysebességet el nem éri.

## A VEZÉRLÉS MŰKÖDÉSI ELVE

Step-by-step működtetés. A funkció a következő lépéseket hajtja végre:

Először: NYIT, másodiknak: STOP, harmadiknak: ZÁR, negyediknek: STOP.

Automatikus (társasházi) működtetési mód:

  - az első parancs KINYITJA és további parancsot nem vesz figyelembe, amíg ez a működtetés van folyamatban, majd egy PAUSE parancs visszaállítja a trimmer által beállított PAUSE időt;

  - zárás közben kiadott parancs következtében a kapu azonnal megáll és mozgása az ellenkezőjére változik.

## AUTOMATIKUS MŰKÖDTETÉS

A „PAUSE” trimmer jelzését 0 és a második-utolsó rovátka közé állítsa attól függően, hogy automatikus módban milyen szünetidőt kíván beprogramozni.

Egy rádiós parancs vagy egy, az STR bemenetre adott rádiós parancs a következőket eredményezi:

- egy másodperces elővillogás;

- nyitáskor a két motort egymástól 3 másodperces késleltetéssel indítja,

- felfüggeszti a nyitást, akadályt érzékel, vagy ha a beállított működési idő letelt;

- két másodperces elővillogás a szünetidő leteltével, a zárás indítása előtt;

- a két motort a DEL trimmerrel beállított késleltetéssel indítja;

- felfüggeszti a műveletet, miután a lassítás vagy az akadályérzékelés bekapcsol, vagy ha az előre beállított működési idő letelt.

Megjegyzés: Zárt manuális nyitási bemenettel (STR sorkapocs), a vezérlés nem hajt végre automatikus zárást, ehhez a csatlakozást újra meg kell nyitni.

## STEP-BY-STEP FUNKCIÓ

Fordítsa a „PAUSE” trimmert teljesen a beosztás végéhez, az automatikus zárás kikapcsolásához és a step-by-step mód programozásához.

A step-by-step sorrend a következő: NYITÁS-STOP-ZÁRÁS-STOP.

A nyitási és zárási műveletek végrehajtása a megelőző fejezetekben leírt módon történik.

## GYALOGOS NYITÁS

A GYALOGOS NYITÁS bemeneten (PED sorkapocs) vagy távirányítón (ha engedélyezve van) kiadott parancs csak az 1. szárny 5 másodpercre, vagy a FELTANÍTÁSI folyamat alatt beállított időtartamra, történő kinyitását eredményezi.

A zárás vagy automatikusan történik, (ha az automatikus zárás funkció engedélyezve lett) vagy egy további manuális parancs kiadására.

A teljes nyitás parancsnak mindig prioritása van a gyalogos nyitással szemben, így ha a készülék teljes nyitásra kap parancsot a gyalogos nyitás közben, akkor mindkét szárny ki fog nyílni.

## AKADÁLYÉRZÉKELÉS

Az akadályérzékelés jelzi a vezérlésnek, hogy a motor elérte a stop állást.

Kétmotoros vezérlésnél ha az akadályérzékelési jel az 1. motor a nyitási szakaszának befejezése előtt érkezik, a 2. szárnyat teljesen bezárja, mielőtt az 1. szárnyat bezárná, nehogy a szárnyak keresztezzék egymást.

A vezérlésen található egy „OBS” trimmer, az akadályérzékelési késleltetési idő beállítására. Ez a funkció azért hasznos, mert lehetővé teszi, hogy a készülék túljusson minden olyan kritikus ponton ahol elakadás lehetséges (pl.:ha az akadályérzékelést a motor áramingadozása okozza).

## LASSÍTÁS

A lassítás lecsökkenti a szárny tolóerejét a végállás előtt, hogy ezzel elkerülje a kapuszárny károsodását. A sebességet kb. a két harmadára csökkenti.

Ha kívánja, a lassítást a feltanítási folyamat alatt engedélyezheti. A lassítás indítása lehet a két szárnynál különböző, de zárásnál és nyitásnál megegyezik.

## AKKUMULÁTOR SZÜKSÉG ESETÉRE

Áramkimaradás esetén egy 12V-os, 1.2Ah ás akkumulátorral maximum 5 teljes nyitási-zárási műveletet tud végrehajtani, az áramkimaradást követő 24 órán belül.

# Text boxes

Villogó

Elektromos zár

Vezérlő bemenetek

2-es motor

Fotocella

1-es motor

Rádióantenna

Rádiócsatorna választó

Akkumulátor

1   2   3   4    5   6   7   8    9  10 11  12 13 14 15 16  17 18 19   20    21   22   23

2A kiegészítő biztosító

10A akkumulátor biztosító

Transzformátor

Szek. tekercs

P2 tanító gomb

P1 tanító gomb

Reset gomb

GTSYSTEM

Sebességállító Trimmer

Szünetidő Trimmer

Motor késleltetés Trimmer

Akadály érzékelés, nyomaték állító Trimmer

30mp zárási késleltetés

Akadály érzékelési reakcióidő:

2.5mp

Step-by-step funkció

Maximum

1 másodperc szünet (készenlét)

15mp zárási késleltetés

Akadály érzékelési reakcióidő:

1mp

Auto. Működés 3-60mp-es szünetidővel

Közepes

Visszanyitás

a végállásig vagy stop

3mp zárási késleltetés

Akadály érzékelési reakcióidő

0,1mp

Auto. Működés gyors zárással

Minimum

#### DEL

Késleltetés

#### OBS

Akadályérzékelés

###### PAU

Szünet

###### FOR

Sebes.

A készülék egy részleges nyitást hajt végre.

Ha a motorok futása ellenkező irányú, fordítsa meg azokat és ismételje meg a műveletet.

JUMPER CH-RADIO:         1. csatorna    2. csatorna

Radiócsatorna választás

JUMPER-TESZT:               Letiltva          Engedélyezve

A biztonsági eszközök tesztjének kiválasztása

JUMPER STRIKE:              Letiltva          Engedélyezve

A sárga LED világít

##### TESTRESZABHATÓ BEÁLLÍTÁSOK

Tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig

A sárga LED  villogni kezd

Nyomja meg a RESET gombot

Minimális beállítások

Közepes beállítások

Maximális beállítások

### FINOMBEÁLLÍTÓ TRIMMER

Zárás

Zárás a végállásig vagy stop

A sárga LED kialszik

Vége a feltanítási folyamatnak

Ellenőrizze a Trimmer beállításokat

# Csatlakoztassa a vezérlést a tápellátáshoz, a motorokhoz, és a használni kívánt biztonsági eszközökhöz, majd félig nyissa ki a kaput. A távirányítók feltanításához nyomja meg a P2/RADIO gombot és végezzen el egy távirányítást, majd nyomja meg ismét a P2/RADIO gombot.