PROTECO – Q53

12V-OS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ

A vezérlés tápellátása:	12/24Vac

A motorok teljesítménye:	2 x 40Watt

A motor áramfelvétele: 	Max. 10A (biztosítékkal védett)

A kiegészítők tápellátása:	12Vdc - 150mA (biztosítékkal védett)

Működési hőmérséklet: 	-20°C / + 55 °C

Programozási paraméterek:	EEPROM-ban tárolva

A funkciók felügyelete:	mikroprocesszoros rendszer

A kártya méretei:	125 x 94 x 36 mm (kártya)

A doboz méretei:	207 x 268 x 116mm

Súly:	1752g (kártya + doboz), IP65 védelmi osztály

| Tápellátás | 12V AC |
| --- | --- |
| Motor kimenet | 2x40W |
| A motor áramfelvétele | Max. 10A (biztosítékkal védett) |
| A kiegészítők tápellátása | 12V DC – 150mA biztosítékkal védett |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -20 - +55°C |
| Programozási paraméterek | EE-PROM-ban tárolva |

| CSATLAKOZTATÁS | SORKAPCSOK | MEGJEGYZÉS |
| --- | --- | --- |
| Antenna | 1-2 |  |
| Gyalogos bemenet | 3-5 |  |
| Stop | 4-5 | Jumper, ha nem használja |
| Start | 5-6 |  |
| Fotocella | 7-8 | Jumper, ha nem használja |
| Kiegészítők tápellátás-kimenete | 8-9 |  |
| Adó fotocella tápellátás-kimenet | 8-10 |  |
| Elektromos zár bővítő modul | 11 | Tápellátás pozitív |
|  | 12 | Jel (szürke) |
|  | 13 | Tápellátás negatív (fekete) |
| Villogó figyelmeztető fény | 14 | Villogó negatív |
|  | 15 | Villogó pozitív |
| 2-es motor | 16-17 |  |
| 1-es motor | 18-19 |  |
| Akkumulátor kimenet | 20-21 |  |
| Transzformátor szekunder | 22-23 |  |

A TERMÉK BEMUTATÁSA

A Q53 egy univerzális öntanulós vezérlés, mely kimondottan 12 Vdc-s tápellátású automatikus kapunyitókhoz tervezték, 1 vagy 2 motor vezérlésére. Az újfajta öntanuló mechanizmus lehetővé teszi a gyors és könnyű telepítést, a 4 db trimmer segítségével pedig az összes fő paraméter pontosan beállítható, nevezetesen a nyomaték, a szünetidő, rácsukás elleni védelem érzékenysége, és a két motor közti késleltetési idő záráskor.

A vezérlés bármikor működésre kész, a gyári beállításoknak köszönhetően a motoron semmit sem kell állítani.

A telepítő gyakorlottságától függően, a lassítás a következő módokon állítható be:

- a gyors öntanuló folyamatnál az egység automatikusan végrehajtja a tanulási folyamatot, megtanulja a mozgási időket és a lassítási beállításokat, amit a nyitási és a zárási szakaszban egyaránt az út 90%-ánál kezd meg.

- a telepítő végzi el a működési idő beállítását az előzetesen feltanított távirányító segítségével vagy közvetlenül a vezérlésen az erre szolgáló kulcsok segítségével.

- A lassítás indítása

- Kiskapu funkció (ha szükséges)

- Fotocella-vezérelt gyors visszazárás vagy visszazárás ha nincs akadály a kapu útjában.

A vezérlést úgy tervezték, hogy teljes mértékben megfelel az európai normáknak.

FŐ FUNKCIÓK

- Állítható részleges nyitás (gyalogosbejáró)

- 12VDC (max 2x40 Watt)-os motor vezérlése, 1 vagy 2 motoros kapunyitó berendezésekhez

- Egyszerű, illetve professzionális öntanuló mechanizmusok a futási, lassítási idők és a biztonsági funkciók beállításához

- 50-100% teljesítmény beállítás a trimmer beállításával

- 0-60” másodperces készenléti idő állítás a trimmer segítségével

- 0.1 - 2.0” másodperces akadályérzékelési reakcióidő beállítása trimmer segítségével

- Trimmerrel állítható 3-30” másodperces motor kikapcsolási idő záráskor

- 12V 15W elektromos zár bővítés

- 12V 1.2Ah-ás akkumulátorral a működtetés szünetmentessé tehető

- Beépített 433MHz-es vevőegység

- 40 távirányításos kód tárolása

A VEZÉRLÉS CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELINDÍTÁSA

- Mielőtt telepítené a Q53-as vezérlést, olvassa el a biztonsági előírásokat.

- Rögzítse a dobozt az erre szolgáló felszerelési lyukakban.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápellátás kör el van látva a megfelelő leválasztóval.

- Csatlakoztassa a tápellátást és a vezérlőket a diagram szerint.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes panelen lévő bemenet megfelelően van csatlakoztatva és működik is.

A Q53 GYORS FELPROGRAMOZÁSA

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

- A lassítás indítása a nyitási és zárási szakaszban, egyaránt az út 90%-nál.

- Az egyik szárny teljes nyitása gyalogos bejárónak.

- Nincs távirányításos gyalogos nyitás beállítva, csak a 4 csatornás adóval vagy a vevőn lehetséges.

1-ES MEGJEGYZÉS:

Miután tápellátást adott a központnak, be kell állítani 12V-os motor működtetésére, további programozásra nincs szükség. A gyári beállítások magukban foglalják:

- Step-by-step mód automatikus zárási megszakítással

- Nincs lassítás

- A biztonsági eszközök a zárási szakaszban engedélyezve vannak

- A biztonsági eszközök a nyitási szakaszban engedélyezve vannak

- 5” nyitás a gyalogos bejáráshoz

- 3” késleltetés a motorok között zárási módban

- 60%-os motor erő

- 1”-es akadályérzékelési reakcióidő.

2-ES MEGJEGYZÉS:

Állítsa be a megfelelő kártya trimmerekkel az erőt, az akadályérzékelési reakcióidőt, és a két motor közti késleltetési időt a kívánt értékre.

Automatikus vagy step-by-step módot a Pause Trimmerrel tudja kiválasztani.

Pontosabban, állítsa be a Trimmert a következő értékekre:

- az első rovátka kiválasztja az automatikus módot 15”-es szünetidővel és gyors zárással miután endedélyezte a fotocella bekapcsolását

- az első és a második rovátka között tudja kiválasztani az automatikus módot változtatható 0-60 másodperces szünettel és gyors visszazárással a fotocella indítás megszakítása után.

- A második rovátka után kiválaszthatja a step-by-step módot automatikus zárási megszakítással.

Elektromos zárral való működtetéshez a MEL53-as kártya csatlakoztatása szükséges az „EL-SER” sorkapcsokra jobbról balra a következő sorrendben: fekete, szürke, piros.

Ha szükséges, helyezze fel a „STRIKE” jumpert a „STRIKE” funkció engedélyezésére.

Ha szükséges, helyezze fel a „TEST” jumpert a biztonsági eszközök tesztjének engedélyezésére.

A KÖZPONT PROGRAMOZÁSA

# EGYSZERŰ FELTANÍTÁSI FOLYAMAT

Ha a fent leírt módon felprogramozta a vezérlést, kapcsolja ki, majd vissza, vagy nyomja meg a panelen lévő RESET gombot.

5 másodpercen belül a vezérlés újraindul, ezt a sárga SET LED villogása jelzi. Tartsa lenyomva a P1/SET gombot egy másodpercre, hogy a készülék belépjen az “EGYSZERŰ FELPROGRAMOZÁS” funkcióba.

A sárga SET LED abbahagyja a villogást majd világítani kezd, ezzel jelzi, hogy az “EGYSZERŰ FELPROGRAMOZÁS” –ba sikeresen belépett.

1) Az egyszerű felprogramozás során a következő funkciók automatikusan beállításra kerülnek:

- Kiskapu funkció, amikor az első szárny teljesen vagy félig történő kinyításával.

- A távirányításos kiskapu-nyitás funkció letiltása.

2) A vezérlés ellenőrzi a következők meglétét:

- egy vagy két motor

- biztonsági eszközök

Megjegyzés: csatlakoztassa a biztonsági eszközt a gyalogos bemenetre “PED” abban az esetben, ha azt szeretné, hogy működjön nyitás közben, de ne feledkezzen meg arról, hogy ez a funkció csak távirányítás módban működik.

3) A vezérlés egy három másodperces előnyitási folyamatot végez, a trimmerrel beállított erővel. A funkció menet közben ellenőrzi, hogy:

- a szárnyak ténylegesen nyílnak-e, ellenkező esetben nyomja meg a RESET gombot és cserélje meg a motor polaritásait. Ugyanezt tegye akkor is, ha az egyik szárny nyit, a másik viszont zár. Ebben az esetben a záró motor polaritását kell megváltoztatni.

- Az 1. motor (az a szárny, amelyik először kezd nyílni) az M1 sorkapocsra van csatlakoztatva, ellenkező esetben cserélje ki a két motor bekötését.

- Az előző befejezése után az elejéről megismétli a feltanítási folyamatot.

4) A vezérlés először a második szárnyat zárja, egészen addig, amíg meg nem áll, majd az elsőt is, azaz teljesen bezárja a bejárót.

5) A vezérlés teljesen kinyitja a két szárnyat, a manőver 90%-ánál lelassít. A folyamatnak akkor van vége, ha a szárnyak elérik a véghelyzetet és az akadályérzékelés bekapcsol.

6) Három másodperc szünetidő után a vezérlés megkezdi a zárási folyamatot. Miután mindkét szárny teljesen becsukódott, a rendszer kilép az automatikus feltanulási módból.

# TÁVIRÁNYÍTÁSI KÓDOK BEVITELE ÉS TÖRLÉSE

A vezérlésbe beépített vevőegység lehetővé teszi fix és ugrókódok bevitelét és tárolását, ezt a „P2/RADIO” gomb segítségével tudja elvégezni.

# BEVITEL

- Kapcsolja be az egységet.

- Nyomja meg a “P2/RADIO” gombot.

A piros LED felkapcsol, jelzi, hogy a programozás folyamatban van.

- Hajtson végre egy távirányítást valamelyik gomb megnyomásával a távirányítón.

- A LED villogása jelzi, hogy a kód bevitele folyamatban van. Amikor a LED abbahagyja a villogást és ismét világítani kezd, a készülék készen áll új kód bevitelére.

- Ugyanezzel a módszerrel tanítsa fel az összes távirányítót, de úgy, hogy kettő között ne teljen 10mp-nél több idő.

- A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a “P2/RADIO” gombot, a sikeres kilépést jelzi, hogy a LED kialszik. Ha 10mp-ig nem nyom le semmilyen gombot a távirányítón, a készülék automatikusan kilép a funkcióból.

- A vezérlés a kódokat kikapcsolás esetén is megjegyzi.

## AZ ÖSSZES KÓD TÖRLÉSE

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a “P2/RADIO” gombot, amíg a piros LED elkezd gyorsan villogni (kb. 3mp után.)

- Nyomja meg ismét a “P2/RADIO” gombot, 6mp-en belül, a törlés nyugtázásához. A törlés végrehajtását jelzi, hogy a LED gyorsabban villog.

## A rádiócsatorna kiválasztása

A kívánt műveletet indító rádiócsatorna kiválasztásához a következők szerint állítsa be a “CH-RADIO” jumpert:

| Aktív rádiócsatorna | Jumper |
| --- | --- |
| Teljes nyitás: 1-es csatorna Részleges kiskapu nyitás (ha engedélyezve van): 3-as csatorna | Ki |
| Teljes nyitás: 2-es csatorna Részleges kiskapu nyitás (ha engedélyezve van): 4-es csatorna | Be |

# PROFESSZIONÁLIS FELTANÍTÁS

Amikor a vezérlést az előbb leírt módon beállította, kapcsolja ki, majd ismét vissza, vagy nyomja meg a panelen a RESET gombot a panelen.

5 másodpercen belül a vezérlés újraindul, ezt a sárga LED villogása jelzi. Tartsa lenyomva a „P2/RADIO” gombot egy másodpercre a „PROFESSZIONÁLIS FELTANÍTÁS” funkcióba való belépéshez.

A sárga SET LED villogása megáll, folyamatos világítása jelzi, hogy a „PROFESSZIONÁLIS FELTANÍTÁS” módba sikeresen belépett.

1) A vezérlés ellenőrzi a következők meglétét:

a) egy vagy két motor;

b) biztonsági eszközök.

Megjegyzés: csatlakoztassa a biztonsági eszközt a „PED” gyalogos bemenetre ha azt szeretné hogy nyitás közben működjön. Ne felejtse, hogy ez a funkció csak távirányítással működik.

2) A vezérlés egy 3mp-es előnyitási műveletet hajt végre, a trimmerrel beállított erővel. A művelet végrehajtása közben a készülék ellenőrzi, a következőket:

- A szárnyak ténylegesen NYITNAK-e. Ha nem így történik, nyomja meg a RESET gombot és cserélje meg a motor polaritásait. Ugyanez a teendő, ha az egyik szárny NYIT, a másik viszont ZÁR. Ebben az esetben cserélje meg a záró motor vezetékeinek polaritását.

- Az 1. szárny motorját (amelyik a kapu nyitásakor először indul el) az M1-es sorkapocsra kell csatlakoztatni, ha nem így történik, cserélje meg a motor vezetékeit;

- Miután befejezte az előbb említett műveleteket, az elejéről futtassa újra a feltanítási műveletet.

3) A vezérlés először bezárja a második szárnyat, amíg meg nem áll, majd az elsőt is, így a bejáró teljesen bezáródik.

4) Nyomja meg vagy a P1/SET(manuális parancs) vagy a P2/RADIO (rádiós parancs) gombot a panelen, hogy a vezérlés teljesen kinyissa a kaput és megjegyezze a motor(ok) maximális futási idejét.

A vezérlés automatikusan kilép a „FELTANULÁS” módból, ha 4 percig nem nyomja meg egyik gombot sem.

5) Válassza ki az 1-es csatornát vagy nyomja meg a P1/SET gombot, amikor az 1. szárny elérte az a pontot, ahol a motornak lassítania kell, majd ugyanígy a 2-es csatornát vagy a P2/RADIO gombot a 2. motor lassításához.

A megfelelő motor lassítása akkor indul, amikor a fenti parancsokat kiadja.

A megfelelő motor lassítása megtörténik, miután a fenti parancsot kiadta. A fenti műveletsor végrehajtása nélkül a lassítás funkció nem működik.

A nyitási művelet befejeződik miután az akadályérzékelés vezérlés bekapcsol vagy automatikusan 4 perc után.

6) A következő rádiós vagy manuális parancsra a vezérlés egy teljes zárási műveletet hajt végre. Ha három percig nem nyomja meg egyik gombot sem, a vezérlés automatikusan végrehajtja a műveletet.

Ha az operátor általi zárás lett kiválasztva, programozza a fotocella működési módját rádiós vagy manuális módon a következők szerint:

- Az 1-es csatorna vagy a P1/SET gomb megnyomásával, a gyalogos nyitást csak manuálisan lehet végrehajtani (PED bemenet),

- A 2-es csatorna vagy a P2/RADIO megnyomásával, a fotocella bekapcsol és a vezérlés azonnal megállítja a nyíló vagy a záródó kaput, megfordulást vagy a folyamat folytatását idézi elő, amikor az akadályt eltávolítja.

Nyomja le egyszerre egy másodpercre a P1/SET és P2/RADIO gombokat, a feltanítás módból való kilépéshez vagy végezze el a következőket a kiskapu funkció felprogramozásához:

7) Küldjön egy RÁDIÓS vagy manuális parancsot, hogy a vezérlés kinyissa az első szárnyat és elinduljon a gyalogos nyitási idő számlálása.

RÁDIÓS parancs esetén:

- 1. csatorna vagy P1/SET gomb, a kiskapu funkciót csak manuálisan lehet indítani (PED bemenet)

- 2. csatorna vagy P2/RADIO gomb, a kiskapu funkciót rádiós paranccsal is lehet indítani a 3. vagy 4. csatornán, attól függően, hogy melyik „CH-RADIO” jumper van felhelyezve.

8) Amikor elérte a kívánt nyitási távolságot, küldjön egy újabb RÁDIÓS vagy manuális parancsot, a gyalogos nyitási idő megjegyzéséhez.

Miután a vezérlés befejezte a gyalogos nyitási idő megtanulását, teljesen becsukja a kaput.

Próbáljon ki többféle parancsot, ellenőrizze a biztonsági eszközöket és a működési időket.

# A BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK ÉS MŰKÖDÉSI ELVÜK

- Fotocella (PHO bemenet)

Ha azonnali visszazárásra van állítva a fotocella, a következő történik:

- zárási fázisban a kapu azonnal visszanyit,

- nyitáskor semmilyen hatása nincs;

- nincs hatása nyitáskor zárt kapu esetén,

- nyitott kapu esetén a zárás megtagadása.

Ha kioldáskor megfordulásra van állítva a fotocella, a következő történik:

- zárás közben kioldáskor ellentétes mozgás,

- nyitás közben MEGÁLL és amikor kiold, ismét nyitni kezd,

- zárt kapu esetén, a kioldásig késlelteti a nyitást,

- a zárási parancs megtagadása, amikor a bejáró nyitva van.

A vezérlés gyors zárási funkcióval van ellátva, miután a fotocella jelet kap (FTC bemenet).

Ezt a funkciót a Pause trimmer az óramutató járásával ellentétes irányba való forgatásával tudja engedélyezni, ebben az esetben a vezérlés:

- Folytatja és befejezi a nyitást ha ez a folyamat alatt meg lett szakítva, majd automatikusan visszazár egy másodperc után

- Automatikusan visszazár egy másodperc után abban az esetben, ha a fotocella jelt kap nyitott bejárónál a szünetidő alatt

- Teljesen kinyitja a kaput majd viswzsazárja egy másodperc után ha zárás közben lett megszakítva.

Ha a nyitási és zárási folyamatot, a fotocella nem szakítja meg, a „PAUSE” által beállított szünetidő érvényes.

- Nyitási biztonsági eszköz (PED bemenet)

A biztonsági eszközöket a „P” bemenetre kell csatlakoztatni.

Aktiválódásuk okozhatja:

- zárás közben semmilyen hatásuk nincs;

- nyitás közben ellentétes mozgás;

- a nyitási parancs megtagadása, amikor a bejáró zárva van,

- a zárási parancs megtagadása, amikor a bejáró nyitva van.

- Logikai STOP (STP bemenet)

A logikai STOP okozhatja:

- nehézkes mozgás zárás közben;

- nehézkes mozgás nyitás közben;

- nyitás megtagadása, amikor a bejáró zárva van,

- zárás megtagadása, amikor a bejáró nyitva van.

Ha a STOP bemenet jelet kap, egy újraindítás parancsot kell kiadni a további működéshez.

# A VEZÉRLÉS MŰKÖDTETÉSE

## BEKAPCSOLÁS

Miután bekapcsolta a készüléket, a sárga LED SET 5mp-ig villog, ezzel jelzi, hogy az újraprogramozáshoz szükséges FELTANÍTÁS módba belépett.

A piros LED szintén villog, jelzi, hogy a vezérlés hogyan lett beállítva (1 motoros vezérlés = 1 villanás, 2 motoros vezérlés = 2 villogás).

A működés megkezdése miután a sárga LED kialszik.

A sárga LED folyamatos világítása az EEPROM memória hibájára figyelmeztet, ami a szükséges rádiós kódokat és a működési paramétereket tartalmazza.

Ilyen esetben semmilyen parancsot nem tud végrehajtani, amíg újra fel nem programozza az egész rendszert, vagy ki nem cseréli az EEPROM kártyát.

A vezérlés egyszerű bekapcsolásával nem tud semmilyen parancsot végrehajtani. A felhasználónak egy indítási parancsot kell adnia a vezérlés elindításához.

## A MOTOR TELJESÍTMÉNYÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A motor teljesítményét a panelen lévő trimmerrel tudja beállítani, amíg a kívánt szárnysebességet el nem éri.

## A VEZÉRLÉS MŰKÖDÉSI ELVE

Step-by-step működtetés. A funkció a következő lépéseket hajtja végre:

Először: NYIT, másodiknak: STOP, harmadiknak: ZÁR, negyediknek: STOP.

Automatikus (társasházi) működtetési mód:

  - az első parancs KINYITJA és további parancsot nem vesz figyelembe, amíg ez a működtetés van folyamatban, majd egy PAUSE parancs visszaállítja a trimmer által beállított PAUSE időt;

  - zárás közben kiadott parancs következtében a kapu azonnal megáll és mozgása az ellenkezőjére változik.

## AUTOMATIKUS MŰKÖDTETÉS

A „PAUSE” trimmer jelzését 0 és a második-utolsó rovátka közé állítsa attól függően, hogy automatikus módban milyen szünetidőt kíván beprogramozni.

Egy rádiós parancs vagy egy, az STR bemenetre adott rádiós parancs a következőket eredményezi:

- egy másodperces elővillogás;

- nyitáskor a két motort egymástól 3 másodperces késleltetéssel indítja,

- felfüggeszti a nyitást, akadályt érzékel, vagy ha a beállított működési idő letelt;

- két másodperces elővillogás a szünetidő leteltével, a zárás indítása előtt;

- a két motort a DEL trimmerrel beállított késleltetéssel indítja;

- felfüggeszti a műveletet, miután a lassítás vagy az akadályérzékelés bekapcsol, vagy ha az előre beállított működési idő letelt.

Megjegyzés: Zárt manuális nyitási bemenettel (STR sorkapocs), a vezérlés nem hajt végre automatikus zárást, ehhez a csatlakozást újra meg kell nyitni.

## STEP-BY-STEP FUNKCIÓ

Fordítsa a „PAUSE” trimmert teljesen a beosztás végéhez, az automatikus zárás kikapcsolásához és a step-by-step mód programozásához.

A step-by-step sorrend a következő: NYITÁS-STOP-ZÁRÁS-STOP.

A nyitási és zárási műveletek végrehajtása a megelőző fejezetekben leírt módon történik.

## GYALOGOS NYITÁS

A GYALOGOS NYITÁS bemeneten (PED sorkapocs) vagy távirányítón (ha engedélyezve van) kiadott parancs csak az 1. szárny 5 másodpercre, vagy a FELTANÍTÁSI folyamat alatt beállított időtartamra, történő kinyitását eredményezi.

A zárás vagy automatikusan történik, (ha az automatikus zárás funkció engedélyezve lett) vagy egy további manuális parancs kiadására.

A teljes nyitás parancsnak mindig prioritása van a gyalogos nyitással szemben, így ha a készülék teljes nyitásra kap parancsot a gyalogos nyitás közben, akkor mindkét szárny ki fog nyílni.

## AKADÁLYÉRZÉKELÉS

Az akadályérzékelés jelzi a vezérlésnek, hogy a motor elérte a stop állást.

Kétmotoros vezérlésnél ha az akadályérzékelési jel az 1. motor a nyitási szakaszának befejezése előtt érkezik, a 2. szárnyat teljesen bezárja, mielőtt az 1. szárnyat bezárná, nehogy a szárnyak keresztezzék egymást.

A vezérlésen található egy „OBS” trimmer, az akadályérzékelési késleltetési idő beállítására. Ez a funkció azért hasznos, mert lehetővé teszi, hogy a készülék túljusson minden olyan kritikus ponton ahol elakadás lehetséges (pl.:ha az akadályérzékelést a motor áramingadozása okozza).

## LASSÍTÁS

A lassítás lecsökkenti a szárny tolóerejét a végállás előtt, hogy ezzel elkerülje a kapuszárny károsodását. A sebességet kb. a két harmadára csökkenti.

Ha kívánja, a lassítást a feltanítási folyamat alatt engedélyezheti. A lassítás indítása lehet a két szárnynál különböző, de zárásnál és nyitásnál megegyezik.

## AKKUMULÁTOR SZÜKSÉG ESETÉRE

Áramkimaradás esetén egy 12V-os, 1.2Ah ás akkumulátorral maximum 5 teljes nyitási-zárási műveletet tud végrehajtani, az áramkimaradást követő 24 órán belül.

# Text boxes

30mp zárási késleltetés

Akadály érzékelési reakcióidő:

2.5mp

Step-by-step funkció

Maximum

1 másodperc szünet (készenlét)

15mp zárási késleltetés

Akadály érzékelési reakcióidő:

1mp

Auto. Működés 3-60mp-es szünetidővel

Közepes

Visszanyitás

a végállásig vagy stop

3mp zárási késleltetés

Akadály érzékelési reakcióidő

0,1mp

Auto. Működés gyors zárással

Minimum

#### DEL

Késleltetés

#### OBS

Akadályérzékelés

###### PAU

Szünet

###### FOR

Sebes.

A készülék egy részleges nyitást hajt végre.

Ha a motorok futása ellenkező irányú, fordítsa meg azokat és ismételje meg a műveletet.

JUMPER CH-RADIO:         1. csatorna    2. csatorna

Radiócsatorna választás

JUMPER-TESZT:               Letiltva          Engedélyezve

A biztonsági eszközök tesztjének kiválasztása

JUMPER STRIKE:              Letiltva          Engedélyezve

A sárga LED világít

##### TESTRESZABHATÓ BEÁLLÍTÁSOK

Tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig

A sárga LED  villogni kezd

Nyomja meg a RESET gombot

Minimális beállítások

Közepes beállítások

Maximális beállítások

### FINOMBEÁLLÍTÓ TRIMMER

Zárás

Zárás a végállásig vagy stop

A sárga LED kialszik

Vége a feltanítási folyamatnak

Ellenőrizze a Trimmer beállításokat

# Csatlakoztassa a vezérlést a tápellátáshoz, a motorokhoz, és a használni kívánt biztonsági eszközökhöz, majd félig nyissa ki a kaput. A távirányítók feltanításához nyomja meg a P2/RADIO gombot és végezzen el egy távirányítást, majd nyomja meg ismét a P2/RADIO gombot.