VEZÉRLŐPANEL EGY- ÉS
KÉTSZÁRNYÚ KAPUKHOZ

Használati útmutató

Többfunkciós vezérlőpanel egy- és kétszárnyú kapukhoz – 230 Vac

- Programkijelző

- Motorok munkaidejének elektronikus beállítása

- Automatikus programozási eljárás akadályérzékeléssel (összenyomás elleni védelem) vagy lépésről-lépésre történő programozási eljárás a motorok erejének és lassításának elektronikus beállításával

- „Gyors visszazárás” funkció

- Szárnyak közötti nyitás és zárási késletetés elektronikus beállítása

- Társasház funkció

- Elővillogás funkció

- Kiegészítő rádiós csatorna (opcionális modul)

- Elektromos zár csatlakoztatás (opcionális modul)

- Ellentétes lökés és zárimpulzus funkciók (elektromos zárhoz)

- Beépített 433.92 MHz rádióvevő (64 kód)

- 8K2 típusú biztonságiszegély csatlakoztatás

- Hibadiagnosztika üzenetek

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

| Termékkód | PQ80A, PQ80A1D |
| --- | --- |
| Vezérlőpanel méretei | 137 x 84 x 37 mm |
| Doboz méretei | 220 x 290 x 90 mm |
| Vezérlőpanel tömege | 160 g |
| Tápfeszültség | 230 ~ 50-60Hz |
| Tápfeszültség tűrése | -10% +20% |
| Transzformátor | 230/21Vac – 15VA |
| Főbiztosíték | 5 A |
| Motorkimenet max. teljesítménye | 600 W |
| Motorkimenet max. árama | 3.5 A |
| Készenléti áramfogyasztás | 30 mA |
| Villogó kimenet | 24 Vac, max. 20 W |
| Kiegészítő tápellátás | 24 Vdc ,max. 5 W |
| Elektromos zár kimenet | 12 Vdc, max. 15 W |
| Működési hőmérséklettartomány | -20 +50 °C |
| Védelmi szint (dobozzal) | IP55 |

Tartalomjegyzék

1.	FIGYELMEZTETÉSEK	3

2.	BEKÖTÉSÉS ÖSSZETEVŐK	4

3.	ELEKTROMOS BEKÖTÉS	5

3.1	MOTOROK BEKÖTÉSE	7

3.2	HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG csatlakoztatása	8

3.3	START parancs csatlakoztatása	8

Időzítő	8

Kulcsoskapcsoló	8

3.4	GYALOGOS START parancs csatlakoztatása	8

3.5	STOP gomb csatlakoztatása	9

3.6	INFRASOROMPÓ csatlakoztatás	9

1.1.1 ZÁRÁSI INFRASOROMPÓ	9

NYITÁSI INFRASOROMPÓ	9

3.7	BIZTONSÁGISZEGÉLY csatlakoztatás	10

3.7.1 ZÁRÁSI (mechanikus) biztonságiszegély	10

3.7.2 NYITÁSI (mechanikus) biztonságiszegély	10

3.8	VILLOGÓ csatlakoztatás	11

3.9	ELEKTROMOSZÁR csatlakoztatás	11

3.10	KIEGÉSZÍTŐ/2-ES RÁDIÓCSATORNA modul	11

3.10.1 2-es RÁDIÓCSATORNA beállítása	12

3.10.2 Jelzőlámpa beállítás	12

4.	PROGRAMOZÁS	13

4.1	 RÁDIÓ menü	13

4.2	 PROGRAMOZÁS menü	16

4.2.1 PROGRAMOZÁSI MÓD kiválasztása	16

4.2.2 ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉKEK visszaállítása	17

4.3	 ERŐ menü	19

4.4	 FUNKCIÓK menü	21

4.5	 IDŐ menü	27

4.6	 KIEGÉSZÍTŐK menü	31

5.	HIBAKERESÉS	33

6.	DOBOZ felszerelése	35

7.	PROGRAMOZÁSI táblázat	36

# FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem:	Ez a kézikönyv a személyes biztonságot érintő fontos információkat tartalmaz.

Helytelen telepítés vagy nem megfelelő használat súlyos sérülésekhez vezethet.

Figyelmesen olvassa le és szenteljen különös figyelmet a  szimbólummal jelölt biztonsági információknak.

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi felhasználásra.

Ne engedjen gyermekeket vagy kisállatokat a kapu közelébe. Soha nem hagyja, hogy a gyermekek működtessék vagy játszanak a kapu vezérlőivel. A távvezérlőket tartsa távol gyermekektől és illetéktelen személyektől.

Az összes vezetékezés és a vezérlőpanelen végrehajtott művelet csak a vezérlőpanel hálózati tápfeszültségről történt leválasztása után szabad végrehajtani.

A vezérlőpanelt csak érintésvédelmi rendszerrel rendelkező elektromos hálózathoz csatlakoztassa.

A vezérlőpanel vezetékezését, beállítását és üzembehelyezését csak szakképzett és tapasztalt személy végezheti. A telepítésnek meg kell felelnie a hatályos jognak és szabályozásnak, különösen tekintettel az EN 12445 rendelkezéseinek.

Ez a készülék csak a vele szállított tápegységgel használható.

A leválasztásra szolgáló eszközt a vezetékezési szabályoknak és ábrának megfelelően kell a hálózati tápfeszültség áramkörébe beépíteni (lásd 3. fejezet).

A leválasztókapcsoló működtetéskor győződjön meg róla, hogy más személy nem tartózkodik a közelben.

Rendszeresen ellenőrizze a telepítés kopásait és vezetékek sérüléseit.

Javítás vagy beállítás szükségessége esetén ne használja a kapuautomatikát.

Ez a vezérlőpanel egy- vagy kétszárnyú kapuk működtetésére alkalmas.

Egyszárnyú kapuk esetén szenteljen különös figyelmet a  szimbólummal jelzett bekezdéseknek.

# BEKÖTÉSÉS ÖSSZETEVŐK

KIJELZŐ	=	7 szegmenses kijelző

J1	=	rádióvevő

J5	=	kiegészítő modulok csatlakozója

F2	=	230V 5A biztosíték

FR1	=	24V 1.6A (önvisszaálló biztosíték)

FR2	=	24V 0.6A (önvisszaálló biztosíték)

V1	=	másodlagos varisztor

K2/K3	=	motorok reléi

K4	=	villogó relé

TR2	=	szűrő

JP1	=	antenna csatlakozó

JP2	=	transzformátor 24Vac szekunder csatlakozó

JP3	=	transzformátor 230Vac primer csatlakozó

JP4	=	VEZÉRLŐBEMENETEK csatlakozó

JP5	=	INFRASOROMPÓ csatlakozó

JP6	=	VILLOGÓ csatlakozó

JP7	=	1-es motor (M1) csatlakozó

JP8	=	2-es motor (M2) csatlakozó

JP9	=	230V hálózati tápfeszültség/védővezető csatlakozó

NYOMÓGOMBOK funkciói

|  | BELÉPÉS |
| --- | --- |
|  | KILÉPÉS |
|  | Értéke NÖVELÉSE vagy START parancs (programozási módón kívül) |
|  | Értéke CSÖKKENTÉSE vagy GYALOGOS START parancs (programozási módón kívül) |

# ELEKTROMOS BEKÖTÉS

JP1	=	ANTENNA csatlakozó

- antennakábel (jel)

- antennakábel (árnyékolás)

JP2	=	TRANSZFORMÁTOR 24Vac szekunder 
(piros vezetékek)

JP3	=	TRANSZFORMÁTOR 230Vac primer 
(fekete vezetékek)

JP4	=	VEZÉRLŐBEMENETEK csatlakozó

1	START parancs (N.O. kontaktus)

2	STOP parancs (N.C. kontaktus)

3	GYALOGOS START parancs (N.O. kontaktus)

4	vezérlés KÖZÖS

JP5	=	INFRASOROMPÓK és BIZTONSÁGIESZKÖZÖK

5	ZÁRÁSI INFRASOROMPÓ csatlakozó
(N.C. kontaktus)

6	NYITÁSI INFRASOROMPÓ csatlakozó
(N.C. kontaktus)

7	Infrasorompó VEVŐ -24V tápfeszültség

8	Infrasorompó VEVŐ/ADÓ

9	Infrasorompó ADÓ -24V tápfeszültség

JP6	=	VILLOGÓ csatlakozó

10	VILLOGÓ 24Vac tápfeszültség

11	VILLOGÓ 24Vac tápfeszültség

JP7	=	1-es MOTOR (M1) csatlakozó

12	NYITÁS

13	M1 MOTOR KÖZÖS	csatlakozó

14	ZÁRÁS

JP8	=	2-es MOTOR (M2) csatlakozó

15	NYITÁS

16	M1 MOTOR KÖZÖS	csatlakozó

17	ZÁRÁS

JP9	=	230 Vac HÁLÓZATIFESZÜLTSÉG/VÉDVEZETŐ csatlakozó

A leválasztó eszközt a vezérlőpanel rögzített vezetékezésébe kell beépíteni.

J5	=	kiegészítő modulok csatlakozója

## MOTOROK BEKÖTÉSE

M1 1-es motor	(	elsőnek nyíló és utolsóként záródó szárny

M2 2-es motor	(	utolsóként nyíló és elsőnek záródó szárny

Csatlakoztassa M1 1-es motort a JP7 csatlakozó 12 – 13 – 14 pontjaihoz.

Csatlakoztassa M2 2-es motort a JP8 csatlakozó 15 – 16 – 17 pontjaihoz.

Egyszárnyas kapu esetén a motort csatlakoztassa JP7 csatlakozó 
12 – 13 – 14 pontjaihoz.

Mivel a Nyitás/Zárás csatlakozások az automatizáció fajtájától függően eltérőek lehetnek, nézze meg a következő bekötési rajzokat.

## HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG csatlakoztatása

A leválasztó eszközt az áramerősség figyelembevételével kell kiválasztani.

Csatlakoztassa a 230 Vac hálózati feszültséget a JP9 csatlakozó 18 – 19 – 20 pontjaihoz. Szenteljen figyelmet a megfelelő polaritásra (18 FÁZIS – 20 NULLA).

## START parancs csatlakoztatása

Csatlakoztassa a START nyomógombot JP4 csatlakozó 1 – 4 pontjaira (NO kontaktus).

További START nyomógombok párhuzamosan csatlakoztathatóak (NO kontaktus).

## Időzítő

Csatlakoztassa az időzítőt JP4 csatlakozó 1 – 4 pontjaira (NO kontaktus).

## Kulcsoskapcsoló

Csatlakoztassa a kulcsoskapcsolót JP4 csatlakozó 1 – 4 pontjaira 
(NO kontaktus).

## GYALOGOS START parancs csatlakoztatása

Csatlakoztassa a GYALOGOS START nyomógombot JP4 csatlakozó 3 – 4 pontjaira (NO kontaktus).

További GYALOGOS START nyomógombok párhuzamosan csatlakoztathatóak (NO kontaktus).

STOP gomb csatlakoztatása

Csatlakoztassa a STOP nyomógombot JP4 csatlakozó 
2 – 4 pontjaira (NO kontaktus).

További STOP nyomógombok sorosan csatlakoztathatóak (NC kontaktus).

Személyek és tárgyak biztonságának garantálása céljából erősen ajánlott a vészleállító STOP nyomógomb csatlakoztatása.

Megjegyzés:	A STOP csatlakozás ideiglenes kizáráshoz állítsa a KIEGÉSZÍTŐK menü  paraméterét =LETILTVA állásba.

INFRASOROMPÓ csatlakoztatás

    - ZÁRÁSI INFRASOROMPÓ

A ZÁRÁSI INFRASOROMPÓT táplálja meg JP5 csatlakozó 7 – 8 – 9 pontjairól.

Csatlakoztassa az infrasorompó NC kontaktusát JP5 csatlakozó 5 – 7 pontjaira.

A zárási infrasorompó a következőképpen működik;

Ha zárás közben egy akadály szakítja meg az infrasorompó sugarát, akkor a kapu MEGÁLL, majd kb. 1,5 mp-ig VISSZANYIT.

Ha nyitás közben egy akadály szakítja meg az infrasorompó sugarát, akkor az nincs hatással a kapu működésére.

További ZÁRÁSI INFRASOROMPÓK sorosan csatlakoztathatóak (NC kontaktus).

Biztonsági okok miatt, a kapu zárási területének védelme céljából legalább egy pár zárási infrasorompót fel kell szerelni.

Megjegyzés:	A ZÁRÁSI INFRASOROMPÓ csatlakozás ideiglenes kizáráshoz állítsa a KIEGÉSZÍTŐK menü  paraméterét =LETILTVA állásba.

    - NYITÁSI INFRASOROMPÓ

A NYITÁSI INFRASOROMPÓT táplálja meg JP5 csatlakozó 7 – 8 – 9 pontjairól.

Csatlakoztassa az infrasorompó NC kontaktusát JP5 csatlakozó 6 – 7 pontjaira.

A NYITÁSI infrasorompó a következőképpen működik;

Ha nyitás közben egy akadály szakítja meg az infrasorompó sugarát, akkor a kapu MEGÁLL. Az akadály eltávolítása után a kapu folytatja a nyitást.

További NYITÁSI INFRASOROMPÓK sorosan csatlakoztathatóak (NC kontaktus).

Biztonsági okok miatt, a kapu nyitási területének védelme céljából legalább egy pár zárási infrasorompót fel kell szerelni.

Megjegyzés:	A NYITÁSI INFRASOROMPÓ csatlakozás ideiglenes kizáráshoz állítsa a KIEGÉSZÍTŐK menü  paraméterét =LETILTVA állásba.

BIZTONSÁGISZEGÉLY csatlakoztatás

    - ZÁRÁSI (mechanikus) biztonságiszegély

Csatlakoztassa a ZÁRÁSI BIZTONSÁGISZEGÉLY NC kontaktusát JP5 csatlakozó 
5 – 9 pontjaira.

Amennyiben a kapu zárás közben a biztonsági szegély bármilyen akadállyal érintkezik, akkor a kapu MEGÁLL, majd VISSZANYIT.

Ha nyitás közben érintkezik egy akadállyal a biztonsági szegély, akkor az nincs hatással a kapu működésére.

    - NYITÁSI (mechanikus) biztonságiszegély

Csatlakoztassa a ZÁRÁSI BIZTONSÁGISZEGÉLY NC kontaktusát JP5 csatlakozó 
6 – 9 pontjaira.

A NYITÁSI infrasorompó a következőképpen működik;

Ha nyitás közben a biztonságiszegély bármilyen akadállyal érintkezik, akkor a kapu MEGÁLL és 10cm-t VISSZANYIT. Az akadály eltávolítása után a kapu folytatja a nyitást.

Ha a biztonságiszegély nyitás közben érzékel bármilyen akadályt, akkor az nincs hatással a kapu működésére.

VILLOGÓ csatlakoztatás

A villogólámpa (max. 20 W) a JP6 csatlakozó 10 – 11 pontjaihoz csatlakoztatható.

A villogólámpa a következőképpen működik;

GYORS villogás	(	a kapu NYILIK

LASSÚ villogás	(	a kapu ZÁRODIK

FOLYAMATOS fény	(	a kapu az automatikus visszazárás előtti SZÜNETIDŐ-t számolja

Megjegyzés:	A villogólámpa fajtája a FUNKCIÓK menü  paraméterével választható ki.

ELEKTROMOSZÁR csatlakoztatás

Csatlakoztassa a MEL04 opcionális illesztőmodult a J5 csatlakozóba. Szenteljen figyelmet a modul ábrán látható behelyezésének irányára.

Csatlakoztassa az elektromos zárat a MEL04 modulhoz.

KIEGÉSZÍTŐ/2-ES RÁDIÓCSATORNA modul

Csatlakoztassa a MRX01 opcionális illesztőmodult a J5 csatlakozóba. Szenteljen figyelmet a modul ábrán látható behelyezésének irányára.

A kiegészítő modul DIP-kapcsolójának beállítása előtt, győződjön meg róla, hogy a vezérlőpanel tápfeszültsége le van kapcsolva.

## 2-es RÁDIÓCSATORNA beállítása

Megjegyzés:	A 2. rádiócsatorna MRX01 modul segítésségével történő használatához a megfelelő rádiókód eltárolása szükséges. Tekintse meg a RÁDIÓ menü  paraméterét.

A KIEGÉSZÍTŐ modul DIP-kapcsolóinak segítségével válassza ki a kívánt működési módot.

MONOSTABIL kapcsoló

Az elektromos kontaktus a távvezérlő adott gombjának minden egyes megnyomásakor záródik.

A mód kiválasztásához a DIP-kapcsolót az ábrázolt módon állítsa be.

1=BE	2=KI	3=KI	4. DIP-kapcsoló nincs hatással.

BISTABIL kapcsoló

Az elektromos kontaktus a távvezérlő adott gombjának minden egyes megnyomásakor állapotot vált (zár vagy nyit).

A mód kiválasztásához a DIP-kapcsolót az ábrázolt módon állítsa be.

1=KI	2=BE	3=KI	4. DIP-kapcsoló nincs hatással.

IDŐZÍTETT kapcsoló

Az elektromos kontaktus a távvezérlő adott gombjának megnyomásakor 90 mp-re záródik.

A mód kiválasztásához a DIP-kapcsolót az ábrázolt módon állítsa be.

1=BE	2=BE	3=KI	4. DIP-kapcsoló nincs hatással.

## Jelzőlámpa beállítás

Az MRX01 modul jelzőlámpa vezérlésére is használható.

Az elektromos kontaktus, azaz a lámpa világít, a teljes nyitási-zárási ciklus ideje alatt zárásra kerül.

A mód kiválasztásához a DIP-kapcsolót az ábrázolt módon állítsa be.

1=KI	2=KI	3=BE	4. DIP-kapcsoló nincs hatással.

KERTVILÁGÍTÁS beállítás

Az MRX01 modul alkalmas a kapu működtetése esetén a kertvilágítás vezérlésére is. Az elektromos kontaktus a kapu elindításától kezdve a kapu leállása után további 90 mp-ig zárásra kerül.

A mód kiválasztásához a DIP-kapcsolót az ábrázolt módon állítsa be.

1=BE	2=KI	3=BE	4. DIP-kapcsoló nincs hatással.

Megjegyzés:

Mindkét kiegészítő modul ábrán látható módon, egymásra helyezve, egyidejűleg csatlakoztatható az a vezérlőpanelhez, függetlenül attól, hogy melyik kerül elsőnek csatlakoztatásra.

Szenteljen különös figyelmet a modulok ábrán látható behelyezésének irányára. Mindkét illesztőnyílásnak a vezérlőpanel felé kell néznie.

# PROGRAMOZÁS

|  |  | BELÉPÉS |
| --- | --- | --- |
|  |  | GÖRGETÉS |
|  |  | MEGERŐSÍTÉS |
|  |  | KILÉPÉS |

| Kijelzés | Leírás |
| --- | --- |
|  | RÁDIÓ menü |
|  | PROGRAMOZÁS menü |
|  | ERŐ menü |
|  | FUNKCIÓK menü |
|  | IDŐK menü |
|  | KIEGÉSZÍTŐK menü |
|  | Számláló (ciklusok száma 00.00.00-tól 99.99.99-ig) |

RÁDIÓ menü

A vezérlőpanelben 64 különböző rádiókód tárolható el.

Nyomja meg a  gombot és a  gombok segítségével válassza ki a  menüt, majd a  gomb megnyomásával lépjen be a RÁDIÓ menübe. A kijelzőn a  kijelzés látható.

A  gombok segítségével keresse meg és válassza ki az almenü kívánt pontját.

Új távvezérlő kódjának eltárolása – standard START parancs

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ekkor nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő kívánt gombját és egyidejűleg nyomja meg a vezérlőpanel gombját is. A kijelzőn megjelenő szám a rádiókód helyét jelzi. |  |
| 3 | Amennyiben a kijelző az FL üzenetet mutatja, akkor az azt jelzi, hogy a memória megtelt, további rádiókód eltárolása nem lehetséges. |  |
| Ismételje meg az 1-es és 2-es lépéseket a további START parancsként szolgáló rádiókódok eltárolásához. |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

Új távvezérlő kódjának eltárolása – GYALOGOS START parancs

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ekkor nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő kívánt gombját és egyidejűleg nyomja meg a vezérlőpanel gombját is. A kijelzőn megjelenő szám a rádiókód helyét jelzi. |  |
| 3 | Amennyiben a kijelző az FL üzenetet mutatja, akkor az azt jelzi, hogy a memória megtelt, további rádiókód eltárolása nem lehetséges. |  |
| Ismételje meg az 1-es és 2-es lépéseket a további GYALOGOS START parancsként szolgáló rádiókódok eltárolásához. |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

Új távvezérlő kódjának eltárolása – 2. RÁDIÓS CSATORNA

|  | A 2. rádiócsatorna használatához az MRX01 KIEGÉSZÍTŐ modul használat szükséges. |
| --- | --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Ekkor nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő kívánt gombját és egyidejűleg nyomja meg a vezérlőpanel gombját is. A kijelzőn megjelenő szám a rádiókód helyét jelzi. |  |
| 3 | Amennyiben a kijelző az FL üzenetet mutatja, akkor az azt jelzi, hogy a memória megtelt, további rádiókód eltárolása nem lehetséges. |  |
| Ismételje meg az 1-es és 2-es lépéseket a további 2. RÁDIÓCSATORNA-ként szolgáló rádiókódok eltárolásához. |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

Egy létező távvezérlőkód törlése

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a törölni kívánt távvezérlőkód helyét. |  |
| 4 | Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot kb. 5 mp-ig, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
| 5 | Engedje el a gombot és a kijelzőn a következő szimbólum jelenik meg. |  |
| Ismételje meg az 1 - 5 lépéseket a további létező távvezérlőkódok törléséhez. |
| 6 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

Összes távvezérlőkód törlése

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot kb. 10 mp-ig, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
| 3 | Engedje el a gombot és a kijelzőn a következő szimbólum jelenik meg. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

## PROGRAMOZÁS menü

Nyomja meg a  gombot és a  gombok segítségével válassza ki a  menüt, majd a  gomb megnyomásával lépjen be a PROGRAMOZÁS menübe. A kijelzőn a  kijelzés látható.

A  gombok segítségével keresse meg az almenü kívánt pontját.

## PROGRAMOZÁSI MÓD kiválasztása

Automatikus programozási mód AKADÁLYÉRZÉKELÉSSEL

| Automatikus programozási eljárás: a vezérlőpanel automatikus beállítja a motorok munkaidejét és erejét, valamint az (amperometrikus) akadályérzékelés érzékenységének szintjét. |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot kb. 10 mp-ig. A vezérlőpanel elindítja az automatikus programozási folyamatot, és a kapu; 3~5 mp-ig elkezd nyitni (függetlenül hogy a kapu nyitva, zárva vagy középállásban volt-e), Majd megáll és elindul záró irányba a teljesen zárt helyzet eléréséig, Utána pedig végrehajt egy teljes nyitási-zárási ciklust. |  |
| 3 | Ezzel a működési idők, a lassítási idők és az akadályérzékelés érzékenységi szintje automatikusan beállításra került. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |
| Amennyiben szükséges az akadályérzékelés érzékenységi szintjének további beállítása, akkor tekintse meg a ERŐ menü és pontjait. |

SOROZATOS programozási mód

A lépésről-lépésre programozási mód az egyes beállítások teljes, professzionálisabb beállítását teszi lehetővé.

Ha a vezérlőpanel ezzel az eljárással kerül beállításra az akadályérzékelési funkció automatikusan letiltásra kerül.

Nagyon könnyű kapu esetében ajánlott a motorok erejének minimálisra csökkentése (tekintse meg az  menü  és  paramétereit a sorozatos programozási eljárás folytatása előtt.

A vezérlőpanel sorozatos programozási módban a vezérlőpanel  gombjának vagy egy már előzőleg elmentett távvezérlő használatával lehetséges.

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. A kijelzőn az alábbi szimbólum látható. |  |
| 3 | Nyomja meg a távvezérlő gombját (vagy a vezérlőpanel gombját). 1-es szárny elkezd nyitni. |  |
| 4 | Amikor az 1-es szárny eléri a nyitási út 90 %-át nyomja meg ismételten a távvezérlő gombját (vagy a vezérlőpanel gombját). 1-es szárny elkezd a lassítást és folytatja a nyitást. |  |
| 5 | Amikor az 1-es szárny eléri a teljesen nyitott pozíciót várjon 2~3 mp-et és nyomja meg ismételten a távvezérlő gombját (vagy a vezérlőpanel gombját). Az 1-es szárny működési paraméterei beállításra kerültek. A kijelzőn az alábbi szimbólum látható. |  |
| 6 | Ismételje meg a 3., 4. és 5. lépéseket a 2-es szárny működési idejének beállításához. |  |
| Amennyiben szükséges az akadályérzékelés érzékenységi szintjének további beállítása, akkor tekintse meg a ERŐ menü és pontjait. |
| 7 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |
| Amennyiben szükséges a motorok erejének további beállítása, akkor tekintse meg a ERŐ menü és pontjait. |

## ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉKEK visszaállítása

A vezérlőpanel a használt automatikákhoz szükséges előre beprogramozott működési paraméterekkel érkezik.

A vezérlőpanel a következők szerint állítható vissza az alapértékekre;

KAROS motor alapértelmezett értékei

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot kb. 5 mp-ig, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
| 3 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

CSUKLÓKAROSKAROS motor alapértelmezett értékei

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot kb. 5 mp-ig, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
| 3 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

KERÉKHAJTÁSÚ motor alapértelmezett értékei

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot kb. 5 mp-ig, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
| 3 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

## ERŐ menü

AUTOMATIKUS programozási mód () esetén az akadályérzékelés érzékenységi szintje vagy SOROZATOS programozási mód () esetén a motorok ereje állítható be a menü használatával.

Nyomja meg a  gombot és a  gombok segítségével válassza ki a  menüt, majd a  gomb megnyomásával lépjen be a PROGRAMOZÁS menübe. A kijelzőn a  kijelzés látható.

A  gombok segítségével keresse meg az almenü kívánt pontját.

1-ES MOTOR TELJESÍTMÉNY/NYOMATÉK beállítás

|  | Csak SOROZATOS programozási mód () esetén használja. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. A kijelzőn az 1-es motor aktuális teljesítmény/nyomaték szintje látható. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be az 1-es motor kívánt teljesítmény/nyomaték szintjét. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

2-ES MOTOR TELJESÍTMÉNY/NYOMATÉK beállítás

|  | Csak SOROZATOS programozási mód () esetén használja. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. A kijelzőn az 2-es motor aktuális teljesítmény/nyomaték szintje látható. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be az 2-es motor kívánt teljesítmény/nyomaték szintjét. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

1-ES MOTOR AKADÁLYÉRZÉKELÉS beállítás

|  | Csak AUTOMATIKUS programozási mód () esetén használja. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. A kijelzőn az 1-es motor akadályérzékelés érzékenységi szintjének aktuális értéke látható. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be az 1-es motor kívánt akadályérzékelés érzékenységi szintjét. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

2-ES MOTOR AKADÁLYÉRZÉKELÉS beállítás

|  | Csak AUTOMATIKUS programozási mód () esetén használja. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. A kijelzőn az 2-es motor akadályérzékelés érzékenységi szintjének aktuális értéke látható. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be az 2-es motor kívánt akadályérzékelés érzékenységi szintjét. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

## FUNKCIÓK menü

A menü használatával engedélyezhetőek/tilthatóak le a speciális beállítások.

= funkció bekapcsolva

= funkció kikapcsolva

Nyomja meg a  gombot és a  gombok segítségével válassza ki a  menüt, majd a  gomb megnyomásával lépjen be az ERŐ menübe. A kijelzőn a  kijelzés látható.

A  gombok segítségével keresse meg az almenü kívánt pontját.

1-ES TÁRSASHÁZ funkció

| Ez a funkció a nyitási parancs elsőbbségét garantálja; amennyiben két ember egyidőben kívánja aktiválni a kaput, akkor az első nyitási parancs érvényesül, míg a vezérlőpanel bármilyen további parancsot figyelmen kívül fogja hagyni. |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. TÁRSASHÁZ funkció KI TÁRSASHÁZ funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

ELŐVILLOGÁS funkció

| A funkció használata lehetővé teszi, hogy a kapu nyitásának elindulása előtt a villogó 4~5 mp-el el kezdjen villogni. |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. ELŐVILLOGÁS funkció KI ELŐVILLOGÁS funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

LASSÍTÁS funkció

| A lassítás funkció a szárnyak nyitási/zárási végállás történő lelassítására szolgál. |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. LASSÍTÁS funkció KI LASSÍTÁS funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

INFRASOROMPÓ TESZT funkció

| Amennyiben ez a funkció engedélyezve van, akkor vezérlőpanel a motorok elindítása előtt végrehajt egy, az infrasorompók működésének ellenőrzését szolgáló tesztet. |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. INFRASOROMPÓ TESZT funkció KI INFRASOROMPÓ TESZT funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

ELLENTÉTES LÖKÉS funkció

|  | Csak elektromos zárral és MEL04 modullal használja. |
| --- | --- |
| A funkció használata lehetővé teszi, hogy a nyitás megkezdésekor a motorok 1 mp-ig tartó ellentétes irányú lökését a megszorult elektromoszár kioldásának megkönnyítése céljából. |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. ELLENTÉTES LÖKÉS funkció KI ELLENTÉTES LÖKÉS funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

ZÁRÁSI LÖKÉS funkció

|  | Csak elektromos zárral és MEL04 modullal használja. |
| --- | --- |
| A funkció használata lehetővé teszi az elektromos zár csapdája megfelelő helyére illeszkedését a motorok zárási végállás közelében történő 1 mp-ig tartó teljes teljesítménnyel történő működtetése által. |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. ZÁRÁSI LÖKÉS funkció KI ZÁRÁSI LÖKÉS funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

NYITÁSI LÖKÉS funkció

| A funkció használata lehetővé teszi indításkor a motorok 1 mp-ig tartó teljes teljesítménnyel történő működtetését a kapu, hideg időjárás vagy hosszabb használaton kívüli állapot okozta tehetetlenségének legyőzése céljából. |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. NYITÁSI LÖKÉS funkció KI NYITÁSI LÖKÉS funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

GYORS VISSZAZÁRÁS funkció

| A funkció engedélyezése lehetővé teszi, hogy a kapunak a teljes szünetidő letelte nélküli, az infrasorompók autó általi megszakítását követően 2 mp-cel történő bezárást. Ha a 2 mp-en belül újabb gépjármű érkezik, akkor a kapu a visszazárás előtt a standard szünetidőt várja ki. |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. GYORS VISSZAZÁRÁS funkció KI GYORS VISSZAZÁRÁS funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

EGYSZÁRNYAS funkció

|  | Engedélyezze ezt a funkciót egyszárnyas kapu esetén. |
| --- | --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. EGYSZÁRNYAS funkció KI EGYSZÁRNYAS funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

SZÉTVÁLASZTOTT INDÍTÓJEL funkció

| A funkció alkalmazása lehetővé teszi különböző nyomógombok/vezérlések használatát nyitáshoz, illetve záráshoz: Nyitási nyomógomb/vezérlés – START csatlakozó Zárási nyomógomb/vezérlés – GYALOGOS START csatlakozó |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. SZÉTVÁLASZTOTT INDÍTÓJEL funkció KI SZÉTVÁLASZTOTT INDÍTÓJEL funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

MOTORTESZT funkció

| Amennyiben ez a funkció engedélyezve van, akkor vezérlőpanel a motorok elindítása előtt végrehajt egy, a motorok működésének ellenőrzését szolgáló tesztet. |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. MOTORTESZT funkció KI MOTORTESZT funkció BE |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

MOTOR VÉGÁLLÁS VISSZAENGEDÉS záráskor – csak 1-es motor

|  | Csak AUTOMATIKUS programozási mód () esetén használja. |
| --- | --- |
| A beállítás hatására az 1-es motor a kapu teljesen zárt állapotának elérésekor egy kissé visszaengedi a motor feszítését. |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be az 1-es motor kívánt teljesítmény/nyomaték szintjét. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

MOTOR VÉGÁLLÁS VISSZAENGEDÉS nyitáskor – 1-es és 2-es motor

|  | Csak AUTOMATIKUS programozási mód () esetén használja. |
| --- | --- |
| A beállítás hatására az mindkét motor a kapu teljesen nyitott állapotának elérésekor egy kissé visszaengedi a motor feszítését. |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be az 1-es motor kívánt teljesítmény/nyomaték szintjét. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

VILLOGÓLÁMPA MŰKÖDÉSIMÓD kiválasztás

| A funkció használatával a villogó modelljének megfelelő villogólámpa jelzési mód választható ki. |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. SZAGGATOTT jelzés (standard villogólámpa) FOLYAMATOS jelzés (LED villogólámpa) |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

## IDŐ menü

A menü használatával a motorok működési ideje és az automatikus visszazárás elötti szünet ideje állítható be.

Nyomja meg a  gombot és a  gombok segítségével válassza ki a  menüt, majd a  gomb megnyomásával lépjen be az IDŐ menübe. A kijelzőn a  kijelzés látható.

A  gombok segítségével keresse meg az almenü kívánt pontját.

Szárnyak közötti NYITÁSI KÉSLELTETÉS

| A funkció használatával állítható be a szárnyak nyitása közötti késleltetési idő (1~10 mp.). |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be a szárnyak nyitása közötti késleltetés kívánt értéket. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

Szárnyak közötti ZÁRÁSI KÉSLELTETÉS

| A funkció használatával állítható be a szárnyak zárása közötti késleltetési idő (1~10 mp.). |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be a szárnyak zárása közötti késleltetés kívánt értéket. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

AUTOMATIKUS ZÁRÁSI szünetidő

| A funkció használatával állítható be az automatikus zárás előtti szünet ideje (0~99 mp.). |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be az automatikus zárási szünetidő kívánt értéket. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

GYALOGOS NYITÁS AUTOMATIKUS ZÁRÁSI szünetidő

| A funkció használatával állítható be a gyalogos nyitáskor érvényes automatikus zárás előtti szünet ideje (0~99 mp.). |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával állítsa be a gyalogos nyitás automatikus zárási szünetidő kívánt értéket. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

1-ES MOTOR MŰKÖDÉSI IDŐ

|  | Csak SOROZATOS programozási mód () esetén használja. |
| --- | --- |
| A funkció használatával állítható be az 1-es motor nyitási/zárási ideje. |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával csökkentse vagy növelje az 1-es motor működési idejének értéket. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

2-ES MOTOR MŰKÖDÉSI IDŐ

|  | Csak SOROZATOS programozási mód () esetén használja. |
| --- | --- |
| A funkció használatával állítható be a 2-es motor nyitási/zárási ideje. |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával csökkentse vagy növelje a 2-es motor működési idejének értéket. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

1-ES MOTOR LASSÍTÁSI IDŐ

| A funkció használatával állítható be az 1-es motor nyitási/zárási lassítási ideje (1~10 mp.). |
| --- |
|  | Csak SOROZATOS programozási mód () esetén használja. |
| A beállítás megváltoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a FUNKCIÓ menü paramétere = értékre van állítva (Lassítás BE). |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával csökkentse vagy növelje az 1-es motor lassítási idejének értéket. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

2-ES MOTOR LASSÍTÁSI IDŐ

| A funkció használatával állítható be a 2-es motor nyitási/zárási lassítási ideje (1~10 mp.). |
| --- |
|  | Csak SOROZATOS programozási mód () esetén használja. |
| A beállítás megváltoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a FUNKCIÓ menü paramétere = értékre van állítva (Lassítás BE). |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával csökkentse vagy növelje a 2-es motor lassítási idejének értéket. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

GYALOGOS NYITÁSI IDŐ

| A funkció használatával állítható be a 1-es motor nyitási/zárási lassítási ideje gyalogos START parancs esetén (1~20 mp.). |
| --- |
| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával csökkentse vagy növelje a 1-es motor gyalogos működési idejének értéket. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

## KIEGÉSZÍTŐK menü

A menü a kiegészítők csatlkoztatására szolgáló csatlakozási pontok kezelésére szolgál (vezérlő és biztonsági eszközök).

Nyomja meg a  gombot és a  gombok segítségével válassza ki a  menüt, majd a  gomb megnyomásával lépjen be az IDŐ menübe. A kijelzőn a  kijelzés látható.

A  gombok segítségével keresse meg az almenü kívánt pontját.

VÉSZLEÁLLÍTÓ (STOP) csatlakoztatás

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. STOP nyomógomb – NINCS CSATLAKOZTATVA STOP nyomógomb – CSATLAKOZTATVA |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

ZÁRÁSI INFRASOROMPÓ csatlakoztatás

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. ZÁRÁSI infrasorompó – NINCS CSATLAKOZTATVA ZÁRÁSI infrasorompó – CSATLAKOZTATVA |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

NYITÁSI INFRASOROMPÓ / BIZTONSÁGI SZEGÉLY csatlakoztatás

| 1 | A gombok nyomogatásával keresse meg az alábbi menüt. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nyomja meg megerősítésként a gombot. |  |
| 3 | A gombok nyomogatásával válassza ki a kívánt értéket. NYITÁSI infrasorompó / BIZTONSÁGI szegély– NINCS CSATLAKOZTATVA NYITÁSI infrasorompó – CSATLAKOZTATVA BIZTONSÁGI szegély (NC kontaktus)– CSATLAKOZTATVA BIZTONSÁGI szegély (8k2 típus) – CSATLAKOZTATVA |  |
|  | 8k2 típusú biztonsági szegély csatlakoztatásakor () egy akadály érzékelésekor a kapu MEGÁLL és; Nyitáskor kb. 10 mp-re irányt vált, Záráskor irányt vált és teljesen kinyit. |  |
| 4 | Nyomja meg a gombot a főmenübe történő visszalépéshez, majd tartsa lenyomva ismét, amíg az alábbi kijelzést nem látja a kijelzőn. |  |
|  | Vagy várjon kb. 20 mp-et a kilépéséhez. |  |

# HIBAKERESÉS

| Kijelzés | Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NINCS KIJELZÉS | Áramszünet | Ellenőrizze a hálózati tápfeszültséget |
|  |  | Kiégett biztosítékok | Cserélje ki a biztosítékokat |
|  |  | Transzformátor probléma | Ellenőrizze le az összes csatlakozást és feszültség ki-/bemeneti feszültségeket |
|  | ZÁRÁSI INFRASOROMPÓK | Infrasorompók helytelen beállítása | Ellenőrizze az infrasorompó adó és vevő helyzetét/igazítását |
|  |  | Akadály az infrasorompók fénysugarában | Ellenőrizze le és távolítsa el az akadályt. Ellenőrizze az infrasorompók lencséit és távolítsa el a kosz- és porlerakódásokat |
|  |  | Hibás vezetékezés | Az ábrát követve ellenőrizze le az összes elektromos csatlakozást |
|  |  | Infrasorompó nem kap tápfeszültséget | Ellenőrizze mind az infrasorompó adó és vevő tápfeszültségét |
|  |  | Zárási infrasorompó nincs áthidalva | Hidalja át a bemenetet vagy tiltsa le a megfelelő paramétert (3.6.1 fejezet) |
|  | NYITÁSI INFRASOROMPÓK | Infrasorompók helytelen beállítása | Ellenőrizze az infrasorompó adó és vevő helyzetét/igazítását |
|  |  | Akadály az infrasorompók fénysugarában | Ellenőrizze le és távolítsa el az akadályt. Ellenőrizze az infrasorompók lencséit és távolítsa el a kosz- és porlerakódásokat |
|  |  | Hibás vezetékezés | Az ábrát követve ellenőrizze le az összes elektromos csatlakozást |
|  |  | Infrasorompó nem kap tápfeszültséget | Ellenőrizze mind az infrasorompó adó és vevő tápfeszültségét |
|  |  | Nyitási infrasorompó nincs áthidalva | Hidalja át a bemenetet vagy tiltsa le a megfelelő paramétert (3.6.2 fejezet) |
|  | INFRASOROMPÓ HIBA | Hibás vezetékezés | Az ábrát követve ellenőrizze le az összes elektromos csatlakozást |
|  |  | Nem megfelelő infrasorompó | Szerelje fel az eredeti infrasorompót |
|  | VÉSZLEÁLLÍTÓ STOP | Hibás vezetékezés | Az ábrát követve ellenőrizze le az összes elektromos csatlakozást |
|  |  | Nincs csatlakoztatva vészleállító STOP nyomógomb | Hidalja át a bemenetet vagy tiltsa le a megfelelő paramétert (3.5 fejezet) |

|  | START PARANCS | Vezérlőpanel folyamatos START parancsot kap | Győződjön meg az összes START vezérlő kontaktusa megfelelően működik és helyesen van csatlakoztatva (NO kontaktus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GYALOGOS START PARANCS | Vezérlőpanel folyamatos GYALOGOS START parancsot kap | Győződjön meg az összes GYALOGOS START vezérlő kontaktusa megfelelően működik és helyesen van csatlakoztatva (NO kontaktus) |
|  | RÁDIÓ | Motorok nincsenek csatlakoztatva | Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a motorokat |
|  |  | Hibás csatlakoztatás | Ellenőrizze az ábrának megfelelően a motorok csatlakozását |
|  |  | Hibás motortekercselés | Megfelelő műszerrel ellenőrizze le a tekercseket |
|  |  | Vezérlőpanel folyamatos rádióparancsot kap | Ellenőrizze le az összes távvezérlő nyomógombjait Győződjön meg róla, hogy nincsenek beragadt nyomógombok (távvezérlő LED-je folyamatosan világít) Szükség esetén távolítsa el a telepet a távvezérlőből és ellenőrizze, hogy az üzenet eltűnt-e a kijelzőről |

# DOBOZ felszerelése

- Válassza ki a doboz helyét és jelölje be a falon a rögzítési pontokat.
szenteljen figyelmet a furatok távolságának figyelembevételére (1. ábra).

- Készítse el a furatokat és rögzítse a dobozt lefelé néző előfúrt nyílásokkal.

- Csúsztassa a helyére a a doboz élének tömítését, alulró középről elkezdve (2. ábra).
Ne nyújtsa meg a tömítést, csak nyomja a helyére és vágja le a felesleget.

- Az elektromos vezetékek/kábelek méretének megfelelően vágja le gumi záródugókat (3. ábra), oly módón, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek (zárjanak) a vezetékekhez/kábelekhez. A használaton kívüli gumi záródugókat ne vágja le.

- Helyezze be az összes záródugót a doboz nyílásaiba és vezesse azokon keresztül a vezetékeket/kábeleket (4. ábra).

- A vezetékezés és felszerelés végeztével zárja le a dobozt és csavarozz a fedelet a dobozra (5. ábra).

MEGSEMMÍSÍTÉS

Ne szennyezze a környezetet.

Az elektronikai elemek szennyező anyagokat tartalmazhatnak.

Gondoskodjon róla, hogy ezen anyagoknak a hatályos jog és szabályozás szerinti megfelelő gyűjtőpontokra történő eljuttatásáról és megsemmisítéséről.

# PROGRAMOZÁSI táblázat

= ALAPÉRTELMEZETT beállítások

|  | RÁDIÓ menü |  |
| --- | --- | --- |
|  | Új távvezérlő kódjának eltárolása – standard START parancs |  |
|  | Új távvezérlő kódjának eltárolása – GYALOGOS START parancs |  |
|  | Új távvezérlő kódjának eltárolása – 2. RÁDIÓS CSATORNA |  |
|  | Egy létező távvezérlőkód törlése |  |
|  | Összes távvezérlőkód törlése |  |
|  | PROGRAMOZÁS menü |  |
|  | Automatikus programozási mód AKADÁLYÉRZÉKELÉSSEL |  |
|  | SOROZATOS programozási mód |  |
|  | KAROS motor alapértelmezett értékei |  |
|  | CSUKLÓKAROSKAROS motor alapértelmezett értékei |  |
|  | KERÉKHAJTÁSÚ motor alapértelmezett értékei |  |
|  | ERŐ menü |  |
|  | 1-ES MOTOR TELJESÍTMÉNY/NYOMATÉK beállítás Csak SOROZATOS programozási mód () esetén |  |
|  | 2-ES MOTOR TELJESÍTMÉNY/NYOMATÉK beállítás Csak SOROZATOS programozási mód () esetén |  |
|  | 1-ES MOTOR AKADÁLYÉRZÉKELÉS beállítás Csak AUTOMATIKUS programozási mód () esetén |  |
|  | 2-ES MOTOR AKADÁLYÉRZÉKELÉS beállítás Csak AUTOMATIKUS programozási mód () esetén |  |

|  | FUNKCIÓK menü |  |
| --- | --- | --- |
|  | TÁRSASHÁZ funkció | =KI =BE |
|  | ELŐVILLOGÁS funkció | =KI =BE |
|  | LASSÍTÁS funkció | =KI =BE |
|  | INFRASOROMPÓ TESZT funkció | =KI =BE |
|  | ELLENTÉTES LÖKÉS funkció | =KI =BE |
|  | ZÁRÁSI LÖKÉS funkció | =KI =BE |
|  | NYITÁSI LÖKÉS funkció | =KI =BE |
|  | GYORS VISSZAZÁRÁS funkció | =KI =BE |
|  | EGYSZÁRNYAS funkció | =KI =BE |
|  | SZÉTVÁLASZTOTT INDÍTÓJEL funkció | =KI =BE |
|  | MOTORTESZT funkció | =KI =BE |
|  | MOTOR VÉGÁLLÁS VISSZAENGEDÉS záráskor – csak 1-es motor | =KI |
|  | MOTOR VÉGÁLLÁS VISSZAENGEDÉS nyitáskor – 1-es és 2-es motor | =KI |
|  | VILLOGÓLÁMPA MŰKÖDÉSIMÓD kiválasztás | =villogás =folyamatos (LED) |
|  | IDŐ menü |  |
|  | Szárnyak közötti NYITÁSI KÉSLELTETÉS |  |
|  | Szárnyak közötti ZÁRÁSI KÉSLELTETÉS |  |
|  | AUTOMATIKUS ZÁRÁSI szünetidő |  |
|  | GYALOGOS NYITÁS AUTOMATIKUS ZÁRÁSI szünetidő |  |
|  | 1-ES MOTOR MŰKÖDÉSI IDŐ |  |
|  | 2-ES MOTOR MŰKÖDÉSI IDŐ |  |
|  | 1-ES MOTOR LASSÍTÁSI IDŐ |  |
|  | 2-ES MOTOR LASSÍTÁSI IDŐ |  |
|  | GYALOGOS NYITÁSI IDŐ |  |

|  | KIEGÉSZÍTŐK menü |  |
| --- | --- | --- |
|  | VÉSZLEÁLLÍTÓ (STOP) csatlakoztatás | =LETILTVA =ENGEDÉLYEZVE/CSATLAKOZTATVA |
|  | ZÁRÁSI INFRASOROMPÓ csatlakoztatás | =LETILTVA =ENGEDÉLYEZVE/CSATLAKOZTATVA |
|  | NYITÁSI INFRASOROMPÓ / BIZTONSÁGI SZEGÉLY csatlakoztatás | = LETILTVA = NYITÁSI INFRASOROMPÓ CSATLAKOZTARTAVA = BIZTONSÁGI SZEGÉLY (NC) CSATLAKOZTATVA = BIZTONSÁGI SZEGÉLY (8K2) CSATLAKOZTATVA |

Kijelző ÜZENETEK

|  | Készenléti állapot. Panel működésre kész. |
| --- | --- |
|  | Zárási INFRASOROMPÓ megsértve |
|  | Nyitási INFRASOROMPÓ megsértve |
|  | STOP parancs |
|  | START parancs |
|  | GYALOGOS START parancs |
|  | Rádiókód vétele (12 bit) |
|  | Rádiókód vétele (24 bit) |
|  | Akadályérzékelés |
|  | Programozott érték elmentése |
|  | Forgó szegmensek: működő motorok |
|  | Kicsi pontok: a pontok fényessége arányos az erőbeállításokkal |

CE Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó:	PROTECO S.r.l.

Cím:	Via Nieve, 77 – 12050 Castagnito (CN) – Olaszország

kijelenti hogy

Termék neve: Q80A egy- vagy kétszárnyas automata kapu elektronikus vezérlőpanel, 230 V

Modellek: PQ80A, PQ80AD

Kiegészítők: MEL04, MRX01

Más szerkezettel összeszerelve vagy abba integrálva a 2006/42/EC irányelv rendelkezéseinek megfelelő készüléket alkosson.

Megfelel az alábbi EEC irányelvek alapvető biztonsági követelményeinek:

2006/95/EC Kisfeszültségű irányelv,

2004/108/EC Elektromágneses összeférhetőség irányelv.

R&TTE 99/5 Rádióberendezések és hírközlő végberendezések irányelv

A gyártó kijelenti, hogy a szerkezetet nem helyezhető üzembe, hacsak a szerkezet, amelybe integrálni fogják vagy amelynek részévé válik, a 2006/42/EC Gépek irányelvvel összhangban lévőnek nem nyilvánítják.

Megjegyzés:	Ezen termékek ellenőrzése tipikus, egységek kialakításban került végrehajtásra.

Castagnito, 2013 Június 17.

Angela Gallo

Ügyvezető Igazgató

# Text boxes

ADÓ/VEVŐ +24 V

ADÓ -24 V

VEVŐ -24 V

GYALO-GOS

VÉDŐVEZETŐ

NULLA

FÁZIS

ZÁRÁS

ZÁRÁS

NYTÁS

NYTÁS

Fekete

Transzformátor

230/021 V

Piros

Fekete

Piros

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

Nyitási infrasorompók

Zárási infrasorompók

Elsőnek nyíló szárny motorja

VILLOGÓLÁMPA

24 Vac max. 20 W

Hálózati leválasztóeszköz

ZÁRÁSI INFRASOROMPÓ

NYITÁSI INFRASOROMPÓ

KÖZÖS

KÖZÖS

KÖZÖS

Közös

GYAL

ADÓ/VEVŐ +24 V

INF. TESZT -24 V

NY.:INF:

ZÁR:INF:

VEVŐ -24 V

VILLOGÓ

24 Vac

KÖZ

KÖZ

ZÁRÁS

ZÁRÁS

NYTÁS

NYTÁS

NULLA

FÁZIS

Barna

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Szürke-Kék

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Barna

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Szürke-Kék

Barna

Baloldali szárny (M1)

Jobboldali szárny (M1)

Jobboldal nyílik elsőnek (M1)

Baloldal nyílik elsőnek (M1)

Kerék-
hajtás

Vékony kar

Csuklókaros motor

Hagyományos kar

Földberejtett motor

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KONDENZÁTOR

KAPU TÍPUSA

AUTOMATIZÁCIÓ TÍPUSA

NULLA

FÁZIS

Hálózati leválasztóeszköz

GYALOGOS START

VILLOGÓ

24 Vac

Illesztő nyílás

MEL04 elektromoszár vezérlőmodul

12 V max. 15 W

elektromoszár

MEL04 elektromoszár vezérlőmodul

MRX01 kiegészítőmodul

Illesztő nyílás

Illesztő nyílás

MRX01 kiegészítő modul

Illesztő nyílás

MEL04 zárvezérlő modul

(KI)

(KI)

(KI)

(KI)

(KI)

(KI)

(KI)

(KI)

(KI)

(KI)

(teljes nyitás)

Memória megtelt

Memória megtelt

Memória megtelt

KI

KI

KI

KI

KI

KI

KI

KI

KI