Elektromechanikus mozgatómotor szárnyaskapuk mozgatásához.

Felszerelési és használati utasítás

Technikai adatok

|  |  | Aster 3 | Aster 4 | Aster 5 | Aster 3 12 | Aster 4 12 | Aster 5 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor működtető feszültség | V | 230Vac/50Hz | 12Vdc |
| Motor teljesítmény | W | 280 | 40 |
| Áramfelvétel | A | 1,2 ~ 1,7A | 0,7 ~ 9,5A |
| Termikus védelem | °C | 135°C | - |
| Működési hőmérséklet | °C | -35°~ +55°C |
| Működés |  | Elektromechanikus motor csavarmenetes mozgatással |
| Szerkezet |  | Polyester bevonatú alumínium |
| Löket | mm | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
| üzemidő | mp. | 16 | 21 | 26 | 16 | 21 | 26 |
| Fordulatszám | 1/perc | 1400 |
| Áttételi arány |  | 1:27 |
| Nyomóerő max. | N | 3000 | 1800 |
| Kondenzátor | uF | 8 | - |
| Tömeg | Kg | 5 | 5,2 | 5,4 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |

Felszerelési ábra

Jelmagyarázat és ajánlott vezeték keresztmetszetek

|  |  |  | 230Vac | 12Vdc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorok | A | 3x1,5+T | 2x1 |
| 2 | Vezérlőegység | B | 2x1,5+T | 2x1,5+T |
| 3 | Infrasorompók | C C1 | 4x0,475 2x0,75 | 4x0,475 2x0,75 |
| 4 | Antenna | E | 2x0,75 | 2x0,75 |
| 5 | Rádióvevő | G | 2x0,75 | 2x0,75 |
| 6 | Figyelmeztetőfény | F | 2x0,75 | 2x0,75 |
| 7 | Kulcsoskapcsoló | D | 2x0,75 | 2x0,75 |

Motor és tartozékainak megnevezése

| 1 | 1 db / kapuszárny | Motor |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 db / motor | S1 tatró |
| 3 | 1 cs / motor | PR1 – G1 rögzítő csomag |
| 4 | 1 db / motor | S3 tartó |
| 5 | 1 db / motor | Kioldókulcss |

Motorok méretei (mm)

Biztonsági feltételek

- Figyelem! Feltétlenül szükséges, hogy teljesen elolvassa ezt a kézikönyvet a felszerelési eljárás bármilyen lépésének megkezdése előtt.

- Ellenőrizze le, hogy a motor teljesítménye megfelel a felszerelés igényeinek.

- Ellenőrizze le, hogy:

- a kapu forgópántjai jó állapotban, illetve tökéletesen rögzítve vannak-e.

- a kapu rendelkezik-e mechanikai ütközőkkel zárt és nyitott pozícióban is.

Felszerelési tanácsok

Csatlakozások:

- Nézze meg az „Üzem behelyezési leírás”-t és a „Felszerelési ábrát”.

- A motor lefelé vezetett kivezető kábele nem lehet feszes, és megfelelő ívvel kell rendelkezzen, elkerülendő a nedvesség visszafolyását a mozgató belsejébe. (Fig O. Ábra)

- A beállítást csak feszültségmentes állapotban szabad elvégezni.

- Helyezzen el egy többpólusú megszakító eszközt a készülék közelében (min. 3mm-es érintkezők közötti távolság). A tápfeszültség áramkörét mindenféleképpen szerelje fel egy 6A-es kismegszakítóval, vagy egy 16A-es egyfázisú biztosítékkal.

- A motornak tápfeszültség vezetékeit és a vezérlőegység és a szerelvények csatlakozó vezetékeit elkülönítetten kell vezetni, elkerülendő a hibákat, melyeket ezen vezetékek egymásra hatása okozhat.

- A vezérlő egységhez bármilyen szerelvényt (vezérlő vagy biztonsági) feszültségmentes állapotban szabad csatlakoztatni.

Tartalék alkatrészek:

- Kizárólag eredeti tartalék alkatrészeket használjon.

- A kimerült telepektől a létező előírások szerint szabaduljon meg.

Felszerelés:

- A termék megfelelő működése, a meghibásodás vagy sárülés lehetőségének kizárása érdekében olvassa el az ezen leírás részét képező „Általános” mellékletet.

- A készülék használata során figyelembe kell venni a telepítés helyén érvényben lévő biztonsági előírásokat, valamint a telepítési eljárásra vonatkozó, megfelelő előírásokat.

Garancia:

- A garancia gyártó általi szavatolása megszűnik beavatkozás, gondatlanság, nem megfelelő használat, villámcsapás, túlfeszültség vagy képzetlen személy általi használat eseteiben.

- A garancia szintén megszűnik olyan meghibásodások esetében, amelyek az adott készülék kézikönyvében leírtak meg nem tartásából, vagy bármelyik részének az érvényes előírásoktól eltérő alkalmazásából, vagy nem megfelelő és/vagy nem a gyártó által jóváhagyott tartalék alkatrészek használatából erednek.

- A gyártó nem tekinthető felelősnek károkért, amely a nem megfelelő vagy ésszerűtlen használatnak tulajdonítható.

Felszerelés lépéseinek sorozata:

- A felszerelés megkezdése előtt elemezze a kockázatokat ezen kézikönyv „Általános” fejezetének vonatkozásában, töltse ki a technikai táblázatot és szüntesse meg az észlelt kockázatokat. Több kockázat esetében ellenőriztesse a telepítés biztonsági szakemberrel.

- Ellenőrizze a „Biztonsági feltételek”-ben leírtakat.

- Azonosítsa be a bal- és jobboldali motorokat.

- Ellenőrizze az összes elemet és tartozékot.

- Határozza meg a rögzítési pontok helyét a kapukon és az oszlopokon.

- Ellenőrizze le a mechanikus ütközőket.

- Alakítsa át az S1 vagy S2 tartót az 1. táblázatnak megfelelően.

- Rögzítse a motort az S1 vagy S2 tartóhoz.

- Oldja ki a motor kézikioldóját.

- Rögzítse az S3 tartót a kapura.

- Rögzítse a dugattyú villáját az S3 tartóhoz.

- Fektesse le a vezetékeket a „Felszerelési ábra” szerint.

- Csatlakoztassa a vezérlőegységet és a kiegészítőket.

- Programozza be a rádióvevőt.

- Programozza be a munkaidőt.

Hibás működés esetén nézze meg a „Hibák és tanácsok” fejezetet.

Ha nem talál semmilyen megoldást, hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot segítségért.

Elektromos kiegészítő zár

Az ASTER 3/4/5 motorokkal mozgatott kapuk felszerelhetőek kiegészítő elektromos zárral.

Kérjük, figyeljen arra, hogy a zárat az elsőnek nyíló szárnyra kell felszerelni és a vezérlőegység megfelelő sorkapcsára szükséges csatlakoztatni. Az elektromos zár felszerelési módjait a Fig. C ábra tartalmazza.

1-es pozíció: zár a két szárny közé felszerelve (ebben az esetben a RT 15 retesz felszerelése szükséges a másodiknak nyíló szárnyra).

2-es pozíció: zár a talaj felé felszerelve (ebben az esetben a retesz használata nem szükséges).

Ne felejtse el eltávolítani a zárat vagy a zárat nyitott helyzetben blokkolni és eltávolítani a zár összes reteszét.

Motortípus ellenőrzése és rögzítési méret meghatározása

Jobbos és balos motor (1. ábra)

Az Aster motorok jobbos (D) és balos (S) verzióban készülnek.

Annak eldöntése, hogy jobbos vagy balos motort használatára van szükség oly módón történik, hogy a kaput belső oldalról megvizsgálva, ha a kapu csuklópántja a jobb oldalon van, akkor jobbos motort, ha a bal oldalon van akkor balos motort kell használni.

# Motor ellenőrzése és a beszerelési méretek meghatározása

Egy 900-os nyitás megvalósításához a kapu kerületi sebességének 10 és 12m/perc közé kell esni.

A motor beszerelésekor, az alábbi adatokat alkalmazza:

| motor típusa | beszerelési méret | szárny maximális hossza |
| --- | --- | --- |
| Aster 3- 1400 ford/perc | A=15 – B=15 | 2000mm |
| Aster 4- 1400 ford/perc | A=20 – B=20 | 2600mm |
| Aster 5- 1400 ford/perc | A=25 – B=25 | 3200mm |

Pillér közepén rögzített kapu (2. ábra)

Ilyen esetben a kapu maximális nyílási szöge 900.

Mérje meg a D méretet (távolság a csuklópántok tengelye és a kapu széle között) és az L méretet (kapuszárny hossza).

Vizsgálja meg az 1. táblázatot és kövesse az L méretnek megfelelő vonalat addig, míg nem keresztezi a D méretnek megfelelő oszlopot, majd válassza ki a megfelelő motort az 1. táblázatban megadott értékek közül. Ha az 1. táblázat adatai csak sötét szűrő méreteket mutatnak (a sebesség kisebb, mint 10m/perc), akkor megnövelhető az átlagos kerületi sebesség a pilléren létrehozott vájat segítségével, mely lehetővé teszi, hogy a csuklópántjához közelebb szerelje a motort (3.ábra).

Ebben az estben is ugyanazt a táblázatot használja, figyelembe véve azt, hogy a mért érték nem a pillér szélétől, hanem a vájattól számított.

A pillér szélére szerelt kapu ( Fig. B )

Ebben az esetben határozza meg, szükség szerint, a maximális nyitási szöget (max 1200) és mérje meg az L méretet (kapuszárny hossza).

Tanulmányozza a 2. táblázatot az L méretnek megfelelő vonalat követve, amíg nem találkozik a szükséges nyitási szöggel és válassza ki az ajánlott motor típusát figyelembe véve a 2. táblázat adatait.

### Kifelé nyíló kapu esetén

Abban az esetben ha a kapu kifelé nyílik, a ( Fig. N ) ábra szerint kell a beszerelést elvégezni. Ebben az esetben az  konzolt nyitott kapuszárnynál kell felcsavarozni.

1. táblázat

2. táblázat

# Az átlagos kerületi sebesség csökkentése

Ha csökkenteni akarja a kerületi sebességet, akkor hosszabb futású motort kell alkalmazni az A és B méreteket kell megváltoztatni, vagy használjon lassabb motort, és ha lehetséges, akkor növelje az A és B méreteket.

# A és B rögzítési méretek tekintetbe vétele

Abban az esetben, ha módosítani kívánja az A és B méreteket, akkor az alábbiakat kell követni:

Az A és B méretek összege megközelítőleg egyenlő a 900-os nyitáshoz szükséges futással.

Mindkét méretet (A és B) arányosan változtatva (megtartva, hogy az összeg egyenlő a futással) szintén 900-os nyitás valósítható meg. Az A és B méretek közül az egyiket vagy mindkettőt csökkentve 900-nálnagyobb szögű nyitást ér el valamint az átlagos kerületi sebesség növekszik. Az A és B méretek közül az egyiket vagy mindkettőt növelve a nyitási szög csökken és az átlagos kerületi sebesség is csökken. Ez utóbbi esetben ügyeljen arra, hogy az A és B méretek összege ne legyen nagyobb a futásnál.

Különleges esetekben (pl.: nagy méretű pilléreknél), ahol nem található megoldás a táblázatból, kérjük lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

## Beállítási utasítások

Mielőtt elkezdené a motor beállítását, ellenőrizze, hogy a csuklópántok jó állapotban vannak-e és meg vannak-e zsírozva.

Rögzítés magassága (12. ábra)

Válassza meg a motor felszerelési magasságát a kapu alakja és a rögzítési lehetőségek alapján. A magasság különbözik a kapu felépítésének megfelelően, ha erős felépítésű, akkor nincsenek határok, viszont ha könnyű felépítésű, akkor ajánlott minél közelebb szerelje fel a motort a kapu közepéhez (magasságban).

1. pozíció   központi keresztrúd

2. pozíció   Egy megerősítés, mely a kapu közepétől a széle felé halad figyelembe véve, hogy a motor alja és a föld között legalább 10÷15 cm legyen.

### A rögzítő konzol

Szerelje fel a kapu pillérre az S1-sx bal illetve S1-dx jobb oldali konzolt emlékezve, hogy az A és B méretek a csuklópánt és a motor forgási tengelyére vonatkoznak.

Ø13mm-es fém rögzítő csap ( acél dübel )használatakor ügyeljen arra, hogy az oszlop széle felé eső rögzítő furat 30÷35mm-nél ne legyen közelebb a pillér éléhez, mert a pillér széle letörhet. (Fig. H)

Fali pillér esetén a S1 konzol rögzítéséhez használjon rozsdamentes csapot.

Az S1 konzol beszerelési méretének meghatározásához nézze meg a Fig. A vagy Fig. B ábrát.

S1 konzolra szerelje fel a motort a Fig I ábra alapján ügyelve arra, hogy a motorból kijövő vezeték alul legyen (a föld felé nézzen).

Határozza meg az S3 konzol helyzetét az alábbiak szerint:

- Csukja be a kapuszárnyat

- Forgassa a motor kuplungját a kulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig, majd vissza legalább 1800-ot.

- Húzza ki a dugattyúkart teljesen, majd tolja vissza kb. 3-4 cm és forgassa a motor kuplungját a kulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig.

- Szerelje a dugattyúkar végére az S3-as konzolt ügyelve arra, hogy a dugattyúkar végén lévő furat lefele legyen. (7.ábra)

- Jelölje be az S3 konzol helyét a kapuszárnyon úgy, hogy ráfekteti a kapura a motor dugattyújához szerelt konzolt.

- Az előbb bejelölt helyen alakítsa ki az S3-as konzol rögzítését.

- Rögzítse az S3-as konzolt a kapuhoz az előzőleg bejelölt helyre.

( PR1 – rögzítő csap, G1 – záró csavar )

( PR1 rögzítő csap behelyezéskor figyeljen arra, hogy a csapban található menetes furat G1 záró csavar felé nézzen! )

Próbálja ki a kaput működés közben és szükség esetén állítson rajta.

Véghelyzet ütköző

A Fig. D ábrán „B”-vel jelölt helyeken szükséges végállás ütköző elhelyezése.

( A kapu zárt helyzetben történő felütköztetése elengedhetetlen ahhoz, hogy a használat során a kapu kifogástalanul működhessen, mindig azonos pozícióból tudjon indulni !!! )

Zárt szárnynál a dugattyú maximális hossza: Aster 3-nál: 345mm;

Aster 4-nél: 445mm;

Aster 5-nél: 545mm.

Nyitásnál pedig minimum 55mm legyen a dugattyú, kint maradó hossza. ( Fig. M )

Motor elektromos bekötése:

Lásd a 9-es ábrát.

A motor elektromos bekötését a Fig. O ábra szerint hajtva alakítsa ki, hogy a víz motorba folyását elkerülje.

# Text boxes

B – Mechanikus ütköző

1. ábra

2. ábra

Aster 3: zárt=665 / nyitott=980

Aster 4: zárt=765 / nyitott=1180

Aster 5: zárt=865 / nyitott=1380