Q 34 - Vezérlőelektronika szárnyas- és tolókapuhoz

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

Felszerelési és használati kézikönyv

1. Műszaki adatok

Áramellátás	230/240 V 50/60 Hz

Méretek	136x106 mm

Motor teljesítmény	2x500W 230V

F1 biztosíték 24 Vac	2A

F2 hálózati biztosíték	5A

Villogó jelző kimenete	24 V ac 10 W

Segédkimenet	24V ac 250 mA

Relé kontaktusok	16A

Irányváltási idő	2 sec, nem állítható

Nyitási késleltetési idő

a második szárnynál	2 sec, nem állítható

Súly	580 gr

Ház	ABS szürke

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- Megbízható, robusztus, indukált zavarok elleni immunis kivitel

- Speciális védelem a légköri és az elektrosztatikus kisülésekkel szemben

- Szabványos 1 vagy 2 szárnyas kapukhoz, vagy toló-kapukhoz alkalmas.

- EMC tesztelt a saját elektromágneses sugárzás, valamint a külső zavarokkal szembeni immunitás szempontjából

- Súrlódó tengelykapcsoló nélküli, vagy azzal rendelkező motorokhoz alkalmas (elektromos tengelykapcsolás)

- "Nyomaték-határoló"; állítható elektronikus tengelykapcsoló

- Fix késleltetés a kapuszárnyaknál nyitáskor.

- Beállítható késleltetés a második szárny zárásánál (nem szinkronizált működés)

- Állítható vagy kikapcsolható automatikus zárás

- Állítható működési idők

- Zárás és a nyitás indulására figyelmeztetés

- Megkülönböztető  villogás (lassú villogás nyitásnál, gyors a zárásnál);  folyamatos fény szünet közben

- Villogó vezérlő kimenet, mind a beépített villogóval rendelkező, mind e nélküli lámpák részére.

- A többutas vezérlés kiiktatható (társasház funkció)

- Előkészítés a START-jel időzítő óra által történő vezérlésére.

- LED jelzések a kapu állapotairól.

- Biztonsági berendezések melyek a nyitás és zárás alatt aktívak (fotocella és biztonsági zóna).

- Beépített önműködő rádióvevő.

- Időzítés memória.

NYOMATÉK beállítás

POWER: a motorok teljesítményének beállítása 35%-98%

között.

LEDEK

F1 biztosíték 24 V ac

F2 biztosíték 230 V ac

LED 1 (WORK) = üzem visszajelzése

LED 2 (START) = start jel megléte

LED 3 (STOP) = stop jel megléte

LED 4 (FOTO) = fotócella működésének visszajelzése

LED 5 (FCH)= zárás leállító jel megléte (végállás)

LED 6 (FAP)= nyitás leállító jel megléte (végállás)

# SORKAPOCS 1

  - START vezérlés. - Alapállapotban nyitott kontaktus. Nyomógombhoz, távirányítóhoz, vagy kulcsos kapcsolóhoz kötendő. A start vezérlés elindítja az időzítéseknek megfelelő ciklust.

2-3	Vészleállítás vezérlés – Alapállapotban zárt kontaktus. Amikor a vészleállító gombot lenyomjuk, a kapu azonnal leáll, és további start impulzusra van szükség a működési ciklus helyreállítására.

4-3	Infrasorompó vagy biztonsági zóna bemenet a veszélytelen csukódás érdekében. Alapállapotban zárt kontaktus. Nyitási ütemben: nem idéz elő változást a kapu mozgásában. Szünet ütem alatt a fenti pontra érkező vezérlés hatására a beállított szünet idő figyelmen kívül marad, és a START impulzus is hatástalan marad újrazáráshoz. Zárási folyamat alatt azonnal megállítja a kaput, két másodperces szünetet tart, majd visszanyitja. Időmemóriája van.

5-7	Zárás végállás-kapcsoló (csak tolókapu üzemben)

6-7	Nyitás végállás-kapcsoló (csak tolókapu üzemben)

8-9	max. 24 Vac - 250 mA-es kimenet a tartozékok számára

# SORKAPOCS 2

11-12-13	Motor kimenet 1 (11 - kék, 12 - barna, 13 - fekete). A másodiknak nyíló szárny. A kondenzátort a 12 és 13 sz. kapcsok közé kell kötni.

14-15-16	Motor kimenet 2 (14 - kék, 15 - fekete, 16 - barna) Az először nyíló szárny. Késleltetése van záráskor vagy tolókapu üzemben.

Figyelem: tolókapuknál a motor bekötése jobbkezes (belülről nézve) beépítést feltételez, amennyiben balos beépítés szükséges, akkor a 15-16-os kapcsok valamint az 5-6-os kapcsok bekötési sorrendje felcserélendő.

A kondenzátort a 15 és 16 sz. kapcsok közé kell kötni.

## SORKAPOCS 3

17-19	230 V ac 50/60 Hz

19 - Nulla,

17 - Fázis

18	Védőföldelés: kapcsoljuk a motorok sárga-zöld kábeleit és a tápkábel sárga-zöld kábelét a védővezetőhöz.

Telepítési tanácsok

- A felszerelést az adott ország szabványai szerint kell elvégezni, képzett telepítőkkel, egy jó telepítés előírásai szerint.

- Mielőtt kinyitnánk a vezérlő egység szekrényét, kapcsoljuk ki az áramellátást, a szerelvény előtt elhelyezett megszakítóval.

- Mindig szigetelt és elkülönített kábeleket használjon a tápellátás, valamint a segéd és ellenőrző áramkörök jelvezetékeihez, hogy elkerülje az áramellátó kábelek által indukált zavarokat és igy a motorok hibás vezérlését, vagy akár az ebből eredő károkat.

- Az jelvezetékeknél a 0.25 mm2 vezeték átmérő elegendő a kis fogyasztás  miatt.

- Ha a jelvezetékek hosszabbak 50 m-nél, tanácsos néhány relével a csatolásmentesítés a vezérlő egységben.

- A fentiek szerint végezze el a bekötéseket és szerelje fel a szabványok által előírt biztonsági eszközöket, mielőtt áramot vezetne a tápegységbe.

- Valamennyi biztonsági kapcsolás alapállapotban zárt (fotocella, STOP gomb, biztonsági zónajelzés), ezeket a vezérlő egység megfelelő bementére kell kapcsolni. Ha két biztonsági kapcsolást kell használni a vezérlő egység egy bemenetén, akkor sorba kell kapcsolni az eszközöket.

- Ellenőrizze, hogy a tápvonalat magneto-termikus differenciál megszakító védi, rendelkezik a felszereléshez szükséges jellemzőkkel és megfelelő kalibrációval, és megfelel az érvényben lévő előírásoknak.

Ellenőrizze a következőket:

- Azoknak a LED-eknek, amelyek az alapesetben zárt bemeneteket jelzik, folyamatosan világítaniuk kell. (Megszakítva a kontaktusokat, a LED-eknek ki kell aludniuk.).

- Azoknak a LED-eknek, amelyek az alapesetben nyitott bemeneteket jelzik, nem szabad világítaniuk. (Működésbe hozva a nyomógombokat, a LED-eknek világítaniuk kell.).

- A fotocellák tökéletes elrendezését.

- Az összes csatlakozási pontot.

TELEPÍTÉS:

- Kösse be a fotócellák kapcsait a sorkapocshoz. A rendesen zárt és nem használatos bemeneteket kösse a (comune) közös pontra.

- Kösse a motorokat az M1 és M2 kapcsokhoz, ellenőrizze a forgás irányát, figyelembe véve, hogy az M2 motor nyílik először. Tolókapu esetén  is ide kösse a motort.

- Állítsa be a DIP-kapcsolókat a kívánt funkcióra.

- Helyezze áram alá az áramkört.

- A LED-eken keresztül ellenőrizze a fotócellák és gombok megfelelő állapotát.

- Ellenőrizze az áramot szabályzó POWER feliratú trimmer pontos beállítását.

# BEÁLLÍTÁS

DIP-kapcsoló programozható funkciói

1	Elővillogás                                                                      ON: Bekapcsolt állapotban három másodperccel a nyitó vagy záró ciklus előtt aktiválja a villogó fényt.                                                                         OFF: Elővillogás kiiktatva

2	Fotocellával védett nyitás                                        ON:   A fotócella nyitási ütem alatt is beavatkozhat, akadály esetén a kapu megáll, majd ugyanabban az irányban tovább megy, miután az akadály elhárult.                                                                          OFF: A fotocella csak záráskor avatkozik be.

3	Társasház funkció                                                         ON: Nyitási és a szünet ütem alatt nem fogad el újabb START impulzust. ( A lakótárs nehogy ránk csukja a kaput).

OFF: Fenti funkció kiiktatva

- Üzemmód választás

ON:	tolókapu üzem

OFF:	szárnyaskapu üzem

FIGYELEM: A beállítást akkor kell elvégezni, amikor a készülék nincs áram alatt. A DIP kapcsolók, és PRG jelű jumper állapotváltozása, csak akkor érvényesül, amikor a készüléket újból áram alá helyezzük.

# HIBÁK ÉS JAVASLATOK

- Start impulzusnál a motor nem aktiválódik, vagy a kapu csak nyílik, de nem csukódik.

Ellenőrizze, hogy felhasznált és bekötött-e valamennyi biztonsági kontaktust, amelyek a nyitási ütemben hatásosak, továbbá a fotócellák tökéletesen egyvonalban vannak-e és működnek-e. Amennyiben a rendellenesség egy tartozéknak vagy tápellátásának köszönhető, akkor iktassa ki azt, nem feledkezve meg arról, hogy a kiiktatott biztonsági pontokat ezután a (common) jelföldre kell kötni.

- A kapuk nem hajtják végre a teljes működési ciklust, vagy nem kezdenek újra működni időben.

Ellenőrizze a beállítási időket. Programozza újra a központi egységet.

- Egyik vagy mindkét motor nem vált irányt, vagy nem a kívánt irányba indul.

Emlékezzen rá, hogy az áram alá helyezés utáni első START impulzus mindig nyitási ütemet kezdeményez.

(Ez vonatkozik üzem közbeni áramkimaradás esetére is, amikor újra indítás előtt mindig vigyük a kapuszárnyakat kiindulási helyzetbe.) Ellenőrizze a motorok bekötéseit is.

TELJESÍTMÉNY: a motorok szabályozása

A POWER jelű áramköri elem szabályozza a készülékből a motor felé táplált teljesítményt. Úgy állítsa be, hogy a motorok, miután mozgásba lendültek, a 150 N-nél (kb. 15 kg - UNI 8612) nem nagyobb ellenállásnál megállíthatóak legyenek. Ez a szabályozás egy másodpercre ki van iktatva minden elindulási manőver kezdeténél, ily módon a teljes nyomatékot adva, ami lehetővé teszi, hogy az automatika legyőzze a megindulási tehetetlenséget.

A beépített rádióvevő programozása

Állítsa be az egyéni kódot a távirányítóban, az abban levő DIP-kapcsolókat használva.

Tartsa a központi egységen a programozási gombot (SET) lenyomva és ugyanakkor, a távirányító nyomógombja segítségével küldjön egy impulzust.

Engedje el mindkét gombot.

Az adó most megtanulta a távirányító kódját.

Működési idő beprogramozása

Lehetséges egymás után beprogramozni a működési időt, a zárás különbséget és az automatikus újra zárást a START bemenet használatával (Vigyázat, ne a távvezérlőt használjuk! Ügyeljünk arra, hogy a vezérlés határozott kontaktust jelentsen, azaz az indító eszköz ne peregjen, mivel a vezérlés több impulzust észlelhet a kelleténél.)

A következők szerint járjon el:

Szárnyaskapu:

Ellenőrizze, hogy a PRG jumper megfelelően van feltéve (zárja rövidre a tüskéket, ez a programozói üzem).

Ezután kapcsolja csak be az egységet.

Nyitási idő beprogramozása:

Zárt kapunál, az első motor (M2) az adott első impulzusra elindul, majd két másodperccel később követi a második (M1 késleltetett) motor. A lámpa lassú ütemben villog.

A nyitási művelet befejezésekor adjon egy második impulzust, ami a nyitási ciklus végét jelenti az automatika nyugalomba kerül, a lámpa villogása is leáll.

A központi egység memorizálja a működési időt.

A szünet és a szárnyak közötti zárási késleltetés programozása:

A harmadik START impulzus azt a pillanatot jelzi, amelytől a szünetet (az automata zárás kezdete előtt) számoljuk. A lámpa lassú ütemben kezd villogni, de a motorok nem dolgoznak.  Az automatikus zárás kiiktatására adjon két START impulzust (a 3. és 4. impulzust valójában) gyorsan egymás után.

A negyedik START impulzus a szünet végét és záró művelet kezdetét jelzi és azt a pillanatot, amelytől a másodiknak záródó szárny zárási késleltetéséhez szükséges időt számítjuk; a lámpa gyors ütemben villog.

Az ötödik START impulzuskor a negyedik és ötödik impulzus közötti idő képviseli a zárási késleltetési különbséget a két ajtószárny között, amely memorizálásra kerül.

Egyszárnyú kapuknál azonnal adja le az ötödik impulzust, hogy megszüntesse ezt a különbséget.

Ekkor valamennyi működési időt beprogramozta. Kapcsolja ki a központi egység áramellátását, és a PRG jumpert szakítsa meg majd újra kapcsolja vissza az áramellátást.

A programozott időket digitálisan formában memorizálja a mikroprocesszoron belül a készülék, elkerülve az alkatrészek paraméterváltozásainak köszönhető valamennyi változást (ellenállás és/vagy kondenzátorok).

Tolókapuk:

Ellenőrizze, hogy a PRG jumper megfelelően van feltéve (zárja rövidre). Ezután kapcsolja csak be az egységet

A tolókapuknál (DIP 4 "ON" helyzetben) két percre van beállítva a maximális működési idő (vészleállás). (A tényleges működési időt a végállás kapcsolók szabják meg.)

Az egyetlen beprogramozandó idő az automatikus zárás előtti késleltetés, amit bármikor be lehet programozni.

Nyitott kapunál, az első START impulzus azt a pillanatot jelzi, amelytől az automatikus zárás előtti szünetet számoljuk (az automatikus zárás kiiktatására gyorsan egymás után adjon le két START impulzust).

A második START impulzus jelzi a záró művelet kezdetét, az első és második impulzus közötti idő jelenti a szünetet, ami memorizálásra kerül.

Valamennyi működési idő így be van programozva. Kapcsolja ki az áramellátást a központi egységen, és vegye le a PRG jumpert.

A programozott időket digitálisan memorizálja a mikroprocesszoron belül a készülék, elkerülve az alkatrészek paraméterváltozásainak köszönhető valamennyi változást (ellenállás és/vagy kondenzátorok).

Funkciók

Időzítési lehetőség:

- Lehetőség van a START vezérléssel párhuzamosan kötni, egy kapcsolót vagy egy időzítő órát. Az időzítő óra vezérli így a kapu nyitását. Amíg ez a vezérlő kimenet aktív állapotú, a kapu nyitva marad. A program vége automatikus zárást idéz elő (amennyiben az automatikus zárás programozva van egyáltalán), a beállított szünettel  meghosszabbodva.

Biztonsági elvek

- Mielőtt elindul a kapu, a mikroprocesszor ellenőrzi a jeleket, amelyek a bemenetén vannak. Nem fogad el semmilyen Start vezérlést, ha egy vagy több biztonsági berendezés kimenete aktív állapotban van. A kapu folyamatos elindulása előtt a mikroprocesszor ellenőrzése alatt tartja az elektromos kuplungot. Ha bármilyen rendellenesség van, a kapu azonnal leáll.

- A mikroprocesszor a motorok beindulásának első két másodpercében  visszautasít minden fajta vezérlést a zavarok elkerülése végett.

- A stop (vészhelyzet) gombnak könnyen elérhetőnek kell lennie, a biztonsági előírások szerint. Veszély esetén azonnal megállítja a kapu mozgását.

FIGYELEM:

- Alkatrészek: kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

- A termék rendeltetésszerű használatához és az emberekben, állatokban, tárgyakban okozott károk elkerülésére tanulmányozza az "Általános utasításokat", amely ezen leírás része.

- A készüléket az érvényben lévő (UNI 8612) előírások, valamint egy jó telepítés normatívái szerint. kell használnia.

- Minden elektromos kapcsolást feszültségmentes állapotban kell elvégezni.

- A gyártó nem felelős esetleges károkért, melyeket a nem megfelelő és ésszerűtlen telepítés okoz.

- A motorok táplálásánál figyeljen arra, hogy a forgás irány megfeleljen az előírtnak.

- Mindig védje a táplálást egy 6A-os automata biztosítékkal, vagy egy 16A-es egyfázisú megszakítóval, ami belső biztosítékokkal van ellátva.

- A motorokhoz, és a vezérlő egységhez vezető tápkábeleket, valamint a tartozékokhoz menő jelvezetékeket mindig külön kell vezetni a zavarok elkerülésére, melyek problémát okozhatnak a berendezés működésében.

- Bármely külső eszköz kimenetei (vezérlő vagy biztonsági), amelyek a vezérléshez kapcsolódnak közvetlenül, feszültségmentesnek kell lenniük (szabad kontaktusok).

- Ezt a vezérlő egységet az elektromágneses kompatibilitás szabványai és az Európai Unió jelenleg érvényben levő biztonsági szabványai szerint tervezték. Speciálisan a 89/336/EEC és 92/31/EEC EU-EMC irányelveknek felel meg.

Az ábrák feliratai és értelmezésük:

POWER: (teljesítmény szabályozó)

SET:	beállítás (kódtanító gomb)

PRG:     időzítés tanító üzemmódba állító „jumper”

Morsetteria: sorozatkapocs

COMUNE:	közös

FOTO:		fotocella bemenete

FCC:		zárási végállás bemenet

FCA:		nyitási végállás bemenet

Apre:		Nyitás

Chiude:		Zárás

Marrone:	Barna

Nero:		Fekete

Blu:		Kék

Lampeggiatore:	Lámpa

GialloVerde	SárgaZöld (Védőföld)

FineCorsa	végállás kapcsoló

Linea		hálózat

L		(itt fázist jelent)

N		(itt a 0 vezetőt jelenti)

Linea		(itt hálózatot jelent)

Bal oldali sorkapocs

Középső sorkapocs

Lehetséges bekötési példák toló és szárnyas megoldásokra:

### SZÓTÁR

Antenna: rádióhullámok minél jobb teljesítményű leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektro-mechanikus eszköz.

Elektromechanikus szárnyaskapu mozgatómotor: olyan esztétikusan burkolt villanymotor, mely mechanikus áttételekkel előre-hátra mozgatott rúddal külső vezérlés hatására nyitja és zárja a szárnyas-kaput, általában lakossági felhasználásra, a legolcsóbb megoldás.

Sorkapocs: a vezetékek csatlakozási pontjai egy adott elektronikus áramkörhöz. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Szárnyaskapumotor-vezérlések: olyan elektronikus egység, mely a szárnyas-kapuk nyitását és zárását végző motorokat a felhasználó kényelmi és biztonsági szempontjainak figyelembevételével irányítja.

Ugrókódos adó-vevő rendszerek: elektronikusan előállított, több milliárd variációval bíró, minimum csak több száz lenyomás után ismétlődhető kódokat leadó, hordozható egységekből (távirányítók) és egy fixen telepített, ezeket a kódokat felismerő, azokra meghatározott reléket működtető egységből (vevő) álló együttes. 433 MHz az Európában általánosan engedélyezett működési frekvenciájuk.

Vezérlés: egy elektronikus áramkör, mely működtet egy folyamatot ellentétben egy központtal, ami jeleket figyel és jelzéseket ad.

Villogó: fényfelvillanásokkal a figyelmet felkelteni hivatott elektronikus berendezés.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.