### KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

Q36A vezérléssel

# Felszerelési és használati utasítás

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

Elektromechanikus motorral mozgatott szárnyaskapu nyitásához és záráshoz.

## A MOTOR KIVÁLASZTÁSA

- Az alábbi táblázat szerint válassza ki a motornál a szárny szélességnek megfelelő motort

| Motor típusa | Motor seb. Ford/perc | Max. szárnyhossz mm-ben |
| --- | --- | --- |
| KIT Aster 1- 2 db ASTER 3 motorral | 1400 | 2000 |
| KIT Aster 2- 1 db ASTER 4 motorral | 1400 | 2600 |
| ASTER 5 motor | 1400 | 3200 |

A kapunyitó működtetéséhez szükséges rádióvevő készülék a távirányítás céljára szabadon használható 433,92 MHz-es frekvenciasávot használja.

A kábelezésnél a kábelvezetésre nagyon oda kell figyelni! Megfelelő ráhagyással, nagy ívben kell a kábelt a motorhoz vezetni, hogy a motor mozgásakor a vezeték el ne törjön.

VISSZATOLHATÓ VAGY ÖNZÁRÓ MOTOR

ASTER motorok lehetnek önzáróak, vagy visszatolható (R - reverzibilis).

A visszatolható típust csak a következő esetekben ajánljuk:

- Ha a mozgató kart olyan helyre kell felszerelni, ahol egy kioldó kulccsal nem férnénk hozzá a motorhoz a kuplung kioldása érdekében (pl. tömör kapu és falhoz simuló ajtó kinyitott állapotban)

- Könnyű szerkezetű kapu esetén azért, hogy kívülről benyúlva illetéktelen ne nyithassa ki a kaput kioldó kulccsal.

Ezekben az esetekben szükséges egy elektromos zárat is használni a kapu biztonságos záráshoz.

Elektromos zár helyzete

1. helyzet: Zárás a szárnyak között (ebben az esetben szükséges ellenoldal használata a második ajtószárnyon)

2 helyzet: Zárás a földbe (ebben az esetben az ellenoldal használata nem feltétlenül szükséges)

Az ilyen típusú motoroknál nagyon ügyeljünk arra, hogy a kapu nyitása előtt nyissuk ki a zárat kézzel, vagy a vezérlésen keresztül kapjon egy elektromos nyitási feszültséget.

Minden egyéb esetben az ÖNZÁRÓ mozgatókar használatát javasoljuk (kulccsal nyitható kuplungú).

JOBB VAGY BALOLDALI MOZGATÓKAROK

Az ASTER mozgatókarok bal és jobboldali kivitelben szállítjuk. Azt, hogy egy kapuszárnyra jobb vagy baloldali motort kell-e szerelni, úgy tudjuk megállapítani, hogy a kapunak azon az oldalán állunk, amelyik oldalra a motorok felszerelésre kerülnek. Ekkor a jobb oldalon lévő zsanérokhoz jobbos mozgatókart (a karon D betű jelöli), a baloldalon lévő zsanérokhoz balos mozgatókart (a karon S betűvel jelöli) kell szerelni.

## AJÁNLOTT FELSZERELÉSI MÓDOZATOK:

## A KAPUOSZLOP KÖZÉPVONALÁBA SZERELT KAPU

Ebben az esetben a kapu maximális nyitási szöge 90°.

2) Mérje le a D távolságot (a kapuszárny zsanérjainak tengelye és a kapuoszlop sarka közötti távolságot)

2A) Tekintse az 1. táblázatot és keresse meg a vásárolt típusnak megfelelő sor, és a D értének megfelelő oszlop metszéspontját.

A3 = ASTER3 vagy KIT ASTER1

A4 = ASTER4 vagy KIT ASTER2

A5 = ASTER5

2B)  A és B méretek kijelölik a motor forgáspontjának helyét a kapuhoz viszonyítva.

2C)  Az S2 konzol megfelelő darabolásával beállíthatjuk a 1. táblázat szerint megadott megfelelő méretet.

(az S2   konzol az F ábrán látható valamint az 1. táblázat celláiba belerajzolva is látható).

2D) Az I érték jelzi annak az üregnek mélységét, amelyet a kapuoszlopból ki kell vésni

(ha ez szükséges, pl. nagyon vastag oszlopok esetén)

2E) Az S érték másodpercekben jelzi a nyitási időt. Ezek az értékek egy olyan átlagos kerületi sebesség figyelembe vételével vannak kiszámolva, amely nem haladja meg a 12m/sec-ot.

#### AZ OSZLOPOK SARKÁRA SZERELT KAPU

Ebben az esetben alapvetően fontos, hogy a kapu nyílási szögét meghatározzuk (max. 120°)

2) Tanulmányozza a 2. táblázatot és keresse meg a vásárolt motornak megfelelő sor és a kívánt nyílási szögre vonatkozó oszlopot.

2A)  A és B méretek jelzik a motor forgáspontjának a helyét.

2B)  A motort az oszloptól eltartó S2 konzolok egyik felén sok lyuk párt talál. A konzoloknak ebből a végéből le

lehet vágni, hogy a megfelelő méretet megkapja. Keresse meg azt a helyet a B-D méreteknek megfelelően,

ahol az S2 konzolokat el kell vágni.

2C) Az S érték másodpercekben jelzi a nyitási időt. Ezek az értékek egy olyan átlagos kerületi sebesség

figyelembe vételével vannak kiszámolva, amely nem haladja meg a 12m/sec-ot.

AZ ÁTLAGOS KERÜLETI SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE VAGY NÖVELÉSE

Ha csökkenteni akarja az átlagos kerületi sebességet, akkor hosszabb karú motort kell választania, és az ahhoz tartozó A és B méreteket válassza ki a táblázatból.

Ha növelni akarja az átlagos kerületi sebességet, akkor csökkentenie kell vagy az A, vagy a B, vagy mindkét távolság értékét.

Azért hogy elkerüljük, hogy a kapu durván ütközzön a végállásnál, akkor javasoljuk, hogy az A és a B távolságokat egyformán csökkentse.

A jobb megértéséhez olvassa el az „A és B rögzítési távolságok méreteinek figyelembevétele” c. fejezetet.

„A” ÉS „B” RÖGZÍTÉSI TÁVOLSÁGOK MÉRETEINEK FIGYELEMBE VÉTELE

Ha ezeket a távolságokat módosítani kell, a következőket kell szem előtt tartani:

A és B összege körülbelül megfelel a 90°-os nyíláshoz szükséges löket hosszának (azaz a motor kitolt és behúzott orsóval mért hossz különbségének).

Arányosan megváltoztatva A-t és B-t (a kettő összegét a motor löketének megfelelőnek kell tartani)  egy 90°-os nyitást érünk el

Akár A-t akár B-t, vagy mindkettőt csökkentve 90°-nál nagyobb nyitási szöget kapunk, valamint az átlagos kerületi sebesség növekedését érjük el.

Ebben az esetben vegye figyelembe, hogy az A és a B méret összege nem lehet nagyobb, mint a javasolt löket.

Különleges esetekben (pl. nagy méretű oszlopok), amikor a mellékelt táblázatokban nem található a megoldás, akkor javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.

#### FELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

3) Mielőtt felszerelné a mozgatókarokat, ellenőrizze, hogy a kapu zsanérjai jó állapotban vannak-e és megfelelően vannak-e zsírozva.

## RÖGZÍTÉSI MAGASSÁG

4) Számolja ki a mozgatókar felszerelési magasságát a kapu alakjának és a felerősítési lehetőségeknek megfelelően (M ábra).

A magasság a kapu szerkezetétől függően változik: ha erős szerkezet, nincsenek korlátozások, ha könnyű szerkezet, a motort a lehető legközelebb kell tenni a kapu vízszintes súlyvonalához lehetőleg úgy, hogy egy megerősített ponton támassza meg az ajtószárnyat.

1 helyzet: központi keresztoszlop vonalában szerelve

2 helyzet: Bármely esetben, egy felerősítő konzolra, a kapu középvonalától lefelé szerelve ügyelve arra, hogy, a motor alapja és a föld közötti távolság legalább 10-15 cm legyen.

#### A MOTORT TARTÓ KONZOLOK RÖGZÍTÉSE

5) Csavarozza, vagy hegessze az S1 konzolt a kapuoszlopra, ügyelve arra, hogy az A és B méretet a kapu zsanérjainak tengelyétől és a motor forgáspontjától számítjuk.

Az S1 konzol rögzítő részének (D1) kiszámítása:

5A) Mérje le az E részt, (távolság a zsanérok tengelye és a kapuoszlop között).

5B) Határozza meg a D1 részt a következő képlettel: D1=A-E-36.

5C) A D1 rész megfelel az S1 konzol távolságának a kapuoszlop sarkától.

Ha tiplis vagy dűbeles csavarokkal rögzít, használjon 13 mm fém csavarokat és legalább 30-35 mm-re helyezze az oszlop sarkától, hogy elkerülje a sarkok letörését.

Beton, vagy tégla oszlopok esetében szappanozza be a csavarokat a könnyebb behajtás kedvéért.

Rögzítse az S2 konzolt az S1 konzol közepében a mellékelt M8x25 galvanizált csavarokat használva, a motor rögzítő nyílását a kapu központja felé fordítva.

Rögzítse a motort az S2 konzolhoz a "G ábra" szerint, emlékezve arra, hogy a PR1 forgócsap menetes nyílását lefelé kell fordítani.

AJTÓSZÁRNYI KONZOLOK RÖGZÍTÉSE

6) A következők szerint határozza meg az S3 konzol helyzetét.

6A) Zárja be a kapuszárnyat.

6B) Forgassa az óramutató járásával ellenkezőleg a motor orsóját ütközésig (ekkor a kar teljesen kint van), majd forgassa az óramutató járásának megfelelően az orsót, amíg az orsó rögzítő csavarja lefelé fordul. Az orsót legalább félfordulattal kell elfordítani visszafelé, ezzel biztosítva, hogy nyitáskor nehogy letörje az orsó az őt rögzítő gyűrűt.

6C) Rögzítse az S1 konzolt az orsóhoz, a P ábra szerint, emlékezve arra, hogy a PR1 forgócsap menetes nyílását lefelé kell fordítani.

6D) Helyezze a motort a kapuszárnyra szintezve és jelölje be az S3 konzol helyzetét a kapun.

6E) Hegessze vagy csavarozza S3 konzolt a kapuhoz.

Az S1 konzolban mozgatni tudja S2 konzolt jobbra vagy balra (+/-18 mm), az automatika végleges beállításához.

Figyelje meg, hogy S2 konzolt a kapu középpontja felé mozgatva a nyílásszög és az átlagos kerületi sebesség nő, ha viszont S2 konzolt a kapu külső része felé mozgatja, a nyílásszög és az átlagos kerületi sebesség csökken (figyelem, az A és B méretek összege nem lehet nagyobb a kar lökethosszánál).

Állítson be több változatot, kipróbálva a kapu működését.

#### ÜTKÖZŐ A VÉGÁLLÁSBAN

7) Az FM jelű pontokban ütközőket kell elhelyeznie, hogy a  zárás és nyitás végén a kapu mozgásának megállítását az ne az orsó felütközése végezze.

Amikor a kapu becsukódik, a dugattyú karja

az ASTER 3 típusnál 355 mm-re,

az ASTER 4 típusnál 455 mm-re,

az ASTER 5 típusnál 555 mm-re jöhet csak ki

Amikor a kapu nyitva van, a kar legalább 65 mm-re kell kint lennie.

KIFELÉ NYILÓ KAPU

Kifelé nyíló kapu esetében a motort a belső oldal felől is el lehet helyezni.

Ebben az esetben A távolság (a zsanérok tengelyei és a motor forgási tengelye között) a kapu központja felé mérendő S ábra.

Módosítani kell az S2 konzolt, hogy alkalmazkodjon az új rögzítési helyzethez.

Hogy az átjárás szélességét elkerüljük, a motort elhelyezhetjük a kapu felső részén, 2 m-nél nem alacsonyabban.

Az ajtóra szerelt konzol helyzetét a fent jelzett módszerrel kell megtalálni, de nyitott kapuszárnyaknál.

A motor teljesítményének köszönhetően minden rögzítésnek erősnek kell lennie.

#### ELEKTROMOS KAPCSOLÁSOK

8) Nézze meg az L ábrát és tanulmányozza a vezérlő elektronika vázlatát.

A motor kábelbevezetésének szorosnak kell lennie, de a kábellel alkosson egy lefelé mutató hurkot, elkerülve ezzel, hogy az esővíz belefolyjon a motor belsejébe.

A MOTOR KIOLDÁSA KULCCSAL

Ezzel a művelettel szétkapcsolja a motor és az orsó mechanikai összeköttetését.

9A) Helyezze be a kulcsot (a készlethez tartozik) a motor oldalán lévő nyílásba és forgassa el 90°-ban a kapu központja felé.

9B) Ezek után a kapu kézzel csukható vagy nyitható.

9C) A motor visszakapcsolásához végezze el az ellenkező műveletet.

FIGYELEM!

Alkatrészek: kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

A termék rendeltetésszerű használatához és az embereknek, állatoknak és más dolgoknak okozott kár elkerülésére tanulmányozza az "Általános utasítások" c. fejezetet, mely jelen kézikönyv része.

Az építő nem felelős a nem rendeltetésszerű és ésszerűtlen felszerelésből eredő károkért.

A készüléket az érvényben lévő biztonsági előírásoknak és a jó felszerelési szabványoknak megfelelően kell használni.

Minden elektromos szerelést áramtalanítás után kell végezni.

Q36A

VEZÉRLÉS AZ ASTER MOTORHOZ

A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI

| A | A választó gomb |
| --- | --- |
| B | B választó gomb |
| C | Megerősítő gomb (YES) / Emelkedés |
| D | Tiltó gomb (NO) / Csökkenés |
| F1 | 24 V AC, 800 mA biztosíték |
| F2 | 230 V AC, 5 A-es biztosíték |
| DISPLAY | 7 szegmenses kijelző |
| M1 | Kapcsolótábla a rádióhoz vagy az antennához |
| M2 | Kapcsolótábla a vezérléshez és a védelemhez |
| M3 | Kapcsolótábla a motorokhoz |
| M4 | Kapcsolótábla a tápellátáshoz |
| A B C | Föld kapcsolótábla |
| SC | Rádió csatlakozó |
| JI | Programozási jumper |
| CN | A soros csatlakozó kiterjesztés |
| Z2 | Filter |
| K1/K2 | Relé |
| V1 | Elsődleges feszültségfüggő ellenállás |
| V2 | Másodlagos feszültségfüggő ellenállás |

PARAMÉTEREK

A PARAMÉTEREK VARIÁCIÓI

Az A gomb megnyomásával léphet be a menübe. A B gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő paramétert.

Az előre beállított paraméterek megváltoztatására használja a C és a D gombot a következőképpen:

- A C gombbal megerősíti a kiválasztott paramétert. Egyidejűleg minden gombnyomásra megnöveli a kiválasztott beállítás értékét.

- A D gombbal törli a kiválasztott beállítást. Egyidejűleg minden gombnyomásra csökkenti a kiválasztott beállítás értékét.

Ha a C és D gombbal egy vagy több beállítást megváltoztat, a következőképpen kell azokat eltárolni: lépjen be a „store parameters”, azaz a beállítások eltárolása menübe és konfirmálja a C gomb megnyomásával.

RENDELLENESSÉGEK KIJELZÉSE

A kijelző mutatja az a vezérlőegység összes alkatrészének lehetséges hibáit.

Pl.: csatlakoztassa le a fotocellát és nézze meg, hogy a kijelző a következő kódot mutatja-e:

A RÁDIÓVEVŐ PROGRAMOZÁSA

┌  ═  Megjeleníti a kódokat 1-16-ig.

MINDEN EGYES RÁDIÓ KÓD TÖRLÉSE

A keresés alatt nyomja meg a D gombot, amikor a kijelző azt a kódot mutatja, amit ki akar törölni.

A RÁDIÓS KÓD MEGTANÍTÁSA

1-ES FOLYAMAT: STANDARD megtanítás

2-ES FOLYAMAT: SZEKVENCIÁLIS megtanítás

1-ES FOLYAMAT

- Nyomja meg néhányszor az A gombot, amíg a kijelzőn az r A szimbólum nem jelenik meg.

- Nyomja meg a B gombot, amíg a kijelzőn a t c szimbólum nem látszik.

- Adjon egy impulzust az adóról és tartsa lenyomva a gombot.

- Ezzel egy időben nyomja le a C gombot a program eltárolásának megerősítésére.

Ismételje meg ezeket lépéseket minden olyan adónál, amelynek különböző kódja van.

2-ES FOLYAMAT

Csatlakoztassa a J1 jumpert

- Kódolja le az adót a személyi kódjával néhány DIP kapcsoló pozíciójának megváltoztatásával.

- Adjon egy impulzust az adóval és tartsa az adó gombját lenyomva.

- Ezzel egyidejűleg nyomja le az A gombot a kód megtanításához.

- Ismételje meg ezeket a lépéseket minden egyes kóddal.

- Távolítsa el a J1 jumpert (a tápellátás lekapcsolása nélkül).

- A relé kettős kattanása jelzi, hogy a kód eltárolásra került.

C P: Nyomja meg az A gombot, amíg a kijelzőn nem tűnik fel az r A szimbólum.

  - Tartsa lenyomva a B gombot, amíg a kijelzőn a C P szimbólum nem tűnik fel.

  - Adjon egy impulzust az adóval és tartsa lenyomva.

  - Ezzel egy időben nyomja le a C gombot a program eltárolásának megerősítésére.

Ismételje meg ezeket lépéseket minden olyan adónál, amelynek különböző kódja van.

P d: Nyomja meg az A gombot, amíg a kijelzőn nem tűnik fel az r A szimbólum.

  - Tartsa lenyomva a B gombot, amíg a kijelzőn a P d szimbólum nem tűnik fel.

  - Adjon egy impulzust az adóval és tartsa lenyomva.

  - Ezzel egy időben nyomja le a C gombot a program eltárolásának megerősítésére.

Ismételje meg ezeket lépéseket minden olyan adónál, amelynek különböző kódja van.

r C: Amikor a kijelző az r C szimbólumot mutatja, tartsa lenyomva a D gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az r = szimbólum (ekkor az összes kód törlődik).

### A VEZÉRLŐEGYSÉG PARAMÉTEREINEK PROGRAMOZÁSA

1-ES FOLYAMAT: STANDARD

2-ES FOLYAMAT: SZEKVENCIÁLIS

Figyelmeztetés:

- Ellenőrizze, hogy a motorok csatlakoztatásait az ábrán látható módon végezte-e el.

- Ellenőrizze, hogy a biztonsági eszközök csatlakoztatásait az ábrán látható módon végezte-e el.

Megjegyzés: ha a zárási fázishoz nem installál fotocellát, hagyja ki a 3-as és a 9-es sorkapcsokat.

Ha a nyitási fázisban nem installálja a...-t, hagyja ki a 4-es és a 9-es sorkapcsokat.

- Ellenőrizze, hogy a vezérlések csatlakoztatásait az ábrán látható módon végezte-e el.

Megjegyzés: ha a Stop funkciót nem használja, hagyja ki a 2-es és a 8-as sorkapcsot.

- A kapunak el kell érnie a zárási pozíciót.

- Kapcsolja be a vezérlőegységet.

STANDARD PROGRAMOZÁS (1-es folyamat)

  - Adjon egy START impulzust (1-es és 8-as sorkapcsok)

  - Meg kell várnia, hogy a kapu befejezze az egész fázist:

Nyit-Stop-Zár-Stop amire a vezérlőegység előre van programozva.

- Adjon egy további START impulzust, hogy lássa melyik a készülék nem megfelelő idő és funkció beállítása és jegyezze fel „az értékek és változtatások” lapra.

- Az A és a B gombokkal lépkedjen a programozási fázisban a kívánt paraméterhez való csatlakozáshoz.

- A C és D gombokkal tudja a paramétereket nyugtázni.

1-ES PÉLDA: a motor működési idejének 5 másodperccel való növelése.

2-ES PÉLDA: a motor lassítási idejének csökkentése 1 másodperccel.

3-AS PÉLDA: a szünetidő törlése.

1-ES PÉLDA:

| Amikor a vezérlőpanelt bekapcsolja, ellenőrizze, hogy a kijelző ezt mutatja-e: | - - |
| --- | --- |
| Nyomja meg az A gombot | a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | P R |
| Ny. meg többször a B gombot | amikor a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | A I |
| Várjon egy kicsit | amikor a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | 2 0 |
| Ny. meg 5-ször a C gombot | a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | 2 5 |
| Ny. meg többször a B gombot | amikor a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | S U |
| Ny. meg a C gombot | a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | - - |

A motor működési idejét 20-25 másodperccel lehet növelni.

2-ES PÉLDA:

| Amikor a vezérlőpanelt bekapcsolja, ellenőrizze, hogy a kijelző ezt mutatja-e: | - - |
| --- | --- |
| Nyomja meg az A gombot | a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | P R |
| Ny. meg többször a B gombot | amikor a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | r I |
| Várjon egy percet | amikor a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | 0 8 |
| Ny. meg 2-szer a D gombot | a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | 0 7 |
| Ny. meg többször a B gombot | amikor a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | S U |
| Ny. meg a C gombot | a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | - - |

A motor lassítási idejét két másodperccel lehet csökkenteni.

3-AS PÉLDA

| Amikor a vezérlőpanelt bekapcsolja, ellenőrizze, hogy a kijelző ezt mutatja-e: | - - |
| --- | --- |
| Nyomja meg az A gombot | a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | P R |
| Ny. meg többször a B gombot | amikor a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | P 3 |
| Várjon 1-2 percet | amikor a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | S I |
| Ny. meg 1-szer a D gombot | a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | N O |
| Ny. meg többször a B gombot | amikor a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | S U |
| Ny. meg a C gombot | a kijelzőn a következő szimbólumok láthatóak | - - |

Kiveszi az automatikus zárást és beilleszti a lépésről lépésre funkciót.

SOROZATOS PROGRAMOZÁS (2-es folyamat)

- Helyezze be a J1 jumpert

- Nyomja meg a B gombot

A1= 1-es motor

A2= 2-es motor

Amikor a kijelzés a kívánt pozíciót mutatja, várnia kell egy kicsit billentyű lenyomása nélkül.

- Amikor a kijelzőn a következő szimbólum látható: 00, akkor elkezdheti a sorozatos programozást.

Tovább tud menni a START gomb használatával, ha a rádióadó gomb már be van programozva.

1. impulzus: NYITÁS (az egyik szárny megkezdi a nyitást, majd utána a másik is)

2. impulzus: a lassítás megkezdődik

3. impulzus: STOP, megállítja a nyitási időt és elindítja a szünetidő számlálást

4. impulzus: megállítja a szünetidőt és a 2-es motor megkezdi a zárást

5. impulzus: megállítja a mozgási fázist. Az 1-es motor zárni kezd.

- Várjon, amíg a kör teljesen befejeződik, amíg a lámpa villogása megszűnik.

- Távolítsa el a jumpert (a tápellátás lekapcsolása nélkül) a relé két kattanása jelzi, hogy az értékek eltárolásra kerültek.

- Adjon egy START impulzust és állítsa be a megfelelő időt.

- Ha a működési, a lassítási és a szünetidő nem megfelelő Önnek, tegye a következőket:

- Ismételje meg a sorozatot az A lépéstől, vagy

- Állítsa be a programozásban a gombokkal és módosítsa az időt, amelyet meg akar változtatni.

P3 = YES = AUTOMATIKUS ZÁRÁS PROGRAMOZVA

  - Egy START impulzus a nyitási szakasz alatt megállítja a szárnyakat (egy újabb impulzusig úgy maradnak)

  - Egy START impulzus a zárási fázis alatt megváltoztatja a működést. Ha nem akarja, hogy a nyitási fázis alatt a START impulzus megállítsa a kaput, akkor be kell vinnie a közös funkciót ( P 2 funkció = YES)

= NO = STEP BY STEP PROGRAMOZVA

A vezérlés nem fogad el semmilyen parancsot a nyitási fázis alatt.

P2 = YES = A TÁRSASHÁZ FUNKCIÓ PROGRAMOZVA

A vezérlés nem fogad el semmilyen parancsot a nyitási fázis alatt.

A SORKAPCSOK CSATLAKOZTATÁSA

Az összes csatlakoztatást tápellátás nélkül kell elvégezni

FÖLD SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSOK

Csatlakoztassa a sárga/zöld motor kábeleket a A/B föld sorkapcsokhoz.

Csatlakoztassa a sárga/zöld hálózati kábeleket a C föld sorkapcsokhoz.

AZ 1-ES SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

| 21 | Antenna és rádióvevő jel |
| --- | --- |
| 22 | Negatív a rádióvevőhöz |

A 2-ES SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

| 1-8 | Start parancs, normál állapotban nyitott kontaktus (NO) gombnyomásra, kulcsos választó és rádiócsatlakoztatás. A START parancs elindítja a ciklust. |
| --- | --- |
| 2-8 | Stop parancs, normál állapotban zárt (NC). Vészhívó gomb. Ha megnyomja, a kapu azonnal megáll. |
|  | A nyitási fázisban és a szünetidő alatt: az első impulzusra a kapu záródik. A zárási fázisban: az első impulzusra a kapu kinyit. Ha, időlegesen, a STOP kontaktust nem használja, hidalja át a 2-es és a 8-as sorkapcsot. |
| 3-8 | Bemenet egy biztonsági fotocellához a zárási fázisban. Bemenet egy biztonsági gumiszegélyhez és egy biztonsági fotocellához a zárási fázisban. Bemenet több biztonsági fotocellához a zárási fázisban. A vevő csatlakozásait sorosan kell csatlakoztatni. Normál állapotban zárt kontaktusban (NC). A nyitási fázisban: nem működik. A zárási fázisban: Stop, 2 másodperc szünetidő, ismét nyitási fázis. Ha, időlegesen, a fotocellát nem használja, hidalja át a 3-as és a 9-es sorkapcsot. |
| 3-9 | Bemenet csak a biztonsági gumiszegélyekhez a zárási fázisban. A csatlakozásokat sorosan kell elvégezni, ha több mint egy biztonsági gumiszegély van. Normál állapotban zárt kontaktusban. Nyitási fázisban nem működik. Zárási fázisban: Stop, 2 másodperc szünetidő, ismét nyitási fázis. |
| 4-8 | Bemenet a biztonsági fotocellához a nyitási fázisban (szárnyaskapukhoz). Normál állapotban zárt kontaktus (NC). A nyitási fázisban: megáll, amíg az akadályt el nem teszik az útjából. A zárási fázisban: megáll és irányt változtat, amíg az akadályt el nem teszik az útjából. Ha több a biztonsági gumiszegélyt akar csatlakoztatni, sorosan kell csatlakoztatni a fotocellákhoz. Ha, időlegesen, a fotocellát nem használja, hidalja át a 4-es és a 9-es sorkapcsot. |
| 4-9 | Bemenet csak a biztonsági gumiszegélyekhez a nyitási fázisban (szárnyaskapukhoz). Normál állapotban zárt kontaktus (NC). A nyitási fázisban: megáll, amíg az akadályt el nem teszik az útjából. A zárási fázisban: megáll és irányt változtat, amíg az akadályt el nem teszik az útjából. Ha több biztonsági gumiszegélyt használ, a csatlakozásokat sorosan kell elvégezni. |
| 7-8 | Gyalogos START bemenet: Normál állapotban nyitott kontaktus (NO). Csak az egyik szárny nyílik. |
| 8-10 | Kimenet a fotocella vevő tápellátásának. Kimenet az extra 24 V DC-s kiegészítők tápellátásának. |
| 9-10 | Kimenet a fotocella adó tápellátásához. |
| 11-12 | Villogó kimenet. 24 V DC, 10 W max. |

A 3-AS SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

| 13 14 15 | 1-es motor – M1 – kimenet (13 barna; 14 kék; 15 fekete) Az először nyitó és a zárási fázisban késleltetett szárny. Ha egyszárnyú kaput csatlakoztat az M1 kimenetre, állítsa a P5-öt SI-re, nyugtázza |
| --- | --- |
| 16 17 18 | az SU-val, és mentse el a C gombbal. Kondenzátor a 13-as és a 15-ös sorkapcsok között. 2-es motor – M2-es kimenet (16 barna; 17 kék; 18 fekete) A másodikként nyitó szárny. |

A 4-ES SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

| 19-20 | Tápellátás bemenet 230-240 V AC – 50/60 Hz (19= nulla, 20= fázis) |
| --- | --- |

EMLÉKEZTETŐ A Q36A VEZÉRLŐPANEL PROGRAMOZÁSÁHOZ ÉS BEKÖTÉSÉHEZ

### SZÓTÁR

Antenna: rádióhullámok minél jobb teljesítményű leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektro-mechanikus eszköz.

Elektromechanikus szárnyaskapu mozgatómotor: olyan esztétikusan burkolt villanymotor, mely mechanikus áttételekkel előre-hátra mozgatott rúddal külső vezérlés hatására nyitja és zárja a szárnyas-kaput, általában lakossági felhasználásra, a legolcsóbb megoldás.

Kapu: épületen vagy kerítésen a szabadba vezető nagyobb méretű nyílás zárható, mechanikus szerkezete.

Kábel: elektromosság továbbítására szolgáló szigetelt fém huzal.

Kulcsos kapcsoló: olyan elektromechanikus eszköz, mellyel egy kulcs segítségével zárhatunk vagy nyithatunk egy kontaktusokat. Használható például különféle nyílászáró mozgató motorok elektronikája részére nyitó vagy záró parancs kiadásához.

Programozás: egy készülék által végrehajtandó műveletek meghatározása azok mennyiségének és feltételeinek megadásával együtt.

Sorkapocs: a vezetékek csatlakozási pontjai egy adott elektronikus áramkörhöz. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Szárnyaskapu: olyan kapu, mely forgási pontokhoz van rögzítve és körívet leíró pályán mozog, egy vagy két részből áll. Kettő rész esetén a részek egymáshoz záródnak.

Szárnyaskapumotor-vezérlések: olyan elektronikus egység, mely a szárnyas-kapuk nyitását és zárását végző motorokat a felhasználó kényelmi és biztonsági szempontjainak figyelembevételével irányítja.

Távirányítás: egy folyamat távolból történő vezérlése általában rádióhullámokkal, infravörös sugarakkal vagy vezetéken továbbított jelekkel.

Ugrókódos adó-vevő rendszerek: elektronikusan előállított, több milliárd variációval bíró, minimum csak több száz lenyomás után ismétlődhető kódokat leadó, hordozható egységekből (távirányítók) és egy fixen telepített, ezeket a kódokat felismerő, azokra meghatározott reléket működtető egységből (vevő) álló együttes. 433 MHz az Európában általánosan engedélyezett működési frekvenciájuk.

Vezérlés: egy elektronikus áramkör, mely működtet egy folyamatot ellentétben egy központtal, ami jeleket figyel és jelzéseket ad.

Villogó: fényfelvillanásokkal a figyelmet felkelteni hivatott elektronikus berendezés.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.