### KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

Q34 vezérléssel

# Felszerelési és használati utasítás

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

Elektromechanikus motorral mozgatott szárnyaskapu nyitásához és záráshoz.

## MOTOR KIVÁLASZTÁSA

- Az alábbi táblázat szerint válassza ki a motornál a szárny szélesség funkcióját

| Motor típusa | Motor seb. Ford/perc | Max. szárnyhossz mm-ben |
| --- | --- | --- |
| Aster 3 | 900 | 3000 |
| Aster 1-KIT | 1400 | 2000 |
| Aster 3 R | 900 | 2000 |
| Aster 4 | 900 | 4000 |
| Aster 2-KIT | 1400 | 2600 |
| Aster 4 R | 900 | 2700 |
| Aster 5 | 900 | 5000 |
| Aster 5 | 1400 | 3200 |
| Aster 5 R | 900 | 3300 |

VISSZATOLHATÓ VAGY ÖNZÁRÓ MOTOR

ASTER motorok lehetnek önzáróak, vagy visszatolható (R - reverzibilis).

A visszatolható típust csak a következő esetekben ajánljuk:

- Ha a mozgató kart olyan helyre kell felszerelni, ahol egy kioldó kulccsal nem férnénk hozzá a motorhoz a kuplung kioldása érdekében (pl. tömör kapu és falhoz simuló ajtó kinyitott állapotban)

- Könnyű szerkezetű kapu esetén azért, hogy kívülről benyúlva illetéktelen ne nyithassa ki a kaput kioldó kulccsal.

Ezekben az esetekben szükséges egy elektromos zárat is használni a kapu biztonságos záráshoz.

Elektromos zár helyzete

1. helyzet: Zárás a szárnyak között (ebben az esetben szükséges ellenoldal használata a második ajtószárnyon)

2 helyzet: Zárás a földbe (ebben az esetben az ellenoldal használata nem feltétlenül szükséges)

Az ilyen típusú motoroknál nagyon ügyeljünk arra, hogy a kapu nyitása előtt nyissuk ki a zárat kézzel, vagy a vezérlésen keresztül kapjon egy elektromos nyitási feszültséget.

Minden egyéb esetben az ÖNZÁRÓ mozgatókar használatát javasoljuk (kulccsal nyitható kuplungú).

JOBB VAGY BALOLDALI MOZGATÓKAROK

Az ASTER mozgatókarok bal és jobboldali kivitelben szállítjuk. Azt, hogy egy kapuszárnyra jobb vagy baloldali motort kell-e szerelni, úgy tudjuk megállapítani, hogy a kapunak azon az oldalán állunk, amelyik oldalra a motorok felszerelésre kerülnek. Ekkor a jobb oldalon lévő zsanérokhoz jobbos mozgatókart (a karon D betű jelöli), a baloldalon lévő zsanérokhoz balos mozgatókart (a karon S betűvel jelöli) kell szerelni.

## AJÁNLOTT FELSZERELÉSI MÓDOZATOK:

## A KAPUOSZLOP KÖZÉPVONALÁBA SZERELT KAPU

Ebben az esetben a kapu maximális nyitási szöge 90°.

2) Mérje le a D távolságot (a kapuszárny zsanérjainak tengelye és a kapuoszlop sarka közötti távolságot)

2A) Tekintse az 1. táblázatot és keresse meg a vásárolt típusnak megfelelő sor, és a D értének megfelelő oszlop metszéspontját.

A3 = ASTER3 vagy KIT ASTER1

A4 = ASTER4 vagy KIT ASTER2

A5 = ASTER5

2B)  A és B méretek kijelölik a motor forgáspontjának helyét a kapuhoz viszonyítva.

2C)  Az S2 konzol megfelelő darabolásával beállíthatjuk a 1. táblázat szerint megadott megfelelő méretet.

(az S2   konzol az F ábrán látható valamint az 1. táblázat celláiba belerajzolva is látható).

2D) Az I érték jelzi annak az üregnek mélységét, amelyet a kapuoszlopból ki kell vésni

(ha ez szükséges, pl. nagyon vastag oszlopok esetén)

2E) Az S érték másodpercekben jelzi a nyitási időt. Ezek az értékek egy olyan átlagos kerületi sebesség figyelembe vételével vannak kiszámolva, amely nem haladja meg a 12m/sec-ot.

#### AZ OSZLOPOK SARKÁRA SZERELT KAPU

Ebben az esetben alapvetően fontos, hogy a kapu nyílási szögét meghatározzuk (max. 120°)

2) Tanulmányozza a 2. táblázatot és keresse meg a vásárolt motornak megfelelő sor és a kívánt nyílási szögre vonatkozó oszlopot.

2A)  A és B méretek jelzik a motor forgáspontjának a helyét.

2B)  A motort az oszloptól eltartó S2 konzolok egyik felén sok lyuk párt talál. A konzoloknak ebből a végéből le

lehet vágni, hogy a megfelelő méretet megkapja. Keresse meg azt a helyet a B-D méreteknek megfelelően,

ahol az S2 konzolokat el kell vágni.

2C) Az S érték másodpercekben jelzi a nyitási időt. Ezek az értékek egy olyan átlagos kerületi sebesség

figyelembe vételével vannak kiszámolva, amely nem haladja meg a 12m/sec-ot.

AZ ÁTLAGOS KERÜLETI SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE VAGY NÖVELÉSE

Ha csökkenteni akarja az átlagos kerületi sebességet, akkor hosszabb karú motort kell választania, és az ahhoz tartozó A és B méreteket válassza ki a táblázatból.

Ha növelni akarja az átlagos kerületi sebességet, akkor csökkentenie kell vagy az A, vagy a B, vagy mindkét távolság értékét.

Azért hogy elkerüljük, hogy a kapu durván ütközzön a végállásnál, akkor javasoljuk, hogy az A és a B távolságokat egyformán csökkentse.

A jobb megértéséhez olvassa el az „A és B rögzítési távolságok méreteinek figyelembevétele” c. fejezetet.

„A” ÉS „B” RÖGZÍTÉSI TÁVOLSÁGOK MÉRETEINEK FIGYELEMBE VÉTELE

Ha ezeket a távolságokat módosítani kell, a következőket kell szem előtt tartani:

A és B összege körülbelül megfelel a 90°-os nyíláshoz szükséges löket hosszának (azaz a motor kitolt és behúzott orsóval mért hossz különbségének).

Arányosan megváltoztatva A-t és B-t (a kettő összegét a motor löketének megfelelőnek kell tartani)  egy 90°-os nyitást érünk el

Akár A-t akár B-t, vagy mindkettőt csökkentve 90°-nál nagyobb nyitási szöget kapunk, valamint az átlagos kerületi sebesség növekedését érjük el.

Ebben az esetben vegye figyelembe, hogy az A és a B méret összege nem lehet nagyobb, mint a javasolt löket.

Különleges esetekben (pl. nagy méretű oszlopok), amikor a mellékelt táblázatokban nem található a megoldás, akkor javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.

#### FELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

3) Mielőtt felszerelné a mozgatókarokat, ellenőrizze, hogy a kapu zsanérjai jó állapotban vannak-e és megfelelően vannak-e zsírozva.

## RÖGZÍTÉSI MAGASSÁG

4) Számolja ki a mozgatókar felszerelési magasságát a kapu alakjának és a felerősítési lehetőségeknek megfelelően (M ábra).

A magasság a kapu szerkezetétől függően változik: ha erős szerkezet, nincsenek korlátozások, ha könnyű szerkezet, a motort a lehető legközelebb kell tenni a kapu vízszintes súlyvonalához lehetőleg úgy, hogy egy megerősített ponton támassza meg az ajtószárnyat.

1 helyzet: központi keresztoszlop vonalában szerelve

2 helyzet: Bármely esetben, egy felerősítő konzolra, a kapu középvonalától lefelé szerelve ügyelve arra, hogy, a motor alapja és a föld közötti távolság legalább 10-15 cm legyen.

#### A MOTORT TARTÓ KONZOLOK RÖGZÍTÉSE

5) Csavarozza, vagy hegessze az S1 konzolt a kapuoszlopra, ügyelve arra, hogy az A és B méretet a kapu zsanérjainak tengelyétől és a motor forgáspontjától számítjuk.

Az S1 konzol rögzítő részének (D1) kiszámítása:

5A) Mérje le az E részt, (távolság a zsanérok tengelye és a kapuoszlop között).

5B) Határozza meg a D1 részt a következő képlettel: D1=A-E-36.

5C) A D1 rész megfelel az S1 konzol távolságának a kapuoszlop sarkától.

Ha tiplis vagy dűbeles csavarokkal rögzít, használjon 13 mm fém csavarokat és legalább 30-35 mm-re helyezze az oszlop sarkától, hogy elkerülje a sarkok letörését.

Beton, vagy tégla oszlopok esetében szappanozza be a csavarokat a könnyebb behajtás kedvéért.

Rögzítse az S2 konzolt az S1 konzol közepében a mellékelt M8x25 galvanizált csavarokat használva, a motor rögzítő nyílását a kapu központja felé fordítva.

Rögzítse a motort az S2 konzolhoz a "G ábra" szerint, emlékezve arra, hogy a PR1 forgócsap menetes nyílását lefelé kell fordítani.

AJTÓSZÁRNYI KONZOLOK RÖGZÍTÉSE

6) A következők szerint határozza meg az S3 konzol helyzetét.

6A) Zárja be a kapuszárnyat.

6B) Forgassa az óramutató járásával ellenkezőleg a motor orsóját ütközésig (ekkor a kar teljesen kint van), majd forgassa az óramutató járásának megfelelően az orsót, amíg az orsó rögzítő csavarja lefelé fordul. Az orsót legalább félfordulattal kell elfordítani visszafelé, ezzel biztosítva, hogy nyitáskor nehogy letörje az orsó az őt rögzítő gyűrűt.

6C) Rögzítse az S1 konzolt az orsóhoz, a P ábra szerint, emlékezve arra, hogy a PR1 forgócsap menetes nyílását lefelé kell fordítani.

6D) Helyezze a motort a kapuszárnyra szintezve és jelölje be az S3 konzol helyzetét a kapun.

6E) Hegessze vagy csavarozza S3 konzolt a kapuhoz.

Az S1 konzolban mozgatni tudja S2 konzolt jobbra vagy balra (+/-18 mm), az automatika végleges beállításához.

Figyelje meg, hogy S2 konzolt a kapu középpontja felé mozgatva a nyílásszög és az átlagos kerületi sebesség nő, ha viszont S2 konzolt a kapu külső része felé mozgatja, a nyílásszög és az átlagos kerületi sebesség csökken (figyelem, az A és B méretek összege nem lehet nagyobb a kar lökethosszánál).

Állítson be több változatot, kipróbálva a kapu működését.

#### ÜTKÖZŐ A VÉGÁLLÁSBAN

7) Az FM jelű pontokban ütközőket kell elhelyeznie, hogy a  zárás és nyitás végén a kapu mozgásának megállítását az ne az orsó felütközése végezze.

Amikor a kapu becsukódik, a dugattyú karja

az ASTER 3 típusnál 355 mm-re,

az ASTER 4 típusnál 455 mm-re,

az ASTER 5 típusnál 555 mm-re jöhet csak ki

Amikor a kapu nyitva van, a kar legalább 65 mm-re kell kint lennie.

KIFELÉ NYILÓ KAPU

Kifelé nyíló kapu esetében a motort a belső oldal felől is el lehet helyezni.

Ebben az esetben A távolság (a zsanérok tengelyei és a motor forgási tengelye között) a kapu központja felé mérendő S ábra.

Módosítani kell az S2 konzolt, hogy alkalmazkodjon az új rögzítési helyzethez.

Hogy az átjárás szélességét elkerüljük, a motort elhelyezhetjük a kapu felső részén, 2 m-nél nem alacsonyabban.

Az ajtóra szerelt konzol helyzetét a fent jelzett módszerrel kell megtalálni, de nyitott kapuszárnyaknál.

A motor teljesítményének köszönhetően minden rögzítésnek erősnek kell lennie.

#### ELEKTROMOS KAPCSOLÁSOK

8) Nézze meg az L ábrát és tanulmányozza a vezérlő elektronika vázlatát.

A motor kábelbevezetésének szorosnak kell lennie, de a kábellel alkosson egy lefelé mutató hurkot, elkerülve ezzel, hogy az esővíz belefolyjon a motor belsejébe.

A MOTOR KIOLDÁSA KULCCSAL

Ezzel a művelettel szétkapcsolja a motor és az orsó mechanikai összeköttetését.

9A) Helyezze be a kulcsot (a készlethez tartozik) a motor oldalán lévő nyílásba és forgassa el 90°-ban a kapu központja felé.

9B) Ezek után a kapu kézzel csukható vagy nyitható.

9C) A motor visszakapcsolásához végezze el az ellenkező műveletet.

FIGYELEM!

Alkatrészek: kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

A termék rendeltetésszerű használatához és az embereknek, állatoknak és más dolgoknak okozott kár elkerülésére tanulmányozza az "Általános utasítások" c. fejezetet, mely jelen kézikönyv része.

Az építő nem felelős a nem rendeltetésszerű és ésszerűtlen felszerelésből eredő károkért.

A készüléket az érvényben lévő biztonsági előírásoknak és a jó felszerelési szabványoknak megfelelően kell használni.

Minden elektromos szerelést áramtalanítás után kell végezni.

Q 34 - Vezérlőelektronika szárnyas- és tolókapuhoz

1. Műszaki adatok

Áramellátás	230/240 V 50/60 Hz

Méretek	136x106 mm

Motor teljesítmény	2x500W 230V

F1 biztosíték 24 Vac	2A

F2 hálózati biztosíték	5A

Villogó jelző kimenete	24 Vac 10 W

Segédkimenet	24 Vac 250 mA

Relé kontaktusok	16A

Irányváltási idő	2 sec, nem állítható

Nyitási késleltetési idő

a második szárnynál	2 sec, nem állítható

Súly	580 gr

Ház	ABS szürke

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- Megbízható, robusztus, indukált zavarok elleni immunis kivitel

- Speciális védelem a légköri és az elektrosztatikus kisülésekkel szemben

- Szabványos 1 vagy 2 szárnyas kapukhoz, vagy toló-kapukhoz alkalmas.

- EMC tesztelt a saját elektromágneses sugárzás, valamint a külső zavarokkal szembeni immunitás szempontjából

- Súrlódó tengelykapcsoló nélküli, vagy azzal rendelkező motorokhoz alkalmas (elektromos tengelykapcsolás)

- "Nyomaték-határoló"; állítható elektronikus tengelykapcsoló

- Fix késleltetés a kapuszárnyaknál nyitáskor.

- Beállítható késleltetés a második szárny zárásánál (nem szinkronizált működés)

- Állítható vagy kikapcsolható automatikus zárás

- Állítható működési idők

- Zárás és a nyitás indulására figyelmeztetés

- Megkülönböztető  villogás (lassú villogás nyitásnál, gyors a zárásnál);  folyamatos fény szünet közben

- Villogó vezérlő kimenet, mind a beépített villogóval rendelkező, mind e nélküli lámpák részére.

- A többutas vezérlés kiiktatható (társasház funkció)

- Előkészítés a START-jel időzítő óra által történő vezérlésére.

- LED jelzések a kapu állapotairól.

- Biztonsági berendezések melyek a nyitás és zárás alatt aktívak (fotocella és biztonsági zóna).

- Beépített önműködő rádióvevő.

- Időzítés memória.

NYOMATÉK beállítás

POWER: a motorok teljesítményének beállítása 35%-98%

között.

LEDEK

F1 biztosíték 24 Vac

F2 biztosíték 230 Vac

LED 1 (WORK) = üzem visszajelzése

LED 2 (START) = start jel megléte

LED 3 (STOP) = stop jel megléte

LED 4 (FOTO) = fotócella működésének visszajelzése

LED 5 (FCH)= zárás leállító jel megléte (végállás)

LED 6 (FAP)= nyitás leállító jel megléte (végállás)

# SORKAPOCS 1

  - START vezérlés. - Alapállapotban nyitott kontaktus. Nyomógombhoz, távirányítóhoz, vagy kulcsos kapcsolóhoz kötendő. A start vezérlés elindítja az időzítéseknek megfelelő ciklust.

2-3	Vészleállítás vezérlés – Alapállapotban zárt kontaktus. Amikor a vészleállító gombot lenyomjuk, a kapu azonnal leáll, és további start impulzusra van szükség a működési ciklus helyreállítására.

4-3	Infrasorompó vagy biztonsági zóna bemenet a veszélytelen csukódás érdekében. Alapállapotban zárt kontaktus. Nyitási ütemben: nem idéz elő változást a kapu mozgásában. Szünet ütem alatt a fenti pontra érkező vezérlés hatására a beállított szünet idő figyelmen kívül marad, és a START impulzus is hatástalan marad újrazáráshoz. Zárási folyamat alatt azonnal megállítja a kaput, két másodperces szünetet tart, majd visszanyitja. Időmemóriája van.

5-7	Zárás végállás-kapcsoló (csak tolókapu üzemben)

6-7	Nyitás végállás-kapcsoló (csak tolókapu üzemben)

8-9	max. 24 Vac - 250 mA-es kimenet a tartozékok számára

# SORKAPOCS 2

11-12-13	Motor kimenet 1 (11 - kék, 12 - barna, 13 - fekete). A másodiknak nyíló szárny. A kondenzátort a 12 és 13 sz. kapcsok közé kell kötni.

14-15-16	Motor kimenet 2 (14 - kék, 15 - fekete, 16 - barna) Az először nyíló szárny. Késleltetése van záráskor vagy toló kapu üzemben.

Figyelem: tolókapuknál a motor bekötése jobbkezes (belülről nézve) beépítést feltételez, amennyiben balos beépítés szükséges, akkor a 15-16-os kapcsok valamint az 5-6-os kapcsok bekötési sorrendje felcserélendő.

A kondenzátort a 15 és 16 sz. kapcsok közé kell kötni.

## SORKAPOCS 3

17-19	230 Vac 50/60 Hz

19 - Nulla,

17 - Fázis

18	Védőföldelés: kapcsoljuk a motorok sárga-zöld kábeleit és a tápkábel sárga-zöld kábelét a védővezetőhöz.

Telepítési tanácsok

- A felszerelést az adott ország szabványai szerint kell elvégezni, képzett telepítőkkel, egy jó telepítés előírásai szerint.

- Mielőtt kinyitnánk a vezérlő egység szekrényét, kapcsoljuk ki az áramellátást, a szerelvény előtt elhelyezett megszakítóval.

- Mindig szigetelt és elkülönített kábeleket használjon a tápellátás, valamint a segéd és ellenőrző áramkörök jelvezetékeihez, hogy elkerülje az áramellátó kábelek által indukált zavarokat és igy a motorok hibás vezérlését, vagy akár az ebből eredő károkat.

- Az jelvezetékeknél a 0.25 mm2 vezeték átmérő elegendő a kis fogyasztás  miatt.

- Ha a jelvezetékek hosszabbak 50 m-nél, tanácsos néhány relével a csatolásmentesítés a vezérlő egységben.

- A fentiek szerint végezze el a bekötéseket és szerelje fel a szabványok által előírt biztonsági eszközöket, mielőtt áramot vezetne a tápegységbe.

- Valamennyi biztonsági kapcsolás alapállapotban zárt (fotocella, STOP gomb, biztonsági zónajelzés), ezeket a vezérlő egység megfelelő bementére kell kapcsolni. Ha két biztonsági kapcsolást kell használni a vezérlő egység egy bemenetén, akkor sorba kell kapcsolni az eszközöket.

- Ellenőrizze, hogy a tápvonalat magneto-termikus differenciál megszakító védi, rendelkezik a felszereléshez szükséges jellemzőkkel és megfelelő kalibrációval, és megfelel az érvényben lévő előírásoknak.

Ellenőrizze a következőket:

- Azoknak a LED-eknek, amelyek az alapesetben zárt bemeneteket jelzik, folyamatosan világítaniuk kell. (Megszakítva a kontaktusokat, a LED-eknek ki kell aludniuk.).

- Azoknak a LED-eknek, amelyek az alapesetben nyitott bemeneteket jelzik, nem szabad világítaniuk. (Működésbe hozva a nyomógombokat, a LED-eknek világítaniuk kell.).

- A fotocellák tökéletes elrendezését.

- Az összes csatlakozási pontot.

TELEPÍTÉS:

- Kösse be a fotócellák kapcsait a sorkapocshoz. A rendesen zárt és nem használatos bemeneteket kösse a (commune) közös pontra.

- Kösse a motorokat az M1 és M2 kapcsokhoz, ellenőrizze a forgás irányát, figyelembe véve, hogy az M2 motor nyílik először. Toló kapu esetén  is ide kösse a motort.

- Állítsa be a DIP-kapcsolókat a kívánt funkcióra.

- Helyezze áram alá az áramkört.

- A LED-eken keresztül ellenőrizze a fotócellák és gombok megfelelő állapotát.

- Ellenőrizze az áramot szabályzó POWER feliratú trimmer pontos beállítását.

# BEÁLLÍTÁS

DIP-kapcsoló programozható funkciói

1	Elővillogás                                                                      ON: Bekapcsolt állapotban három másodperccel a nyitó vagy záró ciklus előtt aktiválja a villogó fényt.                                                                         OFF: Elővillogás kiiktatva

2	Fotocellával védett nyitás                                        ON:   A fotócella nyitási ütem alatt is beavatkozhat, akadály esetén a kapu megáll, majd ugyanabban az irányban tovább megy, miután az akadály elhárult.                                                                          OFF: A fotocella csak záráskor avatkozik be.

3	Társasház funkció                                                         ON: Nyitási és a szünet ütem alatt nem fogad el újabb START impulzust. ( A lakótárs nehogy ránk csukja a kaput).

OFF: Fenti funkció kiiktatva

- Üzemmód választás

ON:	toló kapu üzem

OFF:	szárnyas kapu üzem

FIGYELEM: A beállítást akkor kell elvégezni, amikor a készülék nincs áram alatt. A DIP kapcsolók, és PRG jelű jumper állapotváltozása, csak akkor érvényesül, amikor a készüléket újból áram alá helyezzük.

# HIBÁK ÉS JAVASLATOK

- Start impulzusnál a motor nem aktiválódik, vagy a kapu csak nyílik, de nem csukódik.

Ellenőrizze, hogy felhasznált és bekötött-e valamennyi biztonsági kontaktust, amelyek a nyitási ütemben hatásosak, továbbá a fotócellák tökéletesen egyvonalban vannak-e és működnek-e. Amennyiben a rendellenesség egy tartozéknak vagy tápellátásának köszönhető, akkor iktassa ki azt, nem feledkezve meg arról, hogy a kiiktatott biztonsági pontokat ezután a (common) jelföldre kell kötni.

- A kapuk nem hajtják végre a teljes működési ciklust, vagy nem kezdenek újra működni időben.

Ellenőrizze a beállítási időket. Programozza újra a központi egységet.

- Egyik vagy mindkét motor nem vált irányt, vagy nem a kívánt irányba indul.

Emlékezzen rá, hogy az áram alá helyezés utáni első START impulzus mindig nyitási ütemet kezdeményez.

(Ez vonatkozik üzem közbeni áramkimaradás esetére is, amikor újra indítás előtt mindig vigyük a kapuszárnyakat kiindulási helyzetbe.) Ellenőrizze a motorok bekötéseit is.

TELJESÍTMÉNY: a motorok szabályozása

A POWER jelű áramköri elem szabályozza a készülékből a motor felé táplált teljesítményt. Úgy állítsa be, hogy a motorok, miután mozgásba lendültek, a 150 N-nél (kb. 15 kg - UNI 8612) nem nagyobb ellenállásnál megállíthatóak legyenek. Ez a szabályozás egy másodpercre ki van iktatva minden elindulási manőver kezdeténél, ily módon a teljes nyomatékot adva, ami lehetővé teszi, hogy az automatika legyőzze a megindulási tehetetlenséget.

A beépített rádióvevő programozása

Állítsa be az egyéni kódot a távirányítóban, az abban levő DIP-kapcsolókat használva.

Tartsa a központi egységen a programozási gombot (SET) lenyomva és ugyanakkor, a távirányító nyomógombja segítségével küldjön egy impulzust.

Engedje el mindkét gombot.

Az adó most megtanulta a távirányító kódját.

Működési idő beprogramozása

Lehetséges egymás után beprogramozni a működési időt, a zárás különbséget és az automatikus újra zárást a START bemenet használatával (Vigyázat, ne a távvezérlőt használjuk! Ügyeljünk arra, hogy a vezérlés határozott kontaktust jelentsen, azaz az indító eszköz ne peregjen, mivel a vezérlés több impulzust észlelhet a kelleténél.)

A következők szerint járjon el:

Szárnyas kapu:

Ellenőrizze, hogy a PRG jumper megfelelően van feltéve (zárja rövidre a tüskéket, ez a programozói üzem).

Ezután kapcsolja csak be az egységet.

Nyitási idő beprogramozása:

Zárt kapunál, az első motor (M2) az adott első impulzusra elindul, majd két másodperccel később követi a második (M1 késleltetett) motor. A lámpa lassú ütemben villog.

A nyitási művelet befejezésekor adjon egy második impulzust, ami a nyitási ciklus végét jelenti az automatika nyugalomba kerül, a lámpa villogása is leáll.

A központi egység memorizálja a működési időt.

A szünet és a szárnyak közötti zárási késleltetés programozása:

A harmadik START impulzus azt a pillanatot jelzi, amelytől a szünetet (az automata zárás kezdete előtt) számoljuk. A lámpa lassú ütemben kezd villogni, de a motorok nem dolgoznak.  Az automatikus zárás kiiktatására adjon két START impulzust (a 3. és 4. impulzust valójában) gyorsan egymás után.

A negyedik START impulzus a szünet végét és záró művelet kezdetét jelzi és azt a pillanatot, amelytől a másodiknak záródó szárny zárási késleltetéséhez szükséges időt számítjuk; a lámpa gyors ütemben villog.

Az ötödik START impulzuskor a negyedik és ötödik impulzus közötti idő képviseli a zárási késleltetési különbséget a két ajtószárny között, amely memorizálásra kerül.

Egyszárnyú kapuknál azonnal adja le az ötödik impulzust, hogy megszüntesse ezt a különbséget.

Ekkor valamennyi működési időt beprogramozta. Kapcsolja ki a központi egység áramellátását, és a PRG jumpert szakítsa meg majd újra kapcsolja vissza az áramellátást.

A programozott időket digitálisan formában memorizálja a mikroprocesszoron belül a készülék, elkerülve az alkatrészek paraméterváltozásainak köszönhető valamennyi változást (ellenállás és/vagy kondenzátorok).

Tolókapuk:

Ellenőrizze, hogy a PRG jumper megfelelően van feltéve (zárja rövidre). Ezután kapcsolja csak be az egységet

A toló kapuknál (DIP 4 "ON" helyzetben) két percre van beállítva a maximális működési idő (vészleállás). (A tényleges működési időt a végállás kapcsolók szabják meg.)

Az egyetlen beprogramozandó idő az automatikus zárás előtti késleltetés, amit bármikor be lehet programozni.

Nyitott kapunál, az első START impulzus azt a pillanatot jelzi, amelytől az automatikus zárás előtti szünetet számoljuk (az automatikus zárás kiiktatására gyorsan egymás után adjon le két START impulzust).

A második START impulzus jelzi a záró művelet kezdetét, az első és második impulzus közötti idő jelenti a szünetet, ami memorizálásra kerül.

Valamennyi működési idő így be van programozva. Kapcsolja ki az áramellátást a központi egységen, és vegye le a PRG jumpert.

A programozott időket digitálisan memorizálja a mikroprocesszoron belül a készülék, elkerülve az alkatrészek paraméterváltozásainak köszönhető valamennyi változást (ellenállás és/vagy kondenzátorok).

Funkciók

Időzítési lehetőség:

- Lehetőség van a START vezérléssel párhuzamosan kötni, egy kapcsolót vagy egy időzítő órát. Az időzítő óra vezérli így a kapu nyitását. Amíg ez a vezérlő kimenet aktív állapotú, a kapu nyitva marad. A program vége automatikus zárást idéz elő (amennyiben az automatikus zárás programozva van egyáltalán), a beállított szünettel  meghosszabbodva.

Biztonsági elvek

- Mielőtt elindul a kapu, a mikroprocesszor ellenőrzi a jeleket, amelyek a bemenetén vannak. Nem fogad el semmilyen Start vezérlést, ha egy vagy több biztonsági berendezés kimenete aktív állapotban van. A kapu folyamatos elindulása előtt a mikroprocesszor ellenőrzése alatt tartja az elektromos kuplungot. Ha bármilyen rendellenesség van, a kapu azonnal leáll.

- A mikroprocesszor a motorok beindulásának első két másodpercében  visszautasít minden fajta vezérlést a zavarok elkerülése végett.

- A stop (vészhelyzet) gombnak könnyen elérhetőnek kell lennie, a biztonsági előírások szerint. Veszély esetén azonnal megállítja a kapu mozgását.

FIGYELEM:

- Alkatrészek: kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

- A termék rendeltetésszerű használatához és az emberekben, állatokban, tárgyakban okozott károk elkerülésére tanulmányozza az "Általános utasításokat", amely ezen leírás része.

- A készüléket az érvényben lévő (UNI 8612) előírások, valamint egy jó telepítés normatívái szerint. kell használnia.

- Minden elektromos kapcsolást feszültségmentes állapotban kell elvégezni.

- A gyártó nem felelős esetleges károkért, melyeket a nem megfelelő és ésszerűtlen telepítés okoz.

- A motorok táplálásánál figyeljen arra, hogy a forgás irány megfeleljen az előírtnak.

- Mindig védje a táplálást egy 6A-os automata biztosítékkal, vagy egy 16A-es egyfázisú megszakítóval, ami belső biztosítékokkal van ellátva.

- A motorokhoz, és a vezérlő egységhez vezető tápkábeleket, valamint a tartozékokhoz menő jelvezetékeket mindig külön kell vezetni a zavarok elkerülésére, melyek problémát okozhatnak a berendezés működésében.

- Bármely külső eszköz kimenetei (vezérlő vagy biztonsági), amelyek a vezérléshez kapcsolódnak közvetlenül, feszültségmentesnek kell lenniük (szabad kontaktusok).

- Ezt a vezérlő egységet az elektromágneses kompatibilitás szabványai és az Európai Unió jelenleg érvényben levő biztonsági szabványai szerint tervezték. Speciálisan a 89/336/EEC és 92/31/EEC EU-EMC irányelveknek felel meg.

Az ábrák feliratai és értelmezésük:

POWER:             (teljesítmény szabályozó)		                  Lampeggiatore:	Lámpa

SET:	              beállítás (kódtanító gomb)	                                GialloVerde	              SárgaZöld (Védőföld)

PRG:                   időzítés tanító üzemmódba állító „jumper”       FineCorsa	              végállás kapcsoló

Morsetteria:         sorozatkapocs                                                    Linea		              hálózat

COMUNE:	közös                                                                  L		              (itt fázist jelent)

FOTO:		fotocella bemenete                                             N		              (itt a 0 vezetőt jelenti)

FCC:		zárási végállás bemenet                                     Linea		              (itt hálózatot jelent)

FCA:		nyitási végállás bemenet

Apre:		Nyitás

Chiude:		Zárás

Marrone:	Barna

Nero:		Fekete

Blu:		Kék

Bal oldali sorkapocs

Lehetséges bekötési példák toló és szárnyas megoldásokra:

TARTOZÉKLISTA:

KIT-ASTER1 kétszárnyas kapumozgató KIT:

2 db  (jobbos és balos) ASTER-3-as motor

1 db  RF24 infrasorompó

1 db  villogó talp

1 db  villog búra

1 db  Q34-es vezérlés

2 db  kondenzátor

2 db  3 csatornás adó (távirányító)

1 csomag szerelvény a motorok felfogatásához

KIT-ASTER2 egyszárnyas kapumozgató KIT:

Ugyanaz, mint a KIT-ASTER-1-ben, de 1 db ASTER-4-es motorral és kondenzátorral.

Egyéb, ezen listán nem található alkatrész (például: kulcsos kapcsoló) nem tartozéka a szettnek.

### SZÓTÁR

Antenna: rádióhullámok minél jobb teljesítményű leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektro-mechanikus eszköz.

Elektromechanikus szárnyaskapu mozgatómotor: olyan esztétikusan burkolt villanymotor, mely mechanikus áttételekkel előre-hátra mozgatott rúddal külső vezérlés hatására nyitja és zárja a szárnyas-kaput, általában lakossági felhasználásra, a legolcsóbb megoldás.

Kapu: épületen vagy kerítésen a szabadba vezető nagyobb méretű nyílás zárható, mechanikus szerkezete.

Kábel: elektromosság továbbítására szolgáló szigetelt fém huzal.

Kulcsos kapcsoló: olyan elektromechanikus eszköz, mellyel egy kulcs segítségével zárhatunk vagy nyithatunk egy kontaktusokat. Használható például különféle nyílászáró mozgató motorok elektronikája részére nyitó vagy záró parancs kiadásához.

Programozás: egy készülék által végrehajtandó műveletek meghatározása azok mennyiségének és feltételeinek megadásával együtt.

Sorkapocs: a vezetékek csatlakozási pontjai egy adott elektronikus áramkörhöz. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Szárnyaskapu: olyan kapu, mely forgási pontokhoz van rögzítve és körívet leíró pályán mozog, egy vagy két részből áll. Kettő rész esetén a részek egymáshoz záródnak.

Szárnyaskapumotor-vezérlések: olyan elektronikus egység, mely a szárnyas-kapuk nyitását és zárását végző motorokat a felhasználó kényelmi és biztonsági szempontjainak figyelembevételével irányítja.

Távirányítás: egy folyamat távolból történő vezérlése általában rádióhullámokkal, infravörös sugarakkal vagy vezetéken továbbított jelekkel.

Ugrókódos adó-vevő rendszerek: elektronikusan előállított, több milliárd variációval bíró, minimum csak több száz lenyomás után ismétlődhető kódokat leadó, hordozható egységekből (távirányítók) és egy fixen telepített, ezeket a kódokat felismerő, azokra meghatározott reléket működtető egységből (vevő) álló együttes. 433 MHz az Európában általánosan engedélyezett működési frekvenciájuk.

Vezérlés: egy elektronikus áramkör, mely működtet egy folyamatot ellentétben egy központtal, ami jeleket figyel és jelzéseket ad.

Villogó: fényfelvillanásokkal a figyelmet felkelteni hivatott elektronikus berendezés.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.