Q60A VEZÉRLÉS

EGY- VAGY KÉTSZÁRNYAS KAPUKHOZ

A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI

| A | menü választó gomb |
| --- | --- |
| B | almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés |
| C | a beállított érték növelése, vagy engedélyezés „SI” |
| D | a beállított érték csökkentése, vagy tiltás „NO” |
| F1 | 230 V AC, 5 A-es biztosíték |
| F2 | 2-es motor biztosítéka 1,6A |
| F3 | 1-es motor biztosítéka 1,6A |
| F4 | 24 V AC, (visszaállítható) 1.6A biztosíték |
| F5 | 24 V AC, (visszaállítható) 0.65A biztosíték |
| KIJELZŐ | 2 db 7 szegmenses LED kijelző |
| M1 | sorkapocs a rádióantennának |
| M2a, b | sorkapocs a vezérlő és biztonsági be- és kimeneteknek |
| M3 | sorkapocs a motoroknak |
| M4 | sorkapocs a 230V-os tápellátásnak |
| A B C | védőföld sarus csatlakozói |
| MR | rádió vevőpanel |
| CN | a zárvezérlő panel csatlakozója |
| Z2 | hálózati zavarszűrő |
| K1/K2 | Motor relék |
| K3 | Villogó relé |
| V1 | elsődleges feszültségfüggő ellenállás |
| V2 | másodlagos feszültségfüggő ellenállás |

( F4 és F5 jelű önvisszaálló biztosítékok

Ha átmeneti rövidzár történik a biztosíték magától visszaáll 5 mp után.

Folyamatos rövidzár esetén szakítsa meg a hálózati tápellátást, távolítsa el a 2-es jelű csatlakozót, várjon 5 mp-et és újból kapcsolja vissza a hálózati tápellátást. A biztosíték automatikusan visszaáll. Keresse meg és távolítsa el a rövidzárat mielőtt a csatlakozókat visszahelyezi.

A VEZÉRLÉS SORKAPCSAI

A SORKAPCSOK CSATLAKOZTATÁSA

Az összes csatlakoztatást tápellátás nélkül kell elvégezni!

FÖLD SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSOK

Csatlakoztassa a sárga/zöld motor kábeleket az „A” és a „B” sarus csatlakozóihoz.

Csatlakoztassa a sárga/zöld hálózati kábelt a „C” sarus csatlakozóhoz.

AZ 1-ES SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

| 21 | Antenna meleg pontja |
| --- | --- |
| 22 | Antenna árnyékolása |

A 2-ES SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

| 1-8 7-8 | START parancs, normál állapotban nyitott kontaktus (NO) nyomógomb, kulcsos kapcsoló és külső rádió vevő csatlakoztatásához. A START parancs elindítja a teljes nyitási vagy zárási ciklust. Gyalogos START bemenet. Normál állapotban nyitott kontaktus (NO) , kulcsos kapcsoló és külső rádió vevő csatlakoztatásához. Gyalogos START parancs adásakor az M1 motor rövidebb idővel hajtja végre a nyitási vagy zárási ciklust. |
| --- | --- |
| 2-8 | Vészleállító gomb. STOP parancs, normál állapotban zárt (NC) vészleállító gomb. Ha megszakad a kontaktus, a kapu azonnal megáll. Nyitási ciklus esetén az első START parancsra a motorok zárni fognak. Automata zárás szünet ideje estén az első START parancsra a motorok zárni fognak. Zárási fázis esetén az első START parancsra a motorok nyitni fognak. |
|  | Ha nem használ STOP gombot, hidalja át a 2-es és a 8-as sorkapcsot! |
| 3-8 | Bemenet, a biztonsági fotocellához, a zárási munkafázisban. Több infrasorompó alkalmazásakor, vevőegységeik relé kontaktusait sorosan kell felfűzni. Normál állapotban zárt kontaktus (NC). Csak a zárási munkafázisban működik. Nyitáskor nem aktív. A zárási munkafázisban: Stop, 2 másodperc szünetidő, ismét nyitási fázis. Ha a zárási fotocellát nem használja, hidalja át a 3-as és a 9-es sorkapcsot! |
| 4-8 | Bemenet, a biztonsági fotocellához, a nyitási munkafázisban. Több infrasorompó alkalmazásakor, vevőegységeik relé kontaktusait sorosan kell felfűzni. Normál állapotban zárt kontaktus (NC). A nyitási fázisban: megáll, amíg az akadályt el nem teszik az útjából. A zárási fázisban: megáll, és irányt változtat. Ha a nyitási fotocellát nem használja, hidalja át a 4-es és a 9-es sorkapcsot! |
| 8-10 | Kimenet a fotocella vevő tápellátásának és az egyéb kiegészítőknek max.100mA. |
| 9-10 | Kimenet a fotocella adó tápellátásához. |
| 11-12 | Villogó kimenet. 24 V DC, 20 W max. |

A 3-AS SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

Az 1-es motor az elsőnek nyíló szárnyat mozgatja.

A 2-es motor a másodiknak nyíló szárnyat mozgatja.

Attól függően, hogy az elsőnek nyíló szárny jobbos, vagy balos, a motorok fekete és barna ereit fel kell cserélni! A következő példában, az 1-es motor jobbos.

| 13 14 15 | 1-es motor nyitási 230Vac fázis kimenete. A motor fekete ere és a kondenzátor egyik ága. 1-es motor „0” kimenete. A motor kék ere. 1-es motor zárási 230Vac fázis kimenete. A motor barna ere és a kondenzátor másik ága. |
| --- | --- |
| 16 17 18 | 2-es motor nyitási 230Vac fázis kimenete. A motor barna ere és a kondenzátor egyik ága. 2-es motor „0” kimenete. A motor kék ere. 2-es motor zárási 230Vac fázis kimenete. A motor fekete ere és a kondenzátor másik ága. |

# A 4-ES SORKAPOCS CSATLAKOZTATÁSAI

( A hálózati feszültség vezérlésre kapcsolása előtt végezzen el minden elektromos bekötést, ellenőrizze ezek megfelelő rögzítését. A feszültség alá helyezett vezérlésen végzett bekötések az elektronika sérülését okozhatják !!!

| 19-20 | Tápellátás bemenet 230 Vac – 50 Hz (19= nulla, 20= fázis) |
| --- | --- |

Még egyszer a bekötésről:

Abban az esetben, ha a távirányítótól függetlenül is kezelni kívánja a vezérlést, és nyitni akarja mindkét szárnyat, iktasson be az 1-es START és a 8-as +24V pont közé egy alap- esetben nyitott kontaktusú nyomógombot. Ennek működtetésével mindkét szárny nyílni fog.

Ha nincs rá szükség, hagyja szabadon!

Abban az esetben, ha a távirányítótól függetlenül is kezelni kívánja a vezérlést, és nyitni akarja az egyik szárnyat, iktasson be a 7-es PED és a 8-as +24V pont közé egy alapesetben nyitott kontaktusú nyomógombot. Ennek működtetésével csak az elsőnek nyíló szárny fog dolgozni.

Ha nincs rá szükség, hagyja szabadon!

A Vészleállító gomb bekötéséhez, iktasson be a 2-es STOP és a 8-as +24V pont közé egy alapesetben zárt kontaktusú nyomógombot. Ennek működtetésével, munka közben a vezérlés azonnal leállítható. Ennek elhagyása az Ön felelőssége!

Ha ideiglenesen nem iktat be nyomógombot, hidalja át egy darab vezetékkel!

A FOTO 1 csak záráskor aktív fotocella bekötésekor:

a vevő fotocella NC pontját kösse össze a vezérlés 3-as FOTO 1 pontjával,

a vevő fotocella C pontját kösse össze a vezérlés 8-as +24V pontjával,

a vevő fotocella negatív táp (-0AC) pontját kösse össze a vezérlés 10-es NEG pontjával,

a vevő fotocella pozitív táp (+AC) pontját kösse össze a vezérlés 8-as +24V pontjával,

az adó fotocella negatív táp  (-0AC) pontját kösse össze a vezérlés 10-es NEG pontjával,

az adó fotocella pozitív táp (+AC) pontját kösse be a vezérlés 9-es TEST FOTO pontjával.

Ennek elhagyása az Ön felelőssége!

Ha ideiglenesen nem köti be ezt a fotocellát, hidalja át a vezérlés 3-as és 9-es pontjait egy darab vezetékkel!

A FOTO 2 nyitáskor és záráskor aktív fotocella bekötésekor:

a vevő fotocella NC pontját kösse össze a vezérlés 4-es FOTO 2 pontjával,

a vevő fotocella C pontját kösse össze a vezérlés 8-as +24V pontjával,

a vevő fotocella negatív táp (-0AC) pontját kösse össze a vezérlés 10-es NEG pontjával,

a vevő fotocella pozitív táp (+AC) pontját kösse össze a vezérlés 8-as +24V pontjával,

az adó fotocella negatív táp  (-0AC) pontját kösse össze a vezérlés 10-es NEG pontjával,

az adó fotocella pozitív táp (+AC) pontját kösse be a vezérlés 9-es TEST FOTO pontjával.

Telepítéskor legalább 1pár fotocellát telepíteni kell, a biztonság érdekében!

Ha nem köti be ezt a fotocellát, hidalja át a vezérlés 4-es és 9-es pontjait egy darab vezetékkel!

A motorok bekötése attól függően, hogy az elsőnek nyíló szárny jobbos, vagy balos,

a vezetékek színei tengely szimmetrikusan követik egymást.

Ha az 1-es motor jobbos, akkor a bekötés: fekete, kék, barna, 2-es motor: barna, kék, fekete.

Ha az 1-es motor balos, akkor a bekötés: barna, kék, fekete, 2-es motor: fekete, kék, barna.

Csatlakoztassa egy 6 Amperes kismegszakítón keresztül a 230V-os hálózatra a vezérlést!

Ha jól kötötte be a vezérlést – a kijelzőn a „- -„ jelzés látható!

Amennyiben nem ez a jelzés látható, akkor szüntesse meg a tápellátást és ellenőrizze a vezérlés csatlakozásait és bekötéseit.

A vezérlést a gyárban felprogramozták.

A gyári beállításokon, a kapu méreteiből és az egyéni igényekből adódóan valószínű változtatni kell, de arra mindenképp jó, hogy kipróbáljuk a működést.

Első lépésben, oldja ki mindkét motor kuplungját!

Mindkét kapuszárnyat félig, kb 45°-ban nyissa ki!

Zárja vissza mind a két motor kuplungját!

- Kódolja le az adót a személyi kódjával néhány DIP kapcsoló pozíciójának megváltoztatásával. ( A távirányító kódjának megváltoztatása nagyon fontos, mert ennek elmulasztása esetén, más illetéktelen személy is esetleg tudja működtetni az ön kapunyitóját. )

- Amennyiben „- -„ kijelzés látható a vezérlőegységen úgy 2x nyomja meg az „A” gombot, és ezután „rA” jelzést kell látnia a kijelzőn.

- Ezt követően most 2x a „B” gombot nyomja meg, és ezután „tc” jelzést kell látnia a kijelzőn.

- Nyomja meg az adó bal oldali gombját, és tartsa lenyomva.

- Ezzel egyidejűleg nyomja le a vezérlésen az „C” nyomógombot a kód eltárolásához. A kijelzőn kétjegyű szám jelzi, hogy hányadiknak tárolta el a memóriában a távirányítót. Például: „0 1”.

- Ismételje meg ezeket a lépéseket minden egyes olyan távirányítóval, aminek más a kódbeállítása. A vezérlés 54 különböző kódot tud megtanulni.

Ezek után adjon egy START impulzust a távirányító bal oldali gombjával!

Figyelje, hogy melyik kapuszárny dolgozik először és azt, hogy a kapu kifelé nyílik-e!

A kapunak, az első START parancsra, kifelé kell nyílni!

Amikor már mindkét motor dolgozik, adjon egy újabb START parancsot!

Erre a kapu meg fog állni.

Értékelje ki a helyzetet!

Valóban az a motor kezdett dolgozni először, amelyiknek az első szárnyat kellett működtetni?

Valóban kifelé nyitott a kapu?

Adjon megint egy START parancsot! Erre a kapu elkezd bezárni.

Nagyjából azon a ponton, ahol elkezdte az egész műveletet, a szárnyak kb 45°-os állásánál, adjon megint egy START parancsot!

Ekkor a kapu megáll.

Abban az esetben, ha a kapuszárnyak nem a megfelelő irányban dolgoztak, vagy nem az a szárny nyílt elsőnek, amelyiknek kellett volna, szüntesse meg a tápellátást és változtassa meg a motorok bekötését!

Ezek után ismét ellenőrizze a helyes működési irányokat!

Addig ne menjen tovább, amíg a szárnyak nem működnek a helyes irányban!

Amikor helyesen működnek a szárnyak, oldja ki mindkét motor kuplungját!

Mindkét kapuszárnyat csukja be!

Zárja vissza mind a két motor kuplungját!

SOROZATOS PROGRAMOZÁS

A TÁVIRÁNYÍTÓVAL

A sorozatos programozás lényege, hogy a távirányító gombjával adott START parancsok sorozatával adja meg a szükséges működési időket.

- Amennyiben „- -„ kijelzés látható a vezérlőegységen úgy 4x nyomja meg az „A” gombot, és ezután „AS” jelzést kell látnia a kijelzőn.

- Ezt követően most 1x a „B” gombot nyomja meg, és ezután „1n” jelzést kell látnia a kijelzőn.

- Amennyiben egyszárnyas kapuja van a sorozatos programozást folytassa a „Sorozatos programozás egyszárnyú kapu esetén” ponttól.

- Ha kétszárnyas kapu mozgatásához használja a vezérlőpanelt, úgy nyomja meg még 1x a „B” gombot, és ezután „2n” jelzést kell látnia a kijelzőn.

- Amennyiben kétszárnyas kapuja van a sorozatos programozást folytassa a „Sorozatos programozás kétszárnyú kapu esetén” ponttól.

- Sorozatos programozás egyszárnyú kapu esetén.

- impulzus: :  az első szárny megkezdi a nyitást. A kijelzőn az „n1” felirat látható.

- impulzus: ezt az 1-es motor nyitási ciklusának 90%-ánál kell kiadni és az első motor megkezdi a lassítási fázist. A kijelzőn az „r1” felirat látható.

Várjon kb. 4-5 másodpercet az 1-es motor teljes nyitási ciklusának befejezése után!

3. impulzus: a vezérlőpanel kijelzőjén megjelenik a „tP” felirat, eltárolódik a nyitási és a lassítási idő, és megkezdődik az automata zárás szünetidejének számlálása.

4. impulzus: lezárja az automata zárás szünetidejének számlálását és megindul a zárási fázis.

Ha a zárási fázis befejeződött, akkor a vezérlőegység automatikusan kilép a sorozatos programozásból és eltárolja a működési időket.

- Sorozatos programozás egyszárnyú kapu esetén.

- impulzus:  az első szárny megkezdi a nyitást. A kijelzőn az „n1” felirat látható.

- impulzus: ezt az 1-es motor nyitási ciklusának 90%-ánál kell kiadni és az első motor megkezdi a lassítási fázist. A kijelzőn az „r1” felirat látható.

Várjon kb. 4-5 másodpercet az 1-es motor teljes nyitási ciklusának befejezése után!

- impulzus: az második szárny megkezdi a nyitást. A kijelzőn az „n2” felirat látható.

- impulzus: ezt az 2-es motor nyitási ciklusának 90%-ánál kell kiadni és az első motor megkezdi a lassítási fázist. A kijelzőn az „r2” felirat látható.

Várjon kb. 4-5 másodpercet az 2-es motor teljes nyitási ciklusának befejezése után!

- impulzus: a vezérlőpanel kijelzőjén megjelenik a „tP” felirat, eltárolódik a nyitási és a lassítási idő, és megkezdődik az automata zárás szünetidejének számlálása.

- impulzus: lezárja az automata zárás szünetidejének számlálását és megindul a zárási fázis.

Ha a zárási fázis befejeződött, akkor a vezérlőegység automatikusan kilép a sorozatos programozásból és eltárolja a működési időket.

Adjon egy START impulzust és figyelje, hogy a kapu mozgása megfelel-e az időbeállításoknak.

Ha a működési, a lassítási és a szünetidő nem megfelelőek, akkor a „Sorozatos programozás távirányítóval” pontokban leírtak szerint programozza újra a vezérlést, vagy a „Standard programozási mód”-ban, minden egyes munkafázist külön-külön be tud állítani!

( Amennyiben a START impulzus kiadása után a kapu csak kb. 2 mp-ig mozog, majd megáll, de a figyelmeztető lámpa tovább villog, akkor a vezérlésen beállított motornyomaték értéke ( PA -> N1 -> F1, F2 ) illetve ( PA -> N1 -> … -> Fr ) alacsony a kapu mozgatásához. Növelje meg a beállított nyomaték értékeit és ismételje meg az előbb leírt folyamatot az „A” ponttól kezdődően !!!

# STANDARD PROGRAMOZÁS

- Adjon START impulzust az 1-es és 8-as pontok közé, vagy a távirányító feltanított nyomógombjával.
A nyitási mozgás után ( kb. 2,4m ), elkezdődik a lassítási fázis. Az előre beprogramozott teljes nyitás ( kb. 2,5 m ) után a kapu megáll, 3mp-ig áll, majd elkezdi a zárási fázist. A zárási fázis befejeztével a kapu megáll.

- Ellenőrizze, hogy a beállított funkciók és működési idők megfelelnek az ön által elvártaknak. Amennyiben ezek a beállítások nem felelnek meg a kapu működtetéséhez, akkor a következő lépéseket követve változtassa meg az adott működési paramétert.

- Ha kijelzőn az „FC” felirat látható nyomja meg 1x az „A” jelű gombot. A kijelzőn a „PA” felirat jelenik meg.

- Nyomja meg 1x a „B” jelű gombot, ekkor belép a paraméter menübe. A kijelzőn az „N1” felirat jelenik meg.

- A „B” jelű gomb nyomogatásával keresse meg azt a paramétert, amelyet meg kíván változtatni.

- Ha elért a kívánt ponthoz, akkor az adott pontnak megfelelő kijelzés jelenik meg a kijelzőn. Kis idő elteltével a kijelzőn megjelenik az adott paraméter aktuálisan beállított értéke.

- A paraméter értékét a „C” jelű gomb nyomogatásával növelheti, illetve engedélyezheti. A „D” jelű gomb nyomogatásával pedig csökkentheti, illetve letilthatja.

- Amennyiben a kívánt értéket beállította, akkor a „B” jelű nyomógombbal tovább léphet a következő paraméterre és a 7. pont szerint megváltoztathatja annak beállítását.

- A beállított értékek elmentéséhez a „B” gomb nyomogatásával menjen el az „SU” pontig, ahol a „C” gomb megnyomásával eltárolhatja a beállított értékeket, amelyet a vezérlőegységen található relé kettős kattanása jelez.

# A Standard programozási lépések jobb megértése érdekében, a következőkben a

# Q60A vezérlés menütérképét mutatjuk be.

1-es motor működési ideje másodpercekben. Az értéke 0-99 másodperc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

2-es motor működési ideje másodpercekben. Az értéke 0-99 másodperc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

1-es motor nyomatéka. Az értéke 6-19 lehet. . Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

2-es motor nyomatéka. Az értéke 6-19 lehet. . Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

A motorok nyomatéka lassítási fázisban. . Az értéke 6-19 lehet. . Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

1-es motor lassítási ideje másodpercekben.  Az értéke 0-99 másodperc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

2-es motor lassítási ideje másodpercekben.  Az értéke 0-99 másodperc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

A motorok indítása közötti időtartam záráskor másodpercekben. .  Az értéke 0-99 másodperc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

A motorok indítása közötti időtartam nyitáskor másodpercekben. . Az értéke 0-15 másodperc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

Automata zárási szünetidő (P3 funkció SI állapota esetén.   Az értéke 0-99 másodperc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

Gyalogos funkció nyitási ideje másodpercekben.   Az értéke 0-99 másodperc lehet. Az értékét változtatni a „C” és a „D” gombokkal lehet.

Elektromos zár működési ideje. Értéke 5 lépésben állítható ½ másodperces fokozatokban. 0 értéknél nem ad ki impulzust az elektromos zárra.

dddddddd

Kapufeszítés elektromos zár tehermentesítésére.

Induláskor a kapuszárnyakat összenyomja, így

A zár könnyen működhet.

Elektromos zár működtetése. Engedélyezett álla-

potban működteti a zárat a „tC” menüpontban

beállított ideig.

Társasház funkció. Nyitási ciklus alatt a vezérlő-

egység nem fogad el újabb indító jelet, záráskor

viszont igen.

Automatikus zárási funkció. Nyitás után a „tP”

menüpontban beállított idő elteltével automatikusan

elindítja a zárási ciklust.

Elővillogás funkció. A vezérlésre kötött figyelmez-

tető lámpát a kapu nyitása illetve zárása előtt el-

kezdi villogtatni a vezérlőegység.

Egy motoros funkció. Egy szárnyú kapu esetén

SI->1 motor, no->2 motor.

Lassítási funkció. A motor(oka)t az „r1” illetve

„r2” menüpontokban beállított idővel a végállások

előtt lelassítja.

Motor teszt funkció. Indításkor leteszteli a motorokat,

ha rendellenességet észlel hibaüzenet megjelenítése

mellett leállítja a készülék működését.

Fotócella teszt funkció. Indításkor leteszteli a fotó-

cellákat, ha rendellenességet észlel hibaüzenet

megjelenítése mellett leállítja a készülék működését.

A RÁDIÓCSATORNÁK SZEKVENCIÁLIS PROGRAMOZÁSA

a rádiókódok törlése egyesével a memóriából.

Megjeleníti a kódokat, a memóriában tárolt sorszámuk alapján.

A keresés alatt nyomja meg a D gombot, amikor a kijelző azt a kódot mutatja, amit ki akar törölni.

a START parancs feltanítása teljes nyitáshoz.

Nyomja meg néhányszor az A gombot,

amíg a kijelzőn az r A szimbólum nem jelenik meg.

Nyomogassa a B gombot, amíg a kijelzőn a t c szimbólum nem látszik. Adjon egy impulzust az adóról és tartsa lenyomva a gombot. Ezzel egy időben nyomja le a C gombot a program eltárolásának megerősítésére. Ismételje meg ezeket a lépéseket minden olyan adónál, amelynek különböző kódja van.

a STOP parancs feltanítása.

Nyomja meg az A gombot, amíg a kijelzőn nem tűnik fel az r A szimbólum. Nyomogassa a B gombot, amíg a kijelzőn a C P szimbólum nem tűnik fel. Adjon egy impulzust az adóval és tartsa lenyomva. Ezzel egy időben nyomja le a C gombot a program eltárolásának megerősítésére. Ismételje meg ezeket lépéseket minden olyan adónál, amelynek különböző kódja van.

a GYALOGOS START feltanítása egyszárnyas, csökkentett nyitáshoz.

Nyomja meg az A gombot, amíg a kijelzőn nem tűnik fel az r A szimbólum. Nyomogassa a B gombot, amíg a kijelzőn a P d szimbólum nem tűnik fel. Adjon egy impulzust az adóval és tartsa lenyomva. Ezzel egy időben nyomja le a C gombot a program eltárolásának megerősítésére. Ismételje meg ezeket lépéseket minden olyan adónál, amelynek különböző kódja van.

az összes rádiókód törlése a memóriából.

Amikor a kijelző az r C szimbólumot mutatja, tartsa lenyomva a D gombot, amíg a kijelzőn  meg nem jelenik az r = szimbólum (ekkor az összes kód törlődik).

( A távirányítók feltanítása során figyeljen arra, hogy egy távvezérlő egy csatornáját csak egyetlen funkció alatt ( tC, CP vagy Pd ) tanítsa fel, mert ellenkező esetben a kapumozgató helytelen működését okozhatja !!!

# ELEKTROMOS ZÁRVEZÉRLÉS

A vezérlésre csatlakoztatható elektromos zár, egy kis kiegészítő elektronika felhasználásával. A kiegészítőt feszültségmentes állapotban csatlakoztassa a vezérléshez, és feszültség alá helyezés után állítsa be a paramétereket.

Lépjen be a programozási menübe, ahol a paraméterek találhatók. Ezzel a paraméterrel állítható be a zár működésének időtartama. Az értéknek akkorának kell lennie, hogy nyitáskor a zár nyelve, semmiképp se ugorjon vissza addig, amíg a mozgató motorok el nem indítják a kapuszárnyakat.

Ezzel a menüponttal engedélyezhető a kapu feszítése, ez a paraméter a kapunyitás első fázisában a kapuszárnyakat egymásra feszíti, hogy a zár nyelve könnyen mozdulhasson.

Engedélyezze a zár működtetését a paraméter SI-re állításával.

# A paraméterek beállítása után az értékeket el kell menteni! Az SU pontnál, „C” megnyomásával.

# A Q60A KOMMUNIKÁCIÓS- ÉS HIBAÜZENETEI

Stop bemenet aktív, a rendszer nem indul, amíg nem szüntetjük meg a hibát. A stop gombnak alapesetben zárt érintkezőnek kell lennie.

A zárási fotocella hibajelet ad, vagy nincs rendesen bekötve. A rendszer nem indul el a zárási parancsra.

A nyitási fotocella hibajelet ad, vagy nincs rendesen bekötve. A rendszer nem indul el nyitási parancsra.

Mindkét fotocella hibajelet ad, a rendszer nem fogad el indítási parancsot.

1-es motorhiba, az 1-es motor nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy meghibásodott.

2-es motorhiba, a 2-es motor nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy meghibásodott.

Általános motorhiba, laza csatlakozás miatt megszakadt vezeték esetén fordul elő.

Általános motorhiba, laza csatlakozás az 1-es motor esetén.

Csak a 2-es motor megy.

Start gomb megnyomásakor megjelenő felirat, ha a gomb beragad, illetve helytelenül van bekötve, ez a kijelzés folyamatosan látható.

Gyalogos startgomb megnyomásakor megjelenő felirat, ha a gyalogos startgomb beragad, vagy helytelenül van bekötve, ez a kijelzés folyamatosan látható.

Ismeretlen rádió csatorna. A vevő nincs feltanítva az adóra

Q60A GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA

A vezérlés három alapbeállítást tartalmaz, amit menüpontokba helyeztek.

A gyári beállítások paraméterei bármikor megváltoztathatók a kapuméreteknek megfelelően.

A gyári beállítások visszaállítása esetén, az összes paramétert újra betölti a vezérlés.

Figyelem! A gyári beállítás csak a motorokra illetve a hozzá kapcsolt jelzőberendezésre, illetve a fotocellákra érvényes, a rádió programokra nem. A beállítás engedélyezésekor a rádióparancsok nem törlődnek, ezek csak a rádiómenüből érhetők el.

# Gyári alapbeállítások visszaállítása.

A beállítás az r P menüpontban a „C” gomb hosszan tartó lenyomásával tehető aktívvá, a relék kettős kattanása jelzi a parancs végrehajtását.

Rövidített működtetés funkció.

A munkaciklusok rövidebbek ebben az esetben, kis könnyű kapuszárnyak gyors mozgatására használható. A d S menüpontban a „C” gomb hosszan tartó lenyomásával aktívvá tehető, a relék kettős kattanása jelzi a parancs végrehajtását.

## Rásegítéssel.

Nehezen járó kapuszárnyakhoz való, záráskor fékezés után meglöki a kapuszárnyakat, így azok a helyükre kerülnek. A d r menüpontban a „C” gomb hosszan tartó lenyomásával aktívvá tehető, a relék kettős kattanása jelzi a parancs végrehajtását.

Átdolgozva 2007-01-13 T(t(