EUROCAR 25J	v2.3	Ugrókódos autóriasztó család

## Belépés programozás módba

A riasztó legyen kikapcsolva. Kapcsolja be a gyújtást. Nyomja meg a szervizgombot és fordítsa vissza a gyújtáskapcsolót alapállásba a szervizgomb nyomvatartása mellett. A LED felvillanásokkal jelzi, hogy melyik pont programozható.

## Programozás

Programozás módban a LED a felvillanások számával jelzi az aktuális programpontot. A távirányító nagy gombját megnyomva léphet a következő programpontra. Az utolsó programpont után újra az első következik. A szervizgomb megnyomásával bármikor az első programpontra ugorhat. A távirányító kis gombjával az aktuális programpont beállítása megváltoztatható. A programpont kiválasztása után a kis gombot először megnyomva a sziréna annyi rövid hangjelzést ad amennyi a pillanatnyi beállítás, további gombnyomáskor a beállítás értéke egyesével növekszik a maximumig, azt elérve egyre ugrik. A beállítások megváltozása azonnal tárolódik is. Programozás módból a gyújtás bekapcsolásával léphetünk ki. A programozás módból a központ akkor is kilép, ha egy percig nem vesz a távirányítóról jelet. A központ megjegyzi, hogy a kilépéskor melyik programpontnál tartott, és a következő belépéskor ugyanott kezd.

Az ütés/rezgés érzékenység programozásakor (1. pont) a beállított érzékenység azonnal ellenőrizhető: Amíg a detektor rezgést érzékel az irányjelzők felvillannak. Az érzékelő csak kb 3 másodperc folyamatos nyugalom után adhat újra jelzést.

A TITKOS KÓD 3 SZÁMJEGYÉNEK GYÁRI BEÁLLÍTÁSÁT A MAXIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN A BESZERELÉSKOR VÁLTOZTASSA MEG! AZ ÚJ KÓDOT A KÓDKÁRTYÁN RÖGZÍTSE ÉS A JÁRMŰ TULAJDONOSÁNAK ADJA ÁT!

| LV | Programpont | S | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ütés/rezgés | 1 | Érzékelés tiltva |  |
|  | érzékenység | 2 | Minimális érzékenység |  |
|  |  | 3 | . |  |
|  |  | 4 | . |  |
|  |  | 5 | Átlagos érzékenység | ( |
|  |  | 5 | . |  |
|  |  | 7 | . |  |
|  |  | 8 | Maximális érzékenység |  |
| 2 | Újraélesedés | 1 | Újraélesedés nincs |  |
|  |  | 2 | Újraélesedés van, ajtónyitással törölhető | ( |
|  |  | 3 | Újraélesedés van, gyújtással törölhető |  |
| 3 | Kontrollhang | 1 | Ki/bekapcsolási kontrollhang tiltva |  |
|  |  | 2 | Kontrollhang engedélyezve | ( |
| 4 | Hangjelzés | 1 | Folyamatos (sziréna) |  |
|  |  | 2 | Szaggatott (kürt) | ( |

| LV | Programpont | S | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Központizár zárás | 1 | Zárás csak távirányítóval |  |
|  | üzemmód | 2 | Zárás újraélesedéskor is | ( |
| 6 | Központizár típusa | 1 | Elektromos, vezérlési idő 0,5mp. | ( |
|  |  | 2 | Pneumatikus, vezérlési idő 4 mp |  |
| 7 | Zárás kimenet | 1 | Normál központizár vezérlése | ( |
|  | felhasználása | 2 | Komfortvezérlés 20mp! |  |
| 8 | Gyújtáskor zárás | 1 | Tiltva | ( |
|  |  | 2 | Gyújtás bekapcsolásakor központizár zárás |  |
| 9 | Élesítés nyitott ajtónál | 1 | Tiltva | ( |
|  |  | 2 | Eng. (Késleltetett beltérvilágítás) |  |
| 10 | Titkos kód | 1..6 | Első számjegy | 1 |
| 11 | Titkos kód | 1..6 | Második számjegy | 2 |
| 12 | Titkos kód | 1..6 | Harmadik számjegy | 3 |

LV: LED felvillanások száma, S: Sziréna hangjelzések száma, G: Gyári beállítás

## Módosítások

A v2.2 verzióhoz képest új: Finomabb érzékenység beállítási lehetőségek. Programozható folyamatos/szaggatott hangjelzés. Tápfeszültség rákapcsoláskor a tápelvételt megelőző állapotba lép a központ (élesítve, kikapcsolva, szerviz mód). Hiba esetén a gyári értékek visszaállítása. Gyújtás levétele után nem bont azonnal az indításblokkoló relé. Zárás gyújtáskor opciónál a központizár 3 másodperces késleltetés után zár. Zárlatos szervizgomb nem okoz belépést programozás módba. A távirányítóról a kontollhang egy-egy alkalomra nem csak tiltható, hanem engedélyezhető is. Az ütésérzékelő bemenet a zárás (komfort/ablakemelő) idejére letiltva. Új mikrovezérlő típus, hat távirányító tanítható be.