Prof. Pierluigi Ballesio

az orvosi fizika egyetemi tanára

"La Sapienza" Egyetem

Roma
	rendelô: via Jacopo Sannazzaro, 84 - 00141

Tárgy: 	Megállapítások az RK 500 patkányriasztó készülék használatának biztonsági 	körülményeirôl

Felkérésük alapján megvizsgáltam az Önök által gyártott RK 500 elektronikus patkányriasztó készüléket, amely az adott útmutatás szerint az installált készülék környezetében az egerek és patkányok eltávolítására szolgál.

A berendezés amelynek valós hatását az ez irányban végzett vizsgálatok hiányában nem lehet hitelesíteni egy jelgenerátorból, egy kibocsátó szerkezetbôl és ugyanezen jelek alacsony teljesítményen való kibocsátására szolgáló antennából áll.

A generátor nyilvánvalóan minden szabályosságot nélkülözô, nem harmonikus jelsort bocsát ki körülbelül 4 másodpercen keresztül, amit egy körülbelül 12 másodperces szünet követ.

A jelet egy speciális antenna sugározza, amelynek jellemzôi nem ismertek.

A készülék teljes disszipációja (teljesítményvesztesége) nem haladja meg a 100 W-t, és a kisugárzott teljesítmény bizonyosan sokkal alacsonyabb.

A kibocsátott sugárzás spektruma az alacsony frekvencián (9/10 kHz) lévô legnagyobb intenzitást mutatja.

Az elvégezhetô mérésekbôl a készülék körül egy gyakorlatilag elhanyagolható elektromos tér állapítható meg, amely a sugárzó antenna körül szabad téren nem haladja meg a 6 V/m-t.

A környezetben lévô terek értékei tehát nagyon alacsonyak, legalább egy nagyságrenddel kisebbek, mint a különbözô országok elôírásaiban szereplôk (ld. a csatolt táblázatokat).

Jelenlegi ismereteink fényében ezen szerkezet nem esik  az elôírások szempontjából ezen szabályozások alá, és az antenna közelében tartózkodó emberre nézve ártalmatlannak tartható hosszabb sugárzás esetén is.

Róma, 1988. november 3.

Prof. Pierluigi Ballesio

1. Táblázat - Az NRPB (Anglia) expozíciós határértékei

| Frekvencia | Teljesítmény (W/m2) | Elektr. térerő (V/m) | Mágneses térerő (A/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 KHz - 3.0 MHz | — | 600 | — |
| 3.0 - 30 MHz | 9000/f2 | 1800/f | 5.0/f |
| 30 - 100 MHz | 10 | 60 | 0.16 |
| 100 Mhz - 1 GHz | f/10 | 6.0 ”f | 0.016 ”f |
| 1 - 300 GHz | 100 | 200 | 0.50 |

2. Táblázat - A Német Szövetségi Köztársaság expozíciós határértékei

| Frekvencia (MHz) | Teljesítmény (W/m2) | Az elektr. tér intenzitása (V/m) | A mágn. tér intenzitása (A/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-2 - 3x10-2 | — | 1500 | 350 |
| 3x10-2 - 2 | — | 1500 | 7.5/f |
| 2 - 30 | — | 300/f | 7.5/f |
| 30 - 3x103 | 25 | 100 | 0.25 |
| 3x103 - 1.2x104 | 25f/3000 | 100 ”f/3000 | 0.25 ”f/3000 |
| 1.2x104 - 3x106 | 1000 | 200 | 0.5 |

3. Táblázat - 	Az USA Védelmi Minisztériuma által engedélyezett expozíciós értékek
	szabadon bejárható területeken (f = a MHz-ben megadott frekvencia)

| Frekvencia (MHz) | Teljesítmény (W/m2) | Az E tartomány négyzetes értékei (V2/m2) | A H tartomány négyzetes értékei (A2/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 - 3 | 100 | 400000 | 2.5 |
| 3 - 30 | 900/f2 | 4000 (900/ f2) | 0.025 (900/ f2) |
| 30 - 300 | 1.0 | 4000 | 0.025 |
| 300 - 1500 | f/300 | 4000 (f/300) | 0.025 (f/300) |
| 1500 -300000 | 5.0 | 20000 | 0.125 |