RK-500

ÜZEMBEHELYÉZÉSI ÚTMATATÓ

TELEPÍTÉS

A készüléket telepíthetjük függölegesen a falra is a dobozon erre a célra kialakított lyukon és a mellékelt csavar segítségével.

Esetleges rövidzár az "ANT" (antenna) kimeneteken nem okoz semmi kárt. Ez ugyan úgy igaz az "ALL" (allarme - riasztás: zár egy kontaktust ha megszakad az antenna áramköre) kimenetekre is.

Az "ANT" kimenetek és az  "ALL" csatlakozók nem polaritás függöek.

Az kábelt a védendö terület kerületére kell telepíteni.

A letelpített kábel bármilyen formát ölthet, de nem keresztezheti önmagát.

Az antenna lehetöleg közel a padlóhoz kerüljön letelepítésre, de ha az állmennyezet a veszélyeztettett terület természetesen annak közelébe legyen felrakva a kábel.

Kerülendö a telefonkábelek és metáldetektorok közelsége.

Ajánlott kábelek az antenna részére: 	100m 10mm˛ keresztmetszetü sodrott rézkábel

vagy	50m     6mm˛ keresztmetszetü sodrott rézkábel

ÜZEMBEHELYEZÉS, BEÁLLÍTÁS

A készüléket bekapcsolhatjuk az antenna nélkül is, az üzemképességet a sárga LED jelzi (12 mp-ként 4 mp-ig kell villognia)

Az antennában folyó áramot a P2 potenziométerrel lehet szabályozni, ha eltérö hosszúságú vagy keresztmetszetü kábel kerül felhasználásra. Más alkatrészhez nem szabad nyúlni, mivel azok a gyártó által beállított értéken kell hogy maradjanak a megbízható müködés érdekében.

A beállítást az ampermérö és a sárga LED segítségével ellenörizhetjük. A két áramlöket közül a nagyobbnak 7A körül kell mozognia, a második áramlöket erössége automatikusan mindig kisebb lesz. A sárga LED nem éghet folyamatosan, ilyenkor a mágneses tér folyamatossá válik, nem lesz hatással a kártevökre. Ebben az esetben vegyünk kissé vissza a nagyobbik áramlöket erösségéböl addig, amíg a sárga LED felvillanása nem válik szaggatottá.