Az RK 500 ELEKTROMOS JELLEMZŐI

- Tápfeszültség 220 Volt +/- 10%

- Teljesítményfelvétel a kibocsátás idôtartama alatt, (4 másodperc) 200 Watt.

- A szünet idôtartama 12 másodperc.

- Az ELF (rendkívül alacsony frekvencia) tartománya

- A sugárzó rendszerbe bevezetett áram kijelzése a vezérlőpanelen egy digitális ampermérô segítségével.

MECHANIKAI JELLEMZŐK

- Állványos standard 19" (3 u.s.) változat

- bruttó helyfoglalás: 432,5 x 132,5 x 300 mm

- súly: kb. 9 kg

- átalakító: 300 x 25 mm 	súly: 200 g

- Fali változat

- bruttó helyfoglalás 241,3 x 134 x 360 mm

- súly: kb. 7 kg.

RIASZTÁSI FELTÉTEL

- Normális működésű munkaáramú érintkezô (N.O.)  távjelzésre

- Nyugvóáramú érintkezô kb. 60 másodperc után áramkimaradás esetén

- Kommutációs kapacitás: 	250 V/AC - 1A

150 V/DC - 1A

- Helyi riadó: vizuális kijelzés LED segítségével a vezérlőpanelen

- A helyi és távriasztások kikapcsolhatók egy a hátsó panelre helyezett kapcsoló segítségével.

VISELKEDÉSBELI KÖVETKEZMÉNYEKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK A PATKÁNYRIASZTÁS/-IRTÁS ÜTEMÉNEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ

EGEREK

- Az RK 500-as szerkezet installálását követô elsô idôszakban (körülbelül 10 napra becsülhetô) az egerek "jelenlétének" jelei szaporodnak: ingerlékenység, változó sebességgel való futkározás, éles és gyakoribb nyüszítések figyelhetôk meg.

- A második szakaszban (20-30 nap) a rendhagyó viselkedés még hangsúlyozottabb lesz: a motorikus koordináció és a tájékozódási képesség elvesztése. Példaként hozható fel a falakra való felmászás függôleges irányban, a körbeforgás kis levegôbe ugrásokkal.

A járás bizonytalanná válik, törekednek nem elhagyni környezetüket, akkor sem, ha zavarják ôket (a "figyelem/készenléti állapot" elvesztése).

Csekély érdeklôdés a táplálékkeresés és a szaporodás iránt.

Halálozási esetek is megfigyelhetôk.

- Az egyedek száma csökken egészen a teljes eltűnésükig: ez a környezet az egerek számára ellenségessé vált.

PATKÁNYOK

- A patkányok eltávolítása az RK 500-as készülék installálásától számított 10 napon belül kivitelezhetô.