MEGELŐZÉSI ÉS MUNKABIZTONSÁGI INTÉZET

Roma, 1989. ápr. 12.

3679						U.S.L. RM/3 - 										KÖZEGÉSZSÉGÜGYI 
A válaszban kérjük, 					SZOLGÁLAT

a köv. hivatkozással élni				Circonvallazione

Nomentana, 489

00162 - ROMA

CSATOLT OLDALAK:........	VÁLASZ:........

TÁRGY:    A 5002/89. számú igazolás átadása

Jelen levélhez kapcsolva átadom az RK 500 elektronikus patkányirtóra vonatkozó  5002/89. számú felülvizsgálati jelentést.

Az Intézet igazgatója

Dr. Antonio Moccaldi

LABORATÓRIUMI MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Kérelmezô: 	A gyártó cég 
	V.le Marx, 109
	00137 - ROMA

2. A beavatkozás tárgya: Elektronikus patkányirtó

3. A beavatkozás helye: Monte Porzio Catone

4. A beavatkozás ideje: 1989.01.20-25. és 1989.02.10-12.

5. Cél

A berendezést biztonságügyi szempontból, kizárólag a hálózat áramellátását illetôleg vizsgáltuk meg.

Az esetleges biológiai hatások, az antenna kisugárzásainak értékelése nem tartozik az elektrotechnikai laboratórium hatáskörébe, ezért az érdembeli értékeléshez szükséges vizsgálatokat a Munkaegészségügyi Osztály Fizikai Anyagvizsgáló Laboratóriumában fogják elvégezni.

ISPESL elektrotechnikai laboratórium műszaki biztonsági osztálya

6. Leírás

Az RK 500 elektronikus patkányirtó tartalmaz egy tápegységet, amelynek a tartozékaival együttes  hosszúsága 285 mm, szélessége 210 mm és magassága 110 mm.

Egy 1,5 mm2 keresztmetszetű bipoláris és egy szigetelô és védôburkolattal ellátott, kábelszorítóval a berendezéshez rögzített, és a másik végén egy IMQ jelzésű dugóval ellátott vezetéken és más műszereken keresztül a patkányirtó a táphálózathoz kapcsolódik, ahol van egy olvadóbiztosíték is.

Az antennát a berendezéshez egy kábelrögzítôvel felszerelt kapcsolótábla által biztosított - egy szigetelô és védôburkolattal ellátott- huzal köti.

A berendezés áll még egy a hálózatból kivezetett szerkezetbôl, amely a vezetéken keresztül összekötve magában foglalja az olvadóbiztosítékot, a kapcsolót és a transzformátort, valamint egy biztonsági alacsonyfeszültségű szerkezetbôl, amely az egyébként nagy részt nyomtatott áramkörökből álló elektronikus cirkuláción keresztül látja el azon funkcióit, amelyekért a berendezést létrehozták.

7. Elektromos vizsgálatok

A kísérletek kizárólag a hálózatból táplált szerkezet vizsgálatára irányultak, annak kimutatására, hogy az alkotórészek azon blokkjából nem származhat veszély.

Az IMQ jellel ellátott alkotórészeket, úgy mint a dugót, a vezetéket, a kábelszorítót és a kapcsolót vizsgálat nélkül elfogadtuk.

Vizsgálat alá került: a csatlakozások helyes kivitelezése, nemkülönben a transzformátor terhelési és szigetelési jellemzôi. Ez utóbbi komponens vizsgálatát klimatikus kamrában, mind új, mind pedig öregítési kezelés utáni állapotában elvégeztük.

A transzformátor a rajta elvégzett vizsgálatoknak megfelelt, mint ahogy azt a CESI érvényben lévô normatívái elôírják.

MEGELŐZÉSI ÉS MUNKABIZTONSÁGI INTÉZET

8. A Munkaegészségügyi Osztály Fizikai Anyagvizsgáló Laboratóriuma által elvégzett, a berendezés ultrahang-kibocsátására vonatkozó vizsgálatok

A vizsgálat alatt lévô berendezés egy mintadarabját egy 10 dB-t meg nem haladó alapzajú hangelnyelô szobába helyeztük.

Egy B & K 5765 típusú ultrahangokhoz való feszültségmérô egységgel ellátott Real Time B & K 2131-hez csatlakoztatott Bruel & Kjaer UA0160 típusú ultrahangokhoz való speciális mikrofonnal értékeltük

az említett berendezés ultrahang-kibocsátását (Faraday kalitkával) árnyékolt és a műszerekkel érzékelhetô alapzaj nélküli zónában.

A 10 KHz és 160 KHz közötti frekvenciatartományban semmiféle értékelhetô differencia nem volt észlelhetô.

Ez okból úgy tartjuk, hogy a biztonságot érintô problémák nem merülhetnek fel ilyen paraméterek mellett.

ISPESL elektrotechnikai laboratórium műszaki biztonsági osztálya

9. Konklúziók

A gyártó cég által készített és felülvizsgálatra beadott RK 500 elektronikus patkányirtó berendezés mind ultrahang-kibocsátás szempontjából, mind pedig a hálózat

- feltéve, ha az megfelelôen van kivitelezve és védve -  elektromos áramellátásából eredô áramütés veszélyének szempontjából veszélytelennek minôsíthetô.

D.T.S. - Elektrotechnikai Laboratórium

VI. Funkciócsoport

Hatósági felülvizsgálók :

Ing. Grassi Giancarlo

Mariani Roberto

Pigliapoco Carlo

Munkaegészségügy Osztály - Fizikai Anyagvizsgáló Laboratórium

Ing. Azzaretto Ettore