SDC66 kezelési utasítás Rev. F.doc

SDC-66

Elektronikus kártyaműködtetésű zár

Firmware version fv1.02.35	Dokumentáció verzió: Rev. F

Bemutatás

A kártyaműködtetésű zár lehetővé teszi kapuk és átjárok ajtajainak elektronikus vezérlését érintésnélküli proximity-kulcsok használatával. A zár alkalmazható bárhol, ahol egy helységbe történő belépés korlátozása szükséges, hagyományos mechanikus kulcs használata nélkül. Ilyen felhasználási helyek lehetnek például iskolák, irodák, üzletek, korházak, stb. Az SDC66 zár leggyakrabban különféle öltözők, szerszámszobák, kapuk átjárók, illemhelyek és egyéb más olyan helységek esetében lehetséges, ahol viszonylag alacsonyszintű betörésvédelemre van szükség. Az SDV66 zár szintén használható magánházakban megkímélve a tulajdonokat a hagyományos kulcsok hordozásától. Az SDC66 oly módón került kialakításra, hogy a felszerelését és működtetését elektromos szakemberek, valamint a szerelést önmaguk végző emberek is véghez tudják vinni. Az eszköz mind beltéri, mind kültéri használatra alkalmas.

Tulajdonságok

- Érintésnélküli proyximity-kulcsokkal működik,

- Maximum 120 proximity-kulcs beprogramozásának lehetősége,

- Proximity-kulcsok szelektív beolvasása és eltávolítása,

- Ajtó kontaktus és kilépő nyomógomb alkalmazás,

- Beltéri és kültéri alkalmazás,

- 12Vdc/ac tápfeszültség,

- Szabotázsvédelem.

Zár felszerelés – minimális változat

Szerelje fel a zárat az 1-es ábrának megfelelően (az elektromos zár bekötése és a tápfeszültség bekapcsolása után a zár működésre kész). A zár 5 db proximity-kulccsal kerül szállításra, melyek már előre be vannak programozva az eszköz memóriájába és szétoszthatóak a felhasználók között. Amikor a proximity-kulcsot az olvasó előlapjához közel helyezik a zár kb. 2 mp-re kinyit.

Zár felszerelés – kiterjesztett változat

A kiterjesztett változat lehetővé teszi beléptetőrendszerek kiegészítő elemeinek használatát, amely állhat; kilépő nyomógombból, szirénából, és ajtó kontaktusból. Az említett elemek alkalmazása nem szükségszerű, és az egyedi telepítési igényektől függően elhagyhatóak. Szerelje fel a zárat a 2-es ábrának megfelelően és kapcsolja be a tápfeszültséget, és a beléptetőrendszer működésre kész. Akár mint a minimális változatnál az 5 proximity-kulcs bármelyikének használata nyitni fogja a zárat 2 mp-re.

Rendszerelemek leírása

Tápegység

Az SDC66 SET tartalmaz egy 12V/20VA transzformátort, amelyik használható mind a zár (SDC66), mind az elektromos zár (mágneszár) megtáplálására. A transzformátor maximális terhelőárama nem haladhatja meg a 1,5A-t. Amennyiben szükséges a rendszer megtáplálható más tápegységről is, de annak kimenő feszültsége az ebben a kézikönyvben megadott tartományon belül kell, hogy legyen (lásd Technikai adatok fejezet). Opcionálisan a rendszer tápfeszültsége biztosítható olyan 12Vdc-s tápegységről, amelyik tartalék akkumulátorral is fel van szerelve, így biztosítani tudja a rendszer folyamatos működését a hálózati tápfeszültség hiánya esetén is. 
12 Vdc tápfeszültség használata esetén a 3. ábrán látható vezeték kialakítást használja.

Megjegyzés: A 12V/20VA transzformátor beszerelhető az SDC66 mögött elhelyezett műanyag szerelődobozba vagy állhat önmagában is beltéren, ahol nem áll fent víz vagy egyéb folyadék behatolásának lehetősége. A telepítő felelőssége a 12V/20VA transzformátor megfelelő felszerelési helyének és módjának kiválasztása az elektromos áramütés elleni védelem biztosítása céljából.

Ajtózár

Leggyakrabban elektromechanikus vagy elektromágneses zárat használnak elektromos zárként. Amíg az elektromos zár az ajtó kinyitását a működtető feszültség rákapcsolása után teszi lehetővé, addig az elektromágneses zár alaphelyzetben feszültség alatt áll és az ajtó akkor nyitható, ha a tápfeszültségét lekapcsolják. Mind az elektromos zár, illetve elektromágneses zár induktív típusú elem, így egy a lehető legközelebb elhelyezett félvezető diódával együtt kell felszerelni (lásd D1 elem a következő bekötési ábrákon).

Megjegyzés. Mindkét, az ebben a leírásban bemutatott bekötési kialakítás elektromos zárat ábrázol, mindemellett lehetséges elektromágneses zár használata (vagy bármilyen másfajta eszköz használata, amelyik alaphelyzetben feszültség alatt áll), de ilyen esetekben egy NC kontaktussal rendelkező relé felszerelése szükséges az elektronikus kártyaműködtetésű zár NO kimenete helyett. A bekötés többi része mindkét esetben ugyan az.

Ajtókontaktus

Az ajtókontaktus egy kiegészítő eleme a rendszernek. Használata lehetővé teszi az ajtó aktuális állapotának felügyeletét, ily módón az ajtóriasztás állapot jelezhetővé válik. Az ajtókapcsolót olyan módón kell felszerelni, hogy a kontaktusa akkor legyen rövidre zárt állapotban, amikor a felügyelt ajtó be van csukva. Az ajtókontaktus érzékelőt a GND és IN1 csatlakozási pontok közé kell bekötni. Azonban, amennyiben az érzékelő nincs felszerelve a GND és IN1 csatlakozási pontokat rövidre kell zárni.

Kilépő nyomógomb

A kilépő nyomógomb működtetése egy feljogosított proximity jeladó használatával azonos ideg biztosítja az ajtó kinyitását. Kilépő nyomógombként bármilyen csengő nyomógomb, világításkapcsoló vagy egyéb eszköz használható, amelyik automatikusan visszatér eredeti állapotába a működtetése után. Alaphelyzetben, amikor a kilépő nyomógomb nincs megnyomva nyitott kontaktus kell adnia.

Megjegyzés: Az SDC66 zár saját fogyasztás relatív alacsony (kb. 50 mA), de a rendszer tápegységének kiválasztásakor az elektromos zár és az egyéb kiegészítő eszközök (pl. sziréna) áramfelvételét is figyelembe kell venni. Néhány esetben szükségessé válhat nagyobb teljesítményű tápegység használata.

Riasztásjelző eszköz (sziréna)

Egy riasztásjelző sziréna vagy más jelzőeszköz felszerelése lehetővé teszi, hogy az olvasó jelezze az ajtóriasztás állapotát. Az olvasó aktiválja az ajtóriasztás jelzést, amennyiben az ajtót egy érvényes proximity-kulcs vagy a kilépő nyomógomb használata nélkül nyitották ki vagy érvényes belépés esetén, amennyiben az ajtó a Belépési Idő leteltével nem kerül visszazárásra. Az olvasó kimenetére (a mellékelt bekötési ábra szerint) olyan jelzőeszköz csatlakoztatható (pl. piezo sziréna), amelyik 12 Vdc tápfeszültséget igényel működéséhez, és áramfelvétele nem haladja meg a 0,5A-t.

Szabotázskapcsoló

Az S1 szabotázskapcsoló (tamper) biztosítja az olvasó védelmét a ház kinyitása vagy a felszerelési helyéről történő leszakítása ellen. A szabotázskapcsoló a TMP1 és TMP2 sorkapcsokra van kivezetve és a szabotázsjelzést biztosító riasztórendszerrel, vagy más eszközzel kell összekötni.

Programozás

A teljesen új zár a csomagban található proximity-kulcsokkal már fel van programozva és azokkal működtethető. A legtöbb esetben nem szükséges további programozási lépések elvégzése, bár az új proximity-kulcsok rendszerhez történő hozzáadása esetében szükséges. Az olvasó további beállításai, beleértve az ajtónyitás idejét (belépési idő) vagy riasztásjelzési idő (Riasztás idő), szintén megváltoztathatóak. Az SCD66 olvasó programozási eljárása az alábbiakban látható.

Megjegyzés: Amennyiben az olvasó beállítása nem megfelelő az egység ezt a helyzetet a STASTUS LED  zöld / piros fényű felváltott villogtatásával jelzi. Ha ez a helyzet bekövetkezik, akkor az úgynevezett Memóriatörlési eljárás végrehajtása szükséges az olvasó működésének visszaállításához (lásd Memóriatörlés fejezet).

Megjegyzés: A programozás végrehajtásához egy MESTER kártya szükséges. A MESTER kártya az új eszközzel együtt kerül szállításra, de amennyiben az elveszik vagy megsérül, lehetséges egy új MESTER kártya beprogramozása.

Proximity-kulcs hozzáadása

- Olvastassa a MESTER kártyát kétszer, az olvasó STATUS LED-je  zöld fénnyel bekapcsol és 6 másodperccel később a SYTEM LED  narancssárga fénye is bekapcsolódik.

- Helyezze az új proximity-kulcsot (amelyiket hozzá akarja adni a rendszerhez) egy ideig az olvasó közelébe és az olvasó meg fogja erősíteni a kiolvasását egy OK (3 rövid) hangjelzéssel.

- Ismételje meg a fenti lépést minden egyes új proximity-kulccsal vagy menjen tovább a következő lépésre.

- Várjon kb. 15 mp-et, az olvasó kilép a programozási módból és visszatér normál működésére (STATUS LED fénye ismét piros színűre vált).

- Ellenőrizze le az újonnan hozzáadott proximity-kulcs(ok) működését.

Megjegyzés: Az olvasó maximum 120 proximity-kulcs hozzáadását teszi lehetővé. Bármilyen próbálkozás újabb proximity-kulcs hozzáadására ezen határ felett, hibajelzést fog eredményezni (egy hosszú hangjelzés).

Megjegyzés: Egy az olvasó memóriájában már regisztrált proximity-kulcs hozzáadása esetén az olvasó hibajelzést (egy hosszú hangjelzés) fog adni és kilép a programozási módból.

Proximity-kulcs eltávolítása

- Olvastassa a MESTER kártyát háromszor, az olvasó STATUS LED-je  zöld fénnyel bekapcsol és 6 másodperccel később a SYTEM LED  elkezd villogni.

- Helyezze a proximity-kulcsot (amelyiket el akar távolítani a rendszerből) egy ideig az olvasó közelébe és az olvasó meg fogja erősíteni a kiolvasását egy OK (3 rövid) hangjelzéssel.

- Ismételje meg a fenti lépést minden egyes eltávolítani kívánt proximity-kulccsal vagy menjen tovább a következő lépésre.

- Várjon kb. 15 mp-et, az olvasó kilép a programozási módból és visszatér normál működésére (STATUS LED fénye ismét piros színűre vált).

- Ellenőrizze le a proximity-kulcs(ok) sikeres eltávolítását.

Megjegyzés: Amennyiben egy nem beprogramozott proximity-kulcsot próbál meg eltávolítani, akkor az hibajelzést (egy hosszú hangjelzés) fog adni és kilép a programozási módból.

Összes proximity-kulcs eltávolítása

- Olvastassa a MESTER kártyát négyszer, az olvasó STATUS LED-je  zöld fénnyel bekapcsol és 6 másodperccel később a SYTEM LED  (narancssárga) és a STATUS LED  elkezd villogni.

- Az olvasó egy hangjelzést fog adni (kettős rövid hangjelzés).

- Amikor a STATUS  és a SYTEM LED-ek villognak helyezze a MESTER kártyát az olvasó közelébe és tartsa ott, amíg az olvasó rövid hangjelzéseket nem kezd el adni (min. 5 mp.), és azután vegye el a MESTER kártyát az olvasó elöl.

- Az olvasó az összes létező proximty-kulcsot törli a memóriájából és kilép a programozási módból (egy rövid hangjelzésből álló, nyugtázó rövid hangjelzéssorozatot ad) és visszatér a normális működési állapotába.

Belépési idő beállítása

- A belépési idő az az idő, amelyik alatt a zár nyitva van és a belépés biztosított.

- Nyissa ki az eszköz házát.

- Olvastassa a MESTER kártyát kétszer, az olvasó STATUS LED-je  zöld fénnyel bekapcsol és 6 másodperccel később a SYTEM LED  narancssárga fénye is bekapcsolódik.

- Nyomja le és tartsa lenyomva az S2 gombot olyan hosszú ideig, amilyen hosszúságura a belépési időt állítani akarja. A gomb nyomvatartása közben az olvasó másodpercenként hangjelzést fog adni. A zár minimális nyitvatartási ideje 2 másodperc.

- Engedje el az S2 gombot, az olvasó el fogja tárolni a beprogramozott időt és automatikusan kilép a programozási módból.

Riasztási idő beállítása

A riasztási idő meghatározza, hogy milyen hosszú időre aktiválódjon egy ajtóriasztás esetében.

- Nyissa ki az olvasó házát.

- Olvastassa a MESTER kártyát kétszer, az olvasó STATUS LED-je  zöld fénnyel bekapcsol és 6 másodperccel később a SYTEM LED  narancssárga fénye is bekapcsolódik.

- Nyomja le és tartsa lenyomva az S3 gombot és ezzel egyidőben számolja az olvasó által előállított hangjelzéseket – minden egyes jelzés megfelel a riasztási idő 10 mp-cel történő növelésének.

- Engedje el az S3 gombot és az olvasó automatikusan kilép a programozási módból.

1-es példa

A riasztási idő 50 mp-re történő beállításához várja meg 5 hangjelzést, majd engedje el az S3 gombot.

2-es példa

A riasztási idő 3 percre történő beállításához várja meg 18 hangjelzést (18 x 10 mp = 180 mp = 3 perc), majd engedje el az S3 gombot.

Memóriatörlés – olvasó memóriájának törlése és új MESTER kártya beprogramozása

A memóriatörlési művelet az olvas memóriájának teljes tartalmát törli (beleértve a beprogramozott proximity-kulcsokat és időbeállításokat) és lehetővé teszi az új MESTER kártya beolvasását. A memóraitörlési folyamat elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket;

- Kapcsolja le az olvasó tápfeszültségét.

- Nyissa ki az olvasó házát.

- Kössön le minden kábelt az OUT1 és IN2 csatlakozási pontokról.

- Zárja rövidre az OUT1 és IN2 csatlakozási pontokat.

- Kapcsolja vissza az olvasó tápfeszültségét.

- Az olvas összes LED-je be fog kapcsolni, valamint egy folyamatos hangjelzést fog adni.

- Távolítsa el a rövidzárat az OUT1 és IN2 csatlakozási pontok közül.

- Az olvasó hangjelzése elhallgat és csak a NYITÁS LED  fog villogni.

- Olvastassa a betanítandó új MESTER kártyát.

- A MESTER kártya sikeres beolvasásakor az olvasó egy nyugtázó hangjelzést fog előállítani (három rövid hangjelzés) és átkapcsol normál működésre.

- Állítsa vissza az OUT1 és IN2 csatlakozópontok eredeti bekötését.

- Zárja vissza az olvasó házát és ellenőrizze le az olvasó működését, vegye figyelembe, hogy a memóriatörlése után a belépési idő érétke 2 mp, míg a riasztási idő értéke 60 mp lesz.

Megjegyzés: A memóriatörlési eljárás befejezése után az olvasó minden proximity-kulcsot elfogad (Roger EMKF-4), amelyik azt jelenti, hogy bármilyen EMKF-4 típusú proximity-kulcs működtetni fogja az ajtót, még akkor is, ha az nem volt az eszközbe korábban beprogramozva. Ez gyakorlatilag megteremti korlátlan számú proximity-kulcs használatát az SDC66 olvasóval. Viszont, egy új proximity-kulcsnak a proximity-kulcs hozzáadás eljárás segítségével történő hozzáadása esetén az olvasó csak azokat a proximity-kulcsokat fogja elfogadni, amelyek egyedileg kerültek az egységbe beprogramozásra.

Fényjelzések

|  | LED-ek | Leírás | Jelentés |
| --- | --- | --- | --- |
| Normál működés |  | STATUS LED be (piros) OPEN LED ki SYSTEM LED ki | Normál működési mód. |
|  |  | STATUS LED be (piros) OPEN LED be SYSTEM LED ki | OPEN LED a zár nyitási ideje alatt végig világít. |
|  |  | STATUS LED be (piros) OPEN LED ki SYSTEM LED villog | Az SDC66 riasztási állapotot jelez. |
|  |  | STATUS LED ki (piros) OPEN LED ki SYSTEM LED 2 mp-ig vílágít | Érvénytelen proximity-kulcs, belépés megtagadva. |
|  |  | STATUS LED be (piros és zöld felváltva) OPEN LED ki SYSTEM LED ki | Sérült memória – memóritörlés és az olvasó újraprogramozása törli a hibát. |
| Programozás |  | STATUS LED be (zöld) OPEN LED ki SYSTEM LED ki | Olvasó programozási módban. |
|  |  | STATUS LED be (zöld) OPEN LED ki SYSTEM LED be | Olvasó proximty-kulcs hozzáadási módban. |
|  |  | STATUS LED be (zöld) OPEN LED ki SYSTEM LED villog | Olvasó proximty-kulcs eltávolítási módban. |
|  |  | STATUS LED villog (zöld) OPEN LED ki SYSTEM LED villog | Olvasó összes proximty-kulcs eltávolítási módban. |
|  |  | STATUS LED be OPEN LED be SYSTEM LED be | Memóriatörlési folyamat. |
|  |  | STATUS LED ki OPEN LED villog SYSTEM LED ki | Várakozás új MESTER kártyára (memóriatörlési folyamat). |

Hangjelzések

| Zümmer | Leírás | Jelentés |
| --- | --- | --- |
|  | Hibajelzés: folyamatos 2 mp-es hangjelzés | Funkció kivitelezési hiba, ismeretlen kártya, belépés megtagadva. |
|  | Tovább jelzés: 2 rövid hangjelzés | Másodpercek múlásának jelzése belépési idő beprogramozási módban; 10 mp-es lépések múlásának jelzése riasztási idő programozási módban; várakozás MESTER kártya olvastatására további 4 alkalommal összes proximity-kulcs eltávolítási módban. |
|  | „OK” jelzés: 3 rövid hangjelzés | Helyes funkció végrehajtás, kulcs elfogadása, belépés engedélyezve. |
|  | Újraindítás jelzés: 5 rövid hangjelzés | Vezérlő újraindulás tápfeszültség hibája vagy az olvasó újraindulása után (új MESTER kártya betanítása). |

SDC66 szett

Egy gyári kialakítású SDC66 szett tartalma;

- SDC66 olvasó,

- Szerelődoboz,

- MESTER kártya (Roger EMC-7), 1db,

- Proximity-kulcs (Roger EMKF-4), 5 db,

- 12V ac transzformátor biztosítékkal és sorkapcsokkal,

- Kezelési utasítás.

Kiegészítők

| Jelölés | Leírás |
| --- | --- |
| EMKF-4 | Proximity-kulcs SDC66 zárhoz – kulcstartó forma |
| EMC-7 | MESTER kártya (nyomtatott MASTER jelzéssel) |
| EMC-10 | Proximity-kulcs SDC66 zárhoz – ISO kártya forma |
| PS10 | 12V dc tápegység |
| EP7-12 | 12V / 7Ah akkumulátor PS10-hez |
| ASP110LC | Hang-, fényjelző sziréna |

Műszaki adatok

| Paraméter | Jelemző | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Tápfeszültség | 12V ac / dc | 10 ~ 15V ac / dc megengedett |
| Áramfogyasztás | 50mA | Csak SDC66 elektronikai modul. |
| OUT1 kimenet áram | 1A | A kimenet aktív állapotában testet kapcsol (tápfeszültség mínusz), passzív állapotában magas ellenállású állapotban marad. |
| AUX1 és AUX2 | 1A | Állandó +12V dc kimenet, AUX1 és AUX2 kimenet egyidejű terhelése nem haladhatja meg az 1A-t. AUX1 és AUX2 kimenetek folyamatos tápfeszültséget szolgáltatnak, pozitív tápfeszültség kimenet kiegészítő egységek számára (pl. zár, sziréna). |
| Szabotázskapcsoló (tamper) | Potenciálfüggetlen NC kontaktus, 50mA / 24V, IP67 |  |
| Olvasási távolság | Maximum12cm |  |
| Proximity-kulcsok / kártyák | EMKF-4, EMC-10 |  |
| Környezeti osztály (EN 50131-1-nek megfelelően) | IV osztály, kültéri működési hőmérséklet: -25°C ~ +60°C, relatív páratartalom: 10~95% nem kicsapódó) |  |
| Méretek | 85x85x27mm |  |
| Tömeg | ~120g |  |
| Tanúsítvány | CE |  |

Termék történet

| Hardware | Firmware | Dátum | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Fv1.02.35 | 2010.08.05 | Kezdő termék változat |

|  | A termék csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy az nem dobható ki egyéb hulladékkal együtt, mert a természetre és az emberek egészségére kedvezőtlen hatással lehet. A felhasználó kötelessége a használt elektronika és elektronikus felszerelés megjelölt gyűjtőpontokra történő eljuttatása. Az újrahasznosítás részletes információiért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, hulladékkezelő társasággal vagy értékesítési ponttal. Az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti források, a környezet és az egészség védelméhez. A berendezés súlyát megtalálja a kezelési utasításban. |
| --- | --- |

Kapcsolat

Roger sp. J.

82-400 Sztum

Gosciszewo 59

Tel.: +48 55 272 01 32

Fax.: +48 55 272 01 33

Telefonos technikai támogatás: +48 55 267 01 26

+48 664 294 087

e-mail: support@roger.pl

# Text boxes

S1 – Szabotázskapcsoló

S2 – program nyomógomb

S3 – program nyomógomb

D1 - dióda

S1 – Szabotázskapcsoló

S2 – program nyomógomb

S3 – program nyomógomb

D1 - dióda

Csatlakozó biztosítékkal	12V ac / 20 VA transzformátor

230V ac

230V ac

Zár
12V
ac/dc

Zár
12V
ac/dc

1. Ábra. SDC66 felszerelése (minimális kialakítás)

2. Ábra. SDC66 felszerelése (kiterjesztett kialakítás)

Csatlakozó biztosítékkal	12V ac / 20 VA transzformátor

3. Ábra. SDC66 megtáplálása egyenfeszültségről

Piros

Piros

12V ac

Zöld

Zöld

Rövidzár
(kötelező)

Piros

Piros

Zöld

Sziréna

Kilépő
nyomógomb

Ajtó kapcsoló

Riasztóhoz