––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tulajdonságai:

- Ajtó Relé kimenet

- Állapot tranzisztoros kimenet

- Kiegészítő tranzisztoros kimenet

- Ajtó nyitás bemenet

- Kijárati nyomógomb bemenet

- Installer (Telepítői) kód a programozáshoz

- Mester kód az élesítéshez /hatástalanításhoz

- Felhasználói kód az ajtó nyitásához

- Ajtó riasztás jelzés

- Opció: 3 rossz kódnál egy időre felfüggeszti a beengedést

- Opció: Hatástalanított állapotnál nem engedélyezi a belépést

- Programozható a kódok hosszúsága

- Felhasználok indexelése a kódok könnyű adminisztrálása  érdekében

- Nem felejtő memória

- Billentyűzet háttér világítással

- Ajtó csengő nyomógomb

- 3 LED és Zümmer

- Tamper kapcsoló

- Kültéri kivitel (IP 65)

Ismertetés

Az SL2000E egy stand –alone egység elektromos kódzár kültéri és beltéri használatra egyaránt. Az eszköz rendelkezik egy relé kimenettel két tranzisztoros kimenettel és két NO bemenettel. Minden kód és paraméter konfigurálható az eszköz működéséhez és ezek a nem felejtő memóriában vannak eltárolva.

Funkciók leírása

Megjegyzés: Minden paraméter (C1,C2…C10) amit beállít a programozás során beállítható az SL2000E Memória reszet után (későbbiek folyamán látni fogja eme leírásban).

Ajtó Relé kimenet

Ez a kimenet az ajtó vezérlésre szolgál (pl.:elektromos zár vagy siktapadó). Minden egyes alkalommal a érvényes kód bevitele után az SL2000E leszámol egy késleltetési időt részletezve a C1C2 paraméternél és az idő letelte után aktivizálódik a relé kimenet annyi időre amit beállítottunk a C3C4 értékeknél. Az ajtó relé kimenet aktiválásakor az OPEN LED (zöld) világít a relé aktív állapotáig.

Megjegyzés: Ha ez az opció nem engedélyezett belépés élesített módban van az ajtó relé aktiválása csak akkor fordulhat elő amikor az egység hatástalanított módban van .

Állapot kimenet

Amikor az SL200E élesített módban van ez a kimenet nem aktív és nagy ellenállású értékben marad. Amikor a kódzár átvált hatástalanított állapotban a státusz kimenet lemegy földre (GND) és ebben az állapotban marad annyi ideig amíg az SL2000E  a hatástalanított állapotban marad. A maximális áram terhelhetősége ennek a belső kimenetnek 1A és nem lépheti túl a 16 V DC. A Státusz kimenetet lehetséges használni  egy riasztott zóna hatástalanítására vagy egyéb eszközök vagy rendszerek ki/be kapcsolására.

Megjegyzés: A kódzár élesített/hatástalanított állapot váltását csak a MESTER kóddal lehetséges végrehajtani.

Kiegészítő kimenet (AUX)

Ez a kimenet nagy ellenállású értékben van ha aktiválják lemegy földre. Ez az segéd kimenetet két dolog válthatja ki.

- Ajtó csengő esemény

- Ajtó riasztás esemény

Bármikor a csengő gombot megnyomjuk egy pillanatra vagy  a # -et nyomva tartjuk hosszanbb ideig mint fél másodperc, a kiegészítő kimenet (AUX) bekapcsol és addig marad ebben az állapotban amennyi ideig a csengő vagy a #-et lenyomva tartjuk.

A kiegészítő kimenetet szintén lehetséges aktiválni amikor az ajtó riasztás aktív. A kódzár az ajtó riasztást  a segéd kimenet pulzálásával jelzi. Ennek a tulajdonságának köszönhetően (folyamatos vagy pulzáló kimenet) meg tudjuk különböztetni a csengetést az ajtó riasztástól.

A maximális áram terhelhetősége ennek a belső kimenetnek 1A és nem lépheti túl a 24 V DC.

Alapjában ezt a segéd kimenetet lehet használni néhány figyelmeztető eszköznek (pl.: sziréna vagy zümmer)

Megjegyzés: Az ajtó riasztás nagyobb prioritású mint az ajtó csengő eseménye. Ez azt eredményezi, hogy ha a két esemény egyszerre következik be akkor csak az ajtó riasztás fogja aktiválni ezt a kimeneti vonalat.

Ajtó nyitás bemenet

Ez a bemenet ugyan úgy aktiválja a relé kimenetet mintha a érvényes felhasználói kóddal lépnék be. Az ajtó nyitás gomb NO típusú. Aktiváláskor a kimenet rövidre záródik a föld felé (GND).

Ajtó kontaktus bemenet

Ez a bemenet a nyitás érzékelő csatlakoztatására használható fel. Amikor a bemenet nyitott vagy nincs csatlakoztatva, a kódzár csukott ajtót mutat, amikor a bemenet földre van húzva (GND) az SL2000E  nyitott ajtót mutat.

Megjegyzés: Ha nem fogja használni az ajtó nyitás érzékelőt hagyja bekötetlenül az ajtó kontaktus bemenetet. Enélkül az ajtó nyitás érzékelő nem fog nyitott ajtó riasztást produkálni.

LED rendszer bemenet

Ez a bemenet a LED SYSTEM (narancssárga) rendszer vezérlésére van dedikálva, ha rövidre zárja a mínuszra akkor a LED bekapcsol. A LED SYSTEM célja az, hogy az telepítőnek adjon visszajelzéseket (pl.: megmutassa az aktuális állapotát a riasztó rendszernek).

Nyitott Ajtó Riasztás

Az ajtó nyitott riasztás a következő esetekben fordulhat elő:

- Az ajtó nyitva maradt, érvényes felhasználó kód bevitele nélkül

- Az ajtó nyitva maradt, kijárati nyomógomb használata nélkül (Exit Button)

- Az ajtó nem lett bezárva a C5C6 menüpontban beállított időintervallumban amikor a kódzár deaktiválva volt.

Az ajtó nyitott riasztás indikál egy pulzálást a Kiegészítő kimenet (AUX) kimenetén ami folyamatos akusztikus hangot generál a belső zummernek.

Akármelyik billentyű megnyomásakor megszünik az akusztikus hangjelzés, azonban nem fogja törölni a riasztási kiegészítő kimenetet (AUX). A kimenet akkor fog törlödni ha bezárják az ajtót vagy 60 másodperc letelte után a riasztástól számítva.

Opció 1: Időzített kizárás

Ha ez az opció engedélyezve van a kódzár lezárja a kezelőt 60másodpercre miután háromszor érvénytelen kódót kiséreltünk bevinni. Ezen nidő után az SL2000E ujra engedélyezi az új kód bevitelét a kezelőn az újra belépéshez. Az időzár 60 másodperces letelte után jelez két sorozatu két beep hang által (** **).

Opció 2: Nem engedélyezi a belépést élesített módban

Ha ez az opció engedélyezve van az SL2000E nek csak akkor engedélyezi  a belépést a helységbe amenyiben hatástalanitótt állapotban van az eszköz. Ha ez az opció aktív akkor nem lehetséges a vezérelt ajtón belépni semelyik felhasználonak és az ajtó nyitó nyomogomra sem reagál hacsak nem kapcsoljuk át az SL2000E hatástalanított módba.

Megjegyzés: Ennek köszönhetően a mester felhaszmáló letílthatja a belépést a helységbe az élesített móddal és vica versa a mester felhaszmáló engedélyezheti a belépést a helységbe a hatástalanított mód átváltásával. Az élesített/hatástalanított állapot váltást csak a MESTER kóddal lehatséges.

A kódzár élesítése és hatástalanítása

Normál müködési módban az SL2000E müködik mind Élesítet mind Hatástalanított módban. Élesített módban a LED (ARMED) piros, hatástalanított módban a LED zöld. A zár aktuális módját szintén követi a Státusz kimeneti vonal ami addig aktív ameddig az egység hatástalanított. Váltás a hatástalanított és az élesített állapot között csak a MESTER kóddal lehetségesb csak.

Ahányszor a kódzár átvált hatástalanított módba generál egy két sorozatos két beep hangot (** ** ) amint átvált élesített módra csak két beep hangot generál.

Kódok

Az SL2000E három típusú kódot nyújt

- MESTER kód

- TELEPÍTŐI kód

- Felhasználói kódok

Minden egyes kódnak megatározott célja van. Minden egyes kód hossza programozható a Memoria Reset alatt. Minden egyes belépési kódot követni kell egy #-nek ami jelzi a kód végét.

MESTER kód

A mester kóddal lehet váltani az élesített/hatástalanított mód között az SL200E nél aminek hossza 4-10 digit lehet.

TELEPÍTŐI kód

A telepítói kód a telepítői programozási módba való belépéshez szükséges. Hossza 4-10 digit lehet.

FELHASZNÁLÓ kódok

Ezejk a kódok az ajtó relé kimenetet aktiválják. Minden egyes alkalommal a helyes kód bevitelekor az SL2000E elkezdi számolni azt az időt amit a C1C2 értékbe beállítottunk mint késleltetési időt. Miután ez letelt az egység aktiválja a relét. Az ajtó relé addig aktiv amit mi a C3C4 paramétereknél állítottunk be. A felhasználók kódok hossza 2-8 digit hosszúságú lehet.

Megjegyzés: Az SL2000E maximum 55 kód programozható be minden egyes kód nyitja az ajtót.

Parancsok

Parancsokat lehet bevinni az SL2000E kódzárnak normál müködési idő alatt és nem szükséges belépni a programozási módba.

[Felhasználói kód] [#]

Ahányszor érvényes felhasználói kódot ütünk be a kódzár két beep (**) hangot ad és azután elkezdi számolni a késleltetési időt amit a C1C2 paramétereknél adtunk meg. Az ajtó relé addig aktiv amit mi a C3C4 paramétereknél állítottunk be. Ez idő alatt az ajtó zár áram alá helyződik és a felhazsnáló ki tudja nyitni az ajtót.

[MESTER kód] [#]

Minden egyes alkalommal a MESTER kód bevitelekor az SL2000E megváltoztattja az élesített módját (átbáltható élesíteet / hatástalanított módba vagy átkapcsolható direktbe)

[TELEPÍTŐI kód] [#]

Ezen Parancs útán a kódzár generál két beep (**) hangot és belép az installer program módba. Ebben a módban lehetséges programozni a felhasználók kódjait.

[*] [Régi Telepítői kód] [#] [Új Telepítői kód] [#]

Ez a parancs törli a régi telepítői kódot és új  telepítői kódot programoz fel. Ha Programozás sikeres három egymás utáni két beep hangot (** ** ** ) ad az egység.

[*] [Régi Mester kód] [#] [Új Mester kód] [#]

Ez a parancs törli a régi Mester kódot és új Mester kódot programoz fel. Ha Programozás sikeres három egymás utáni két beep hangot (** ** ** ) ad az egység.

Megjegyzés: Ahányszor újraprogramozza a Mester vagy a Telepítői kódot az egységben ne feledje, hogy ugyanolyan hosszúnak kell lennie mint a réginek.

[Csengő nyomógomb]

Rövid egyszeri lenyomása a gombnak  aktiválja a Kiegészítő (AUX) kimenetet és a belső zümmert 2-3 másodpercre. Amennyi ideig nyomva tartjuk a  Csengő nyomogombot a Kiegészítő (AUX) kimenetet és a zümmert addig lesz aktív.

[#]

Általában a kód bevitele után használjuk ez a gombot de ga 0,5 másodpercnél hosszab ideig nyomva tartjuk ugyan az a funkcijója mintha a csngő nyomógombot használnánk.

Programozása a felhasználói kódoknak

Az SL2000E 55 féle különböző felhasználói kódot lehet programozni. A felhasználói kódokat lehetséges menedzselni (hozzáadni/törölni/megváltoztatni) de csak a Telepítői módban. Abban az esetben ha programozni kell a felhasználói kódokat első lépésként be kell lépni Telepítői üzemmódba és akkor el tudja érni a programozoi parancs listát.

Az alábbiak szerint:

[0] [1] [#] [kód] [#]

Programozása az első felhasználói kódnak 1 számú felhasználó.

[0] [2] [#] [kód] [#]

Programozása az első felhasználói kódnak 2 számú felhasználó.

••

••

••

[5] [5] [#] [kód] [#]

Programozása az első felhasználói kódnak 55 számú felhasználó.

[0] [0] [#] [kód] [#]

Összes felhasználó kódjának törlése.

[9] [9] [#] [kód] [#]

Törli a kapcsos zárójelbe bevitt kódot

[#]

Kilép a telepítői programozási módból. Amikor a kódzár elfogadja az új felhasználói kódot akkor egy sorozatos 2 béép hangot (** **) generál. Akárki megkisérli felpogramozni egy felhazsnálói kódot amelyik már létezik az eszköt memorájában vagy olyan kódot programoz aminek hossza nagyobb mint a Memori Reszetnél beállított érték akkor az eszköz hiba jelzést fog adni egy hosszú beep hangot.

Konfigurálása az SL2000-nek – Memoria Reszet

Azért, hogy konfigurálni tudja az SL2000 kód zárat Memori reszetet kell végrehajtania és ezután belép a szekvenciális 10 digites  (nevezzük C1-C10) programozásba így konfigurálni tudja az ön egyéni beállításai. A Memoria Reszet után a kódzár teljes memoriája törlödik (beleértve az összes felhasználói kódot) és indítja a gyári alap értékekkel.

Ezek az értékek:

A memoria Reszet elvégzéséhez a következőlépéseket kell tenni:

- Kapcsolja le a tápellátást

- Kössze össze a reszet vezetéket (Barna-Sárga) a táp pozitív részére.

- Kapcsolja vissza a tápellátást

- Várjon amíg az eszköz folyamatos három egymás utáni két beep hangot nem ad (** ** ** )       – ez a habg indítja az SL2000 memoria törlését és beállítja a gyári konfigurálási értékeket.

- Csatlakoztassa le a Reszet vezetéket (Barna-Sárga) a  táp pozitív részéről

- Vigyebe egymás után a tíz digites értékeket C1C10

- Az utólsó digit után a kódzár generál egy három egymás utáni két beep hangot (** ** ** ) és ezzel vége van a Memoria Reszet eljárásának és átvált az eszköz normál müködési módba.

C1C2:	 Nyitás késleltetés, az érvényes kód bevitele után mennyi idő után aktiválja a relét. Programozható 00-tól 99s –ig (Gyári alapérték 04)

C3C4:	 Zár aktíválási idő,  az érvényes kód bevitele után mennyi ideig aktiválja a relét. Programozható 00-tól 99s –ig (Gyári alapérték 04)

C5C6:	Ajtó zárási idő, beállítható, hogy mennyi időn belül kell  az ajtónak bezáródnia. Programozható 00-tól 99s –ig. 00 értéknél korlátlan ez az idő (Gyári alapérték 09).

C7:	Engedélyezheti vagy letilthatja a újra programozást a MESTER és a Telepítői kódoknak, 0-tól -3 –ig (Gyári alapérték 0).

| Érték | Újra programozást a MESTER kódoknak | Újra programozást a Telepítői kódoknak |
| --- | --- | --- |
| 0 | Engedélyezi | Engedélyezi |
| 1 | Nem Engedélyezi | Engedélyezi |
| 2 | Engedélyezi | Nem Engedélyezi |
| 3 | Nem Engedélyezi | Nem Engedélyezi |

Megjegyzés: Ha az újraprogramozott adott kód nem engedélyezett az SL2000 ben megengegi, hogy egyszer megváltoztasd az adott kódot. További kód újra programozás már csak a Memoria Reszet végrehajtása útán lehetséges. Ez arra tudod használni, hogy a végfelhasználó ne tudja a te Mester vagy Telepítői kododat megváltoztatni. (nem igazán értettem ezt a rész néz át TOTO)

C8:	Engedélyezheti vagy letilthatja az Opció1 és a Opció2, 3 digites (Gyári alapérték 0).(Opcio1: 3 rosz kódnál 60 s letílt, Opció2: Nem engedélyezi a belépést élesített módban )

| Érték | Opció 1 | Opció 2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Nem Engedélyezi | Nem Engedélyezi |
| 1 | Engedélyezi | Nem Engedélyezi |
| 2 | Nem Engedélyezi | Engedélyezi |
| 3 | Engedélyezi | Engedélyezi |

C9:	Helhasználói kódok hosszát határozhatja meg 3 digites (Gyári alapérték 1).

0: 	A felhasználói kód hossza 2 digites

1: 	A felhasználói kód hossza 4 digites

2	A felhasználói kód hossza 6 digites

3:	A felhasználói kód hossza 8 digites

C10:		Mester és a Telepítői kódok hosszát határozhatja meg 3 digites (Gyári alapérték 1).

0: 	Mindkét kód hossza 4 digites

1: 	Mindkét kód hossza 6 digites

2	Mindkét kód hossza 8 digites

3:	Mindkét kód hossza 10 digites

Ha egy érvénytelen müvelet történik Memoria Reszet alatt az eszköz egy hiba hangot (hosszú beep) fog adni és visszatér a kezdeti programozáshoz igy meg tudja kezdeni a C1-C10 digitek bevitelét megint. A Memoria Reszet folyamta autómatikusan befejeződik, ahogy az utólsó (C10) digitet bevitte. Az eszköz elraktározza a beállított értékeket úgyan úgy mint ahogy a kódokat is a nem felejtő memoriába, bármennyiszer is programozta is az eszközt. A memoria Reszet után az összes érték vissza áll gyári alap értékre. (Lsd.a  gyári alapkód értékeket résznél.)

Példa:

A követjező digeitek lettek bevive a Memoria Reszet alatt.

[0][1][0][2][3][3][1][0][2][3]

Ez a szekvenciális programozás a következőket jelenti:

- Nyitási késleltetés: 01 másodperc [0][1] (C1) (C2)

- Zár aktíválási idő: 02 másodperc [0][2]  (C3) (C4)

- Ajtó zárási idő: 33 másodperc [3][3]      (C5) (C6)

- Mester kód újraprogramozható: Nem engedélyezett [1] (C7)

- Telepítői kód újraprogramozható: Engedélyezett

- Opció 1, Időzített kizárás: Opció Ki [0] (C8)

- Opció 2, Nem engedélyezi a belépést élesített módban: Opció Ki

- Felhasználói kód 6 digites [2] (C9)

- Mester és a Installer kód 10 digites [3] (C10)

Példa2:

A követjező digeitek lettek bevive a Memoria Reszet alatt.

[0][0][0][2][0][0][0][0][1][0]

C1  C2   C3  C4  C5   C6  C7  C8  C9  C10

Ez a szekvenciális programozás a következőket jelenti:

- Nyitási késleltetés: 00 másodperc [0][0] (C1) (C2)

- Zár aktíválási idő: 02 másodperc [0][2]  (C3) (C4)

- Ajtó zárási idő: 33 másodperc [0][0]      (C5) (C6)

- Mester kód újraprogramozható: Engedélyezett [0] (C7)

- Telepítői kód újraprogramozható: Engedélyezett

- Opció 1, Időzített kizárás: Opció Ki [0] (C8)

- Opció 2, Nem engedélyezi a belépést élesített módban: Opció Ki

- Felhasználói kód 4 digites [1] (C9)

- Mester és a Installer kód 4 digites [0] (C10)

Gyári Alap Kódok

A memoria Reszet után késszen vannak programozva a következő kódok  az egységben.

MESTER kód

Minden digit ’1’ (1111…) a hossza a C10 es értékbe beprogramozott értéktől függ, amit a Memoria Reszet során viszünk be az eszközben. (Tegyun fel hogy 1 a kód de elfeljtette a hosszát vagy már átállította a Memoria Reszet alatt akkor addig kell nyomni az egyes gombot és számolni közbe a lenyomásák számát amíg hiba üzenettel ki nem sipolja az eszköz igy  tudja kiszámolni az adott kód hosszúságát)

TELEPÍTŐI Kód

Minden digit ’2’ (2222…) a hossza a C10 es értékbe beprogramozott értéktől függ, amit a Memoria Reszet során viszünk be az eszközben.

FELHASZNÁLÓ kód 01 számú felhasználó

Minden digit ’3’ (3333…) a hossza a C9 es értékbe beprogramozott értéktől függ, amit a Memoria Reszet során viszünk be az eszközben.

FELHASZNÁLÓ kód 02..55 számú felhasználók

Minden felhasználó kódja 02-55 üres (Még nincsennek)

Telepítése Kódzárnak

- Az SL2000E kodzárat szerelje közel a felügyelt ajtóhoz, függőleges helyzetben.

- Bizonyosodjon meg, hogy a kódzár hátsó fele lapos és sima felületre legyen szerelve

- Csatlakoztassa le a tápellátást mielött kötne bármien vezetéket is.

- Egyszer telepítette és elektromosan csatlakoztatta az egység helyesen programozható.

- Amikor elfeljtette a MESTER és TELEPÍTŐI kódot, ujraprogramozható a Memoria Reszettel (ebben az esetben gyári alapra áll vissza az eszköz és törlödnek a felhasználók)

- A kódzár tápellátása megbízható (stabilizált) tápellátás legyen, és megfelelően kell méretezni a kábelt, hogy a veszültség ne haladja meg az 1 V esés a tápellátás és az SL2000E között a leg rosszabb esetben is.

- Ajánlatos, hogy a ajtó zár (pl: elektromos zár vagy a siktapadó mágnes) és az SL2000E tápellátása külön tápellátásról mennyen de ha ezek közös tápellátásról mennek, külön érpárt kell biztosítani mind két eszköznek.

- Kösse be a silicium diódát (pl.: 1N400x sorozatút) párhuzamosan az ajtózárral – telepítse a diódát olyan közel az ajtó zárhoz amilyen közel csak lehetséges és oly távol a kódzártól amennyire csak tudja.

- Tilos a az ajtózár tápellátását közvetlenül rákötni a kódzár DC bemenetére.

- Ne kisérelje meg az ajtó relé kimenetre nagyobb feszültséget kapcsolni mint 24V DC/AC

Vezetékek kiosztás

| Jelzés | Vezeték szine | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 12V | Piros | Pozitív tápellátás bemenet |
| GND | Fekete | Negatív tápellátás bemenet |
| Státusz kimenet | Zöld | Tranzisztoros sztátusz kimenet Max terhelhetősége 1A /16V DC |
| Kiegészítő táp kimenet (AUX) | Barna | Kiegészítő táp kimenet Max terhelhetősége 1A/16V DC |
| Tamper A | Szürke | Tamper kontaktus NC (Alapállapotban nyitott) max. 50mA/24V |
| Tamper B | Sárga |  |
| Kilépő Nyomogomb | Kék | Ajtó Nyitás bemenet NO típusú |
| Ajtó Kontakt | Fehér-Zöld | Ajtó Kontaktus bemenet NO típusú 1,5V/ 24V DC/AC |
| Rendszer LED | Rózsaszin | NO bemenet ha tápellátás negatív (GND) részére kapcsoljuk aktívvá válik |
| KÖZÖS (COMM) | Fehér | Ajtó Relé kimenet közös pontja 1,5A/24V DC/AC |
| NO | Lila | Ajtó Relé kimenet NO kontaktusa 1,5A/24V DC/AC |
| NC | Szürke-Rózsaszin | Ajtó Relé kimenet NC kontaktusa 1,5A/24V DC/AC |
| Reszet | Barna-Sárga | Memoria Reszetre használatos (Táp pozítiv felére kell kapcsolni) |

Technikai Adatok

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| DC Táp | 10…16V |
| Áram fogyasztás | Átlagos: 25mA/12DC Max: 80mA / 16V DC |
| Szabotázs végelem (Tamper) | NC, 50mA /24V |
| Környezetvédelmi osztály (EN 50131-1 szerint) | IV-es osztály, hőmérséklet: -25°C - +60°C, relatív páratartalom: 10-95% |
| Védelmi osztály | IP65 |
| Kábel hosszúsága | 45cm |
| Méretek | 100 X 40 X 25mm |
| Súly | 150g |
| Tanúsítvány | CE |

Nézet és telepítési ábra

Tipikus vezetékezési diagram

# Text boxes

Elektromos Kódzár CE

SL 2000 E  	V 1.1

GND FEKETE

Tápellátás

Szünetmentes

12 V

SL2000E v1.1 típikus vezetékezési diagram

Kiegészitő rendszer ki/be vez érlés (pl Élesít / hatástalanít)

Fő

Transzformátor

Ajtó nyítás

Tamper

F1 csengő gomb

Ajtónyitás nyomógomb

Hangjelző

Eszköz

AUX  KIMENET (BARNA)

12V AUX  KIMENET (PIROS)

STÁTUSZ  KIMENET (ZÖLD)

TAMPER A (SZÜRKE)

TAMPER B (SÁRGA)

LED RENDSZER BEMENET (Rózsaszin)

RELÉ NC (SZÜRKE-RÓZSASZIN)

RELÉ NC (SZÜRKE-RÓZSASZIN)