APS-055

Süllyesztett 5 VDC / 0,5 A tápegység

aps-055_en 09/22

Az APS-055 kapcsolóüzemű tápegységet 5 VDC-s eszközök megtáplálására tervezték. Külső áramforrásként használható a SATEL vezeték nélküli kezelőkhöz, pl.:

INT-KWRL2 (3.2 vagy újabb elektronikai verzió),

PRF-LCD-A2 (2.2 vagy újabb elektronikai verzió),

PRF-LCD-WRL (2.2 vagy újabb elektronikai verzió),

VERSA-KWRL2 (2.2 vagy újabb elektronikai verzió).

Ez a kézikönyv az 1.00 firmware verziójú tápegységre vonatkozik.

# Tulajdonságok

Névleges kimeneti feszültség (IEC 38 szerint): 5 VDC.

Kimenetifeszültség-stabilizálás.

Kimeneti áramerősség: 0.5 A.

Bemenetiinterferencia-szűrő.

A váltakozó áramú hálózati tápáramkör elektronikus rövidzárlat-védelme.

A kimeneti teljesítmény elektronikus rövidzárlat- és túlterhelésvédelme.

Falba és falra szerelt, legalább 60 mm átmérőjű elektromos kötődobozokba szerelhető.

# Leírás

### Vezetékek

L [barna]	-	230 VAC fázisú tápkábel csatlakoztatásához.

N [kék]	-	230 VAC tápfeszültség semleges vezetékének csatlakoztatásához.

### Csatlakozók

5 V	-	tápkimenet 5 VDC.

COM	-	közös föld.

# Telepítés

Az eszközt csak szakképzett személy telepítheti.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt áramtalanítsa az eszközt.

Az APS-055 tápegységet elektromos kötődobozba (60 mm mély) történő beépítésre tervezték. Beltérbe, normál páratartalmú helyiségekbe kell telepíteni.

A tápegységet a 230 VAC hálózatra kell csatlakoztatni. Mielőtt elvégezné a csatlakoztatást, ismerkedjen meg a létesítmény elektromos berendezésével. Győződjön meg róla, hogy a tápellátáshoz választott áramkör mindig be lesz kapcsolva. Ezt az áramkört megfelelő biztonsági berendezéssel kell védeni. A vezetékek csatlakoztatásához használjon sorkapcsokat, illesztési csatlakozókat stb.

Az APS-055 tápegység által megtáplált eszköz által felvett áram nem haladhatja meg a 0,5 A értéket.

- Kapcsolja ki a 230 VAC áramkört.

- Nyissa ki az elektromos kötődobozt, amelybe a tápegységet beszereli.

- Csatlakoztassa a vezetékeket az 5 V és a COM csatlakozókhoz. Használjon 0,5-0,75 mm2 keresztmetszetű rugalmas vezetékeket.

- Csatlakoztassa a tápegységet a 230 VAC áramkörhöz (barna vezeték [L] a fázisvezetékhez; kék vezeték [N] a semleges vezetékhez).

- Helyezze a tápegységet a kötődobozba.

- Zárja be a kötődobozt.

- Kapcsolja be a 230 VAC áramkört.

# Műszaki adatok

Tápegység típusa (az EN 50131 szabvány szerint)	B

Tápegység feszültsége230 VAC

PF (teljesítménytényező korrekció)	max. 0.98

Hatásfok	up to 72%

Névleges kimeneti feszültség (IEC 38 szerint)	5 VDC

Tényleges kimeneti feszültség	5 VDC

Kimeneti áramerősség	0.5 A

A tápegység áramkörök áramfelvétele	3 mA

Környezetvédelmi osztály	II

Működési hőmérséklet-tartomány	-10°C...+55°C

Méretek	47 x 47.4 x 22 mm

Tömeg	37 g

A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.satel.eu/ce weboldalon

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (4 na 1)

4,1,4,1,2,3,2,3