FONTOS

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

Az eszköz adattáblája az eszköz házának aljzatán található:

|  | Az eszköz megfelel az alkalmazandó uniós irányelvek követelményeinek. |
| --- | --- |
|  | Az eszközt nem szabad más kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem a hatályos környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani (az eszközt 2005. augusztus 13. után hozták forgalomba). |
|  | Az eszköz megfelel az Eurázsiai Vámunió műszaki előírásainak. |

A SATEL célja, hogy folyamatosan javítsa termékei minőségét, ami a műszaki adatok és a szoftverek változását eredményezheti. A bevezetésre kerülő változtatásokkal kapcsolatos aktuális információk a weboldalunkon találhatók.

Kérjük, látogasson el weboldalunkra:

https://support.satel.pl

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy az ARF-200 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő oldalon érhető el: www.satel.eu/ce

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk:

-	megjegyzés,

-	figyelmeztetés.

TARTALOMJEGYZÉK

1	Tulajdonságok	0

2	Leírás	0

3	Működés	0

3.1	Indítás	0

3.2	A rádiójel szintjének tesztelése	0

Amikor a teszter regisztrálva van a vezeték nélküli rendszerben	0

Amikor a teszter nincs regisztrálva a vezeték nélküli rendszerben	0

A működési mód megváltoztatása	0

A teszter kijelző frissítési gyakoriságának módosítása	0

3.3	A rádiózaj szintjének vizsgálata	0

3.4	A teszter kikapcsolása	0

4	Akkumulátortöltés	0

5	A teszter firmware-frissítése	0

6	Műszaki adatok	0

Az ARF-200 teszter lehetővé teszi az ABAX 2 rendszer vezeték nélküli eszközei által fogadott és továbbított rádiójelek szintjének ellenőrzését. Azt is lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a rádiózaj szintjét az ABAX 2 eszközök által használt frekvenciasávban. A rádiózajtesztet olyan épületekben végezheti el, ahol a vezeték nélküli rendszert még nem telepítették.

A tesztert a következők támogatják:

ACU-220 / ACU-280 vezérlő,

ARU-200 jelismétlő.

# Tulajdonságok

- Lehetőség a rádiójel szintjének ellenőrzésére az ABAX 2 eszköz telepítési helyén.

- Két működési mód a jelszint ellenőrzésére:

- a teszter által a vezérlőtől kapott jelek,

- a vezérlő által a tesztertől kapott jelek.

Lehetőség a rádiózaj szintjének ellenőrzésére az ABAX 2 rendszer 4 csatornáján.

- A rádiójel szintjének LED-es kijelzője.

- LED-ek a működési mód jelzésére.

- Beépített piezoelektromos jelátalakító az akusztikus jelzéshez.

- Beépített, nem cserélhető újratölthető akkumulátor.

- Az akkumulátor állapotának ellenőrzése.

# Leírás

Ha az ARF-200 tesztert regisztrálja a vezeték nélküli rendszerben, akkor az egy pozíciót foglal el az eszközlistán.

gombok:

–	bekapcsolja / kikapcsolja a tesztert (kikapcsoláskor a teszter készenléti állapotba kerül).

–	megváltoztatja a teszter működési módját.

–	elindítja a rádiózajtesztet / megváltoztatja a teszter jelzőjének frissítési gyakoriságát.

rádiójel-/rádiózajszint-jelző. 7 LED-ből áll: 2 sárga és 5 zöld. A rádiójel-/rádiózajszint százalékban van kifejezve.

Az akkumulátort akkor kell feltölteni, ha az összes jelző LED villog.

piros LED jelzi:

BE	–	a jelző a teszter által a vezérlőtől kapott rádiójel szintjét jelzi,

villogás	–	a jelző mutatja a vezérlő által a tesztertől kapott rádiójel szintjét.

piros LED jelzi:

BE	–	a rádiózaj szintjének tesztelése ki van kapcsolva,

villogás	–	a rádiózaj szintjének vizsgálata folyamatban van. A villogások száma megfelel azon csatorna számának, amelyen a zajszintet vizsgálják.

Ha a teszter ki van kapcsolva és a töltő csatlakoztatva van, a LED jelzi:

BE	–	az akkumulátor teljesen feltöltve,

villogás	–	akkumulátortöltés.

B típusú micro-USB port a töltő vagy a számítógép csatlakoztatásához.

# Működés

## Indítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 3 másodpercig. Mindkét piros LED bekapcsol, 4 rövid hangjelzés és 1 hosszú hangjelzés következik.

## A rádiójel szintjének tesztelése

A rádiójel szintjének teszteléséhez használja a következő módszerek egyikét.

### Amikor a teszter regisztrálva van a vezeték nélküli rendszerben

- Adja hozzá a tesztert a vezeték nélküli rendszerhez (lásd az ABAX 2 vezérlő kézikönyvét). Az egyes teszterek sorozatszáma 0000500. A rendszerhez való hozzáadás után a teszter automatikusan kiválasztja a legjobb rádiócsatornát a kommunikációhoz (az ABAX 2 rendszer 4 csatornát használ a 868 MHz-es frekvenciasávban).

A teszter az INTEGRA / VERSA riasztórendszerben ARF-100-ként kerül azonosításra.

Csak egy teszter dolgozhat a vezeték nélküli rendszeren belül.

A rádiózajszint tesztelése közben a teszter által használt rádiócsatornákat átkapcsolhatja.

- Indítsa el a teszt üzemmódot a vezérlőben.

- Helyezze a tesztert az ABAX 2 eszköz jövőbeli beszerelési helyére.

- Ellenőrizze a teszter által a vezérlőtől kapott rádiójel szintjét és a vezérlő által a tesztertől kapott jel szintjét (lásd "A működési mód megváltoztatása"). Ha a jelszint 40%-nál alacsonyabb, helyezze a tesztert egy másik helyre, és ismételje meg a vizsgálatot. Az ABAX 2 eszközt csak olyan helyre szabad telepíteni, ahol a jelszint magasabb, mint 40%.

### Amikor a teszter nincs regisztrálva a vezeték nélküli rendszerben

A következő vizsgálati módszer a 6.05-ös (vagy újabb) firmware-verziójú ACU-220 / ACU-280 vezérlőhöz érhető el.

- Az ABAX 2 vezérlőben állítsa a 7-es DIP-kapcsolót BE állásba, hogy engedélyezze a nem regisztrált teszter támogatását.

- Helyezze a tesztert az ABAX 2 eszköz jövőbeli telepítési helyére.

- Ellenőrizze a teszter által a vezérlőtől kapott rádiójel szintjét és a vezérlő által a tesztertől kapott jel szintjét (lásd "A működési mód megváltoztatása"). Ha a jelszint 40%-nál alacsonyabb, helyezze a tesztert egy másik helyre, és ismételje meg a vizsgálatot. Az ABAX 2 eszközt csak olyan helyre szabad telepíteni, ahol a jelszint magasabb, mint 40%.

### A működési mód megváltoztatása

Miután a teszter hozzá lett adva az ABAX 2 vezeték nélküli rendszerhez, a teszter jelzője a teszter által a vezérlőtől kapott rádiójel szintjét mutatja. Ha azt szeretné, hogy a jelző a vezérlő által a tesztertől kapott rádiójel szintjét jelezze, nyomja meg a  gombot. Az aktuális üzemmódot az 1. ábrán -mal jelölt LED jelzi.

### A teszter jelző frissítési gyakoriságának módosítása

Miután hozzáadták az ABAX 2 vezeték nélküli rendszerhez, a teszter az időszakos kommunikáció során csatlakozik a vezérlőhöz, és ekkor frissül a teszter jelzője. Akusztikus jelzés történik, amikor a jelző frissül. Ha azt szeretné, hogy a jelző 2 másodpercenként frissüljön, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Körülbelül 3 másodperc múlva, amíg a gombot lenyomva tartja, a jelző 2 másodpercenként frissül.

Az akusztikus jelzés a jelző frissítési gyakoriságától (a vezérlővel való kommunikáció gyakoriságától) függően változik:

1 rövid hangjelzés - a jelző frissítési gyakorisága az időszakos kommunikáció gyakoriságától függ,

2 rövid hangjelzés - a jelző 2 másodpercenként frissül (a vezérlővel való kommunikáció 2 másodpercenként történik).

## A rádiózaj szintjének vizsgálata

A teszter lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy vannak-e olyan rádióberendezések, amelyek interferenciát okoznak az ABAX 2 eszközök által használt frekvenciasávban. A rádióinterferencia a kommunikáció átmeneti megszűnését és a vezeték nélküli eszközök akkumulátorának megnövekedett fogyasztását eredményezheti.

A rádiózajteszt indításához nyomja meg a  gombot. Az 1. ábrán -gyel jelölt LED villogni kezd. A villanások száma megfelel azon rádiócsatorna számának, amelyen a zajszintet vizsgálják (az 1. csatorna esetén 1 villanás 2 másodpercenként stb.). Amikor a rádiózaj tesztje folyamatban van, nyomja meg folyamatosan a gombot a csatornaváltáshoz. Ha a 4-es csatorna van kiválasztva, a gomb megnyomásával a rádiózaj tesztje befejeződik.

A rádiózaj szintjét a teszter vezérlőhöz való hozzáadása nélkül is ellenőrizheti.

- Ha a tesztert regisztrálták a vezérlőben:

- a rádiózaj szintjét és a rádiójel szintjét felváltva mutatja a LED jelző (a rádiójel szintjelzőjének frissítésekor akusztikus jelzés történik),

- a csatorna megváltoztatása a vezérlővel való kommunikációra is vonatkozik.

## A teszter kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 3 másodpercig. 3 rövid hangjelzés történik.

A teszter automatikusan kikapcsol, ha 10 percen belül nem nyomják meg a gombot.

A tesztek elvégzése után távolítsa el a tesztert az ABAX 2 rendszerből / az ABAX 2 vezérlőben a 7-es DIP-kapcsolót állítsa KI állásba a nem regisztrált teszter támogatásának letiltásához.

# Akkumulátortöltés

Ne töltse az akkumulátort gyorstöltési technológiát használó töltővel / power bankkal.

Ne használjon 1,5 A-nál nagyobb kimeneti áramerősségű eszközt az akkumulátor töltésére.

Az akkumulátor előre fel van töltve. Előfordulhat azonban, hogy a teszter első bekapcsolása előtt fel kell tölteni az akkumulátort.

A töltő és az USB-kábel nem tartozéka a teszternek.

Ha a teszter azt jelzi, hogy az akkumulátort fel kell tölteni (a rádiójelző LED-ek villognak), csatlakoztasson egy 5 VDC töltőt / power bankot a micro-USB csatlakozóhoz (2. ábra). A tesztert a számítógép USB-portjához csatlakoztatva is töltheti az akkumulátort (ennek a töltési módszernek a hatékonysága eltérő lehet). Ha a teszter ki van kapcsolva, az akkumulátor töltésének előrehaladását az 1. ábrán látható -gyel jelölt LED jelzi (villogó - töltés folyamatban, bekapcsolva - akkumulátor teljesen feltöltve).

Ne használja a tesztert az akkumulátor töltése közben.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőt a tápegységről.

# A teszter firmware-frissítése

A firmware-frissítés során a teszter nem végzi a normál funkcióit.

- Töltse le az ARF-200 teszter firmware-frissítő programját a www.satel.eu oldalról.

- Csatlakoztassa a teszter micro-USB portját a számítógép USB-portjához (2. ábra).

- Futtassa a modul firmware-frissítő programját.

- Kattintson a  gombra.

- Amikor a kapcsolat konfigurációs ablak megnyílik, válassza ki a számítógép COM-portját, amelyhez a teszter csatlakozik.

- Amikor megjelenik a párbeszédablak, amely megkérdezi, hogy folytassa-e a firmware frissítését, kattintson az "Igen" gombra. A teszter firmware-e frissül.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Akkumulátor (lítium-polimer)3.7 V / 600 mAh

Maximális áramfelvétel	23 mA

Készenléti áramfelvétel (kikapcsolt teszter)	65 µA

USB feszültség	5 VDC

Maximális áramfelvétel az USB-ről	250 mA

Maximális akkumulátortöltési áram	1.5 A

USB port	B típusú micro-USB

Működési hőmérséklet-tartomány	-10°C…+55°C

Méretek	68 x 194 x 32 mm

Tömeg	104 g

ARF-200

Rádiójelszint-ellenőrző eszköz (teszter)

EN

Firmware verzió 1.00	arf-200_en 09/22

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

nie drukować