FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Figyelmeztetések

Azért, hogy elkerüljön bármilyen működési problémát a vezérlőpanellel, ajánlott megismerni ezt a kézikönyvet mielőtt megkezdi a készülék használatát.

Bármilyen szerkezeti változtatás, vagy jogosulatlan javítás elvégzése tilos. Ez vonatkozik különösen az összeszerelés és az alkatrészek módosítására. Karbantartási vagy javítási műveleteket képzett személy által kellene végrehajtani (pl. telepítő vagy gyári szerviz).

A panel telefon csatlakozója csak PTSN vonalhoz csatlakoztatható. Az ISDN vonalhoz való csatlakoztatás a készülék meghibásodásához vezethet.

PTSN vonalról ISDN-re való feljavítás esetében, a rendszer tulajdonosának kapcsolatba kellene lépnie a telepítővel.

Kifizetődik speciális figyelem ha a telefonvonal van használt a vezérlőpanel által gyakran foglalt és/vagy hibák vannak jelentettek vonatkozólag a vonal és/vagy felügyelet. Jelentse az ilyen eseteket a riasztórendszer szerelőjének azonnal.

Figyelmeztetés !

A riasztórendszer egy akkumulátorral van ellátva. Élettartamának lejárta után TILOS eldobni, de leadandó, amint előírják azt a létező szabályok (Európai Uniós Irányelvek 91/157/EEC és 93/86/EEC).

| A legutolsó megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítványok letöltése elérhető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

Riasztórendszer technikai megbízhatósága	4

A riasztórendszer működésének költségei	4

CA-10 vezérlő panel	4

Élesítési módok	5

Teljes élesítés mód	5

Csendes élesítés mód	5

Részleges élesítés mód	5

Tartózkodás élesítési mód	5

Működési utasítások	6

LED funkciók	7

A vezérlőpanel riasztási zónáinak állapota LCD kezelőben	7

Állapotok jelzése hanggal	8

A kezelőben előállított jelzések a működés alátámasztására	8

Rendszer események jelzése	8

Felhasználói jogosultsági kódok	8

Élesítés	[KÓD] [#]	9

Gyorsélesítés	[0] [#]	9

Hatástalanítás és riasztás törlés	[KÓD] [#]	9

Óra vezérelt élesítés/hatástalanítás	10

Rendszer állapot telefonüzenés	10

Vezérlőpanel illesztése DTMF (MST-1) vezérlő modullal	11

A (((( billentyűk funkciói LCD kezelőben	11

A partíció megtalálása, ahol a riasztás volt aktiválva	( billentyű	11

A sértett zónák megtalálása	( billentyű	11

A zónák megtalálása, amelyek okozták a riasztást	( billentyű	11

A partíció megtalálása, ahová a kezelő van csatolva	( billentyű	11

A rendszerállapot kijelzési módjának megváltoztatása	( billentyű	11

„Tartsd lenyomva” felhasználói funkciók	12

Átkapcsolás az „n” partícióra	[1] [2] [3] [4]	12

Riasztás napló áttekintés	[5]	12

Hibanapló áttekintés	[6]	13

Aktuális hiba megtekintése	[7]	13

Harangszó BE/KI kapcsolás	[8]	15

Kezelő háttérvilágítás	[9]	15

Tűzriasztás	[*]	15

Kiegészítő riasztás	[0]	15

Pánik riasztás	[#]	15

Felhasználói funkciók	15

Felhasználói hozzáférési kód csere	[KÓD] [*] [1]	16

Felhasználó (kód) hozzáadás	[KÓD] [*] [2]	16

Felhasználó (kód) törlés	{KÓD] [*] [3]	18

Zóna áthidalás	[KÓD] [*] [4]	19

Csendes élesítés	[KÓD] [*] [5]	19

Idő beállítás	[KÓD] [*] [6]	19

MONO kapcsoló kimenet működtetése	[KÓD] [*] [7]	20

BI kapcsoló kimenetek működtetése	[KÓD] [*] [8]	20

Tápfeszültség reszet	[KÓD] [*] [9]	21

Telefon LETÖLTÉS indítása	[KÓD] [*] [0]	21

Eseménynapló áttekintés	(további funkció az LCD kezelőben)	21

# Riasztórendszer technikai megbízhatósága

A riasztórendszer egységekből van felépítve, amelyeknek megbízhatósága létfontosságú a nyújtott védelem megbízhatóságában. A riasztórendszer elemei ki vannak téve különböző külső befolyásoknak, például időjárási feltételek (kültéri jelző eszközök), villámlás (magasan vezetett telefonvonalak, tápvonalak, kültéri jelző eszközök), mechanikai megrongálás (kezelők, érzékelők). Csak a riasztórendszer folyamatos felügyelete biztosítja a betörés- és tűzvédelem magas szintjének megtartását.

A vezérlőpanel fel van szerelve számos védelemmel és automata diagnosztikával teszteli a rendszer a megbízhatóságát. A vezérlőpanel jelzi a hibák érzékelését a  [HIBA] LED felkapcsolásával a kezelőn. A jelzésre azonnal kellene ügyelni – ha szükséges, a telepítővel is kellene tanácskozni.

Időszakosan szükséges ellenőrizni a riasztórendszer megbízhatóságát – ellenőrizni minden egyszerű érzékelőt, hogy képes jelezni zóna megsértését pl. egy védett ablak vagy ajtó kinyitása által, stb. szintén szükséges ellenőrizni a jelző eszközöket és a telefon hangüzenő rendszert.

A telepítő szolgáltat részletes útmutatást, hogy a rendszert hogyan kellene ellenőrizni. Ajánlott, hogy a telepítő hajtsa végre a riasztórendszer időszakos karbantartását a felhasználó megbízásából.

Legjobb figyelemmel, a felhasználónak kellene megterveznie előzetesen a megfelelő eljárásokat abban az esetben, ha a vezérlőpanel jelez bármilyen riasztási körülményt. Fontos, hogy tudnia kellene ellenőrizni a riasztást, meghatározni a forrását a kezelő jelzései alapján és végrehajtani egy megfelelő cselekvést, pl. megszervezni a kiürítést.

# A riasztórendszer működésének költségei

A fő feladata a vezérlő panelnak a jelezése és hatékony jelentése a riasztási helyzetnek és felügyeleti funkció esetében a felügyeleti állomás informálása a védett épület állapotáról. Ezeknek a funkcióknak a végrehajtása van egy nagy kiterjedési hatása a telefonvonal használatára, amelyik maga után vonja bizonyos költségek létrehozását. Általában a költségek szintjét magával vonja a az információk mennyisége, amit a vezérlőpanelnak továbbítania kell a felügyeleti állomásnak a riasztórendszer tulajdonosától függően. A telefonkapcsolat egy hibája valamint a vezérlőpanel pontatlan programozása megnövelheti nagymértékben ezeknek a költségeit. Ilyen helyzet rendszerint kapcsolatban van a összeköttetések rendkívül magas számával.

A telepítő beszabályozhatja a riasztórendszer funkcióit a speciális állapotok és a védett terület fajtája szerint, azonban a felhasználónak kellene elhatározni, hogy neki fontosabb bármilyen információ átvitele bármilyen költségnél vagy ha valamilyen technikai probléma előfordul, a vezérlőpanel megengedi kihagyni néhány eseményt, amelyiknek a vétele nincs megerősítve a felügyeleti állomás által.

# CA-10 vezérlő panel

A CA-10 vezérlőpanel egy modern, mikroprocesszor alapú felszerelés betörés és támadás jelzésre tervezett rendszer. aCA-10 panel vezérli a riasztórendszert, reagál a rendszer érzékelőitől jövő információkra egy behatolásról a védett épületbe és szolgáltat jelzést és értesítést az eseményről. A vezérlő panel működtethető LED vagy LCD típusú kezelők segítségével.

A CA-10 alapvető funkciói:

- Betörés, pánik és tűzriasztás jelzése,

- Telefonos üzenés a riasztásokról hang vagy pager üzenetekkel,

- Telefonhívások megválaszolása és információ nyújtása a felhasználónak a rendszer állapotáról (vajon volt egy riasztás körülmény a legutolsó élesítés óta),

- Felügyelet – telefonos kommunikáció a felügyeleti állomással (részletes információk valósidejű átvitele a kiválasztott eseményekről a védett épületben),

- Aktuális információk kinyomtatása az összes rendszereseménynek egy külső nyomtatóra.

A CA-10 tulajdonságai:

- Panel működésének vezérlése távoli kezelőkkel,

- Távirányítás egy telefonkészülék segítségével (választott funkciók) – MST-1 illesztő modullal,

- Valósidejű állapotkijelzése riasztott zónáknak,

- Áttekintése a rendelkezésre álló riasztási körülményeknek és a hiba bejegyzésnek (255 eseményig),

- Opció elkülöníteni a riasztórendszert 4 partícióra (alrendszer),

- Bármelyik partíció működtethető 13 független felhasználói hozzáférési kóddal (max. 32 hozzáférési kód) – a hozzáférési kódok lehetnek eltérő jogosultsági szinttel, bármelyik felhasználó kérelmezi azokat, feljegyzésre kerülnek az eseménynaplóba,

- Zárak, világítási rendszer és egyéb eszközök távvezérlése a kezelőkről,

- Pánik, tűz és kiegészítő riasztás indítása a kezelőkről,

- Változatos rendszerélesítési opciók (automatikus zónaáthidalással, nincs kilépés áthidalással),

- A belső óra alkalmas a rendszer automatikus élesítésére és hatástalanítására,

- A rendszer alapvető elemeinek automatikus diagnosztikája.

# Élesítési módok

Alkalmassá tenni a riasztórendszert különféle szükségekhez, a CA-10 vezérlőpanel felkínál néhány élesítési módot:

## Teljes élesítés mód

A mód amelyikben érzékelők csatlakoztatottak a védett épület vezérlőpaneljéhez megsértése a védett zónáknak jelezve van az összes rendelkezésre álló eszközökkel (sziréna, jelentés a telefonos távfelügyeleti állomásnak, telefon üzenés).

## Csendes élesítés mód

Élesítési mód amelyikben riasztások vannak jelezve csak a panel kezelőiben. A telepítő elhatározhatja melyik érzékelők vannak automatikusan áthidalva az aktiválás ezen módjában; ő szintén kiválaszthat jelzőeszközöket legyenek használtak ebben a módban.

## Részleges élesítés mód

A telepítő meghatározhatja az érzékelőket a rendszerben amelyek ki lesznek zárva a felügyeletből amikor a rendszer van élesített egy speciális hozzáférési kóddal (7-es jogosultsági szint). Használható bevitelével egy megfelelő kóddal, élesíti a rendszert csak a védett épület egy választott partíciójában.

## Tartózkodás élesítési mód

Ebben a módban a panel engedélyezi automatikus áthidalását a választott érzékelőknek ha élesítés után a felhasználó nem hagyja el a felügyelt területet és nem sérti meg a belépés/kilépés zónát.

# Működési utasítások

A riasztórendszer működtetése alapvetően a rendszer élesítését és hatástalanítását tartalmazza és megfelelően válaszolását az információnak a vezérlőpanel jelezheti a kezelőn. A LED kezelő közvetít információt a riasztórendszer állapotáról számos LED és hangjelzések segítségével. Az LCD kezelő kijelzi az információt a riasztórendszer állapotáról egy kétsoros, háttér-világítású kijelzőn (2x16 karakter) és 6 további LED működtetésével.

Két típusú LED kezelő (CA-10 KLED és CA-10 KLED-S) és három típusú LCD kezelő (CA-10 KLCD, CA-10 KLCD-S és CA-10 KLCD-L) van használható együtt a CA-10 vezérlő panellal. Mindegyiket közülük teljesen támogatja a riasztórendszer.

A CA-10 KLED kezelők mutatják egyidejűleg egy partíciónak az állapotát és vezérlőpanelt 12 zónáig, amíg a másik mutathatja 4 partíció és 16 zóna állapotát. Az ábrák a LED és az LCD kezelők példáit mutatják.

A kezelő gondoskodik 12 billentyűvel, a telefon előírásokkal megegyezően, és szándékozott az adatok bevitelére. További négy nyíl billentyű az LCD kezelőben engedélyezi a felhasználónak a mozgást a menün keresztül és kiválasztását a funkcióknak.

A CA-10 KLED és CA-10 KLCD kezelők vannak mutatva ennek a kézikönyvnek a végén.

## LED funkciók

RIASZTÁS (vörös színű) – a villogó LED mutatja a riasztást a partícióban. A LED kialszik a riasztás törlése után (amikor nincsen villogó LED, a riasztás okát meg lehet tekinteni a „Riasztás napló áttekintés” funkcióval. A riasztás lehet okozva egy nem kijelzett zóna által a partícióban vagy a zóna egy másik partíció alá is tartozik, ahol a riasztás törölve lett).

HIBA (sárga színű) – a villogó LED mutatja, hogy egy hiba van a riasztórendszerben. Aktív „kezelő hibariasztás törlésig” (FS131) opcióval az villog, amíg a hiba napló nincs áttekintve (7-es billentyű funkció) és a funkció befejezve a [#] billentyű megnyomása által.

1…12 vagy 1…16 – (vörös színű) LED-ek mutatják a rendszer zónáinak állapotát:

- BE –zóna sértve,

- Gyors villogás – riasztás memória (a zóna indított egy riasztást, de nincs sértve többé),

- BE rövid kikapcsolásokkal minden 2. másodpercben – érzékelő TAMPER (2EOL típusú zóna),

- Villanás minden 2. másodpercben – TAMPER memória (az érzékelő tamperelve volt – 2EOL típusú zóna),

- Lassú villogás – zóna áthidalva (csak a partíció hatástalanított állapotában van jelezve).

ÉLESÍTETT I, II, III, IV (sárga színű) – a villogó LED mutatja, hogy a partíció kilépési késleltetési idejének visszaszámlálása folyamatban van. Továbbiakban, amikor a GOTO funkció használva van, a LED gyors villogása jelzi az aktuális partíció vezérlését a kezelőről.

Megjegyzés: Amikor a „szervizüzenet kijelzése TAMPER riasztás után” (FS131) funkció aktív, a  [RIASZTÁS] LED egy TAMPER érzékeléskor villog, amíg az üzenet nincs törölve a szerviz kóddal.

A LED-ek funkciói megváltoznak a szerviz mód meghívásakor vagy a felhasználói funkciókba belépve.

A vezérlőpanel néhány állapota van továbbá jelezve a LED-ek kombinációjában 
 [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA]:

- [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek villognak – a vezérlőpanel jelzi a belépést a felhasználói funkcióba,

- [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek BE – a vezérlőpanel előadja a „Riasztás napló áttekintés” funkciót,

- [HIBA] LED villog,  [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] LED-ek BE – a vezérlőpanel előadja a „Hibanapló áttekintés” funkciót,

Kiegészítő jelzések, melyek csak a CA-10 KLED-S kezelőben vannak előadva:

- A jellel jelzett LED világít, amikor a kezelő hangjelző riasztás (zümmer) aktív.

- Össze LED egyszerre villog (0,5 mp BE/ 0,5 mp KI), végig hangjelzéssel, informálja a felhasználót arról, hogy a kapcsolat a kezelő és a vezérlőpanel között elveszett.

- Billentyűzet világítás magas frekvenciával villog – a kezelő adatokat vesz a vezérlőpaneltől.

## A vezérlőpanel riasztási zónáinak állapota LCD kezelőben

Az LCD kezelő jelezheti a kijelzőjének felső sorában, periodikusan vagy folyamatosan, a vezérlőpanel riasztási zónáinak állapotát. Az alábbi szimbólumok adják melyek lehetnek kijelezve egymás utáni részletezés (1-16) és azok jelentése.

( – zóna szabad (nincs megsértve),

( - zóna sértett,

S – TAMPER áramkör sértés 2EOL típusú zónában,

a – riasztás volt egy zónából (riasztás memória),

s – TAMPER riasztás volt egy 2EOL típusú zónából,

b – zóna áthidalva.

Ezeket a szimbólumokat le lehet cserélni az LCD kezelő szerviz funkciójával.

## Állapotok jelzése hanggal

### A kezelőben előállított jelzések a működés alátámasztására

- 3 rövid – rendszer élesítés/hatástalanítás megerősítése, riasztás törlés, 13-as típusú (BI) kimenet kikapcsolása,

- 2 hosszú – hibás hozzáférési kód, egy funkció törlése vagy hibás adat egy funkció számára,

- 3 hosszú – a rendszer élesítésének megkísérlése, amikor egy zóna PRIORÍTÁS opcióval van megsértve vagy tamperelve (lásd: élesítés),

- 4 hosszú és 1 rövid – helyes felhasználói funkció véghezvitel, 13-as típusú (BI) kimenet bekapcsolása vagy 12-es típusú (MONO kapcsoló) kimenet aktiválása.

### Rendszer események jelzése

- Folyamatos jelzés – riasztás állapot,

- Szaggatott jelzés – tűzriasztás,

- 1 rövid jelzés minden 3. másodpercben – belépési késleltetési idő (vagy szervizmód),

- 1 hosszú jelzés minden 3. másodpercben – kilépési késleltetési idő,

- 2 hosszú jelzés minden 3. másodpercben – hiba,

- 5 rövid – CSENGŐ zóna sértés,

- 5 hosszú – NAPPAL/ÉJJEL zóna sértett, amikor a partíció hatástalanított, vagy számláló zóna sértés, amikor a partíció élesített.

A telepítő meghatározza, hogy melyike események és melyik kezelők legyenek jelzettek hallhatóan.

# Felhasználói jogosultsági kódok

A rendszer mindennapi működtetésért szükséges tudni a felhasználói kódot. A vezérlőpanel jön egy gyári beállítású kóddal (MSETER felhasználói kód) mindegyik partíció számára:

1234 	1-es (A) partíció,

2345 	2-es (B) partíció,

3456 	3-as (C) partíció,

4567 	4-es (D) partíció.

További 12 felhasználói jogosultsági kódot lehet programozni mindegyik partíciónak (de nem többet, mint 32-t az egész rendszerben). A kód 4 – 6 számjegy hosszúságú lehet.

Néhány kezelőben, a számbillentyűk el vannak látva betűkkel. Azok segíthetnek a felhasználónak összekapcsolni a kódot bizonyos szóval (pl. a [6] [2] [7] [2] [6] kód megfelel a „MASCO” szónak).

Amikor létrehoz egy új felhasználói jogosultsági kódot, a MESTER felhasználó kijelöl egy - úgy hívjuk – jogosultsági szintet neki, az meghatározza a panel mely funkciói elérhetőek az egyéni felhasználónak, és melyeket nem. Rendszerint, egy felhasználói kód bevitele a megfelelő partícióhoz csak a megfelelő partíciót fogja működtetni.

Feltételesen, a telepítő aktiválhatja – úgy hívjuk – „globális jogosultsági kód” funkciót. Amikor kiválasztja, ez az opció csinálja a felhasználó jogosultsági kódok elfogadását mind a 4 partícióban, függetlenül attól hol lettek azok bevive, az egyéni felhasználói szám nem lesz feljegyezve az eseménynaplóba.

## Élesítés	[KÓD] [#]

Az élesítés csak akkor lehetséges, ha a partíció nem jelez riasztást és nincs már élesítve: 
 [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] LED-ek nem világítanak.

Azért, hogy élesítse a rendszert a jogosultsági kódot be kell vinnie és megerősíteni a [#] billentyű megnyomásával. Ha amíg begépeli a kódot, a felhasználó csinál egy hibát , a [*] billentyűt kell megnyomnia és a kódot újból bevinni. A jogosultsági kódot kell bevinni nagyon figyelmesen. Adása egy rossz jogosultsági kódnak háromszor egymást követően aktiválhat egy riasztást, amelyik feljegyzésre kerül a riasztási memóriába, mint „3 hibás kód riasztás”.

Ha a kód van helyesen bevive és az élesítés lehetséges, a panel meg fogja erősíteni a belépést 3 rövid hangjelzéssel. Ugyanabban az időben a  [ÉLESÍTETT] LED el fog kezdeni villogni, amelyik jelzi a kilépési késleltetési időt.

Az LCD kezelő fog kijelezni információt élesítéskor, azonkívül a felhasználó nevét aki aktiválta az élesítés módot. Azt fogja követni információ a kilépési késleltetés visszaszámlálásáról (előadni egy ilyen opciót van ellátva a telepítő által). A partíció aktiv kilépési idő visszaszámlálással van szintén kijelzett a megfelelő LED-ek villogása által.

A kilépési késleltetés a hangjelzés működésének módját kell meghatároznia a telepítőnek.

A panel lehet hiba élesíteni a rendszert, ha:

- A panel nincs kész élesítésre – vannak speciálisan kiválasztott zónák, amelyek nem lehetnek sértettek vagy tampereltek, amikor a rendszer élesítése történik és egyike ezeknek van megsértve vagy tamperelve az élesítés idejekor – a panel jelezni fogja a helyzetet három hosszú hangjelzéssel. Ilyen esetben ajánlott várni, amíg az összes zóna kész (a 1 -12 vagy 1 – 16 LED-ek kialszanak), és aztán élesíteni a rendszert újra. Ha a zónák maradnak sértettek (a 1 – 12 vagy 1 -16 LED-ek egyike világít, amelyiknek az oka lehet pl. egy érzékelő hiba), vagy tamperelt, az élesítés módot lehet aktiválni a zóna áthidalása után (4-es felhasználói funkcióval).

- Jogosultsági kód hibás – a vezérlőpanel jelezni fogja az eseményt két hosszú hangjelzéssel,

- A partíció tartalmaz nem riasztás típusú zónát – a vezérlőpanel jelzi az eseményt két hosszú hangjelzéssel (jogosultsági kód helyes és engedélyez, pl. meghívni egy felhasználói funkciókat),

- Akkumulátor hiba – három hosszú hangjelzés (megfelelő opció ki van választva megelőzni a rendszer élesítését az akkumulátor hibájának esetében).

## Gyorsélesítés	[0] [#]

A felhasználó gyorsan élesítheti a rendszert bármilyen jogosultsági kód bevitele nélkül a [0] [#] billentyű sorozattal. A gyors élesítési funkciót a telepítő letilthatja. Az élesítésnek ez a módja nincs befolyásolva bármilyen érzékelő sértése által akkor. A telepítő beállíthat egy speciális kulcsot a rendszer gyorsélesítésére.

## Hatástalanítás és riasztás törlés	[KÓD] [#]

Amikor a vezérlőpanel élesítve van ( [ÉLESÍTETT] LED világít vagy villog) vagy jelez egy riasztást  [RIASZTÁS] LED villog), az csak egy parancsot fogad el: a rendszer hatástalanítása vagy a riasztás törlése. A hozzáférési kód bevitele és megerősítése a [#] billentyű által  hatástalanítani fogja a rendszert vagy kikapcsolni a riasztást. Ha, amikor beviszi a hozzáférési kódot , a felhasználó csinál egy hibát, őneki meg kell nyomnia a [*] gombot és újból bevinni a kódot.

A vezérlőpanel nem fogja hatástalanítani a rendszert vagy törölni a riasztást, ha:

- A hozzáférési kód érvénytelen,

- A hozzáférési kód jogosultsági szintje nem engedélyezi a hatástalanítást (pl. 3-as vagy 9-es jogosultsági szint –lásd „Felhasználói funkciók” – „ Felhasználó hozzáadása”).

Az van szintén lehetséges törölni a riasztást a rendszer hatástalanítása nélkül 0-ás jogosultsági szintű hozzáférési kóddal.

LCD kezelőben a rendszer hatástalanítása van megerősítve egy megfelelő üzenettel az LCD kijelzőn és a felhasználó nevével, aki élesítette a rendszert. Ha riasztás lett törölve a kezelő fogja mutatni az üzenetet „Áttekintés ((((()” – a nyíl billentyűk engedélyezik átnézését a partíció állapotának és megkeresni a riasztás forrását.

Ha riasztórendszer partíciókba van felosztva, a riasztás csak törölhető a partícióban amelyiknek a kezelője jelzi a riasztás állapotot a  [RIASZTÁS] LED-del.

## Óra vezérelt élesítés/hatástalanítás

A rendszer élesítését és hatástalanítását lehet vezérelni a vezérlőpanel órájával. A telepítő programozhatja a rendszer élesítésnek/hatástalanításának pontos óráját és percét. Az élesítés és hatástalanítás be fog következni minden nap a meghatározott időben. A vezérlőpanel lehet élesített csak az órával – aztán a hatástalanítást fog kelleni megcsinálni kézzel a felhasználónak.

## Rendszer állapot telefonüzenés

Az épület tulajdonosa ahol a CA-10 panel fel van szerelve ellenőrizheti, hogy volt-e riasztás a rendszerben a telefon használatával. Azért, hogy így csináljon őneki kell felhívni a védett épületet.: a vezérlőpanel válaszolni fog a hívásra és informálja a rendszer állapotáról. A vezérlőpanel fog válaszolni a hívásokra, amikor a rendszer a teljes védett épületben élesítve van.

Amikor válaszol a hívásra a vezérlőpanel küldi:

- Egy hangjelzés másodpercenként – ha nem volt riasztás körülmény az utolsó élesítés óta,

- Hangszintetizátor üzenet – ha egy riasztás történt az utolsó órán belül,

- Öt sorozatos rövid hangjelzés másodpercenként – ha volt egy riasztás, de az több mint egy órával azelőtt történt.

A panel válaszolhat a hívásra két módon:

- Egyszeri hívásmód – a panel válaszol a hívásra egy meghatározott számú csengetés után (mint egy üzenetrögzítő esetében), egy megválaszolt hívás után a panel nem fog válaszolni más hívásokra 5 percig,

- Dupla hívásmód – megkapni a panelt telefonon keresztül, a felhasználónak kell meghívni azt és utána hallgatni egy meghatározott számát – úgy hívjuk – visszahívás jelnek (1 másodperc folyamatos hangot követően 4 másodperc szünet – ez a jelzés megfelel a telefon csengés hangnak) felfüggeszteni és újból hívni (5 percen belül) – a panel fog válaszolni a második hívásra azonnal.

A telepítő elhatározza a funkció legyen-e aktív és hogy a vezérlőpanel hogyan válaszoljon a telefonhívásokra (csengetések száma, dupla hívásmód, stb.).

## Vezérlőpanel illesztése DTMF (MST-1) vezérlő modullal

A vezérlőpanel támogat egy modult, amelyik lehetővé teszi a felhasználónak végrehajtani távirányítást, egy telefonkészülék és DTMF hangok segítségével, a következő műveleteket:

- Partíciók állapotának ellenőrzése (élesített, riasztás),

- Zónák állapotának ellenőrzése (melyik van közülük megsértve),

- Élesítés/hatástalanítás,

- Riasztás törlés,

- Zónaáthidalás be- és kikapcsolása,

- Csendes élesítés,

- MONO és BI típusú kapcsoló kimenetek vezérlése.

A vezérlőpanelt lehet vezérelni egy telefonkészülékről, amelyiket a vezérlőpanel hív a hangüzenés ideje alatt (közvetlenül az üzenet lejátszása után a hangszintetizátor modulról) vagy a kapcsolat létesítése után, bármilyen másik telefonról. Részletes olvasása a vezérlőpanel működésének – lásd az MST-1 modul kézikönyvének.

# A (((( billentyűk funkciói LCD kezelőben

A telepítő által funkciók kijelölése aktiválható (((( billentyűknek segíteni a mindennapi vezérlését a rendszer működésének. A funkciók vannak meghívva a megfelelő billentyű megnyomásával. A telepítő letilthatja a funkciókat leírtak alul.

## A partíció megtalálása, ahol a riasztás volt aktiválva	( billentyű

Több partíciós rendszerben a megtalálás funkció lehetővé teszi megállapítását a partíciónak ahol a riasztás volt aktiválva. Meghívásakor a funkció mutatja a  ÉLESÍTETT LED-ek segítségével a partíciót ahol a riasztás volt aktiválva, és a kijelzőn a partíció nevével (bármikor a ( billentyű van megnyomva a következő partíció neve van mutatva).

## A sértett zónák megtalálása	( billentyű

A funkció kijelzi a sértett zónák nevét. A zónák vannak mutatva a ( billentyű megnyomásakor (a funkció mutatja a partíció zónáit amint azt a telepítő kiválasztotta).

## A zónák megtalálása, amelyek okozták a riasztást	( billentyű

A funkció megmutatja a zónák nevét amelyeknek a riasztása még nem volt törölve (egyéni riasztás memória zónáknak). Bármikor a ( billentyű van megnyomva a következő zóna neve van mutatva.

## A partíció megtalálása, ahová a kezelő van csatolva	( billentyű

A funkció megmutatja a nevét az alapvető partíciónak amelyik van működtetve a kezelővel (a partíció amelyikkel a kezelő fizikailag össze van kapcsolva).

## A rendszerállapot kijelzési módjának megváltoztatása	( billentyű

Nyomja le és tartsa lenyomva a ( billentyűt körülbelül 3 másodpercig átmenetileg meg fogja változtatni az LCD kezelő működési módját: a rendszer állapot szöveges kijelzése helyett az fogja mutatni a riasztási zónák állapotát LCD típusban (és fordítva). A kezelő automatikusan vissza fog térni a telepítő által meghatározott működési módba 40 vagy 140 másodperc után az utolsó billentyű megnyomásától (függően attól, a „hosszú háttérvilágítás” opció beállításától).

# „Tartsd lenyomva” felhasználói funkciók

A funkciók elérhetőek bármelyik felhasználónak (a hozzáférési kód használata nélkül). Azok vannak aktiválva a funkció billentyű körülbelül 3 másodpercig tartó nyomva tartása által.

## Átkapcsolás az „n” partícióra	[1] [2] [3] [4]

Néhány partícióra (alrendszerre) felosztott riasztórendszerben egy kezelőn keresztüli vezérelése lehetséges az egész rendszernek. Amikor lenyomja és nyomva tartja az [1], [2], [3] vagy [4] billentyűket átkapcsol a partícióra, amelyiket a kezelő aktuálisan vezérel. A vezérlőpanel meg fogja erősíteni a parancs vételét 3 rövid hangjelzéssel és a LED jelzi a kiszolgálását partíciónak, hogy gyorsan fog villogni, ha a partíció hatástalanított, vagy folyamatos világítással fogja jelezni, ha a partíció élesített. Ettől a pillanattól, a panel fogja felismerni a kezelőt, amelyik funkció lett meghívva róla, mintha az lett csatlakoztatva az adott partícióhoz.

A LED kezelő lehetővé teszi az összes működtetést van megtett ebben a partícióban, kivéve a „tartsd lenyomva” funkciót (a GOTO funkciót nem lehet meghívni újból).

Az adott partíció van kilépett automatikusan (a kezelő visszatér az ő saját partíciójához hozzávetőlegesen 15 másodperc azután, hogy az utolsó billentyű meg lett nyomva) vagy a [*] billentyű 3 másodperces nyomva tartása és elengedése után. A panel megerősíti a visszatérést az ő alapvető partíciójához 4 rövid és egy hosszú hangjelzéssel.

Nyomja meg a [*] billentyűt azért, hogy kilépjen a GOTO funkcióból azonnal megerősítve 2 hosszú hangjelzéssel és a billentyű 3 másodperces nyomva tartása után következik a visszatérés az alapvető partícióhoz.

Megjegyzés: Ha a panel nem erősíti meg az adott billentyű elengedését  az van már az ő alapvető partíciójában és 3 másodperc után az fogja hívni a tűzriasztást a kezelőről.

Az LCD kezelő lehetővé teszi az átkapcsolást az egyik partícióról egy másikra, és aztán vissza az alapvető partícióra, a billentyű nyomva tartásával a következő partíciószámával (mint különböző LED kezelőről a [*] billentyű nem kapcsol át az alapvető partícióra). Például, amikor a kezelő az 1-es partícióhoz van csatlakoztatva (amelyik az ő alapvető partíciója), nyomva tartva a [2] billentyűt a kezelő átkapcsol a 2. partícióra, aztán a [3] billentyű megy a 3. partícióra, és aztán nyomva tartása az [1] billentyűnek megy vissza az alapvető partícióra.

Megjegyzés: A fentebb említett GOTO funkció csak elérhető, amikor engedélyezve van a telepítő által.

## Riasztás napló áttekintés	[5]

Az [5] billentyű nyomva tartásával lehet meghívni a funkciót, amelyik lehetővé teszi a riasztás napló áttekintését,

LCD kezelőben a következő üzenet fog megjelenni: „Riasztás napló áttekintés ((((()”. Nyomjon meg bármilyen billentyűt és a kijelző mutatni fogja az utolsó riasztás dátumát, idejét és forrását.

LED kezelőben a  [HIBA] és  ÉLESÍTETT LED-ek bekapcsolnak és a 
 [RIASZTÁS] LED villogni kezd, amíg az utolsó riasztás információja van mutatva az 
1 – 12 LED-eken.

Nyomjon meg bármilyen billentyűt (kivéve a [*] billentyűt, amelyik megállítja a riasztás napló megtekintését azonnal), nyújthat információt az előző riasztásokról, az eseménynapló végéig. LCD kezelőben a ( és ( billentyűk lehetővé teszik a görgetést a riasztási naplón át. LED kezelőben azok vannak jelezve, mint következők:

- Zóna riasztások: az 1 – 12/1 – 16 LED-ek egyike folyamatosan világít (betörés riasztások, pánik riasztások, tűz riasztások, stb. függően attól, hogy a zónák funkciói hogyan lettek beállítva a telepítő által),

- 2EOL típusú zónák TAMPER riasztásai: az 1 – 12/1 – 16 LED-ek egyike villog (a riasztásnak ez a típusa jelezi az érzékelők szétszedését, megrongálását vagy a riasztórendszer vezetékeinek megrongálását),

- Kezelő aktivált riasztások: az 1 – 8 LED-ek folyamatosan világítanak és két LED – az 1 – 5 tartományban és a 9 – 12 tartományban villog.

A LED-eknek a következő jelentésük van:

1 – 	kezelő aktivált tűz riasztás

2 – 	kezelő aktivált kiegészítő riasztás,

3 – 	kezelő aktivált pánik riasztás,

4 – 	kezelő TAMPER riasztás,

5 – 	három hibás kód riasztás,

9 – 	riasztás aktivált az 1-es partícióban

10 – 	riasztás aktivált az 2-es partícióban

11 – 	riasztás aktivált az 3-as partícióban

12 – 	riasztás aktivált az 4-es partícióban

## Hibanapló áttekintés	[6]

A funkció engedélyezi a panel használójának felidézni információt a rendszer hiba körülményeiről a panel memória naplójából.

A funkció meghívása után LCD kezelőben a „Hibanapló áttekintés ((((” üzenet fog megjelenni. Bármelyik nyíl billentyű megnyomása okozza a dátum, az idő és az utolsó hiba típusának megjelenítését. A ( nyíl billentyű megnyomásával az előzőleg detektált hibák listája van megjelenítve, a ( billentyű megnyomásával az azutáni hibáknak a listája.

A funkció meghívása után LED kezelőben a  [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] LED-ek világítani kezdenek, a  [HIBA] LED pedig villogni kezd, és a 1 – 12 LED-ek egyike fogja jelezni a hiba fajtáját. A LED-eknek a következő a jelentésük:

1 –	 1-es kimenet hiba,

2 –	 2-es kimenet hiba,

3 –	 3-as kimenet hiba,

4 –	 230VAC hiány,

5 –	 akkumulátor hiba,

6 –	 kezelő tápfeszültség hiba,

7 –	 idő nincs beállítva,

8 –	 printer hiba,

9 –	 telefonvonal hiány,

10 –	 probléma az átvitellel a felügyeleti állomásnak,

11 –	 használaton kívül,

12 –	 4-es kimenet hiba.

Az előzőleg detektált hibák vannak kijelezve ismételten bármelyik billentyű megnyomásával. A [*] billentyű törli a hibanapló áttekintés funkciót.

## Aktuális hiba megtekintése	[7]

Amikor a vezérlőpanel egy hiba érzékelését jelzi ( a  [HIBA] LED villog), aktiválhatja az aktuális hiba megtekintés funkciót a [7] gomb nyomvatatásával.

LCD kezelőben az információ lesz megjelenített. Amikor van több hiba az egész hibalistát lehet átgörgetni a (( vagy a (( billentyűk megnyomásával.

LED kezelőben a funkció aktiválásakor a (a  [HIBA] és a LED-ek bekapcsolása jelzi az aktuális hibát (bármelyike a 12 LED megvilágításának hiánya van szintén jelez egy problémát). Nyomja meg bármelyik billentyűt befejezni a funkciót.

Megjegyzés: Ha a telepítő aktiválta a „Hiba jelzése törlésig” opciót a hiba lesz jelezve amíg törlik, még akkor is , ha a hiba oka meg lett szüntetve. A hiba lesz törölve a hibamemória megtekintése van teljes és a funkció van kilépett a [#] billentyű megnyomása által. Kilépés a funkcióból egy másik billentyű segítségével nem fogja törölni a [HIBA] LED villogását.

A LED-eknek a következő a jelentésük:

1 –	1-es kimenet hiba,

2 –	2-es kimenet hiba,

3 –	3-as kimenet hiba – nincs terhelés (pl. A sziréna vezetéke el van vágva), vagy túlterhelés (pl. rövidzár) – rendszerint a szerviz beavatkozása szükséges.

4 –	230VAC hiány – a panel egy korlátozott idejű akkumulátor tápellátással van ellátva, ha az AC tápfeszültség hiánya bekövetkezik ellenére egy tényleges AC ellátásnak, a szerviz szolgálatot kell hívni.

5 –	akkumulátor hiba – ellenőrizni az akkumulátor hiba típusát, nyomja meg az [5] billentyűt –a LED1 vagy LED2 fogja mutatni a hiba típusát:

LED1 – nincs akkumulátor csatlakoztatva vagy majdnem kisütött vagy a biztosíték a vezérlő panelon nincs rendben,

LED2 – az akkumulátor feszültsége túl alacsony (kevesebb, mint 12V terhelés alatt) – kisütött akkumulátor. Ez az állapot lehet, ha néhány óra után amikor a panel működött a hálózati táplálás nélkül (vagy egy kisütött akkumulátor csatlakoztatása után). Az akkumulátor töltési ideje függ annak kapacitásától (az akkumulátor töltése kb. 350mA egyenárammal történik, az idő elkerülhetetlen teszteléséért az akkumulátor állapotának megközelítőleg 12 perc).,

6 –	kezelő tápfeszültség hiba – egy telepítési hibát jelez, a szerviz beavatkozása szükséges (a hiba lehet csak kijelzett amíg áttekinti a hibanaplót),

7 –	idő nincs beállítva –megtörténik a vezérlőpanel bekapcsolásakor és újraindításakor, az órát be kell állítani a 6-os felhasználói funkcióval,

8 –	printer hiba – jelzi a „nem kész” állapotát a csatlakoztatott nyomtatónak a vezérlőpanel RS232 portjához ami származik pl. a papír kifogyásából vagy a nyomtató tápellátásának hiányából. Az RS232 port van felügyelve, ha a telepítő aktiválta a valós idejű esemény nyomtatást,

9 –	telefonvonal hiány – az üzenet jelzi, hogy a telefonvonal el van vágva. Szintén mutathatja egy csatlakoztatott telefonkészülék kézbeszélőjének felemelését ugyanazon vonalnak hosszabb időre mint az idő amit meghatározott a telepítő,

10 –	probléma az átvitellel a felügyeleti állomásnak – a vezérlőpanel nem tud csatlakozni a felügyeleti állomáshoz, vagy hiányzik a vétel megerősítése a felügyeleti kódoknak a felügyeleti állomástól,

11 –	telefonvonal hiba – informál arról, hogy a telefonos üzenés hibás volt (nincs tárcsahang, amikor a kézbeszélő van felemelve, megszakított jel egy folyamatos helyett, foglalt vonal),

A 10 és 11 hibák lesznek jelzettek a következő sikeres telefonos kapcsolatig. A körülményt lehet törölni a hibamegtekintés funkció meghívásával és a [#] billentyű megnyomásával,

12 –	4-es kimenet hiba,

Összes ki –	rendszer memória hiba – az üzenet megjelenik abban az esetben a rendszernek a szabálytalan mikrocsip működés (azt okozhatja erős elektromágneses interferncia pl. egy villám) – a legtöbb esetben a szerviz hívása szükséges.

Nyomjon bármilyen billentyűt a funkció abbahagyásához. Ha a telepítő engedélyezte a hangos hibajelzést, a hibamegtekintés funkció aktiválása kikapcsolja a jelzést.

## Harangszó BE/KI kapcsolás	[8]

A funkció lehetővé teszi a felhasználónak kapcsolni a harangszót (meghatározott érzékelők sértésének hangos jelzése) be/ki a kezelőben. Három rövid hangjelzés a kezelőben megerősíti a kikapcsolását a csengőhangjelzésnek. Négy rövid és egy hosszú hangjelzés megerősíti a csengőhangjelzés bekapcsolását.

A telepítő meghatározza melyik zónák és melyik kezelőben használhatják jelezni azok állapotát.

## Kezelő háttérvilágítás	[9]

A funkció, amelyik csak elérhető a CA-10 KLED-S kezelőkben független a telepítő beállításaitól, van használva vezérelni a kezelő háttérvilágítást.

A rendszer újraindítása (bekapcsolás), a kezelő mindig belép az automatikus háttérvilágítás módba, amelyik van aktivált bármelyik billentyű megnyomása által. Cserélni a háttérvilágítás módot nyomja a 9-es számbillentyűt és tartsa azt lenyomva amíg hallja a megfelelő jelzést.

1 csipogás –	 nincs háttérvilágítás,

2 csipogás –	 automatikus háttérvilágítás,

3 csipogás –	 folyamatos háttérvilágítás.

## Tűzriasztás	[*]

Ez a funkció aktiválja a tűzriasztást a kezelőről.

## Kiegészítő riasztás	[0]

Ennek a riasztásnak a célja függ az aktuális szükségtől. Az lehet kérelem egy kényszerhelyzet hívás orvosi segítségért. A funkció átvihet egy megfelelő üzenetet a kiegészítő riasztásról a felügyeleti állomásnak és aktiválhat egy telefon üzenést.

## Pánik riasztás	[#]

Ez a funkció aktivál egy pánikriasztást a kezelőről.

A kezelő riasztások ez a funkciói lehetnek letiltva a telepítő által.

# Felhasználói funkciók

Ha a vezérlőpanel hatástalanítva van és nincs riasztás jelzés, számos funkció elérhető a felhasználónak, segíteni a riasztórendszer mindennapos működtetését. A hozzáférés a meghatározott funkcióhoz függ a felhasználó jogosultsági szintjétől.

Azért, hogy kapjon hozzáférést a felhasználói funkcióhoz vigye be a felhasználói hozzáférési kódot és erősítse meg azt a [*] billentyűvel (nem a [#] billentyűvel, az van az élesítés/hatástalanítás esetére). A  [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek elkezdenek villognia a kezelőben. Elindítani a meghatározott funkciót először be kell vinni és megerősíteni a felhasználói kódot és aztán megnyomni az adott billentyűt a funkció számával:

- Felhasználói hozzáférési kód csere	[KÓD] [*] [1]

- Felhasználó (kód) hozzáadás	[KÓD] [*] [2]

- Felhasználó (kód) törlés	[KÓD] [*] [3]

- Zóna áthidalás	[KÓD] [*] [4]

- Csendes élesítés	[KÓD] [*] [5]

- Óra beállítás	[KÓD] [*] [6]

- MONO kapcsoló kimenet aktiválás	[KÓD] [*] [7]

- BI kapcsoló kimenet aktiválás	[KÓD] [*] [8]

- Tápfeszültség reszet (RESZET tápfeszültség kimeneteken)	[KÓD] [*] [9]

- Telefon LETEÖLTÉS indítás	[KÓD] [*] [0]

Megjegyzés: A [KÓD] [*] [2] és [KÓD] [*] [3] funkciók csak a partíció MESTER felhasználói kóddal érhetőek el.

A [KÓD] [*] [7] és [KÓD] [*] [8] funkciók mindig elérhetőek függetlenül, vajon a vezérlőpanel élesített-e vagy sem.

LCD kezelőben miután bevitte a felhasználói kódot és megerősítette azt a [*] billentyűvel, az elérhető felhasználói funkciók listája lesz kijelezve.

## Felhasználói hozzáférési kód csere	[KÓD] [*] [1]

Ez a funkció képessé teszi a cserélését azon felhasználó hozzáférési kódjának aki a funkciót aktiválta. A funkció meghívása után vigye be az új kódot és erősítse meg a [#] billentyű megnyomásával. A kezelő fogja megerősíteni a kód cseréjét egy sorozatos hangjelzéssel (az LCD kezelő mutatni fogja a felhasználó nevét akinek a kódja cserélve lett).

A funkció elérhető a MESTER felhasználónak és az 1, 2 vagy 7-es jogosultsági szinttel rendelkező felhasználóknak.

Például: hozzáférési kód cseréje [1234]-ről [7890]-ra

[1234] [*] –	felhasználói funkció meghívása, megerősítve egy rövid hangjelzéssel és a  [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek villogásával,

[1] –	 a „felhasználói hozzáférési kód csere” funkció meghívása, megerősítve 2 rövid hangjelzéssel,

[7890] [#] –	 bevitele az új kód számjegyeinek és azok elfogadása megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel.

## Felhasználó (kód) hozzáadás	[KÓD] [*] [2]

Funkció csak a MESTER felhasználónak elérhető. Lehetővé teszi egy új felhasználó hozzáadását egy partícióhoz, kijelölni egy hozzáférési kódot és meghatározni a jogosultsági szintjét.

A funkció meghívása után vár egy új felhasználói hozzáférési kód bevitelére (4 – 6 számjegy amelyek után a [#] billentyűt kell megnyomni), követve még egy számjegy (0 – 9) által, amelyik meghatározza az új felhasználó jogosultsági szintjét.

Amikor új felhasználók vannak a partícióhoz hozzáadva, a panel automatikusan kijelöl egymást követő számokat nekik. Bármelyik partíció elfogadhat maximum 12 felhasználót (a MESTER felhasználó mellet).

LED kezelőben a programozás alatt álló felhasználó száma a zóna LED-ek egyikének villogásával van jelezve. A világító LED-ek aktuális felhasználók, a kialudtak – üres tétel.

LCD kezelőben a vezérlőpanel mutatni fogja az új felhasználó számát. Az új felhasználó hozzáférési kódja lehet szerkesztett a pótlólagos nyíl billentyűkkel. Az új kód megerősítése után a [#] billentyűvel és megerősítése annak jogosultsági szintjével, a kezelő kijelzője mutatni fogja a felhasználó aktuális nevét, például „Part.1 felh.1”. azt meg lehet változtatni az új név bevitelével (maximum 16 karakter) vagy megerősíteni a [#] billentyű megnyomásával.

A szöveg bevitelének módja az alábbi táblázatban van magyarázva:

| Billentyű | Szám mód funkció | Szöveges mód funkció |
| --- | --- | --- |
| ( | Előző karakter törlése | ABC előző karaktere |
| ( | Átkapcsolás beszúrás/felülírás | ABC következő karaktere |
| 1 | 1 | . | , |
| abc 2 | 2 | A | a |
| def 3 | 3 | D | d |
| ghi 4 | 4 | G | g |
| jkl 5 | 5 | J | j |
| mno 6 | 6 | M | m |
| pqrs 7 | 7 | P | p |
| tuv 8 | 8 | T | t |
| wxyz 9 | 9 | W | w |
| 0 | 0 | Szóköz | - |

Szöveg formátumú üzenet programozásának ideje alatt, a ( és a ( vezérlik a kurzort, [*] billentyű kapcsol a szöveges és szám mód között és a [#] billentyű megerősíti a teljes szöveget. A fennmaradó billentyűk funkciója függ a beviteli módtól.

A szöveges mód jelezve van egy „*”-gal a kijelző jobb felső sarkában.

A számbillentyűk szöveges módban beszúrnak betűket a kurzor pozíciójába megegyezően az előző táblázattal. Kisbetűs karakterek vannak bevive egy számbillentyű kétszeri megnyomásával. A ( és a ( lehetővé teszik az előző/következő betűk kiválasztását.

Szám módban a ( billentyű törli a karaktert a kurzor elől és a ( billentyű átkapcsol a beszúrás/felülírás módok között.

Egy hozzáférési kódnak lehetnek a következő funkciói/jogosultsági szintjei:

1 –	elérhető az össze funkció, kivéve a felhasználó (kód) hozzáadása és törlése funkciók,

2 –	elérhető az élesítés/hatástalanítás és a hozzáférési kód cseréje,

3 –	elérhető az élesítés, a hatástalanítás csak akkor lehetséges, ha a rendszer ugyanazzal a hozzáférési kóddal lett élesítve,

4 –	csapda kód: élesíti és hatástalanítja a rendszert, de hatástalanításkor küld KÉNYZERÍTÉS („hatástalanítva kényszer alatt”) üzenetet a felügyeleti állomásnak,

5 –	aktiválja a MONO KAPOCSOLÓ típusú kimenetet, ez egy bejegyzést készít az eseménynaplóba, szolgálhat mint egy őrjárat kód,

6 –	 BI KAPCSOLÓ típusú kimenet állapotának megváltoztatása,

7 –	 részleges élesítés – a kód élesíti a rendszert, egyidejűleg áthidalja a zónák egy csoportját (meghatározva a telepítő által szerviz funkciókban), egyébként a kód nyújtja ugyanazokat a tulajdonságokat, mint a 2-es jogosultsági szint,

8 –	 elérhető az élesítés/hatástalanítás, a saját kód megváltoztatásának lehetősége nélkül,

9 –	 csak az élesítés elérhető,

0 –	 csak a riasztás törlés elérhető.

Megjegyzés: Az 5 és 6-os jogosultsági szintű kódokat lehet használni a következő módszerrel:

- Vezérelni egyes kimeneteket a felhasználói funkció segítségével:

  - Az 5-ös jogosultsági szintű kód lehetővé teszi a 7-es funkciót ([KÓD] [*] [7]) például aktiválni bármelyik MOMO KAPCSOLÓ típusú kimenetet,

  - A 6-os jogosultsági szintű kód lehetővé teszi a 8-as funkciót ([KÓD] [*] [8]) például megváltoztatni az állapotát bármelyik BI KAPCSOLÓ típusú kimenetnek,

- Vezérelni az összes egy bizonyos típusú kimeneteket, amelyek tartoznak a partíció alá, ahol a adott kód létre lett hozva:

  - Az 5-ös jogosultsági szintű kód fogja aktiválni a MONO KAPCSOLÓ típusú kimeneteket ([KÓD] [#]),

  - A 6-os jogosultsági szintű kód fogja megváltoztatni az állapotát a BI KAPCSOLÓ típusú kimeneteknek ([KÓD] [#]),

Például: a [3456] felhasználói kód bevitele 2-es jogosultsági szinttel; a MESTER kód [1234]

[1234] [*] –	 felhasználói funkció mód meghívása; elismerve 2 rövid hangjelzés által és a  [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek villogásával,

[2] –	 a „Felhasználó hozzáadás” funkció meghívása, elismerve 2 rövid hangjelzés által,

[3456] [#] –	 az új kód számjegyeinek bevitele, azok elfogadása lesz elismerve három rövid hangjelzéssel,

[2] –	 jogosultsági szint kijelölése a kódnak, a funkció automatikusan ki fog lépni, amelyik el lesz megerősítve négy rövid és egy hosszú hangjelzés által.

## Felhasználó (kód) törlés	{KÓD] [*] [3]

Ez a funkció használt létező felhasználók kódjait hatálytalanítani a jogaikat használni a rendszert. A felhasználó számának bevitele után az lesz törölve, a panel vár megerősítésre, hogy a kiválasztott felhasználó legyen-e törölve. Ha nem nyomja meg a [*] billentyűt, ha igen nyomja meg a [#] billentyűt. A felhasználók számait 10 – 12 –ig be lehet vinni két billentyű megnyomásával, először a tizesek billentyűjét [*], aztán az egységek billentyűjét (0 – 2).

LCD kezelőben a felhasználó jelzett a kurzorral (villogó mező) lesz törölve. Megnyomása és tartása a ( és a ( billentyűnek a felhasználó neve kijelzett a kurzor megjelenésével. A kurzort lehet pozícionált a ( és a ( billentyűkkel.

A funkció csak a MESTER felhasználónak elérhető.

Például: a 3. felhasználói hozzáférési kód törlése (MESTER kód = 1234)

[1234] [*] –	 felhasználói funkció aktiválása a MESTER hozzáférési kóddal,

[3] –	a „törlés” funkció meghívása, a zóna LED-ek jelzik a partíció felhasználónak a számát,

[3] –	a törlendő kód kiválasztása, a kiválasztott kód LED-je elkezd villogni,

[#] –	kiválasztott kód törlése, négy rövid és egy hosszú hang jelzi a funkció végét.

## Zóna áthidalás	[KÓD] [*] [4]

Ez a funkció lehetővé teszi áthidalni a zónákat azért, hogy részben élesíteni a riasztórendszert vagy áthidalni a rosszul működő érzékelőket. Csak hatástalanított zónák lehetnek áthidaltak.

LED kezelőben egy zóna áthidalása tartalmazza egy LED számának a bevitelét, amelyik van jelezve az adott zónaszámú LED világítása által. Csak azokat a zónákat lehet áthidalni, amelyek tartoznak a kezelő kiszolgálta partíció alá. Az 1 – 12 zónák lehetnek áthidaltak, amikor jelezve vannak a kezelő LED-jein. A telepítő határoz arról, melyik zónákat lehetnek áthidaltak. A 13 – 16 zónák lehetnek áthidaltak a zóna szám bevitele által még akkor is amikor nincsenek jelezve a LED-eken. Amikor a zónaáthidalás funkció használatban van a LED kezelő jelzi maximum 12 zóna állapotát. Az áthidalt zónákkal megegyező LED-ek villognak. Vigye be a LED-ek/zónák számát 10 – 16 –ig két billentyű megnyomásával, először a tizesek billentyűjét [*], aztán az egységek billentyűjét (0 – 2). Erősítse meg a választást a [#] billentyűvel. A zónák maradnak áthidaltak a következő hatástalanításig vagy amíg azok nem lesznek áthidalatlanok.

Amikor a funkció aktív, egy zónaszám bevitelét a panel jelezni fogja a zóna áthidalását két hangjelzéssel és a zóna engedélyezését egy hangjelzéssel. Két hosszú hangjelzés jelenti, hogy a zóna tarozik egy másik partíció alá, vagy élesített és az áthidalása nem lehetséges.

LCD kezelőben a ( billentyű változtatja a zóna állapotát (áthidalt – áthidalatlan) jelzett a kurzorral. Nyomja meg a ( billentyűt kijelezni a zóna nevét. A kurzort lehet pozícionálni a ( és a ( billentyűkkel. Lehetséges a zónát kiválasztani az adott zóna számának bevitelével a panelnak a számbillentyűkkel (például: [*] [3] engedélyezi a 13-as zóna áthidalását).

A funkció elérhető csak a MESTER felhasználónak és az 1-es jogosultsági szintű felhasználóknak.

Például: 3-as. 5-ös és 12 zónák áthidalása (MESTER hozzáférési kód = 1234)

[1234] [*] –	felhasználói funkció aktiválása a MESTER hozzáférési kóddal,

[4] –	a „zónaáthidalás” funkció meghívása,

[3] [5] –	3-as és 5-ös zónák kiválasztása, a panel mindegyik zóna számának a bevitelét két rövid hangjelzéssel fogja megerősíteni,

[*] [2] –	12-es zóna kiválasztása, a panel a zóna számának a bevitelét két rövid hangjelzéssel fogja megerősíteni,

[#] –	az adatok megerősítése és kilépés a funkció programozásából.

## Csendes élesítés	[KÓD] [*] [5]

Csendes élesítés módban a riasztás csak a kezelőben van jelezve és jelentve a felügyeleti állomásnak. a telepítő elhatározza, hogy a csendes riasztás mód legyen-e aktivált az egész védett épületben vagy egy kiválasztott terület maradjon hatástalanított.

A funkció nem igénybe vehető a felhasználóknak 5, 6 és 0 jogosultsági szinttel.

## Idő beállítás	[KÓD] [*] [6]

A funkció lehetővé teszi beállítani a panel óráját.

LED kezelőben a programozás eljárása a következő:

ÓRA, PERC –	 elfogadás	([Ó] [Ó] [P] [P] [#]),

NAP, HÓNAP –	 elfogadás	([N] [N] [H] [H] [#]),

ÉV –	 elfogadás	([É] [É] [É] [É] [#]).

Lehetséges kilépni a funkcióból akár már az idő vagy dátum programozása után a [#] billentyű kétszeri megnyomásával.

LCD kezelőben a programozható paraméterek (idő, dátum, év) lehet szerkeszteni további billentyűkkel: ( és a ( billentyűk pozícionálják a kurzort, a ( billentyű törli a kurzor előtti karaktert, a ( billentyű kapcsolja az adatbeviteli módot (beszúrás/felülírás).

A funkció csak elérhető a MESTER felhasználónak és az 1-es szintű jogosultságú felhasználóknak.

## MONO kapcsoló kimenet működtetése	[KÓD] [*] [7]

A funkció célja a telepítő által lesz meghatározva. A kimenet működtethet pl. elektromos zárakat, csengőket, jelzőlámpákat, vagy bármilyen más eszközt.

A funkció meghívása után a vezérlőpanel ad két rövid hangjelzést és vár a kimenet számának (1 - 6) bevitelére. A vezérlés tartalmazza a működtetését az adott kimenetnek egy a vezérlőpanelben programozott időtartamra. Intézkedni az ugyanazon kimenet egyidejű vezérlésről vagy vezérelni különböző MONO kapcsoló típusú kimeneteket a funkció egyszerű meghívása után. A vezérlés helyes előadása van megerősítve négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel, és a vezérlés visszautasítása két hosszú hangjelzéssel. A vezérlőpanel leutasíthatja a vezérlést, ha a kimenet nem MONO kapcsoló típusú vagy ha másik partíció alá tartozik. Nyomja meg a [#] vagy [*] billentyűt a funkció befejezéshez. A vezérlőpanel automatikusan befejezi a funkciót, ha nincs MONO típusú kapcsoló kimenetek, vagy nincs nyomva billentyű a kezelőn 40 másodpercig.

A funkció elérhető a MESTER felhasználónak, valamint az 1-es és az 5-ös jogosultsági szintű felhasználóknak.

Például: a 4, 5 és 4-es kimenetek egymás utáni vezérlése (MESTER kód = 1234)

[1234] [*] –	felhasználói funkció aktiválása a MESTER hozzáférési kóddal,

[7] –	a „MONO kapcsoló kimenetek működtetése” funkció meghívása (két rövid hangjelzés),

[4] –	a 4-es kimenet időzített indítása megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel,

[5] –	 a 5-ös kimenet időzített indítása megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel,

[4] –	 a 4-es kimenet időzített indítása megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel,

[#] –	a funkció vége megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel.

## BI kapcsoló kimenetek működtetése	[KÓD] [*] [8]

A funkció célja a telepítő által lesz meghatározva. A kimenet működtethet pl. kapcsolhat külső világítást vagy bármilyen elektromos felszerelést.

A funkció meghívása után a vezérlőpanel két rövid hangjelzést generál és várakozik a kimenetszámának (1 – 6) megfelelő számbillentyű megnyomására. A működés tartalmazza az adott kimenet állapotának átváltoztatását az ellentétes állapotába, pl. egy inaktív kimenetet tesz aktívvá, és fordítva. Intézkedés van csinálva egyidejű működtetéséről ugyanazon kimenetnek vagy működtetni különböző BI kapcsoló típusú kimeneteket a funkció egyszerű meghívása után. A kimenet aktiválása négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel van megerősítve , és az inaktiválás – három rövid hangjelzéssel. A vezérlés visszautasítása két hosszú hangjelzéssel van jelezve. A vezérlőpanel visszautasíthatja a működtetést, ha a kimenet nem BI kapcsoló típusú vagy az egy másik partíció alá tartozik. A [#] vagy [*] billentyűt megnyomása funkcióból való végét fogja eredményezni. A vezérlőpanel automatikusan befejezi a funkciót, ha nincs BI kapcsoló típusú kimenet, vagy nincs billentyű megnyomva 40 másodpercig.

A funkció hozzáférhető a MESTER felhasználónak, valamint a felhasználóknak 1 vagy 6-os jogosultsági szinttel.

## Tápfeszültség reszet	[KÓD] [*] [9]

Ez a funkció van használt működtetni speciális érzékelő eszközöket egyedi be/ki memóriával, amelyik van törölve a rendszer tápfeszültségének lekapcsolásával (pl. füst érzékelő, üvegtörés érzékelő). A funkció időlegesen lecsatlakoztatja a tápfeszültségét az ilyen érzékelőknek („tápfeszültség reszet kimeneteken).

A funkció hozzáférhető a MESTER felhasználónak és a felhasználóknak 1-es jogosultsági szinttel.

## Telefon LETÖLTÉS indítása	[KÓD] [*] [0]

Ezt a funkciót lehet aktiválni a MESTER felhasználónak és a felhasználóknak 1-es jogosultsági szinttel. Ez indítja a vezérlőpanel – szerviz PC telefon kapcsolatot. A funkció képessé teszi a panel – PC telefon kommunikációt, amikor a lehetősége a kapcsolat kezdeményezésének a PC-ről blokkolva van.

A funkció aktiválásakor a panel lefoglalja a telefonvonalat és kapcsolódik a szerviz számítógéphez. Ha a panelnak nem sikerül létrehozni a kapcsolatot, az fog csinálni még négy próbálkozást megkapni azt. Az adatcsere ideje alatt a telefonvonal foglalt lesz. A szerviz ideiglenesen felfüggesztheti a kapcsolatot szabaddá tenni a telefonvonalat és azután néhány alkalommal  visszahívja a panelt folytatni az adatcserét. A telepítőnek kellene tájékoztatni a felhasználót az eljárásról, úgy hogy azok ne válaszoljanak a bejövő hívásokra és engedjék újra létrejönni a hibátlan befejezését az átvitelnek.

## Eseménynapló áttekintés	(további funkció az LCD kezelőben)

A funkció aktiválásakor a felhasználó megnézheti a memórianaplót amelyikben az összes esemény fel van jegyezve részletesen. A ( és a ( billentyűk lehetővé teszik az eseménylista átgörgetését, és a ( valamint a ( lehetővé teszik megkapását részletes információknak: zóna leírás, partíció és felhasználó nevek.

SATEL sp. Z.o.o.
Ul. Schuberta 79.
80-172 Gdansk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl

# Text boxes

RIASZTÁS –villogó jelzés

riasztás a aktuális partícióban

ÉLESÍTETT

világít – partíció élesítve

villog – kilépési idő visszaszámlálás

HIBA – rendszer hibaérzékelést jelez – ellenőrzéshez tartsa lenyomva a [7] billentyűt 3 mp-ig

[0] – tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy aktiválja a kiegészítő riasztást

[#] – tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy aktiválja a PÁNIK RIASZTÁST

[KÓD] + [#] – partíció élesítés/hatástalanítás, riasztás törlés

[6] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválni a hibanapló áttekintést

HIBA KIJELZÉS: LED világít =

1, 2, 3 –	1-es, 2-es, 3-as kimenet hiba

4 –	230VAC hiány

5 –	akkumulátor hiba

6 –	kezelő tápfeszültség hiba

7 –	óra nincs beállítva

8 –	nyomtató hiba

9 –	telefonvonal hiány

10 –	távfelügyeleti átviteli probléma

11 –	nem használt

12 –	4-es kimenet hiba

1 – 12 LED-ek (zónák állapota)

Világít – zóna sértett

Nem világít – zóna rendben

Gyors villogás – zóna aktivált riasztást (riasztás memória)

Rövid kialvás 2 másodpercenként – érzékelő TAMPER (2EOL típusú zóna)

Rövid villanás 2 másodpercenként – TAMPER memória (érzékelő tamperelve volt – 2EOL típusú zóna)

Lassú villogás – zóna áthidalt

[*] – tartsa lenyomva 3 mp-ig visszatérni az alapvető partícióhoz (GOTO) vagy aktiválni a TŰZ RIASZTÁST

[KÓD] + [*] – 	felhasználói funkciók

[KÓD] [*] [1] –	felhasználó hozzáférési kód csere

[KÓD] [*] [1] –	felhasználó (kód) hozzáadás

[KÓD] [*] [1] –	felhasználó (kód) csere

[KÓD] [*] [1] –	zóna áthidalás

[KÓD] [*] [1] –	csendes élesítés

[KÓD] [*] [1] –	óra beállítás

[KÓD] [*] [1] –	MONO kapcsoló kimenet működtetés

[KÓD] [*] [1] –	BI kapcsoló kimenet működtetés

[KÓD] [*] [1] –	tápfeszültség reszet

[KÓD] [*] [1] –	LETÖLTÉS indítás

[8] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválni/deaktiválni a CSENGŐ jelzést

[7] – tartsa lenyomva 3 mp-ig jelezni az aktuális hibakörülményt

HIBA KIJELZÉS: LED világít =

1, 2, 3 –	1-es, 2-es, 3-as kimenet hiba

4 –	230VAC hiány

5 –	akkumulátor hiba

6 –	kezelő tápfeszültség hiba

7 –	óra nincs beállítva

8 –	nyomtató hiba

9 –	telefonvonal hiány

10 –	távfelügyeleti átviteli probléma

11 –	nem használt

12 –	4-es kimenet hiba

Összes KI – 	rendszer memória hiba

[5] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválni a riasztás napló áttekintést

[1] [2] [3] [4] – tartsa lenyomva 3 mp-ig kiválasztani a GOTO partíciót

LCD kijelző: idő és dátum vagy partíció név és rendszer állapot üzenet

RIASZTÁS – riasztás a partícióban

[1] [2] [3] [4] – tarsa lenyomva 3 mp-ig kiválasztani a GOTO partíciót

[5] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválni a riasztás napló áttekintést

[6] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválni a hibanapló áttekintést

[7] – tarsa lenyomva 3 mp-ig aktiválni az aktuális hibakörülmény kijelzést

[8] – tartsa lenyomva 3mp-ig kapcsolni a CSENGŐ –t BE/KI

HIBA – hiba érzékelés jelzése a rendszerben – ellenőrzéshez tartsa lenyomva a [7] billentyűt 3 mp-ig

RIASZTÁS (partíciók: I, II, III, IV)

Világít – partíció élesített

Villog – kilépési idő visszaszámlálás

( - riasztást jelző partíció azonosítása

( - sértett zónák azonosítása

( - zóna azonosítása, ahol a riasztás megtörtént

( - partíció név kijelzés, tartsa lenyomva 3 mp-ig átkapcsolni a szöveges és zóna állapot kijelzés között

[0] – tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy aktiválja a kiegészítő riasztást

[#] – tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy aktiválja a PÁNIK RIASZTÁST

[KÓD] + [#] – partíció élesítés/hatástalanítás, riasztás törlés

[*] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválni a TŰZRIASZTÁST

[HOZZÁFÉRÉSI KÓD] + [*] – felhasználói menü funkciók

CA-10 KLCD-S kezelő

A CA-10 KLCD-S és CA-10 KLCD-L kezelők különböznek a kiterjedésben és a kijelző méretében

CA-10 KLED-S kezelő

A nyíl a funkcióra, amelyik aktiválva lesz a [#] vagy a ( megnyomásával

( Saját kód változtatás
Felhasználó hozzáadás

Funkciók listája:

- Saját kód változtatás

- Felhasználó hozzáadás

- Felhasználó törlés

- Zóna áthidalás

- Csendes élesítés

- Óra beállítás

- MONO kimenet aktiválás

- BI kimenet kapcsolás

- Tápfeszültség reszet

- Telefon LETÖLTÉS start

Esemény áttekintés