FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Figyelmeztetések

Annak érdekében, hogy elkerüljön bármilyen működési problémát a vezérlőpanellel, ajánlott megismerni ezt a kézikönyvet mielőtt megkezdi a készülék használatát.

Bármilyen szerkezeti változtatás, vagy jogosulatlan javítás elvégzése tilos. Ez vonatkozik különösen az összeszerelés és az alkatrészek módosítására. Karbantartási vagy javítási műveleteket képzett személy által kell végrehajtani (pl. telepítő vagy gyári szerviz).

A panel telefon csatlakozója csak PTSN vonalhoz csatlakoztatható. Az ISDN vonalhoz való csatlakoztatás a készülék meghibásodásához vezethet.

PTSN vonalról ISDN-re való átállás esetében, a rendszer tulajdonosának kapcsolatba kellene lépnie a telepítővel.

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ha a panel telefonos vonalra van kötve és gyakran foglaltaty és/vagy hibákat jelez akár a távfelügyelet felé, jelentse az ilyen eseteket a riasztórendszer szerelőjének azonnal.

Figyelmeztetés !

A riasztórendszer egy akkumulátorral van ellátva. Élettartamának lejárta után TILOS eldobni, hanem leadandó, ahogy azt a mindenkori hatályos jogszabályok előírják (Európai Uniós Irányelvek 91/157/EEC és 93/86/EEC).

| A legutolsó megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítványok letöltése elérhető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

Riasztórendszer technikai megbízhatósága	4

A riasztórendszer működésének költségei	4

CA-10 vezérlő panel	4

Élesítési módok	5

Teljes élesítés mód	5

Csendes élesítés mód	5

Részleges élesítés mód	5

Tartózkodás élesítési mód(Stay)	6

Működési utasítások	6

LED funkciók	7

A vezérlőpanel riasztási zónáinak állapota LCD kezelőben	8

Állapotok hang jelzése	8

A kezelőben előállított jelzések a működés alátámasztására	8

Rendszer események jelzése	8

Felhasználói jogosultsági kódok	8

Élesítés	[KÓD] [#]	9

Gyorsélesítés	[0] [#]	9

Hatástalanítás és riasztás törlés	[KÓD] [#]	10

Óra vezérelt élesítés/hatástalanítás	10

Rendszer állapot telefonon keresztül	10

Vezérlőpanel illesztése DTMF (MST-1) vezérlő modullal	11

A (((( billentyűk funkciói LCD kezelőn	11

A partíció keresés, ahol a riasztás aktiválva volt	( billentyű	11

A sértett zónák megállapítása	( billentyű	11

A zónák megállapítása, amelyek okozták a riasztást	( billentyű	11

A partíció megállapítása, ami alá a kezelő tartozik	( billentyű	11

A rendszerállapot kijelzési módjának megváltoztatása	( billentyű	11

„Tartsd lenyomva” felhasználói funkciók	12

Átkapcsolás az „n” partícióra ()	[1] [2] [3] [4]	12

Riasztás napló áttekintés	[5]	12

Hibanapló áttekintés	[6]	13

Aktuális hiba megtekintése	[7]	13

Csengő BE/KI kapcsolás	[8]	15

Kezelő háttérvilágítása	[9]	15

Tűzriasztás	[*]	15

Kiegészítő riasztás	[0]	15

Pánik riasztás	[#]	15

Felhasználói funkciók	15

Felhasználói hozzáférési kód csere	[KÓD] [*] [1]	16

Felhasználó (kód) hozzáadás	[KÓD] [*] [2]	17

Felhasználó (kód) törlés	[KÓD] [*] [3]	18

Zóna áthidalás	[KÓD] [*] [4]	19

Csendes élesítés	[KÓD] [*] [5]	19

Idő beállítás	[KÓD] [*] [6]	19

MONO kapcsoló kimenet működtetése	[KÓD] [*] [7]	20

BI kapcsoló kimenetek működtetése	[KÓD] [*] [8]	20

Tápfeszültség reszet	[KÓD] [*] [9]	21

Telefon LETÖLTÉS indítása	[KÓD] [*] [0]	21

Eseménynapló áttekintés	(további funkció az LCD kezelőben)	21

# Riasztórendszer technikai megbízhatósága

A riasztórendszer több egységekből van felépítve, amelyeknek megbízhatósága létfontosságú a nyújtott védelem megbízhatóságában. A riasztórendszer elemei ki vannak téve különböző külső befolyásoknak, például időjárási feltételek (kültéri jelző eszközök), villámlás (magasan vezetett telefonvonalak, tápvonalak, kültéri jelző eszközök), mechanikai megrongálás (kezelők, érzékelők). Csak a riasztórendszer folyamatos felügyelete biztosítja a betörés- és tűzvédelem magas szintjének megtartását.

A vezérlőpanel fel van szerelve számos védelemmel és automata diagnosztikával ami  teszteli a rendszer a megbízhatóságát. A vezérlőpanel jelzi a hibák meglétét a  [HIBA] LED bekapcsolásával a kezelőn. A jelzésre azonnal reagálni kell – ha szükséges, a telepítővel is fel kell venni a kapcsolatot.

Időszakosan szükséges ellenőrizni a riasztórendszer megbízhatóságát – ellenőrizni minden egyszerű érzékelőt, hogy képes jelezni a zóna megsértését pl. egy védett ablak vagy ajtó kinyitása által, stb. szintén szükséges ellenőrizni a jelző eszközöket és a telefonos hangüzenet küldő rendszert.

A telepítő szolgáltat részletes útmutatást, hogy a rendszert hogyan kellene ellenőrizni. Ajánlott, hogy a telepítő hajtsa végre a riasztórendszer időszakos karbantartását a felhasználó megbízásából.

A felhasználónak körültekintően és előzetesen meg kell terveznie a  megfelelő lépéseket arra az esetre ha a vezérlő panel bármilyen riasztási eseményt jelez. Fontos, hogy képes legyen ellenőrizni a riasztást az annak kiváltó okait (forrását) a kezelő jelzései alapján és végre kell tudnia hajtani a megfelelő lépéseket, pl. megszervezni a kiürítést.

# A riasztórendszer működésének költségei

A fő feladata a vezérlő panelnak a jelezése és hatékony jelentése a riasztási helyzetnek és távfelügyeleti funkció esetében a felügyeleti állomás informálása a védett épület állapotáról. Ezen funkciók hatékonysága növelhető a telefonos távfelügyelet használatával, ami maga után von bizonyos költségeket. Általában a költséget növeli az információk mennyisége, amit a vezérlőpanelnak továbbítania kell a felügyeleti állomásnak a riasztórendszer tulajdonosától függően. A telefonkapcsolat hibája valamint a vezérlőpanel pontatlan programozása megnövelheti nagymértékben ezeknek a költségeit. Ebben az esetben a telefon számla megnövekedhet.

A telepítő beállíthatja a riasztórendszer funkcióit a speciális állapotok és a védett terület fajtája szerint, azonban a felhasználónak kellene eldönteni, hogy neki fontosabb bármilyen információ átvitele bármekkora költségnél vagy ha valamilyen technikai probléma előfordul, a vezérlőpanel kihagyhat néhány eseményt, amelyiknek a vétele nincs megerősítve a felügyeleti állomás által.

# CA-10 vezérlő panel

A CA-10 vezérlőpanel egy modern, mikroprocesszor alapú eszköz, betörés és támadás jelzésre tervezett rendszer. A CA-10 panel vezérli a riasztórendszert, reagál a rendszer érzékelőitől jövő információkra egy behatolásról a védett épületbe és jelzést ad és értesítést az eseményről. A vezérlő panel működtethető LED vagy LCD típusú kezelők segítségével.

A CA-10 alapvető funkciói:

- Betörés, pánik és tűzriasztás jelzése,

- Telefonos üzenet küldés a riasztásokról hang vagy pager üzenetek formájában,

- Telefon vonalón való meghívás és információ lekérése a felhasználó által arendszer állapotáról (vajon volt e riasztási esemény a legutolsó élesítés óta),

- Felügyelet – telefonos kommunikáció a felügyeleti állomással (részletes információk valósidejű átvitele a kiválasztott eseményekről a védett épületben),

- Aktuális információk kinyomtatása az összes rendszereseményekről.

A CA-10 tulajdonságai:

- Panel működésének vezérlése távoli kezelőkkel,

- Távoli elérés egy telefonkészülék segítségével (választott funkciók) – MST-1 illesztő modullal,

- Valósidejű állapotkijelzése riasztott zónáknak,

- Áttekintése a rendelkezésre álló riasztási eseménynek és a hiba bejegyzésnek (255 eseményig),

- Létrehozható 4 külön álló partíció (alrendszer),

- Bármelyik partíció működtethető 13 független felhasználói hozzáférési kóddal (max. 32 hozzáférési kód) – a hozzáférési kódok lehetnek eltérő jogosultsági szinttel, bármelyik felhasználó kérelmezi azokat, ezek bejegyzésre kerülnek az eseménynaplóba,

- Zárak, világítási rendszer és egyéb eszközök távvezérlése a kezelőkről,

- Pánik, tűz és kiegészítő riasztás indítása a kezelőkről,

- Változatos rendszerélesítési opciók (automatikus zónaáthidalással, nincs kilépés áthidalással),

- A belső óra alkalmas a rendszer automatikus élesítésére és hatástalanítására,

- A rendszer alapvető elemeinek automatikus diagnosztikája.

# Élesítési módok

Különböző szükségletek kielégítésére, a CA-10 vezérlőpanel felkínál néhány élesítési módot:

## Teljes élesítés mód

Ebben az élesítési módban a panelra csatlakoztatott összes eszköz mindegyike zónák nyitások stb. riasztás esetén jelezve lesz a rendelkezésre álló eszközökkel (sziréna, jelzés a távfelügyeleti állomásnak, telefonos üzenet küldés)

## Csendes élesítés mód

Ebben az élesítési módban a riasztás csak a kezelőn van kijelezve. A telepítő határozhatja meg melyik érzékelők vannak automatikusan áthidalva az aktiválás ezen módjában; és szintén kiválasztható, hogy melyik eszközök legyenek aktívak  ezen élesítési módban.

## Részleges élesítés mód

A telepítő meghatározhatja az érzékelőket a rendszerben amelyek ki lesznek zárva a felügyeletből amikor a rendszer élesítve van, egy speciális hozzáférési kóddal (7-es jogosultsági szint). A felhasználó a megfelelő kód bevitelével) a rendszert teljesen, vagy annak egy kiválasztott részét beélesítheti.

.

## Tartózkodás élesítési mód(Stay)

Ebben a módban a panel engedélyezi automatikus áthidalását a kiválasztott érzékelőknek ha élesítés után a felhasználó nem hagyja el a felügyelt területet és nem sérti meg a belépés/kilépés zónát.

# Működési utasítások

A riasztórendszer működtetése alapvetően a rendszer élesítését és hatástalanítását tartalmazza és a vezérlő panel a kezelőn jelzi vissza ezen. A LED-es kezelő közvetít információt a riasztórendszer állapotáról számos LED és hangjelzések segítségével. Az LCD kezelő kijelzi az információt a riasztórendszer állapotáról egy kétsoros, háttér-világítású kijelzőn (2x16 karakter) és 6 további LED segítségével.

Két típusú LED kezelő (CA-10 KLED és CA-10 KLED-S) és három típusú LCD kezelő (CA-10 KLCD, CA-10 KLCD-S és CA-10 KLCD-L) használható együtt a CA-10 vezérlő panellal. Mindegyiket közülük teljesen támogatja a riasztórendszer.

A CA-10 KLED kezelők mutatják egyidejűleg egy partíciónak az állapotát és vezérlőpanelt 12 zónáig, amíg a másik mutathatja 4 partíció és 16 zóna állapotát. Az ábrák a LED és az LCD kezelők példáit mutatják.

A kezelő 12 billentyűvel rendelkezik, mint egy telefon készülék billentyűzeteami az adatok beviteére szolgál. További négy nyíl billentyű az LCD kezelőben engedélyezi a felhasználónak a mozgást a menüben és kiválasztását a funkcióknak.

A CA-10 KLED és CA-10 KLCD kezelőket megtalálja ezen leírás végén.

## LED funkciók

RIASZTÁS (vörös színű) – a villogó LED mutatja a riasztást a partícióban. A LED kialszik a riasztás törlése után (ha nem villog a  LED, a riasztás okát meg lehet tekinteni a „Riasztás napló áttekintés” funkcióval. A riasztás oka lehet egy sértett zóna a partícióban vagy a zóna egy másik partíció alá is tartozik, ahol a riasztás törölve lett).

HIBA (sárga színű) – a villogó LED mutatja, hogy egy hiba van a riasztórendszerben. Aktív „kezelő hibariasztás törlésig” (FS131) opcióval az villog, amíg a hiba napló nincs áttekintve (7-es billentyű funkció) és a funkció befejezve a [#] billentyű megnyomása által.

1…12 vagy 1…16 – (vörös színű) LED-ek mutatják a rendszer zónáinak állapotát:

- LED  bekapcsolva –zóna sértve van,

- Gyors villogás – riasztás memória (a zóna indított egy riasztást, de nincs sértve többé),

- BE rövid kikapcsolásokkal minden 2. másodpercben – érzékelő TAMPER sértés (2EOL típusú zóna),

- Villanás minden 2. másodpercben – TAMPER memória (az érzékelő tamperelve volt – 2EOL típusú zóna),

- Lassú villogás – zóna áthidalva (csak a partíció hatástalanított állapotában van jelezve).

ÉLESÍTETT I, II, III, IV (sárga színű) – a villogó LED mutatja, hogy a partíció kilépési késleltetési idejének visszaszámlálása folyamatban van. Továbbiakban, amikor a GOTO funkció használva van, a LED gyors villogása jelzi az aktuális partíció vezérlését a kezelőről.

Megjegyzés: Amikor a „szervizüzenet kijelzése TAMPER riasztás után” (FS131) funkció aktív, a  [RIASZTÁS] LED egy TAMPER érzékeléskor villog, amíg az üzenet nincs törölve a szerviz kóddal.

A LED-ek funkciói megváltoznak a szerviz mód meghívásakor vagy a felhasználói funkciókba belépve.

A vezérlőpanel néhány állapota van továbbá jelezve a LED-ek kombinációjával 
 [RIASZTÁS],   [ÉLESÍTETT],     [HIBA]:

- [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek villognak – a vezérlőpanel jelzi a belépést a felhasználói funkcióba,

- [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek BE – a vezérlőpanel meghívja a „Riasztás napló áttekintés” funkciót,

- [HIBA] LED villog,  [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] LED-ek BE – a vezérlőpanel meghívja a „Hibanapló áttekintés” funkciót,

Kiegészítő jelzések, melyek csak a CA-10 KLED-S kezelőben vannak beépítve:

- A jellel  jelzett LED világít, amikor a kezelő hangjelző riasztás (zümmer) aktív.

- Össze LED egyszerre villog (0,5 mp BE/ 0,5 mp KI), végig hangjelzéssel, informálja a felhasználót arról, hogy a kapcsolat a kezelő és a vezérlőpanel között elveszett.

- Billentyűzet világítás magas frekvenciával villog – a kezelő adatokat vesz a vezérlőpaneltől.

## A vezérlőpanel riasztási zónáinak állapota LCD kezelőben

Az LCD kezelő jelezheti a kijelzőjének felső sorában, periodikusan vagy folyamatosan, a vezérlőpanel riasztási zónáinak állapotát. Az alábbi szimbólumok mutatják melyek lehetnek kijelezve egymás utáni részletezés (1-16) és azok jelentése.

( – zóna szabad (nincs megsértve),

( - zóna sértett,

S – TAMPER áramkör sértés 2EOL típusú zónában,

a – riasztás volt egy zónából (riasztás memória),

s – TAMPER riasztás volt egy 2EOL típusú zónából,

b – zóna áthidalva.

Ezeket a szimbólumokat meg lehet változtatni az LCD kezelő szerviz funkciójában.

## Állapotok hang jelzése

### A kezelőben előállított jelzések a működés alátámasztására

- 3 rövid – rendszer élesítés/hatástalanítás megerősítése, riasztás törlés, 13-as típusú (BI) kimenet kikapcsolása,

- 2 hosszú – hibás hozzáférési kód, egy funkció törlése vagy hibás adat egy funkció számára,

- 3 hosszú – a rendszer élesítésének megkísérlése, amikor egy zóna PRIORÍTÁS opcióval van megsértve vagy tamperelve (lásd: élesítés),

- 4 hosszú és 1 rövid – helyes felhasználói funkció véghezvitel, 13-as típusú (BI) kimenet bekapcsolása vagy 12-es típusú (MONO kapcsoló) kimenet aktiválása.

### Rendszer események jelzése

- Folyamatos jelzés – riasztás állapot,

- Szaggatott jelzés – tűzriasztás,

- 1 rövid jelzés minden 3. másodpercben – belépési késleltetési idő (vagy szervizmód),

- 1 hosszú jelzés minden 3. másodpercben – kilépési késleltetési idő,

- 2 hosszú jelzés minden 3. másodpercben – hiba,

- 5 rövid – CSENGŐ zóna sértés,

- 5 hosszú – NAPPAL/ÉJJEL zóna sértett, amikor a partíció hatástalanított, vagy számláló zóna sértés, amikor a partíció élesített.

A telepítő meghatározza, hogy melyike események és melyik kezelők legyenek jelzettek hallhatóan.

# Felhasználói jogosultsági kódok

A rendszer mindennapi működtetésért szükséges tudni a felhasználói kódot. A vezérlőpanel jön egy gyári beállítású kóddal (MSETER felhasználói kód) mindegyik partíció számára:

1234 	1-es (A) partíció,

2345 	2-es (B) partíció,

3456 	3-as (C) partíció,

4567 	4-es (D) partíció.

További 12 felhasználói jogosultsági kódot lehet programozni mindegyik partíciónak (de nem többet, mint 32-t az egész rendszerben). A kód 4 – 6 számjegy hosszúságú lehet.

Néhány kezelőben, a számbillentyűk el vannak látva betűkkel. Azok segíthetnek a felhasználónak összekapcsolni a kódot egy bizonyos szóval (pl. a [6] [2] [7] [2] [6] kód megfelel a „MASCO” szónak).

Amikor létrehoz egy új felhasználói jogosultsági kódot, a MESTER felhasználó kijelöl egy - úgy hívjuk – jogosultsági szintet neki, az meghatározza a panel mely funkciói elérhetőek az egyéni felhasználónak, és melyeket nem. Rendszerint, egy felhasználói kód bevitele a megfelelő partícióhoz csak a megfelelő partíciót fogja működtetni.

Feltételesen, a telepítő aktiválhatja – úgy hívjuk – „globális jogosultsági kód” funkciót. Amikor kiválasztja, ez az opció végrehajtja a felhasználó jogosultsági kódok elfogadását mind a 4 partícióban, függetlenül attól hol lettek azok bevive, az egyéni felhasználói szám nem lesz feljegyezve az eseménynaplóba.

## Élesítés	[KÓD] [#]

Az élesítés csak akkor lehetséges, ha a partíció nem jelez riasztást és nincs már élesítve: 
 [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] LED-ek nem világítanak.

Ahhoz, hogy élesítse a rendszert a jogosultsági kódot be kell vinnie és megerősíteni a [#] billentyű megnyomásával. Ha a kód bevitelekor hibát vét, a [*] billentyűt kell megnyomnia és a kódot újból bevinnie. A jogosultsági kódot nagyon figyelmesen kell bevinni. rossz Három rossz jogosultsági kód bevitele esetén aktiválhat egy riasztást, amelyik feljegyzésre kerül a riasztási memóriába, mint „3 hibás kód riasztás”.

Ha a kód helyesen van bevive és az élesítés lehetséges, a panel meg fogja erősíteni a bevitelt  3 rövid hangjelzéssel. Ugyanabban az időben a  [ÉLESÍTETT] LED villogni fog, amelyik jelzi a kilépési késleltetési időt.

Az LCD kezelő információt fog kijelezni élesítéskor, azonkívül a felhasználó nevét aki aktiválta az élesítés módot. Majd ezt követi a kilépési késleltetés visszaszámlálással (Ezt az opciót telepítő állíthatja bel). Az aktív particiók is ki vannak jelezve LED-ek segítségével amikor a visszaszámlálás folyamatban van. A kilépési késleltetés a hangjelzés működésének módját kell meghatároznia a telepítőnek.

A panel nem végzi el az élesítést, ha:

- A panel nincs kész élesítésre – vannak speciálisan kiválasztott zónák, amelyek nem lehetnek sértettek vagy tampereltek, amikor a rendszer élesítése történik és egyike ezeknek meg van sértve vagy tamperelve az élesítés idejekor – a panel jelezni fogja a helyzetet három hosszú hangjelzéssel. Ilyen esetben ajánlott várni, amíg az összes zóna kész (a 1 -12 vagy 1 – 16 LED-ek kialszanak), és aztán élesíteni a rendszert újra. Ha a zónák sértettek maradnak (a 1 – 12 vagy 1 -16 LED-ek egyike világít, amelyiknek az oka lehet pl. egy érzékelő hiba), vagy tamperelt, az élesítés módot lehet aktiválni a zóna áthidalása után (4-es felhasználói funkcióval).

- Jogosultsági kód hibás – a vezérlőpanel jelezni fogja az eseményt két hosszú hangjelzéssel,

- A partíció tartalmaz nem élesíthető típusú zónát – a vezérlőpanel jelzi az eseményt két hosszú hangjelzéssel (jogosultsági kód helyes és engedélyez, pl. meghívni egy felhasználói funkciókat),

- Akkumulátor hiba – három hosszú hangjelzés ha  (megfelelő opció ki van választva meggátolja a rendszer élesítését az akkumulátor hiba esetén).

## Gyorsélesítés	[0] [#]

A felhasználó gyorsan élesítheti a rendszert bármilyen jogosultsági kód bevitele nélkül a [0] [#] billentyű sorozattal. A gyors élesítési funkciót a telepítő letilthatja. Az élesítésnek ezt a módját nem befolyásolja bármilyen érzékelő sértett állapota. A telepítő beállíthat egy speciális kulcsot a rendszer gyorsélesítésére.

## Hatástalanítás és riasztás törlés	[KÓD] [#]

Amikor a vezérlőpanel élesítve van ( [ÉLESÍTETT] LED világít vagy villog) vagy jelez egy riasztást  [RIASZTÁS] LED villog), az csak egy parancsot fogad el: a rendszer hatástalanítása vagy a riasztás törlése. A hozzáférési kód bevitele és megerősítése a [#] billentyű által  hatástalanítani fogja a rendszert vagy kikapcsolni a riasztást. Amikor beviszi a hozzáférési kódot , a felhasználó vét egy hibát, meg kell nyomnia a [*] gombot és újból bevinni a kódot.

A vezérlőpanel nem fogja hatástalanítani a rendszert vagy törölni a riasztást, ha:

- A hozzáférési kód érvénytelen,

- A hozzáférési kód jogosultsági szintje nem engedélyezi a hatástalanítást (pl. 3-as vagy 9-es jogosultsági szint –lásd „Felhasználói funkciók” – „ Felhasználó hozzáadása”).

Szintén lehetséges törölni a riasztást a rendszer hatástalanítása nélkül 0-ás jogosultsági szintű hozzáférési kóddal.

LCD kezelőben a rendszer hatástalanítása után egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn és a felhasználó nevével, aki élesítette a rendszert. Ha riasztás törölve lett a kezelő fogja mutatni az üzenetet „Áttekintés ((((()” – a nyíl billentyűk használatával átnézheti a partíciók állapotát és megkeresheti a riasztást kiváltó okot.

Ha riasztórendszer partíciókra van felosztva, a riasztás csak abban a partícióban törölhető  amelyiknek a kezelője jelzi a riasztás állapotot a  [RIASZTÁS] LED-del.

## Óra vezérelt élesítés/hatástalanítás

A rendszer élesítését és hatástalanítását lehet vezérelni a vezérlőpanel órájával. A telepítő programozhatja a rendszer élesítésnek/hatástalanításának pontos óráját és percét. Az élesítés és hatástalanítás be fog következni minden nap a meghatározott időben. A vezérlőpanelt lehet élesített csak az órával – aztán a hatástalanítást a felhasználó manuálisan végzi el.

## Rendszer állapot telefonon keresztül

Az épület tulajdonosa ahol a CA-10 panel fel van szerelve ellenőrizheti, hogy volt-e riasztás a rendszerben a telefon használatával. Ahhoz, hogy ezt megtegye őneki fel kell hívni a védett épületet.: a vezérlőpanel válaszolni fog a hívásra és informálja a rendszer állapotáról. A vezérlőpanel válaszolni fog a hívásokra, amikor a rendszer a teljes védett épületben élesítve van.

Amikor válaszol a hívásra a vezérlőpanel küldi:

- Egy hangjelzés másodpercenként – az utolsó beélesítés óta nem volt riasztás.

- Hangszintetizátor üzenet – ha egy riasztás történt az utolsó órán belül, (ha van beépítve hangszintetizátor SM-2)

- Öt sorozatos rövid hangjelzés másodpercenként – ha volt egy riasztás, de az több mint egy órával azelőtt történt.

A panel válaszolhat a hívásra két módon:

- Egyszeri hívásmód – a panel válaszol a hívásra egy meghatározott számú csengetés után (mint egy üzenetrögzítő esetében), egy megválaszolt hívás után a panel nem fog válaszolni más hívásokra 5 percig miután fogadta a hívást,

- Dupla hívásmód –Meg kell hívnia a panelt és utána hallgatni egy meghatározott számú kicsöngést – úgy hívjuk – visszahívás jelnek (1 másodperc folyamatos hangot követően 4 másodperc szünet – ez a jelzés megfelel a telefon csengés hangnak) felfüggeszteni és újból hívni (5 percen belül) – a panel fog válaszolni a második hívásra azonnal.

A telepítő határozza meg, hogy a funkció legyen-e aktív és hogy a vezérlőpanel hogyan válaszoljon a telefonhívásokra (csengetések száma, dupla hívásmód, stb.).

## Vezérlőpanel illesztése DTMF (MST-1) vezérlő modullal

A vezérlőpanel támogat egy modult, amelyik lehetővé teszi a felhasználónak a távoli elérést, távirányítást, egy telefonkészülék és DTMF hangok segítségével, a következő műveleteket:

- Partíciók állapotának ellenőrzése (élesített, riasztás),

- Zónák állapotának ellenőrzése (melyik van közülük megsértve),

- Élesítés/hatástalanítás,

- Riasztás törlés,

- Zónaáthidalás be- és kikapcsolása,

- Csendes élesítés,

- MONO és BI típusú kapcsoló kimenetek vezérlése.

A vezérlőpanelt lehet vezérelni egy telefonkészülékről, amelyiket a vezérlőpanel hív a hangüzenet ideje alatt (közvetlenül az üzenet lejátszása után a hangszintetizátor modulról) vagy a kapcsolat létesítése után, bármilyen másik telefonról. Részletes olvasása a vezérlőpanel működésének – lásd az MST-1 modul kézikönyvének.

# A (((( billentyűk funkciói LCD kezelőn

A telepítő által funkciók kijelölése aktiválható (((( billentyűkkel, segíti a mindennapi használhatóságát a rendszer működésének. A funkciót meghívva a megfelelő billentyű megnyomásával. A telepítő letilthatja a funkciókat lásd alul.

## A partíció keresés, ahol a riasztás aktiválva volt	( billentyű

Több partíciós rendszerben a keresés funkció lehetővé teszi megállapítását a partíciónak ahol a riasztás volt aktiválva. Meghívásakor a funkció mutatja a  ÉLESÍTETT LED-ek segítségével a partíciót ahol a riasztás történt, és a kijelzőn a partíció nevével (bármikor a ( billentyű van megnyomva a következő partíció neve van mutatva).

## A sértett zónák megállapítása	( billentyű

A funkció kijelzi a sértett zónák nevét. A zónák mutatva vannak a ( billentyű megnyomásakor (a funkció mutatja a partíció zónáit amint azt a telepítő kiválasztotta).

## A zónák megállapítása, amelyek okozták a riasztást	( billentyű

A funkció megmutatja a zónák nevét amelyeknek a riasztása még nem volt törölve (egyéni riasztás memória zónáknak). Bármikor a ( billentyű van megnyomva a következő zóna neve van mutatva.

## A partíció megállapítása, ami alá a kezelő tartozik	( billentyű

A funkció megmutatja a nevét az alapvető partíciónak amelyik működtetve van a kezelővel (az a partíció amelyikkel a kezelő fizikailag össze van kapcsolva).

## A rendszerállapot kijelzési módjának megváltoztatása	( billentyű

Nyomja le és tartsa lenyomva a ( billentyűt körülbelül 3 másodpercig átmenetileg meg fogja változtatni az LCD kezelő működési módját: a rendszer állapot szöveges kijelzése helyett az fogja mutatni a riasztási zónák állapotát LCD típusban (és fordítva). A kezelő automatikusan vissza fog térni a telepítő által meghatározott működési módba 40 vagy 140 másodperc után az utolsó billentyű megnyomásától (függően attól, a „hosszú háttérvilágítás” opció beállításától).

# „Tartsd lenyomva” felhasználói funkciók

A funkciók elérhetőek bármelyik felhasználónak (a hozzáférési kód használata nélkül). Azokat aktiválhatja a funkció billentyű körülbelül 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.

## Átkapcsolás az „n” partícióra ()	[1] [2] [3] [4]

Néhány partícióra (alrendszerre) felosztott riasztórendszerben egy kezelőn keresztüli vezérelése lehetséges az egész rendszernek. Amikor lenyomja és nyomva tartja az [1], [2], [3] vagy [4] billentyűket átkapcsol arra a partícióra, amelyiket a kezelő aktuálisan vezérel. A vezérlőpanel meg fogja erősíteni a parancs vételét 3 rövid hangjelzéssel és a LED jelzi a kiválasztott partíciót, gyorsabban fog villogni, ha a partíció hatástalanított, vagy folyamatos világítással fogja jelezni, ha a partíció élesített. Ettől a pillanattól, a panel úgy fogja felismerni a kezelőt,  mintha az adott partícióhoz lett volna csatlakoztatva .

A LED kezelő lehetővé teszi az összes művelet elvégzését ebben a partícióban, kivéve a „tartsd lenyomva” funkciót (a GOTO funkciót nem lehet meghívni újból).

Az adott partíció van kilépett automatikusan (a kezelő visszatér az ő saját partíciójához hozzávetőlegesen 15 másodperc azután, hogy az utolsó billentyű meg lett nyomva) vagy a [*] billentyű 3 másodperces nyomva tartása és elengedése után. A panel megerősíti a visszatérést az ő alapvető partíciójához 4 rövid és egy hosszú hangjelzéssel.

Nyomja meg a [*] billentyűt azért, hogy kilépjen a GOTO funkcióból azonnal megerősítve 2 hosszú hangjelzéssel és a billentyű 3 másodperces nyomva tartása után következik a visszatérés az alapvető partícióhoz.

Megjegyzés: Ha a panel nem erősíti meg az adott billentyűzet visszatérését mert már az ő alapvető partíciójában van és 3 másodpercig nyomva tartja a gombot ekkor tűzjelzést fog indítani a kezelőről.

Az LCD kezelő lehetővé teszi az átkapcsolást az egyik partícióról egy másikra, és aztán vissza az alapvető partícióra, a billentyű nyomva tartásával a következő partíciószámával (különbség LED kezelőtől, hogy a [*] billentyű nem kapcsol át az alapvető partícióra). Például, amikor a kezelő az 1-es partícióhoz van csatlakoztatva (amelyik az ő alapvető partíciója), nyomva tartva a [2] billentyűt a kezelő átkapcsol a 2. partícióra, aztán a [3] billentyű megy a 3. partícióra, és aztán nyomva tartva az [1] billentyűt vissza jut az alapvető partícióra.

Megjegyzés: A fentebb említett GOTO funkció csak akkor elérhető, amikor engedélyezve van a telepítő által.

## Riasztás napló áttekintés	[5]

Az [5] billentyű nyomva tartásával lehet meghívni a funkciót, amelyik lehetővé teszi a riasztás napló áttekintését,

LCD kezelőben a következő üzenet fog megjelenni: „Riasztás napló áttekintés ((((()”. Nyomjon meg bármilyen billentyűt és a kijelző mutatni fogja az utolsó riasztás dátumát, idejét és okát.

LED kezelőben a  [HIBA] és  ÉLESÍTETT LED-ek bekapcsolnak és a 
 [RIASZTÁS] LED villogni kezd, amíg az utolsó riasztás információja van mutatva az 
1 – 12 LED-eken.

Nyomjon meg bármilyen billentyűt (kivéve a [*] billentyűt, amelyik azonnal megállítja a riasztás napló megtekintését), nyújthat információt az előző riasztásokról, az eseménynapló végéig. LCD kezelőben a ( és ( billentyűk lehetővé teszik a görgetést a riasztási naplóban. LED kezelőben azok jelezve vannak, mint következők:

- Zóna riasztások: az 1 – 12/1 – 16 LED-ek egyike folyamatosan világít (betörés riasztások, pánik riasztások, tűz riasztások, stb. függően attól, hogy a zónák funkciói hogyan lettek beállítva a telepítő által),

- 2EOL típusú zónák TAMPER riasztásai: az 1 – 12/1 – 16 LED-ek egyike villog (a riasztásnak ez a típusa jelezi az érzékelők szétszedését, megrongálását vagy a riasztórendszer vezetékeinek szabotálását),

- Kezelő aktivált riasztások: az 1 – 8 LED-ek folyamatosan világítanak és két LED – az 1 – 5 tartományban és a 9 – 12 tartományban villog.

A LED-eknek a következő jelentésük van:

1 – 	kezelő aktivált tűz riasztás

2 – 	kezelő aktivált kiegészítő riasztás,

3 – 	kezelő aktivált pánik riasztás,

4 – 	kezelő TAMPER riasztás,

5 – 	három hibás kód riasztás,

9 – 	riasztás aktivált az 1-es partícióban

10 – 	riasztás aktivált az 2-es partícióban

11 – 	riasztás aktivált az 3-as partícióban

12 – 	riasztás aktivált az 4-es partícióban

## Hibanapló áttekintés	[6]

A funkció engedélyezi a panel használójának áttekinteni a rendszer hiba állapotait a panel memória naplójából.

A funkció meghívása után LCD kezelőben a „Hibanapló áttekintés ((((” üzenet fog megjelenni. Bármelyik nyíl billentyű megnyomásával a dátum, az idő és az utolsó hiba típusa megjeleníthető. A ( nyíl billentyű megnyomásával az előzőleg detektált hibák listája van megjelenítve, a ( billentyű megnyomásával az azutáni hibáknak a listája.

A funkció meghívása után LED kezelőben a  [RIASZTÁS] és  [ÉLESÍTETT] LED-ek világítani kezdenek, a  [HIBA] LED pedig villogni kezd, és a 1 – 12 LED-ek egyike fogja jelezni a hiba fajtáját. A LED-eknek a következő a jelentésük:

1 –	 1-es kimenet hiba,

2 –	 2-es kimenet hiba,

3 –	 3-as kimenet hiba,

4 –	 230VAC hiány,

5 –	 akkumulátor hiba,

6 –	 kezelő tápfeszültség hiba,

7 –	 idő nincs beállítva,

8 –	 printer hiba,

9 –	 telefonvonal hiány,

10 –	 probléma az átvitellel a felügyeleti állomásnak,

11 –	 használaton kívül,

12 –	 4-es kimenet hiba.

Az előzőleg detektált hibák ismét kijelzésre kerülnek bármelyik billentyű megnyomásával. A [*] billentyű törli a hibanapló áttekintés funkciót.

## Aktuális hiba megtekintése	[7]

Amikor a vezérlőpanel egy hiba érzékelését jelzi ( a  [HIBA] LED villog), aktiválhatja az aktuális hiba megtekintés funkciót a [7] gomb nyomvatatásával.

LCD kezelőben az információ megjelenítve lesz. Amikor több hiba van az egész hibalistát lehet átgörgetni a (( vagy a (( billentyűk megnyomásával.

LED kezelőben a funkció aktiválásakor a (a  [HIBA] és a LED-ek bekapcsolása jelzi az aktuális hibát (12 LED egyikének nem világítása jelezhet szintén egy hibát). Nyomja meg bármelyik billentyűt, hogy befejezze ezt a funkciót.

Megjegyzés: Ha a telepítő aktiválta a „Hiba jelzése törlésig” opciót a hiba ki lesz jelezve nem amíg törlik, még akkor is , ha a hiba oka meg lett szüntetve. A hiba törölve lesz a hibamemória megtekintése és a funkcióból való kilépésekor amit [#] billentyű megnyomásával zárhat le. Kilépés a funkcióból egy másik billentyű segítségével nem fogja törölni a [HIBA] LED villogását.

A LED-eknek a következő a jelentésük:

1 –	1-es kimenet hiba,

2 –	2-es kimenet hiba,

3 –	3-as kimenet hiba – nincs terhelés (pl. A sziréna vezetéke el van vágva), vagy túlterhelés (pl. rövidzár) – rendszerint a szerviz beavatkozása szükséges.

4 –	230VAC hiány – a panel egy korlátozott idejű akkumulátor tápellátással van ellátva, ha az AC tápfeszültség hiánya bekövetkezik annak ellenére,hogy jelen van  AC hálózat, a szerviz szolgálatot kell hívni.

5 –	akkumulátor hiba – ellenőrizni az akkumulátor hiba típusát, nyomja meg az [5] billentyűt –a LED1 vagy LED2 fogja mutatni a hiba típusát:

LED1 – nincs akkumulátor csatlakoztatva vagy majdnem kisütött vagy a biztosíték a vezérlő panelon nincs rendben,

LED2 – az akkumulátor feszültsége túl alacsony (kevesebb, mint 12V terhelés alatt) – kisütött akkumulátor. Ez az állapot lehetséges, néhány óra után amikor a panel működött a hálózati táplálás nélkül (vagy egy kisütött akkumulátor csatlakoztatása után). Az akkumulátor töltési ideje függ annak kapacitásától (az akkumulátor töltése kb. 350mA egyenárammal történik, az akkumulátor állapotának tesztelése 12 percenként történik automatikusa, így 12 percenként változhat meg a hiba állapota is).,

6 –	kezelő tápfeszültség hiba – egy telepítési hibát jelez, a szerviz beavatkozása szükséges (a hiba előtűnhet amíg áttekinti a hibanaplót),

7 –	idő nincs beállítva –megjelenik a vezérlőpanel bekapcsolásakor és újraindításakor, az órát be kell állítani a 6-os felhasználói funkcióval,

8 –	printer hiba – jelzi a „nem kész” állapotát a csatlakoztatott nyomtatónak a vezérlőpanel RS232 portjához csatlakoztatva pl. a papír kifogyásából vagy a nyomtató tápellátásának hiányából. Az RS232 port felügyelve van, ha a telepítő aktiválta a valós idejű esemény nyomtatást,

9 –	telefonvonal hiány – az üzenet jelzi, hogy a telefonvonal el van vágva. Szintén mutathatja egy csatlakoztatott telefonkészülék kagylójának felemelését ugyanazon a vonalon, vagy ha az eszköz több ideig van felvett állapotban mint ahogy azt az üzembe helyez, telepítő által beállított specifikációs idő,

10 –	probléma az átvitellel a felügyeleti állomásnak – a vezérlőpanel nem tud csatlakozni a felügyeleti állomáshoz, vagy hiányzik a vétel megerősítése a felügyeleti kódoknak a felügyeleti állomástól,

11 –	telefonvonal hiba – informál arról, hogy a telefonos üzenet hibás volt (nincs tárcsahang, amikor a telefon fel van emelve, megszakított jel van egy folyamatos helyett, foglalt a vonal),

A 10 és 11 hibák addig van kijelezve, amíg a telefonos kapcsolat helyre nem áll. Az eseményt lehet törölni a hibamegtekintés funkció meghívásával és a [#] billentyű megnyomásával,

12 –	4-es kimenet hiba,

Összes LED kikapcsol –rendszer memória hiba – az üzenet megjelenik abban az esetben ha panelnak szabálytalan a mikrocsip működése  (azt okozhatja erős elektromágneses interferncia pl. egy villám) – a legtöbb esetben a szerviz hívása szükséges.

Nyomjon bármilyen billentyűt a funkció befejezéséhez. Ha a telepítő engedélyezte a hangos hibajelzést, a hibamegtekintés funkció aktiválása kikapcsolja a jelzést.

## Csengő BE/KI kapcsolás	[8]

A funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó aktivizálja a csengőt (meghatározott érzékelők sértésének hangos jelzése) be/ki a kezelőben. Három rövid hangjelzés a kezelőben megerősíti a kikapcsolását a csengőhangjelzésnek. Négy rövid és egy hosszú hangjelzés megerősíti a csengőhangjelzés bekapcsolását.

A telepítő meghatározhatja melyik zónák és melyik kezelőben használják fel a csengőhang állapot kijelzését.

## Kezelő háttérvilágítása	[9]

A funkció, amelyik csak a CA-10 KLED-S –nél érhető el, független a telepítő beállításaitól.

A rendszer újraindítása (bekapcsolás), a kezelő mindig belép az automatikus háttérvilágítás módba, amelyet aktiválhat bármelyik billentyű megnyomása által. Ha változtatni akarja a háttérvilágítás módot nyomja meg a 9-es számbillentyűt és tartsa azt lenyomva amíg hallja a megfelelő jelzést.

1 csipogás –	 nincs háttérvilágítás,

2 csipogás –	 automatikus háttérvilágítás,

3 csipogás –	 folyamatos háttérvilágítás.

## Tűzriasztás	[*]

Ez a funkció aktiválja a tűzriasztást a kezelőről.

## Kiegészítő riasztás	[0]

Ennek a riasztásnak a célja igényektől függhet. Ez az igény lehet kényszerhelyzet hívás orvosi segítségért. A funkció átvihet egy megfelelő üzenetet a kiegészítő riasztásról a felügyeleti állomásnak és aktiválhat egy telefon üzenetet.

## Pánik riasztás	[#]

Ez a funkció aktivál egy pánikriasztást a kezelőről.

A billentyűzet aktiválását a telepítő letilthatja.

# Felhasználói funkciók

Ha a vezérlőpanel hatástalanítva van és nincs riasztás jelzés, számos funkció elérhető a felhasználónak, ez segíti a riasztórendszer mindennapos működtetését. A hozzáférés a meghatározott funkcióhoz függ a felhasználó jogosultsági szintjétől.

Azért, hogy hozzáférjen a felhasználói funkcióhoz vigye be a felhasználói hozzáférési kódot és erősítse meg azt a [*] billentyűvel (nem a [#] billentyűvel, az az élesítés/hatástalanítás esetére használja). A  [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek elkezdenek villognia a kezelőn. Elindítani a meghatározott funkciót, először be kell vinni és megerősíteni a felhasználói kódot és aztán megnyomni az adott billentyűt a funkció számával:

- Felhasználói hozzáférési kód csere	[KÓD] [*] [1]

- Felhasználó (kód) hozzáadás	[KÓD] [*] [2]

- Felhasználó (kód) törlés	[KÓD] [*] [3]

- Zóna áthidalás	[KÓD] [*] [4]

- Csendes élesítés	[KÓD] [*] [5]

- Óra beállítás	[KÓD] [*] [6]

- MONO kapcsoló kimenet aktiválás	[KÓD] [*] [7]

- BI kapcsoló kimenet aktiválás	[KÓD] [*] [8]

- Tápfeszültség reszet (RESZET tápfeszültség kimeneteken)	[KÓD] [*] [9]

- Telefon LETEÖLTÉS indítás	[KÓD] [*] [0]

Megjegyzés: A [KÓD] [*] [2] és [KÓD] [*] [3] funkciók csak a partíció MESTER felhasználói kóddal érhetőek el.

A [KÓD] [*] [7] és [KÓD] [*] [8] funkciók mindig elérhetőek függetlenül, vajon a vezérlőpanel élesített-e vagy sem.

LCD kezelőben miután bevitte a felhasználói kódot és megerősítette azt a [*] billentyűvel, az elérhető felhasználói funkciók listája lesz kijelezve.

## Felhasználói hozzáférési kód csere	[KÓD] [*] [1]

Ez a funkció lehetővé tesz  azon felhasználó hozzáférési kódjának cseréjét aki a funkciót aktiválta. A funkció meghívása után vigye be az új kódot és erősítse meg a [#] billentyű megnyomásával. A kezelő fogja megerősíteni a kód cseréjét egy sorozatos hangjelzéssel (az LCD kezelő mutatni fogja a felhasználó nevét akinek a kódja cserélve lett).

A funkció elérhető a MESTER felhasználónak és az 1, 2 vagy 7-es jogosultsági szinttel rendelkező felhasználóknak.

Például: hozzáférési kód cseréje [1234]-ről [7890]-ra

[1234] [*] –	felhasználói funkció meghívása, megerősítve egy rövid hangjelzéssel és a  [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek villogásával,

[1] –	 a „felhasználói hozzáférési kód csere” funkció meghívása, megerősítve 2 rövid hangjelzéssel,

[7890] [#] –	 bevitele az új kód számjegyeinek és azok elfogadása megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel.

## Felhasználó (kód) hozzáadás	[KÓD] [*] [2]

Funkció csak a MESTER felhasználónak elérhető. Lehetővé teszi egy új felhasználó hozzáadását egy partícióhoz, kijelölni egy hozzáférési kódot és meghatározni a jogosultsági szintjét.

A funkció meghívása után vár egy új felhasználói hozzáférési kód bevitelére (4 – 6 számjegyet amelyek után a [#] billentyűt kell megnyomni), követi még egy számjegy (0 – 9), amelyik meghatározza az új felhasználó jogosultsági szintjét.

Amikor új felhasználók vannak a partícióhoz hozzáadva, a panel automatikusan kijelöl egymást követő számokat nekik. Bármelyik partíció elfogadhat maximum 12 felhasználót (a MESTER felhasználó mellet).

LED kezelőben a programozás alatt álló felhasználó száma a zóna LED-ek egyikének villogásával van jelezve. A világító LED-ek aktuális felhasználók, a kialudtak – üres tétel.

LCD kezelőben a vezérlőpanel mutatni fogja az új felhasználó számát. Az új felhasználó hozzáférési kódját lehet szerkeszteni a pótlólagos nyíl billentyűkkel. Az új kód megerősítése után a [#] billentyűvel és megerősítése annak jogosultsági szintjével, a kezelő kijelzője mutatni fogja a felhasználó aktuális nevét, például „Part.1 felh.1”. Azt meg lehet változtatni az új név bevitelével (maximum 16 karakter) vagy megerősíteni a [#] billentyű megnyomásával.

A szöveg bevitelének módja az alábbi táblázatban van magyarázva:

| Billentyű | Szám mód funkció | Szöveges mód funkció |
| --- | --- | --- |
| ( | Előző karakter törlése | ABC előző karaktere |
| ( | Átkapcsolás beszúrás/felülírás | ABC következő karaktere |
| 1 | 1 | . | , |
| abc 2 | 2 | A | a |
| def 3 | 3 | D | d |
| ghi 4 | 4 | G | g |
| jkl 5 | 5 | J | j |
| mno 6 | 6 | M | m |
| pqrs 7 | 7 | P | p |
| tuv 8 | 8 | T | t |
| wxyz 9 | 9 | W | w |
| 0 | 0 | Szóköz | - |

Szöveg formátumú üzenet programozásának ideje alatt, a ( és a ( mozgatják a kurzort, [*] billentyű kapcsol a szöveges és szám mód között és a [#] billentyű megerősíti a teljes szöveget. A fennmaradó billentyűk funkciója függ a beviteli módtól.

A szöveges mód jelezve van egy „*”-gal a kijelző jobb felső sarkában.

A számbillentyűk szöveges módban beszúrnak betűket a kurzor pozíciójába megegyezően az előző táblázattal. Kisbetűs karakterek bevive egy számbillentyű kétszeri megnyomásával történik . A ( és a ( lehetővé teszik az előző/következő betűk kiválasztását.

Szám módban a ( billentyű törli a karaktert a kurzor elől és a ( billentyű átkapcsol a beszúrás/felülírás módok között.

Egy hozzáférési kódnak lehetnek a következő funkciói/jogosultsági szintjei:

1 –	elérhető az össze funkció, kivéve a felhasználó (kód) hozzáadása és törlése funkciók,

2 –	elérhető az élesítés/hatástalanítás és a hozzáférési kód cseréje,

3 –	elérhető az élesítés, a hatástalanítás csak akkor lehetséges, ha a rendszer ugyanazzal a hozzáférési kóddal lett élesítve,

4 –	csapda kód: élesíti és hatástalanítja a rendszert, de hatástalanításkor küld KÉNYZERÍTÉS („hatástalanítva kényszer alatt”) üzenetet a felügyeleti állomásnak,

5 –	aktiválja a MONO KAPOCSOLÓ típusú kimenetet, ez egy bejegyzést készít az eseménynaplóba, szolgálhat mint egy őrjárat kód,

6 –	 BI KAPCSOLÓ típusú kimenet állapotának megváltoztatása,

7 –	 részleges élesítés – a kód élesíti a rendszert, egyidejűleg áthidalja a zónák egy csoportját (meghatározva a telepítő által szerviz funkciókban), egyébként a kód nyújtja ugyanazokat a tulajdonságokat, mint a 2-es jogosultsági szint,

8 –	 elérhető az élesítés/hatástalanítás, a saját kód megváltoztatásának lehetősége nélkül,

9 –	 csak az élesítés elérhető,

0 –	 csak a riasztás törlés elérhető.

Megjegyzés: Az 5 és 6-os jogosultsági szintű kódokat lehet használni a következő módszerrel:

- Vezérelni egyes kimeneteket a felhasználói funkció segítségével:

  - Az 5-ös jogosultsági szintű kód lehetővé teszi a 7-es funkciót ([KÓD] [*] [7]) például aktiválni bármelyik MOMO KAPCSOLÓ típusú kimenetet,

  - A 6-os jogosultsági szintű kód lehetővé teszi a 8-as funkciót ([KÓD] [*] [8]) például megváltoztatni az állapotát bármelyik BI KAPCSOLÓ típusú kimenetnek,

- Vezérelni az összes egy bizonyos típusú kimeneteket, amelyek tartoznak a partíció alá, ahol a adott kód létre lett hozva:

  - Az 5-ös jogosultsági szintű kód fogja aktiválni a MONO KAPCSOLÓ típusú kimeneteket ([KÓD] [#]),

  - A 6-os jogosultsági szintű kód fogja megváltoztatni az állapotát a BI KAPCSOLÓ típusú kimeneteknek ([KÓD] [#]),

Például: a [3456] felhasználói kód bevitele 2-es jogosultsági szinttel; a MESTER kód [1234]

[1234] [*] –	 felhasználói funkció mód meghívása; nyugtázva 2 rövid hangjelzés által és a  [RIASZTÁS],  [ÉLESÍTETT],  [HIBA] LED-ek villogásával,

[2] –	 a „Felhasználó hozzáadás” funkció meghívása, elismerve 2 rövid hangjelzés által,

[3456] [#] –	 az új kód számjegyeinek bevitele, azok elfogadása lesz elismerve három rövid hangjelzéssel,

[2] –	 jogosultsági szint kijelölése a kódnak, a funkció automatikusan ki fog lépni, megerősítve négy rövid és egy hosszú hangjelzzéssel.

## Felhasználó (kód) törlés	[KÓD] [*] [3]

A funkció célja, hogy töröljük az aktuális felhasználó kódját, érvénytelenítve a jogojat a rendszer használatához. A felhasználó számának bevitele után az törölve lesz, a panel megerősítésre vár, hogy a kiválasztott felhasználó legyen-e törölve. Ha nem nyomja meg a [*] billentyűt, ha igen nyomja meg a [#] billentyűt. A felhasználók számait 10 – 12 –ig be lehet vinni két billentyű megnyomásával, először a tizesek billentyűjét [*], aztán az egységek billentyűjét (0 – 2).

LCD kezelőben a felhasználó jelzett a kurzorral (villogó mező) lesz törölve. Megnyomása és tartása a ( és a ( billentyűnek a felhasználó neve kijelzett a kurzor megjelenésével. A kurzort lehet pozícionált a ( és a ( billentyűkkel.

A funkció csak a MESTER felhasználónak elérhető.

Például: a 3. felhasználói hozzáférési kód törlése (MESTER kód = 1234)

[1234] [*] –	 felhasználói funkció aktiválása a MESTER hozzáférési kóddal,

[3] –	a „törlés” funkció meghívása, a zóna LED-ek jelzik a partíció felhasználónak a számát,

[3] –	a törlendő kód kiválasztása, a kiválasztott kód LED-je elkezd villogni,

[#] –	kiválasztott kód törlése, négy rövid és egy hosszú hang jelzi a funkció végét.

## Zóna áthidalás	[KÓD] [*] [4]

Ez a funkció lehetővé teszi áthidalni a zónákat azért, hogy részben élesíteni tudja a riasztórendszert vagy áthidalni a rosszul működő érzékelőket. Csak hatástalanított zónák lehetnek áthidaltak.

LED –es kezelőben egy zóna áthidalásához egy LED számának a bevitele szükséges, amelyik LED világít az van áthidalva. Csak azokat a zónákat lehet áthidalni, amelyik kezelő az adott partíció alá tartozik. Az 1 – 12 zónák lehetnek áthidaltak, amikor jelezve vannak a kezelő LED-jein. A telepítő határoz arról, melyik zónákat lehetnek áthidaltak. A 13 – 16 zónák is lehetnek áthidaltak a zóna szám bevitele által még akkor is amikor nincsenek jelezve a LED-eken. Amikor a zónaáthidalás funkció használatban van a LED kezelő jelzi, maximum 12 zóna állapotát. Az áthidalt zónákkal megegyező LED-ek villognak. Vigye be a LED-ek/zónák számát 10 – 16 –ig két billentyű megnyomásával, először a tizesek billentyűjét [*], aztán az egységek billentyűjét (0 – 2). Erősítse meg a [#] billentyűvel. A zónák maradnak áthidaltak a következő hatástalanításig vagy amíg azok nem lesznek áthidalatlanok.

Amikor a funkció aktív, egy zónaszám bevitelét a panel jelezni fogja a zóna áthidalását két hangjelzéssel és a zóna engedélyezését egy hangjelzéssel. Két hosszú hangjelzés jelenti, hogy a zóna egy másik partíció alá tarozik, vagy élesített és az áthidalása nem lehetséges.

LCD kezelőben a ( billentyű változtatja a zóna állapotát (áthidalt – áthidalatlan) jelzett a kurzorral. Nyomja meg a ( billentyűt kijelezni a zóna nevét. A kurzort lehet pozícionálni a ( és a ( billentyűkkel. Lehetséges a zónát kiválasztani az adott zóna számának bevitelével a panelnak a számbillentyűkkel (például: [*] [3] engedélyezi a 13-as zóna áthidalását).

A funkció elérhető csak a MESTER felhasználónak és az 1-es jogosultsági szintű felhasználóknak.

Például: 3-as. 5-ös és 12 zónák áthidalása (MESTER hozzáférési kód = 1234)

[1234] [*] –	felhasználói funkció aktiválása a MESTER hozzáférési kóddal,

[4] –	a „zónaáthidalás” funkció meghívása,

[3] [5] –	3-as és 5-ös zónák kiválasztása, a panel mindegyik zóna számának a bevitelét két rövid hangjelzéssel fogja megerősíteni,

[*] [2] –	12-es zóna kiválasztása, a panel a zóna számának a bevitelét két rövid hangjelzéssel fogja megerősíteni,

[#] –	az adatok megerősítése és kilépés a funkció programozásából.

## Csendes élesítés	[KÓD] [*] [5]

Csendes élesítés módban a riasztás csak a kezelőben van jelezve és jelentve a felügyeleti állomásnak. A telepítő elhatározza meg, hogy a csendes riasztás mód legyen-e aktivált az egész védett épületben vagy egy kiválasztott terület maradjon hatástalanított.

A funkció nem elérhető 5, 6 és 0 jogosultsági szinttel rendelkező felhasználóknak.

## Idő beállítás	[KÓD] [*] [6]

A funkció lehetővé teszi a panel órájának beállítását.

LED kezelőben a programozás eljárása a következő:

ÓRA, PERC –	 elfogadás	([Ó] [Ó] [P] [P] [#]),

NAP, HÓNAP –	 elfogadás	([N] [N] [H] [H] [#]),

ÉV –	 elfogadás	([É] [É] [É] [É] [#]).

Lehetséges kilépni a funkcióból akár már az idő vagy dátum programozása után a [#] billentyű kétszeri megnyomásával.

LCD kezelőben a programozható paraméterek (idő, dátum, év) lehet szerkeszteni további billentyűkkel: ( és a ( billentyűk pozícionálják a kurzort, a ( billentyű törli a kurzor előtti karaktert, a ( billentyű megváltoztatja az adatbeviteli módot (beszúrás/felülírás).

A funkció csak elérhető a MESTER felhasználónak és az 1-es szintű jogosultságú felhasználóknak.

## MONO kapcsoló kimenet működtetése	[KÓD] [*] [7]

A funkció célja a telepítő által lesz meghatározva. A kimenet működtethet pl. elektromos zárakat, csengőket, jelzőlámpákat, vagy bármilyen más eszközt.

A funkció meghívása után a vezérlőpanel ad két rövid hangjelzést és vár a kimenet számának (1 - 6) bevitelére. A vezérlés működteti az adott kimenetet egy a vezérlőpanelben programozott időtartamra. Az ugyanazon kimenet egyidejű vezérlésről vagy vezérelni különböző MONO kapcsoló típusú kimeneteket a funkció egyszerű meghívása után lehetséges. A vezérlés helyes meghívása van megerősítve négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel, és a vezérlés visszautasítása két hosszú hangjelzéssel. A panel elutasíthatja a vezérlést, ha a kimenet nem MONO kapcsoló típusú vagy ha másik partíció alá tartozik. Nyomja meg a [#] vagy [*] billentyűt a funkció befejezéshez. A vezérlőpanel automatikusan befejezi a funkciót, ha nincs MONO típusú kapcsoló kimenetek, vagy ha nincs megnyomva billentyű a kezelőn 40 másodpercig.

A funkció elérhető a MESTER felhasználónak, valamint az 1-es és az 5-ös jogosultsági szintű felhasználóknak.

Például: a 4, 5 és 4-es kimenetek egymás utáni vezérlése (MESTER kód = 1234)

[1234] [*] –	felhasználói funkció aktiválása a MESTER hozzáférési kóddal,

[7] –	a „MONO kapcsoló kimenetek működtetése” funkció meghívása (két rövid hangjelzés),

[4] –	a 4-es kimenet időzített indítása megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel,

[5] –	 a 5-ös kimenet időzített indítása megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel,

[4] –	 a 4-es kimenet időzített indítása megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel,

[#] –	a funkció vége megerősítve 4 rövid és 1 hosszú hangjelzéssel.

## BI kapcsoló kimenetek működtetése	[KÓD] [*] [8]

A funkció célja a telepítő által lesz meghatározva. A kimenet működtethet pl. kapcsolhat külső világítást vagy bármilyen elektromos felszerelést.

A funkció meghívása után a vezérlőpanel két rövid hangjelzést generál és várakozik a kimenetszámának (1 – 6) megfelelő számbillentyű megnyomására. A működés lehetővé teszi az adott kimenet állapotának átváltoztatását az ellentétes állapotába, pl. egy inaktív kimenetet tesz aktívvá, és fordítva. Lehetséges egyidejű működtetése ugyanazon kimenetnek vagy működtetni különböző BI kapcsoló típusú kimeneteket a funkció egyszerű meghívása után. A kimenet aktiválása négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel van megerősítve, az inaktiválás – három rövid hangjelzéssel. A vezérlés visszautasítása két hosszú hangjelzéssel van jelezve. A vezérlőpanel visszautasíthatja a működtetést, ha a kimenet nem BI kapcsoló típusú vagy az egy másik partíció alá tartozik. A [#] vagy [*] billentyűt megnyomása funkcióból való végét fogja eredményezni. A vezérlőpanel automatikusan befejezi a funkciót, ha nincs BI kapcsoló típusú kimenet, vagy nincs billentyű megnyomva 40 másodpercig.

A funkció hozzáférhető a MESTER felhasználónak, valamint a felhasználóknak 1 vagy 6-os jogosultsági szinttel.

## Tápfeszültség reszet	[KÓD] [*] [9]

A funkciót speciális érzékelőkre használjuk, ezek egyedi be/ki kapcsoló memóriával rendelkeznek (pl. füst érzékelő, üvegtörés érzékelő). A funkció időlegesen lekapcsolja a tápfeszültségét az ilyen érzékelőknek („tápfeszültség reszet kimeneteken).

A funkció hozzáférhető a MESTER felhasználónak és a felhasználóknak 1-es jogosultsági szinttel.

## Telefon LETÖLTÉS indítása	[KÓD] [*] [0]

Ezt a funkciót lehet aktiválni a MESTER felhasználónak és a felhasználóknak 1-es jogosultsági szinttel. Ez indítja a vezérlőpanel – szerviz PC telefon kapcsolatot. A funkció lehetővé teszi a panel – PC telefon kommunikációt, a PC-ről való letöltést helyben kell engedélyezni.

A funkció aktiválásakor a panel lefoglalja a telefonvonalat és kapcsolódik a szerviz számítógéphez. Ha a panelnak nem sikerül létrehozni a kapcsolatot, az még négy próbálkozást megtesz. Az adatcsere ideje alatt a telefonvonal foglalt lesz. A szerviz ideiglenesen felfüggesztheti a kapcsolatot szabaddá teheti a telefonvonalat és azután néhány alkalommal  visszahívja a panelt, hogy folytassa az adatcserét. A telepítőnek kellene tájékoztatni a felhasználót az eljárásról, úgy hogy azok ne vegyék fel a telefont a bejövő hívásokra és engedjék újra létrejönni az átvitel maradéktalan végrehajtását.

## Eseménynapló áttekintés	(további funkció az LCD kezelőben)

A funkció aktiválásakor a felhasználó megnézheti a memórianaplót amelyikben az összes esemény fel van jegyezve részletesen. A ( és a ( billentyűk lehetővé teszik az eseménylista görgetését, és a ( valamint a ( lehetővé teszik részletes információknak: zóna leírás, partíció és felhasználó nevek megtekintését.

SATEL sp. Z.o.o.
Ul. Schuberta 79.
80-172 Gdansk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl

# Text boxes

RIASZTÁS –villogó jelzés

riasztás a aktuális partícióban

ÉLESÍTETT

világít – partíció élesítve

villog – kilépési idő visszaszámlálás

HIBA – rendszer hibát jelez – megtekintéséhez tartsa lenyomva a [7] billentyűt 3 mp-ig

[0] – tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy aktiválja a kiegészítő riasztást

[#] – tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy aktiválja a PÁNIK RIASZTÁST

[KÓD] + [#] – partíció élesítés/hatástalanítás, riasztás törlés

[6] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválva a hibanapló áttekintést

HIBA KIJELZÉS: LED világít =

1, 2, 3 –	1-es, 2-es, 3-as kimenet hiba

4 –	230VAC hiány

5 –	akkumulátor hiba

6 –	kezelő tápfeszültség hiba

7 –	óra nincs beállítva

8 –	nyomtató hiba

9 –	telefonvonal hiány

10 –	távfelügyeleti átviteli probléma

11 –	nem használt

12 –	4-es kimenet hiba

1 – 12 LED-ek (zónák állapota)

Világít – zóna sértett

Nem világít – zóna rendben

Gyors villogás – zóna aktivált riasztást (riasztás memória)

Rövid kialvás 2 másodpercenként – érzékelő TAMPER (2EOL típusú zóna)

Rövid villanás 2 másodpercenként – TAMPER memória (érzékelő tamperelve volt – 2EOL típusú zóna)

Lassú villogás – zóna áthidalt

[*] – tartsa lenyomva 3 mp-ig visszatérjen az alapvető partícióhoz (GOTO) vagy aktiválni a TŰZ RIASZTÁST

[KÓD] + [*] – 	felhasználói funkciók

[KÓD] [*] [1] –	felhasználó hozzáférési kód csere

[KÓD] [*] [2] –	felhasználó (kód) hozzáadás

[KÓD] [*] [3] –	felhasználó (kód) törlés

[KÓD] [*] [4] –	zóna áthidalás

[KÓD] [*] [5] –	csendes élesítés

[KÓD] [*] [6] –	óra beállítás

[KÓD] [*] [7] –	MONO kapcsoló kimenet működtetés

[KÓD] [*] [8] –	BI kapcsoló kimenet működtetés

[KÓD] [*] [9] –	tápfeszültség reszet

[KÓD] [*] [0] –	LETÖLTÉS indítás

[8] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválni/deaktiválni a CSENGŐ jelzést

[7] – tartsa lenyomva 3 mp-ig, az aktuális hibák megtekintéséhez

HIBA KIJELZÉS: LED világít =

1, 2, 3 –	1-es, 2-es, 3-as kimenet hiba

4 –	230VAC hiány

5 –	akkumulátor hiba

6 –	kezelő tápfeszültség hiba

7 –	óra nincs beállítva

8 –	nyomtató hiba

9 –	telefonvonal hiány

10 –	távfelügyeleti átviteli probléma

11 –	nem használt

12 –	4-es kimenet hiba

Összes KI – 	rendszer memória hiba

[5] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválva a riasztás napló áttekintést

[1] [2] [3] [4] – tartsa lenyomva 3 mp-ig kiválasztva a GOTO partíciót

LCD kijelző: idő és dátum vagy partíció név és rendszer állapot üzenet

RIASZTÁS – riasztás a partícióban

[1] [2] [3] [4] – tarsa lenyomva 3 mp-ig kiválasztva  a GOTO partíciót

[5] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválva a riasztás napló áttekintést

[6] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválva a hibanapló áttekintést

[7] – tarsa lenyomva 3 mp-ig az aktuális hibák megtekintéséhez

[8] – tartsa lenyomva 3mp-ig aktiválja a CSENGŐ –t BE/KI

HIBA – hiba jelzése a rendszerben – ellenőrzéshez tartsa lenyomva a [7] billentyűt 3 mp-ig

RIASZTÁS (partíciók: I, II, III, IV)

Világít – partíció élesített

Villog – kilépési idő visszaszámlálás

( - riasztást jelző partíció azonosítása

( - sértett zónák azonosítása

( - zóna azonosítása, ahol a riasztás megtörtént

( - partíció név kijelzés, tartsa lenyomva 3 mp-ig, átkapcsol a szöveges és zóna állapot kijelzés között

[0] – tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy aktiválja a kiegészítő riasztást

[#] – tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy aktiválja a PÁNIK RIASZTÁST

[KÓD] + [#] – partíció élesítés/hatástalanítás, riasztás törlés

[*] – tartsa lenyomva 3 mp-ig aktiválni a TŰZRIASZTÁST

[HOZZÁFÉRÉSI KÓD] + [*] – felhasználói menü funkciók

CA-10 KLCD-S kezelő

A CA-10 KLCD-S és CA-10 KLCD-L kezelők különböznek a méretükben és az LCD kijelző méretében

CA-10 KLED-S kezelő

A nyíl a funkcióra, amelyik aktiválva lesz a [#] vagy a ( megnyomásával

( Saját kód változtatás
Felhasználó hozzáadás

Funkciók listája:

- Saját kód változtatás

- Felhasználó hozzáadás

- Felhasználó törlés

- Zóna áthidalás

- Csendes élesítés

- Óra beállítás

- MONO kimenet aktiválás

- BI kimenet kapcsolás

- Tápfeszültség reszet

- Telefon LETÖLTÉS start

Esemény áttekintés