ca10e_h 09/08

A CA-10E zónabővítő CA-10-es vezérlő panellal történő használatra készült. Lehetővé teszi a riasztórendszer bővítését további 6 zónával billentyűzetek használata nélkül.

Leírás

Csatlakozások leírása:

Z1 – Z6	zónák
COM	közös (0V)
TMP	bővítő szabotázsáramkör bemenete (NC), ha nem használja, kösse a COM csatlakozóhoz
DATA, CLK	kommunikációs vezetékek
AUX	tápfeszültség (+12V)

Az A B C D rövidzárakat használatával lehet beállítani a bővítő címét (magas pozíció – 1, alacsony pozíció – 0). A bővítő címét be kell programozni a vezérlőpanelbe (FS111 vagy FS124), ha a billentyűzet vagy a bővítő címe megváltozott.
A C1 és C2 rövidzárak teszik lehetővé, hogy a rendszer többféle felépítésben működhessen (1 kezelő + 6 bővítő zóna, 2 kezelő + 4 bővítő zóna, 3 kezelő + 2 bővítő zóna). A C1 és C2 rövidzárakat használva lehet a Z3 és Z4 (C1) zónákat illetve a Z5 és Z6 (C2) zónákat áthidalhatóak. A rövidzárakat alacsony vagy magas pozícióba kell beállítani – a rövidzárak nem lehetnek tartósan eltávolítva.

A bővítő zónái, Z1-Z6 ugyan azokkal a képességekkel bírnak, mint a vezérlőpanel és a kezelők zónái.

A bővítőn található LED a zónák állapotát muta0tja:

LED világít	összes zóna nyitott
LED nem világít	összes zóna zárt
LED egyszer villan	összes zóna 1,1kOhm-os lezáró ellenállással
LED kétszer villan	összes zóna 2,2kOhm-os lezáró ellenállással
LED folyamatosan villog	zónák különböző állapota

Csatlakoztatás

A zónabővítőt a vezérlő panel kezelői buszához kell csatlakoztatni. A távolság a kezelő és a vezérlő panel között max. 200m lehet (a használt kábel típusától függően – lásd CA-10 telepítői leírás ( kezelő csatlakoztatása). Az LCD kezelőket csak akkor illeszthetőek a riasztórendszerbe, ha a bővítő v02.98 verziójú.

Csatlakoztatás szabályai:

| Kezelők száma a rendszerben | kezelők csatlakozása vezérlő panelhez CLK csatlakozó | bővítő csatlakozása vezérlő panelhez | rövidzárak állítása M – magas A - alacsony | bővítői zónák a rendszerben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLK | DATA | AUX | COM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C1 | C2 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 |
| 1 | CLK1 | CLK2 | DATA | +KPD | COM | M | M | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 | Z15 | Z16 |
| 2 | CLK1 CLK2 | CLK3 |  |  |  | M | A | Z13 | Z14 | Z15 | Z16 | - | - |
| 3 | CLK1 CLK2 CLK3 | CLK4 |  |  |  | A | A | Z15 | Z16 | - | - | - | - |

| A legutolsó megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási igazolás letölthető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

# Text boxes

Magas pozíció – 1

Alacsony pozíció – 0

2. Ábra

Rövidzárak beállítása

1. Ábra Zónabővítő csatlakoztatása a vezérlő panelhez

VEZÉRLŐ PANEL

CA-10

ZÓNA BŐVÍTŐ