GYORS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A felhasználó kézikönyv teljes változata megtalálható a vezérlőpanellel szállított CD-n vagy a www.satel.eu honlapon

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

Örömünkre szolgál, hogy az általunk ajánlott terméket választotta. Reméljük, hogy elégedett lesz választásával és biztosítjuk, hogy állandóan készen állunk szakszerű támogatást és információt nyújtani termékeinkről.

A környezettel való törődésen kívül a SATEL elhatározta, hogy csökkenti papírfelhasználását. A minden részletre kiterjedő kézikönyv helyett egy rövid útmutatót ajánlunk a vezérlőpanel felhasználóinak. Az tartalmazza a vezérlőpanel napi működtetéséhez szükséges összes információt. A többi kézikönyv elektronikus formában elérhető a www.satel.eu honlapon.

A SATEL biztonsági rendszerekben történő használatra szánt eszközök széles skáláját gyártja. Ezekről a termékekről további információt találhat a www.satel.eu weboldalon vagy a SATEL termékeket forgalmazó eladási pontokon.

Ezennel a SATEL sp. z o.o., kijelenti, hogy ez a vezérlőpanel összhangban van az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeivel és más lényeges rendelkezéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

Olvassa át figyelmesen ezt a kézikönyvet a biztonsági rendszer használata előtt.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garancia hatálya alá eső jogokat.

FONTOS !

A riasztórendszer nem képes a betörés vagy rablás megelőzésére. Célja az ilyen vészhelyzetek jelzése. A rendszert szakember általi felszerelése szükséges, aki a használat szabályairól fel fogja világosítani és biztosítja annak rendszeres karbantartását és ellenőrzését.

Ajánlott a riasztórendszer rendszeres ellenőrzése a megfelelő reakció biztosítása érdekében egy esetleges betörés vagy rablás esetén.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos fejlesztése, amelyik eltéréseket okozhat az technikai adataiban és firmware-jében. A végrehajtott változások aktuális információi elérhetőek a www.satel.eu weboldalon.

Kérjük látogasson meg minket.

# Kezelők leírása

## LED-ek jelzései

|  | Piros villog – riasztás vagy riasztás memória |
| --- | --- |
|  | Zöld – a római számjegyek a partíciók számának felelnek meg világít – partíció élesítve villog – kilépési késleltetés visszaszámlálás gyorsan villog [csak CA-10 KLED-S] – a kezelő által aktuálisan működtetett partíció (a kezelő másik partíció kezelésére történt átkapcsoláskor megjelenő információ) |
|  | Sárga villog – hiba vagy hibamemória (a hiba okának ellenőrzéséhez tartsa lenyomva a 7-es gombot) |
|  | Sárga [csak CA-10 KLED-S] – kezelő hangjelzőjének működését jelzi |

A vezérlőpanel elérhető tulajdonságainak használatakor a LED-ek további információkat nyújthatnak.

## LED-ek zónaállapot jelzései [LED kezelők]

Számjelölésű LED-ek a zónák állapotait jelzik (CA-10 KLED – 12 LED; CA-10 KLED-S – 16 LED):

LED sötét – normál zónaállapot,

LED lassú villogás – zóna áthidalva,

LED világít – zóna sértett,

LED gyors villogás – riasztás memória,

LED világít, rövid kialvásokkal minden 2. mp-ben – szabotált zóna,

LED felvillanás minden 2. mp-ben – szabotázs memória.

Megjegyzés: 	CA-10 KLED kezelőben, a telepítő által kijelölt zónák állapotai kerülnek kijelzésre – a LED-ek számozása nem felel meg szükségszerűen a kijelzett zónáknak.

A vezérlőpanel elérhető tulajdonságainak használatakor a LED-ek további információkat nyújthatnak.

## Kijelző [LCD kezelők]

A kijelző sokféle információt szolgáltat a riasztórendszer és a felhasználó közötti kommunikáció megkönnyítése céljából. A telepítő meghatározhatja a kijelző háttérvilágításának módját és a kijelzőn megjelenített információkat (amikor a felhasználó nem használja a kezelőt).

## Gombok

A számjegyekkel és betűkkel jelzett gombok lehetővé teszik kódoknak és adatoknak a kezelő használatával történő bevitelét.

A  gomb lehetővé teszi:

Belépést a felhasználói menübe (a kód bevitele után);

Belépést a szervizmódba (a szervizkód bevitele után);

Kilépést az almenükből és bizonyos funkciókból.

A # lehetővé teszi:

Élesítést/hatástalanítást és riasztástörlést (a kód bevitele után);

Belépést a szervizmódba (a szervizkód bevitele után);

Kiválasztott funkció elindítását;

Bevitt adatok megerősítését.

Megjegyzés:	A szervizmód nem érhető el, ha egy riasztás zajlik vagy a kezelő által vezérelt partíció élesített állapotban van.

Az LCD kezelőn nyílgombok is találhatóak, melyek lehetővé teszik a kijelzőn keresztül történő mozgást (a kijelzett üzenetek, funkciók és opciók közötti mozgást vagy a kurzor mozgatását), és az információk ellenőrzését:

(	-	sértett zónák ellenőrzése;

(	-	riasztást kiváltó zóna ellenőrzése;

(	-	partíció riasztás ellenőrzése;

(	-	kezelőhöz kijelölt partíció ellenőrzése.

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a kiválasztott gombot:

1	-	a kezelő átkapcsolásához az első partíció kezelésére;

2	-	a kezelő átkapcsolásához az második partíció kezelésére;

3	-	a kezelő átkapcsolásához az harmadik partíció kezelésére;

4	-	a kezelő átkapcsolásához az negyedik partíció kezelésére;

5	-	riasztás napló megtekintéséhez;

6	-	hiba napló megtekintéséhez;

7	-	aktuális hibák megtekintéséhez;

8	-	CSENGŐ jelzés kezelőben történő engedélyezéséhez/letiltásához (kiválasztott zónák megsértésének jelzése 5 rövid hangjelzéssel);

9	-	a kezelő háttérvilágítási módjának megváltoztatásához [csak CA-10 KLED-S] – hangjelzés sorozat jelzi a háttérvilágítás módját (1 – nincs háttérvilágítás; 
2 – automatikus háttérvilágítás; 3 – folyamatos háttérvilágítás);

0	-	kiegészítő riasztás indításához;

-	tűzriasztás indításához;

#	-	pánik riasztás indításához;

(	-	a kijelző zónaállapot kijelzésre és vissza történő átkapcsolásához.

## Hangjelzések

### Működés közben előállított hangjelzések

1 rövid – 	bármelyik gomb megnyomása.

3 rövid –	élesítés;

hatástalanítás és/vagy riasztástörlés;

13. BI kapcsoló típusú kimenetek felhasználói funkció használatával történő kikapcsolása;

funkciónak a kezelő nyomógombjának lenyomva tartása általi elindítása.

4 rövid és 1 hosszú –	szervizfunkció menübe történő belépés;

a 12. MONO kapcsoló vagy 13. BI kapcsoló típusú kimenetek felhasználói funkció használatával történő aktiválása;

kezelő nyomógombjának lenyomva tartásával elindított funkció befejezése,

funkció befejezését vagy a felhasználói menüből a bevitt adatok megerősítése után történő kilépés;

adatok írása a vezérlőpanelba Dload10 programmal.

2 hosszú –	ismeretlen kód, nem elérhető funkció vagy a funkcióból a bevitt adatok megerősítése nélküli kilépés (a  gomb használata után).

3 hosszú –	élesítés elutasítása (néhány zóna sértett vagy akkumulátorhiba).

### Események hangjelzései

1 rövid minden 3. mp-ben:

szervizmód;

belépési késleltetés visszaszámlálása.

2 rövid minden 3. mp-ben – hiba (a hiba hanggal történő jelzés az aktuális hiba áttekintése után fog elhallgatni).

5 rövid – zónasértés (CSENGŐ).

1 hosszú másodpercenként – tűzriasztás.

1 hosszú minden 3. mp-ben – kilépési késleltetés visszaszámlálása.

5 hosszú –	a 4. Nappal/éjjel típusú zóna megsértése a partíció hatástalanított állapotában;

számláló típusú zóna megsértése (riasztás a beállított zónasértésszám után indul) a partíció élesített állapotában.

Folyamatos – riasztás.

Megjegyzések:

Csak a telepítő által kiválasztott események kerülnek jelzésre.

A riasztás olyan hosszan kerül jelzésre, ahogy azt a telepítő beprogramozta.

# Kódok és felhasználók

A CA-10 vezérlőpanel számos funkciójának végrehajtásához egy kód bevitele szükséges. Alapértelmezettként következő kódok vannak beprogramozva a vezérlőpanelba:

1-es partíció mester (adminisztrátor) kód: 1234

2-es partíció mester (adminisztrátor) kód: 2345

3-as partíció mester (adminisztrátor) kód: 3456

4-es partíció mester (adminisztrátor) kód: 4567

szervizkód: 12345

A mester felhasználó (adminisztrátor) hozhat létre új felhasználókat. Biztonsági okok miatt minden felhasználónak saját kóddal kell rendelkeznie. A mester felhasználó határozza meg minden egyes felhasználó jogosultsági szintjét. A felhasználó által hozzáférhető funkciók, függnek annak jogosultsági szintjétől. A jogosultsági szintek ismertetését a teljes felhasználói kézikönyvben találja meg. A mester felhasználó maximum 12 felhasználót hozhat létre partíciónként, de maximum 28 felhasználó hozható létre az egész rendszerben.

Megjegyzés: 	A telepítő határozza meg, hogy a kód lehetőséget biztosít-e az összes partíció működtetésére (általános kód) vagy csak azokat a partíció zónákat, amelyekhez kijelölésre került.

A szervizkód lehetővé teszi a szervizfunkciók elérését, de nem használható a vezérlőpanel mindennapi működtetéséhez (ennek a kódnak a használatával a rendszer nem élesíthető, illetve hatástalanítható).

# Több partíció működtetése a kezelővel

A CA-10 vezérlőpanel lehetővé teszi a rendszer felosztását partíciókra. A kezelő ki avn jelöve azok egyikéhez, így teszi lehetővé a partíció működtetését (élesítés/hatástalanítás, zónaáthidalás, stb.). A telepítő engedélyezheti több partíció működtetését egy kezelővel. A kezelő átkapcsolásához egy másik partíció kezeléséhez tartsa lenyomva a partíció számának megfelelő gombot (1, 2, 3 vagy 4). Azzal az LCD kezelővel, amelyik már átvan kapcsolva egy másik partíció kezelésére, lehetséges továbbkapcsolni még egy másik partíció kezelésére. A LED kezelőben csak a kezelőhöz kijelölt partícióra működtetésére történő visszatérés lehetséges a  gomb nyomva tartása által. A kezelő típusától függetlenül a kezelő automatikusan vissza fog kapcsolni 15 mp tétlenség után arra a partícióra, amelyikhez ki van jelölve.

# Partíció élesítés

Egy partíció élesíthető a hozzá kijelölt kezelőről vagy egy másikról, amely annak kezelésére át van kapcsolva (lásd: Több partíció működtetése a kezelőről).

Az élesítést megelőzően győződjön meg róla, hogy nincsenek sértett zónák a rendszerben (pl. nyitott ajtó vagy ablak), amelyik meggátolhatja a rendszer beélesítését (amennyiben a telepítő így állította be a rendszert).

Élesítés megkezdése után a kilépési késleltetés visszaszámlálása kezdődik meg, amely lehetővé teszi az épület elhagyását riasztás indítása nélkül (a zóna csak a kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejeztével lesz éles).

Ha a kilépési késleltetés visszaszámlálásának ideje alatt a vezérlőpanel nem regisztrálja az épület elhagyását (a kilépési útvonalat felügyelő zóna nem kerül megsértésre) a kiválasztott zónák automatikusan áthidalásra kerülnek, így lehetővé válik, hogy a védett területen belül maradjon. Az ilyen esetben automatikusan áthidalásra kerülő zónákat a telepítő határozza meg.

## Teljes élesítés

Vigye be a kódot és erősítse meg azt a # gombbal.

Megjegyzés:	A 7-es jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó csak részleges élesítési módot aktiválhat (a telepítő által meghatározott zónák áthidalásra kerülnek).

## Gyors élesítés

Amennyiben a telepítő engedélyezte a Gyorsélesítés opciót, úgy lehetőség van a rendszer beélesítésére kód bevitele nélkül is. A rendszer gyorsélesítéséhez nyomja meg egymás után a 0# gombokat.

## Élesítés csendes módban

Csendes élesítési módban a zónák által indított riasztások csak a kezelőn kerülnek jelzésre (habár a telepítő programozhatja oly módon a vezérlőpanel kimeneteit, hogy azok információt nyújtsanak a kezelőben jelzett riasztásokról). A csendes élesítési mód aktiválása után a telepítő által kiválasztott zónák áthidalásra kerülnek.

- Vigye be a kódot és erősítse meg azt a  gombbal.

- Nyomja meg a 5 gombot (a Csendes élesítés felhasználói funkció elindításához).

# Hatástalanítás és riasztástörlés

Egy partíció hatástalanítható vagy annak riasztása törölhető a hozzá kijelölt kezelőről vagy egy másikról, amely annak kezelésére át van kapcsolva (lásd: Több partíció működtetése a kezelőről).

A kezelőről indított riasztás bármelyik kezelőről törölhető.

A partíció hatástalanításához és a riasztás törléséhez vigye be a kódot és erősítse meg azt a # gombbal.

# Riasztás indítása kezelőről

Amennyiben a telepítő engedélyezte ezt a tulajdonságot, a kezelőről a következők szerint lehetséges riasztást indítani:

tűzriasztás – tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a  gombot;

kiegészítő riasztás – tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a 0  gombot;

pánik riasztás – tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a # gombot.

# Riasztásnapló megtekintése

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a 5 gombot. A riasztásáról szóló információ megjelenítésnek módja a kezelő típusától függően eltérő módon történik.

## LCD kezelő

A riasztások információi a kijelzőn kerülnek megjelenítésre. A ( és ( gombok segítségével mozoghat a listában. Egy riasztás további információinak megtekintésért használja a ( vagy ( gombot.

## LED kezelő

A riasztásáról szóló információ a számjelzésű LED-eken kerül bemutatásra:

egy LED világít – a LED számának megfelelő zónáról bekövetkezett riasztás;

egy LED villog – a LED számának megfelelő zónáról bekövetkezett szabotázs (dupla EOL zónakialakítás);

Megjegyzés:	A telepítő határozza meg, hogy LED kezelőn mely zónák információi jelenjenek meg a LED-eken. A LED-ek száma nem feltétlenül egyezik meg a megjelenített zónák számával.

1 és 8 közötti számjelzésű LED-ekből hét világít és az 1 és 5, valamint a 9 és 12 közötti számjelzésű LED-ekből egy villog – riasztás a kezelőről. A villogó LED jelentése a következő:

1 – kezelőről indított tűzriasztás;

2 – kezelőről indított pánik riasztás;

3 – kezelőről indított kiegészítő riasztás;

4 – kezelő szabotázs;

5 – három érvénytelen kódbevitel.

9 – 1-es partícióhoz kijelölt kezelő;

10 – 2-es partícióhoz kijelölt kezelő;

11 – 3-as partícióhoz kijelölt kezelő;

12 – 4-es partícióhoz kijelölt kezelő.

Először az utolsó riasztásról szóló információ kerül kijelzésre. Bármelyik gomb (kivéve ) megnyomásával az előző riasztások információi fognak megjelenni. A riasztásnaplóban történő visszafelé lapozáshoz nyomja meg ismételten valamelyik gombot (kivéve ).

# Hibanapló megtekintése

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a 6 gombot. A hibákról szóló információ megjelenítésnek módja a kezelő típusától függően eltérő módon történik.

## LCD kezelő

A hibák információi a kijelzőn kerülnek megjelenítésre. A ( és ( gombok segítségével mozoghat a listában. Egy riasztás további információinak megtekintésért használja a ( vagy ( gombot.

## LED kezelő

A hibákról szóló információ a számjelzésű LED-eken kerül bemutatásra. A világító LED-ek jelzései:

1 – OUT1 hiba;

2 – OUT2 hiba;

3 – OUT3 hiba;

4 – 230 V AC hiány;

5 – akkumulátor hiba;

6 – nincs kezelő tápfeszültség;

7 – óra nincs beállítva;

8 – a vezérlőpanel RS-232 portjára csatlakoztatott nyomtató hibája;

9 – nincs feszültség a telefonvonalon;

10 – felügyelet hiba;

12 – OUT4 hiba.

Először az utolsó hibáról szóló információ kerül kijelzésre. Bármelyik gomb (kivéve ) megnyomásával az előző hibák információi fognak megjelenni. A hibanaplóban történő visszafelé lapozáshoz nyomja meg ismételten valamelyik gombot (kivéve ).

# Aktuális hibák megtekintése

Tartsa lenyomva kb. 3 mp-ig a 7 gombot. A hibákról szóló információ megjelenítésnek módja a kezelő típusától függően eltérő módon történik.

## LCD kezelő

A hibák információi a kijelzőn kerülnek megjelenítésre. A ( és ( gombok segítségével mozoghat a listában.

## LED kezelő

A hibákról szóló információ a számjelzésű LED-eken kerül bemutatásra. A világító LED-ek jelzései:

1 – OUT1 hiba;

2 – OUT2 hiba;

3 – OUT3 hiba;

4 – 230 V AC hiány;

5 – akkumulátor hiba;

6 – nincs kezelő tápfeszültség;

7 – óra nincs beállítva;

8 – a vezérlőpanel RS-232 portjára csatlakoztatott nyomtató hibája;

9 – nincs feszültség a telefonvonalon;

10 – felügyelet hiba;

12 – OUT4 hiba.

Amennyiben hibajelzés van a kezelőn, de nem világít egy LED sem az Aktuális hibák megjelenítése funkció használata során, akkor a vezérlőpanel RAM-jának hibás működése következett be.

# Kiválasztott felhasználói funkciók használata

A felhasználói funkciók mindegyikének leírása a felhasználói kézikönyv teljes változatában található meg. Az alábbiakban csak néhány kiválasztott funkció van leírva.

## Saját kód megváltoztatása

- Vigye be kódot és erősítse meg a  gombbal.

- Nyomja meg a 1 gombot (a Saját kód megváltoztatása funkció elindításához).

- Vigye be az új kódot (4 - 6 számjegy) és erősítse meg a # gombbal.

## Zónaáthidalás

Egy partíció zónái áthidalhatóak vagy azok áthidalásai törölhetőek a hozzá kijelölt kezelőről vagy egy másikról, amely annak kezelésére át van kapcsolva (lásd: Több partíció működtetése a kezelőről).

- Vigye be kódot és erősítse meg a  gombbal.

- Nyomja meg a 4 gombot (a Zónaáthidalás funkció elindításához).

- A zónák állapotának bemutatásának módja a kezelő típusától függően eltérő módon történik.

LCD kezelő. A zónák állapota a kijelző alsó sorában jelenik meg:

– zóna nincs áthidalva,

A zóna számának megfelelő villogó szám vagy betű – zóna áthidalva (a 10 és 16 közötti számú zónák az A és F közötti karakterekkel kerülnek kijelzésre).

LED kezelő. A számjelzésű LED-ek a megfelelő zónák aktuális állapotát mutatják:

LED sötét – zóna nincs áthidalva,

LED villog – zóna áthidalva.

- A billentyűzet használatával vigye be az áthidalni kívánt zóna számát (ha az nincs áthidalva) vagy annak a zónának a számát, amelynek áthidalását törölni kívánja (ha az át van hidalva). A 10 és 16 közötti zónaszámok beviteléhez először nyomja meg a  gombot (az első számjegy helyett) és azután a második számjegynek megfelelő számot. Például a 12-es zóna számának beviteléhez nyomja meg egymás után a 2 gombokat.

- A zónák áthidalásra/áthidalás történő kiválasztása után nyomja meg a # gombot.

Megjegyzések:

Biztonsági megfontolásokból a telepítő korlátozhatja a felhasználó által áthidalható zónák számát.

A zónák áthidalása csökkenti a biztonsági szintet. Az élesítést megelőzően győződjön meg, hogy nincsenek véletlenül áthidalt zónák, melyek a behatoló számára lehetővé teszik a védett területhez történő hozzáférést a riasztórendszer élesített állapota ellenére.

Amennyiben egy zóna hibás működés miatt át van hidalva (pl. az érzékelő hibája miatt) hívjon azonnal szerviz technikust a hiba kijavítására.

## Eseménynapló megtekintése

Az eseménynapló az LCD típusú kezelőn tekinthető meg.

- Vigye be kódot és erősítse meg a  gombbal.

- A ( vagy ( gomb használatával mozgassa a menüt addig, amíg a nyíl az Esemény megtekintés funkcióra nem mutat.

- Nyomja meg a # gombot.

- A ( és ( gombok segítségével mozoghat a eseménynapló listájában. Egy riasztás további információinak megtekintésért használja a ( vagy ( gombot.

# Gyors kezelőhasználati útmutató

# Text boxes

a LED a kezelő hangjelzőjének működését jelzi

Aktuális hibák megtekintése

Tartsa lenyomva a 7 gombot kb. 3 mp-ig.

ca10_us_en 12/10

Gyors élesítés

0# - mindkét partíció

Riasztás indítása kezelőről

tűzriasztás-	Tartsa lenyomva a  gombot kb. 3 mp-ig.

Panic riasztás-	Tartsa lenyomva a # gombot kb. 3 mp-ig.

Kiegészítő riasztás-	Tartsa lenyomva a 0 gombot kb. 3 mp-ig.

Riasztásnapló megtekintése

Tartsa lenyomva a 5 gombot kb. 3 mp-ig.

villog – riasztás vagy riasztás memória

Élesítés

Hatástalanítás

Riasztástörlés

[KÓD]#

világít – partíció élesítve

villog – kilépési késleltetés visszaszámlálás

gyors villogás [csak CA-10 KLED-S] – a kezelővel aktuálisan vezérelt partíció (az információ a kezelő másik partíció kezelésre történő átkapcsolás után kerül megjelenítésre)

villog – hiba vagy hiba memória

Riasztó vezérlőpanel

CA-10 Firmware verzió 6.11

Kezelő átkapcsolása másik partíció vezérlésére

Tartsa lenyomva a partíció számának megfelelő gombot kb. 3 mp-ig:

1 – 1-es partíció

2 – 2-es partíció

3 – 3-as partíció

4 – 4-es partíció

CSENGŐ jelzés engedélyezése/letiltása

Tartsa lenyomva a 8 gombot kb. 3 mp-ig.

Hibanapló megtekintése

Tartsa lenyomva a 6 gombot kb. 3 mp-ig.

Belépés szervizmódba

[SZERVIZKÓD]

vagy

[SZERVIZKÓD]#

Belépés felhasználói menübe

[KÓD]

Felhasználói funkciók elindítása

[KÓD]1 – Saját kód megváltoztatása

[KÓD]2 – Felhasználó hozzáadása

[KÓD]3 – Felhasználó törlése

[KÓD]4 – Zónaáthidalás

[KÓD]5 – Csendes élesítés

[KÓD]6 – Óra beállítás

[KÓD]7 – MONO kimenet aktiválás

[KÓD]8 – BI kimenet átkapcsolás

[KÓD]9 – Tádfeszültség visszaállítás

[KÓD]0 – Telefonos LETÖLTÉS elindítása

Kilépés szervizmódból

0#

Partíció riasztás ellenőrzése

Nyomja le az LCD kezelő ( gombját.

Sértett zónák ellenőrzése

Nyomja le az LCD kezelő ( gombját.

Riasztást indító zóna ellenőrzése

Nyomja le az LCD kezelő ( gombját.

Kezelőhőz kijelölt partíció ellenőrzése

Nyomja le az LCD kezelő ( gombját.

LCD kijelző átkapcsolása zónaállapot kijelzésre és vissza

Tartsa lenyomva a ( gombot kb. 3 mp-ig.