AGD-100

VEZETÉKNÉLKÜLI ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ

agd100_hu 01/12

Az AGD-100 érzékelő lehetővé teszi üveglap, hőkezelt vagy rétegelt üvegek betörésének érzékelésére. Az érzékelő a kétirányú ABAX vezetéknélküli rendszerben történő alkalmazásra készült. Használatát az 1.06 (vagy újabb) firmware verzióval rendelkező ACU-100 vezérlő és INTEGRA 128-WRL vezérlőpanelek támogatják. Ez a kézikönyv az 1.4 D elektronikai verzióval rendelkező érzékelőre vonatkozik.

# Általános

Az üveg betörése egy alacsony frekvenciájú hang (ütődés hang) és azt követő magas frekvenciájú hang (üvegtörés hang) érzékelését követően kerül jelzésre. A magas frekvenciájú hangcsatorna elemzése az ütéskor keletkező alacsony frekvenciájú hang érzékelését követő 
4 mp-ig tart. A magas frekvenciájú csatorna érzékenysége rádiós uton állítható be.

A LED csak tesztmódban működik:

80 ms-ra felvillan az érzékelő lekérdezésekor;

500 ms-ra bekapcsol az alacsony frekvenciájú hang érzékelését követően;

2 mp-re bekapcsol a magas frekvenciájú hang érzékelése vagy a szabotázskapcsoló bontása esetén.

1. ábra Az érzékelő áramköri lapjának nézete:

mikrofon.

szabotázskapcsoló, amelyik a ház kinyitásakor vagy az egységnek a felszerelési felületről történő eltávolítása esetén nyit.

CR123A 3 V lítium telep, kb. 2 éves működési periódust biztosít. Az érzékelő ellenőrzi a telep állapotát és amennyiben annak feszültsége 2.6 V alá csökken, akkor a lekérdezés során az alacsony telepfeszültség információja elküldésre kerül.

# Felszerelés

Az érzékelő beltéren történő felhasználásra készült. Az érzékelőt a védett felülethez képest annak érzékelési tartományán belül közvetlenül a falra kell rögzíteni.

Függönyök, sötétítőfüggöny, kárpitozott bútor, akusztikus borítás elnyelik a hangot és hátrányosan befolyásolják az érzékelési tartományt.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

- Nyissa ki az érzékelő házát.

- Helyezze be a telepet és adja hozzá az eszközt a vezetéknélküli rendszerhez (lásd ACU-100 kézikönyve vagy az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelek telepítői kézikönyve).

- Zárja vissza az érzékelő házát és rögzítse ideiglenesen az érzékelőt a kiválasztott felszerelési helyére. A felszerelési hely kiválasztásakor vegye figyelembe a rádió kommunikáció távolságot és a védett üveg távolságát is.

- Indítsa el távolról a tesztmódot.

- Ellenőrizze az érzékelőről vett jel szintjét és hajtsa végre az érzékelő tesztelését. Tesztmódban az érzékelő a magas frekvenciájú hang érzékelésekor fogja riasztást jelezni. Az érzékelő teszteléséhez az INDIGO TESZTER használata javasolt. Amennyiben szükséges válasszon másik felszerelési helyet vagy változtassa meg a magas frekvenciájú csatorna érzékenységét (az érzékenység beprogramozásának információjáért nézze meg az ACU-100 vezérlő kézikönyvét vagy az INTEGRA és VERSA sorozatú vezérlőpanelek programozási kézikönyvét).

- Az optimális jelszintet és üvegtörés érzékelési képességet biztosító hely kiválasztása után lépjen ki a tesztmódból.

- Nyissa ki az érzékelő házát..

- A csavarok és a tiplik segítségével rögzítse a ház hátoldalát a felszerelési felületre.

- Zárja vissza az érzékelő házát. Az érzékelő működésre kész.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyit területen)	max. 500 m

Telep	CR123A 3 V

Telep várható élettartama	kb. 2 év

Készenléti áramfogyasztás	80 µA

Maximális áramfogyasztás	18 mA

Érzékelési távolság	max. 6 m

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm

A SATEL sp. z o.o., ezennel kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az 1999/5/EC Irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl