AMBER 2E

DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐ

amber_2E_hu 05/12

Az AMBER 2E érzékelő a védett területen belüli mozgás érzékelésére alkalmas. A 2EOL/NC (2 x 1.1 k() zónakialakítás használatát támogató vezérlőpanelekhez használható.

# Tulajdonságok

Duálelemes pyroelektromos érzékelő.

Beépített EOL ellenállások.

Digitális mozgásérzékelési algoritmus.

Digitális hőmérsékletkompenzáció.

Alacsony áramfogyasztás.

Jelző LED.

Fedél eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

# Áramköri lap

piros színű jelző LED:

- riasztás – BE 2 mp-re;

- bemelegedés – gyors villogás.

pyroelektromos érzékelő.

L érintkezők – jelző LED engedélyezése/tiltása. A jelző LED működése az érintkezők rövidrezárt állapotában van engedélyezve.

S érintkezők – érzékelő érzékenységének beállítása.

- Érintkezők rövidrezárva – magas érzékenység;

- Érintkezők nyitva – normál érzékenység.

szabotázskapcsoló (NC).

csatlakozók:

+12V	-	tápfeszültség bemenet (+12 V DC 15%);

COM	-	közös föld;

NC	-	riasztáskimenet (a vezérlőpanel 2EOL/NC zónakialakításúként beprogramozott zónabemenetére csatlakoztatáshoz).

# Érzékelési terület

Az érzékelő érzékelési területét a 2. ábra mutatja. Az érzékelő, minden az ajánlott 
2.4 m-es szerelési magasságtól eltérő magasságban történő felszerelése hátrányosan befolyásolja az érzékelő által lefedett területet.

# Felszerelés

Ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt és ne piszkolja be azt.

- Távolítsa le az érzékelő fedelét.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a csavarok és a kábel átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a kábelt az előzőekben elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát a falhoz (4. ábra).

- Helyezze vissza az áramköri lapot.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Helyezze vissza az érzékelő házának fedelét.

# Üzembehelyezés

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A jelző LED elkezd gyorsan villogni (ha az „L” érintkezők rövidre vannak zárva).

- Amikor a LED abbahagyja a villogást hajtsa végre az érzékelő által lefedett területen történő mozgással az érzékelő tesztelését (riasztásrelé és a jelző LED fényének aktiválása).

- Amennyiben szükséges változtassa meg az érzékenységet („S” érintkezők).

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	3 mA

Maximális áramfogyasztás	3 mA

EOL ellenállások	2 x 1.1 k(

Riasztásjelzési idő	2 s

Bemelegedési periódus	kb. 120 s

Érzékelhető mozgási sebesség	0.3...3 m/s

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérsékleti tartomány	-30...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Méretek	48,5 x 66 x 36 mm

Tömeg	35 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl