|  | VEZETÉK NÉLKÜLI KOMBINÁLT MOZGÁS ÉRZÉKELŐ APMD-150 |
| --- | --- |

apmd150_e 11/07

Az APMD-150 vezeték nélküli kombinált mozgás érzékelő az ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez lett tervezve. Az eszköz 1.06 vagy későbbi firmware verziójú ACU-100 vezérlővel használható. Mikrohullámú érzékelő (MW) és dupla piroelem (PIR) található az érzékelőben. A mikrohullámú érzékelő a detektor aktív állapotában érzékel (lásd az ACU-100 vezérlő felhasználói leírását), ha mozgás kerül regisztrálásra az infraérzékelő által. Az érzékelő nagy érzékenységű, de ezzel egyidőben nagy immunitású az interferenciával és a téves riasztásokkal szemben is. A mikroullám és az infraérzékelő érzékenysége szoftveresen állítható, egymástól függetlenül. A távoli teszt mód során külön tesztelhetjük a mikrullámú és az infravörös érzékelőket. A hőmérséklet kompenzáció széles hőmérsékleti működési tartományt tesz lehetővé.

Magyarázat az 1. ábrához:

1	-	CR123A 3 V litium elem, kb. 3 éves működést tesz lehetővé. Az érzékelő ellenőrzi az elem állapotát. Ha a feszültség 2.6 V alá esik, „alacsony akkumulátor szint” jelzést küld a vezérlő felé. Az alacsony akkumulátor szint jelzés az elem kicseréléséig folytatódik.

2	-	mikrohullámú érzékelő.

3	-	LED kijelzés. Pirosra vált teszt módban, jelezve a kommunikációt a vezérlőveI, zónasértéskor (ha mozgás érzékelés történik a mikrohullámú vagy az infraérzékelőn) és tamper jelzésnél.

4	-	tamper kontaktus, ami aktiválódik, ha kinyitják az érzékelő házát vagy leveszik az érzékelőt.

5	-	pyroelem.

6	-	tamper kontaktus, ami aktiválódik, ha kinyitják az érzékelő házát.

7	-	antenna.

8	-	rögzítő csavar lyukak.

9	-	kijelző.

# Telepítés

Az érzékelő beltéri telepítésre lett tervezve. A falhoz közvetlenül vagy a dobozban található tartó segítségével rögzíthető.

Az érzékelő végleges felszerelése előtt ellenőrizze az ACU-100 vezérlőben az érzékelőből beérkező jelszintet. Ha szükséges válasszon optimálisabb telepítési helyet a jobb kommunikáció érdekében.

Csak az érzékelő regisztrációja előtt helyezze be az elemet. Ha az érzékelő nincs regisztrálva vagy ha nincs kommunikáció a vezérlővel, akkor az érzékelő többet fogyaszt, lecsökkentve ezzel az elem élettartamát.

A telepítés vagy az elem csere során figyeljen arra, hogy ne szennyezze be vagy károsítsa a pyroelemet az áramköri lapon.

Ne telepítse az érzékelőt olyan helyre, ahol közvetlen hőforrásnak vagy légkondícionáló készüléknek van kitéve. Kerülje az erős napsütés és egyéb sugárzások alatt álló telepítési helyeket is.

- Ház kinyitása.

- Helyezze be az elemet, és adja hozzá az érzékelőt a vezeték nélküli rendszerhez (nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói leírását). Az áramköri lapon található 7 számjegyű sorozatszámot kell bevinni a regisztrációs folyamat alatt.

- Válasszon egy helyet, ahová az érzékelőt telepíti és rögzítse ideiglenesen.

- Ellenőrizze az érzékelőből a vezérlőbe érkező jelszintet. Ha szükséges válasszon másik helyet a telepítésre.

- Ha kiválasztotta a helyet, ami optimális jelszintet biztosít, vegye ki az áramköri lapot a házból.

- Rögzítse a hátsó tamper egységet a tartóhoz vagy közvetlenül a falhoz csavarozva (lásd 2. ábra).

- Rögzítse a ház hátsó részét a hátsó tamper egységhez (lásd 2. ábra).

2. ábra Az érzékelő szerelése tartóra vagy közvetlenül a falra. 1 – tartó. 2 – hátsó tamper egység. 3 – a hátsó tamper egység tartóhoz rögzítő csavarja. 4 – a hátsó tamper egység falhoz rögzítő csavarjai. 5 – az érzékelő ház hátsó része. 6 – az érzékelő ház hátsó részét a hátsó tamper egységhez rögzítő csavar.

- Helyezze vissza az áramköri lapot a házba és zárja a házat.

- Konfigurálja az érzékelőt az igényeknek megfelelően. A konfiguráció miatt nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói leírását.

- Indítsa el a távoli teszt módot és ellenőrizze, hogy a mozgás a felügyelt területen aktiválja-e a piros LED jelzését. Ha szükséges állítsa be a mikrohullámú és az infravörös érzékelő érzékenységét.

- Lépjen ki teszt módból. Az érzékelő üzemkész.

3. ábra A lencse sugarak eloszlása (PIR esetén).

Megj:	Az érzékelő hatásos működési távolsága eltérhet az ábrán láthatótól.

# Műszaki adatok

Működési frekvencia tartomány	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiós kommunikáció hatótávolság	legfeljebb 400 m (nyílt területen)

Tápellátás	CR123A lithium elem, 3 V

Elem élettartam	kb. 3 év

Ajánlott szerelési magasság 	2.4 m

Érzékelhető mozgás sebesség	legfeljebb 3 m/s

Mikrohullámú fej működési sebesség	10.525 GHz

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C

Ház méretek	62 x 136 x 49 mm

Súly	137 g

Az akkumulátor cseréje a vezeték nélküli eszközökben szakképzett személyt igényel. Helytelen akkumulátor csere robbanásveszélyt okozhat.

Mindig használjon CR123A 3V lithium elemeket.

A használt elemek nem dobhatók el, elhelyezésük az előírt környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell történjen.

| MINŐSÍTÉS IGAZOLÁS |  |
| --- | --- |
| Terméj: APMD-150 – vezeték nélküli kombinált mozgás érzékelő ABAX rendszerhez. | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48) 0-58 320-94-00 fax. (+48) 0-58 320-94-01 |
| Termék leírás: Kombinált technológiájú PIR+mikrohullámú mozgás érzékelő az ABAX vezeték nélküli riasztó rendszerrel való használatra 868.0MHz – 868.6MHz frekvencia tartományban. Tápellátás 3 V lithium elemről. Az eszköz a riasztó rendszer elemeként használható. |
| A termék megfelel a következő EU Előírásoknak: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő szabványok igényeinek: ETSI EN 300 220-1: v.2.1.1; ETSI EN 300 220-2: v.2.1.1 ETSI EN 300 440-1: v.1.3.1; ETSI EN 300 440-3: v.1.1.2 ETSI EN 301 489-1: v.1.6.1; EN 301 489-3: v.1.4.1 EN60950-1:2004 |
| Bejelentett lényeges részvétel a minősítési megállapításban: Azonosító Szám: 1471 |
| Gdańsk, Polska 2007-11-26 | Head of Test Laboratory: Michał Konarski |
| A legújabb EC minősítés és termék jóváhagyó minősítések letölthető a www.satel.pl weboldalról. |

# Text boxes

1. ábra Az érzékelő áramköri lapja.