|  | KÉTIRÁNYÚ TÁVVZÉRLŐ APT-100 |
| --- | --- |

apt100_hu 05/09

Az APT-100 kétirányú távvezérlő az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként történő használatra lett tervezve. Használatát támogatja:

Az ACU-100 vezérlő 2.00 vagy újabb firmware verzióval, 1.06 vagy újabb firmware verziójú INTEGRA vezérlőpanellel együttműködésben,

INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel, 1.06 vagy újabb firmware verzióval.

A rendszer bármelyik felhasználójának kijelölhető a távvezérlő (kivéve szerviz). A távvezérlő hozzáadásának módja az INTEGRA vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében van leírva.

A távvezérlő föbb tulajdonságai:

Titkosított kétirányú kommunikáció a távvezérlő és az ACU-100 vezérlő vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel között.

5 nyomógomb a 6 kiválasztott funkció indításához.

3 LED a kiválasztott riasztórendszer kimenetek állapotának jelzésére.

Hangjelzés a gombok működtetésekor.

Hangjelzés a távvezérlőről átvitt jelzéseknek az ACU-100 vezérlő vagy INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel által történő vételéről.

Bármelyik gomb lenyomáskor bekapcsolódó háttérvilágítás.

Alacsony akkumulátorfeszültég jelzése.

1. Ábra. APT-100 távvezérlő. A – LED-ek számozása. B – távvezérlő nyomógombjainak számozása.

# INTEGRA riasztórendszer vezérlése

A vezérlés a riasztórendszer kiválasztott zónáinak a segítségével kivitelezhető. Ezek a zónák nem kell, hogy fizikailag létező zónák legyenek és a beprogramozott típusuknak a “Nem használt” vagy “Követő” típusoktól eltérő kell legyen, de bármilyen reakciótípus beprogramozható azoknak. Az 5 távvezérlő nyomógomb lehetővé teszi a rendszer maximum 6 zónájának vezérlését. Bármelyik nyomógomb vagy az 1-es és 5-ös nyomógombok egyidejű működtetése az azokhoz kijelölt zónák megsértését fogja eredményezni. A zóna mindaddig sértett állapotban marad, amíg a távvezérlő nyomógombjai működtetve vannak.

A zónák kijelölésnek módja a távvezérlő nyomógombjaihoz az INTEGRA vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében van leírva.

Továbbá, a távvezérlő gombjának megnyomása előidéz egy megfelelő hangjelzést és bekapcsolja a gombok háttérvilágítását 5 másodpercre. Miután az ACU-100 vezérlő vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel elismerte az átvitt jelzés vételét, a távvezérlő előállít egy másik hangjelzést.

# A riasztórendszer kimeneteinek állapotjelzése

A távvezérlő egyik gombjának megnyomásakor (amelyiknek nem szükséges, hogy vezéreljen egy rendszerzónát), a három kiválasztott rendszerkimenet állapotának információi megjelenítésre kerülnek a LED-eken egy pár másodpercig. Így kaphat megerősítést a funkció végrehajtásáról vagy információt a rendszer aktuális állapotáról. A kimenetneteknek, amelyeknek az állapota a távvezérlő LED-jeinek segítségével kerül visszajelzésre nem szükséges, hogy fizikailag létező kimenetek legyenek.

A távvezérlő LED-jei világítanak, ha:

a normál polarítású kimenet aktív;

a fordított polarítású kimenet inaktív.

A kimenetek kijelölésének módja a távvezérlő LED-jeihez az INTEGRA vezérlőpanel felhasználói kézikönyvében van leírva.

# Akkumulátor kicserélése

A távvezérlő egy CR2032 típusú lítium akkumulátorról van megtáplálva. Az akkumulátor élettartama kizárólag attól függ, hogy a távvezérlő milyen módón van használva. Minnél gyakrabban vannak a nyomógombók működtetve, a teljesítmény fogyasztás is magasabb lesz. Minden egyes átvitt jelzés a távvezérlőről tartalmaz információt az akkumulátor állapotáról. Amennyiben az akkumulátor feszültsége alacsony a vezérlőpanel hibajelzést fog adni. Továbbá bármelyik nyomógomb megnyomásakor a távvezérlő a gombok háttérvilágításának villogtatásával jelezni fogja az akkumulátor feszültségének alacsony szintjét.

2. Ábra A távvezérlő akkumulátorjának cseréje.

# Műszaki adatok

Működési frekvencia hullámsáv	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs hatáskör	max. 150 m (nyílt területen)

Tápellátás	lítium akkumulátor CR2032 3V

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10…+55 °C

Ház méretei	78 x 38 x 16 mm

Tömeg	30 g

A használt akkumulátort TILOS eldobni, a létező környezetvédelmi szabályok szerint kell megszabadulni tőle.

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: APT-100 – Kétirányú távvezérlő | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48) 0-58 320-94-00 fax. (+48) 0-58 320-94-01 |
| Termékleírás: Kétirányú távvezérlő ABAX vezetéknélküli riasztórendszer elemekénti használatra behatolásjelző riasztrendszerben. |
| A termék megfelel a következő EU irányelveknek: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált előírások követelményeivel. ETSI EN 300 220-1: v.2.1.1; ETSI EN 300 220-2: v.2.1.2 ETSI EN 301 489-1: v.1.6.1.; EN 301 489-3: v.1.4.1 EN60950-1:2006 |
| A megfelelőség értékelésében résztvevő minősítő szervezet: Azonosító szám.: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2009-05-09 | Tesztlabor vezető: Michał Konarski |
| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl honlapról. |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl