AQUA Pet 2E

DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐ

KISÁLLATVÉDELEMMEL MAX. 15 KG-IG

aqua_pet_2E_hu 04/12

Az AQUA Pet 2E érzékelő a védett területen belüli mozgás érzékelésére alkalmas. A 2EOL/NC (2 x 1.1 k() zónakialakítás használatát támogató vezérlőpanelekhez használható.

# Tulajdonságok

Duálelemes pyroelektromos érzékelő.

Beépített EOL ellenállások.

Digitális mozgásérzékelési algoritmus.

Kisállatvédelem max. 15 kg-ig.

Digitális hőmérsékletkompenzáció.

Alacsony tápfeszültség jelzés (9 V ±5% feszültség alatt).

Jelző LED.

Fedél eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

# Áramköri lap

riasztáskimenet csatlakozók (a vezérlőpanel 2EOL/NC zónakialakításúként beprogramozott zónabemenetére csatlakoztatáshoz).

+12 V DC tápfeszültség csatlakozók.

piros színű jelző LED:

- riasztás – BE 2 mp-re;

- bemelegedés – gyors villogás;

- alacsony tápfeszültség – BE.

pyroelektromos érzékelő.

szabotázskapcsoló (NC).

skála a pyroelektromos érzékelő lencséhez képesti helyzetének jelzésére (lásd 6. ábra).

rögzítőcsavar nyílás.

érzékelő beállító érintkezőtüskéi:

PIR SENS.	-	érzékelő érzékenységének beállítása. Beállítható érzékenységi szintek (2. ábra): A – alacsony, B és C – közepes, D – magas [ - érintkezők rövidrezárva;  – érintkezők nyitva].

LED ON/OFF	-	LED ON/OFF	-	jelző LED engedélyezése/tiltása. A jelző LED működése az érintkezők rövidrezárt állapotában van engedélyezve.

# Érzékelési terület

Az érzékelő érzékelési területét a 3. ábra mutatja.

# Felszerelés

Ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt és ne piszkolja be azt.

- Távolítsa le az érzékelő fedelét (4. ábra).

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a csavarok és a kábel átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a kábelt az előzőekben elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát a falra (5. ábra).

- Rögzítse az áramköri lapot, az érzékelő szerelési magasságának figyelembe vételével 
(6. ábra).

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Helyezze vissza az érzékelő házának fedelét.

# Üzembe helyezés

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED elkezd villogni (amennyiben a LED ON/OFF érintkezőtüskék rövidre vannak zárva).

- Amikor az érzékelő működésre kész (a LED abbahagyja a villogást), végezze el az érzékelési tartomány ellenőrzését pl. ellenőrizze, hogy a felügyelt területen belüli mozgás aktiválja-e a riasztásrelét és a LED fényét.

- Amennyiben szükséges, állítson az érzékelő érzékenységén (PIR SENS érintkezőtüskék).

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	10 mA

Maximális áramfogyasztás	12 mA

EOL ellenállások	2 x 1.1 k(

Riasztásjelzési idő	2 s

Bemelegedési periódus	30 s

Érzékelhető mozgási sebesség	0.3...3 m/s

Teljesített előírások	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérsékleti tartomány	-30...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Méretek	63 x 96 x 49 mm

Tömeg	71 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl