AQUA RING S

MENNYEZETRE SZERELHETŐ

DIGITÁLIS PASSZÍV-INFRA ÉRZÉKELŐ

aquaring_s_hu 07/11

A mennyezetre szerelhető mikroprocesszor alapú, teljesen digitális AQUA RING érzékelőt magas érzékenység és zavarvédettség jellemzi. Az érzékelőbe egy duál elemes pyroelektromos érzékelő került beépítésre. Az érzékelő 24 V-os CA vagy DC feszültségről táplálható meg.

Az érzékelő előriasztás tulajdonsággal rendelkezik. Az előriasztást a LED rövid felvillanása jelzi az érzékelő által lefedett területen belül bekövetkező olyan változások után, amelyek nem felelnek meg a riasztási feltételeknek. Az előriasztás érzékenysége függ a detektorban beállított érzékenységi szinttől. A gyakran bekövetkező előriasztások riasztás jelzést okozhatnak.

Az érzékelő működése számra szükséges a tápfeszültség bekapcsolása utáni 30 mp-ig tartó bemelegedési fázis, melyet a LED gyors villogása jelez.

1. ábra Érzékelő elektronikai kártyájának nézete.

1. ábra magyarázata:

1	–	csatlakozók:

NC	–	relé (NC)

TMP	–	szabotázskapcsoló

24V	–	tápfeszültség bemenet (AC/DC)

2	–	piros színű jelző LED:

- előriasztás – rövid felvillanás (kb. 120 ms);

- riasztás – BE 2 mp-re;

- bemelegedés – gyors villogás;

- alacsony tápfeszültség – BE.

3	–	pyroelektromos érzékelő.

4	–	szabotázskapcsoló.

5	–	rögzítőcsavar nyílása.

6	–	érzékelő beállító érintkezőtüskéi:

PIR SENS.	-	érzékelő érzékenységének beállítása (see Fig. 2);

LED ON/OFF	-	jelző LED engedélyezése/letiltása. A jelző LED működése az érintkezők rövidrezárt állapotában van engedélyezve.

2. ábra Érzékelő érzékenységének beállítása.

(A – alacsony érzékenység, B és C – közepes érzékenység, D – magas érzékenység)

[ – tüskék rövidrezárva;  – tüskék nyitva].

# Felszerelés

Az érzékelő beltéren történő felhasználásra készült.

3. ábra Tárgyak, melyek elhelyezése kerülendő az érzékelő által lefedett területen belül (légkondicionáló berendezés, mozgó objektumok).

Ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt és ne koszolja be azt.

- A 4. ábra szerint nyissa ki az érzékelő házát.

4. ábra Érzékelő fedelének letávolítása.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a ház hátlapján a csavarok és a kábel számára a megfelelő nyílásokat.

- Vezesse keresztül a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátlapját a mennyezetre.

- Rögzítse az áramköri lapot.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működésének paramétereit.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

# Üzembehelyezés

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED elkezd villogni (ha LED ON/OFF érintkezők rövidre vannak zárva).

- Amikor az érzékelő már használatra kész (a LED abbahagyja a villogást), hajtsa végre az érzékelő tesztelését pl. ellenőrizze le, hogy a lefedettségi területen történő mozgás aktiválja-e a riasztásrelét és a LED fényének bekapcsolását.

- Amennyiben szükséges változtassa meg az érzékelő érzékenységét (PIR SENS. érintkezők).

# Technikai adatok

Tápfeszültség	24 V AC/DC 15%

Max. áramfogyasztás (±10%)		27 mA for 24 V AC

14 mA for 24 V DC

Relé névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Lefedettségi terület:

2.4m-es szerelési magasság esetén	36 m2

3.7m-es szerelési magasság esetén	80 m2

Érzékelhető mozgási sebesség	0.3...3 m/s

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-30...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	ø97 x 29 mm

Ajánlott szerelési magasság	2.2 m-től 4.5 m-ig

Tömeg	64 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu