|  | VEZETÉK NÉLKÜLI REZGÉSÉRZÉKELŐ ÉS MÁGNESES KONTAKTUS AVD-100 |
| --- | --- |

avd100_e 11/07

Az AVD-100 vezeték nélküli rezgésérzékelő és mágneses kontaktus az ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez lett tervezve. Az eszköz 1.06 vagy későbbi firmware verziójú ACU-100 vezérlővel használható.

A fejlett piezoelektronikus érzékelő jelfeldolgozás segítségével a rezgés rézékelő különbséget tud tenni a környezetből származó normál rezgések és az ajtón és ablakon történő erőszakos behatolás okozta rezgések között. Az érzékelő jelzés a rezgés amplitúdója, időtartama és a rezgések száma alapján történik. Az érzékelő érzékenysége és a rezgések száma (aminek a hatására zónasértés történik) szoftveresen konfigurálható.

A mágneses érzékelő zónasértést jelez, ha a mágnest eltávolítják a reed kapcsoló közeléből, ami az áramkör megszakítását jelenti. Két reed kapcsoló van az érzékelőben és szoftveresen programozható melyik legyen aktív.

Az AVD-100 érzékelő 2 helyet foglal le a vezérlőhöz csatlakoztatható eszközök számából.

Az 1. ábra magyarázata:

1	-	kijelző.

2	-	piezoelektronikus érzékelő.

3	-	LED kijelzés. Pirosra vált teszt módban, jelezve a kommunikációt a vezérlőveI, zónasértéskor (rezgés érzékeléskor vagy ha a mágnest eltávolítják a reed kapcsolótól) és tamper jelzésnél.

4	-	tamper kontaktus, ami aktiválódik, ha kinyitják az érzékelő házát vagy leveszik az érzékelőt.

5	-	CR123A 3 V litium elem, kb. 3 éves működést tesz lehetővé. Az érzékelő ellenőrzi az elem állapotát. Ha a feszültség 2.6 V alá esik, “alacsony akkumulátor szint” jelzést küld a vezérlő felé. Az alacsony akkumulátor szint jelzés az elem kicseréléséig folytatódik.

6	-	oldalsó reed kapcsoló.

7	-	alsó reed kapcsoló.

# Telepítés

Az érzékelő beltéri telepítésre lett tervezve.

Az érzékelő végleges felszerelése előtt ellenőrizze az ACU-100 vezérlőben az érzékelőből beérkező jelszintet. Ha szükséges válasszon optimálisabb telepítési helyet a jobb kommunikáció érdekében.

Csak az érzékelő regisztrációja előtt helyezze be az elemet. Ha az érzékelő nincs regisztrálva vagy ha nincs kommunikáció a vezérlővel, akkor az érzékelő többet fogyaszt, lecsökkentve ezzel az elem élettartamát.

A telepítés vagy az elem csere során figyeljen arra, hogy ne károsítsa a reed kapcsolókat az áramköri lapon.

- Ház kinyitása.

- Helyezze be az elemet, és adja hozzá az érzékelőt a vezeték nélküli rendszerhez (nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói leírását). Az áramköri lapon található 7 számjegyű sorozatszámot kell bevinni a regisztrációs folyamat alatt.

- Zárja az érzékelő házat.

- Válasszon egy helyet (ablak / ajtó keret, stb.), ahová az érzékelőt telepíti és rögzítse ideiglenesen.

- Ellenőrizze az érzékelőből a vezérlőbe érkező jelszintet. Ha szükséges válasszon másik helyet a telepítésre.

- Ha kiválasztotta a helyet, ami optimális jelszintet biztosít, nyissa ki a házat és rögzítse a ház hátulját a választott felületre.

- Zárja az érzékelő házat.

- Rögzítse a mágnest az ajtóhoz vagy ablakhoz, figyelembe véve a maximális távolságot a reed kapcsolótól (lásd 3. ábra).

2. ábra Az AVD-100 érzékelő reed kapcsolók elhelyezkedése.

1 – reed kapcsolók. 2 – tamper kontaktus rugó.

- Konfigurálja az érzékelőt az igényeknek megfelelően. A konfiguráció miatt nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói leírását.

- Indítsa el a távoli teszt módot és ellenőrizze, hogy az érzékelő helyesen reagál-e a rezgésre és a mágnes eltávolítására.

- Lépjen ki teszt módból. Az érzékelő üzemkész.

3. ábra Példa az érzékelő és a mágnes telepítésének maximális távolságára (felülnézet). A példák az érzékelő áramköri lapjával egy magasságban elhelyezett mágnesre vonatkoznak.

1 – reed kapcsolók. 2 – mágnes.

# Műszaki adatok

Működési frekvencia tartomány	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiós kommunikáció hatótávolság	legfeljebb 400 m (nyílt területen)

Tápellátás	CR123A lithium elem, 3 V

Elem élettartam	kb. 3 év

A rezgésérzékelő maximum érzékelési távolsága a tartófelület függvényében:

beton	1.5 m

tégla	2.5 m

fa	3.5 m

acél	3 m

PVC	2.25 m

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C

Ház méretek	24 x 110 x 27 mm

Súly	59 g

Az akkumulátor cseréje a vezeték nélküli eszközökben szakképzett személyt igényel. Helytelen akkumulátor csere robbanásveszélyt okozhat.

Mindig használjon CR123A 3V lithium elemeket.

A használt elemek nem dobhatók el, elhelyezésük az előírt környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell történjen.

| MINŐSÍTÉS IGAZOLÁS |  |
| --- | --- |
| Termék: AVD-100 – vezeték nélküli rezgésérzékelő és mágneses kontaktus az ABAX rendszerhez. | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48) 0-58 320-94-00 fax. (+48) 0-58 320-94-01 |
| Termék leírás: Vibráció érzékelő és mágneses kontaktus az ABAX vezeték nélküli riasztó rendszerrel való használatra 868.0MHz – 868.6MHz frekvencia tartományban. Tápellátás 3 V lithium elemről. Az eszköz a riasztó rendszer elemeként használható. |
| A termék megfelel a következő EU Előírásoknak: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő szabványok igényeinek: ETSI EN 300 220-1: v.2.1.1; ETSI EN 300 220-2: v.2.1.1 ETSI EN 301 489-1: v.1.6.1.; EN 301 489-3: v.1.4.1 EN60950-1:2004 |
| Bejelentett lényeges részvétel a minősítési megállapításban: Azonosító Szám: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2007-11-26 | Head of Test Laboratory: Michał Konarski |
| A legújabb EC minősítés és termék jóváhagyó minősítések letölthető a www.satel.pl weboldalról. |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

1. ábra Az érzékelő áramköri lapja