|  | VEZETÉK NÉLKÜLI REZGÉSÉRZÉKELŐ ÉS MÁGNESES KONTAKTUS AVD-100 |
| --- | --- |

avd100_hu 12/10

Az AVD-100 vezeték nélküli rezgésérzékelő és mágneses kontaktus az ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez lett tervezve. Az eszköz használatát az 1.06 vagy újabb firmware verzióval rendelkező ACU-100 vezérlő vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel támogatja. Ez a kézikönyv az 1.2D vagy újabb verziójú elektronikával rendelkező eszközökre vonatkozik.

A fejlett piezoelektronikus érzékelő jelfeldolgozási eljárásának köszönhetően a rezgés rézékelő különbséget tud tenni a környezetből származó normál rezgések és az ajtón és ablakon történő erőszakos behatolás okozta rezgések között. Az érzékelő jelzése a rezgés amplitúdója, időtartama és a rezgések száma alapján történik. Az érzékelő érzékenysége és a rezgések száma (aminek a hatására zónasértés történik) rádiós úton konfigurálható.

A mágneses érzékelő zónasértést jelez, ha a mágnest eltávolítják a reed kapcsoló közeléből, ami az áramkör megszakítását jelenti. Két reed kapcsoló van az érzékelőben és rádiós úton programozható, hogy melyik legyen aktív.

Az 1. ábra magyarázata:

1	-	szabotázskapcsoló, amely aktiválódik, ha kinyitják az érzékelő házát vagy az érzékelőt eltávolítják a felszerelési felületről.

2	-	CR123A 3 V litium elem, kb. 3 éves működést tesz lehetővé. Az érzékelő felügyeli az elem állapotát. Ha a feszültség 2.6 V alá esik, “alacsony akkumulátor szint” jelzést küld a vezérlőnek. Az alacsony akkumulátor szint jelzés az elem kicseréléséig folytatódik.

3	-	oldalsó reed kapcsoló elhelyezése (az áramköri lap másik oldalán található).

4	-	alsó reed kapcsoló elhelyezése (az áramköri lap másik oldalán található).

A LED csak tesztmódban működik:

80 ms-ra felvillan a válaszperiódus ideje alatt;

2 mp-ig világít sértés (rezgésérzékelés vagy a mágneses kontaktus érzékelése esetén) vagy szabotázs esetén (szabotázskapcsoló nyitása).

# Telepítés

Az érzékelő beltéri telepítésre lett tervezve. Ha a mágneses kontaktust használják az ablak vagy ajtó védelmére, akkor az érzékelőt az ablak- vagy ajtókeretre és a mágnest pedig az ablak vagy ajtószárnyra kell felszerelni. Az érzékelő ferromágneses felületre és / vagy erős mágneses vagy elektromos mező közelébe történő felszerelése nem ajánlott, mert az eszköz helytelen működését eredményezheti.

Az érzékelő végleges felszerelése előtt ellenőrizze az ACU-100 vezérlőben az érzékelőből beérkező jelszintet. Ha szükséges válasszon optimálisabb telepítési helyet a jobb kommunikáció érdekében.

A telepet csak az eszköz ABAX rendszerben történő regisztrálása előtt szabad behelyezni.

Legyen különösen figyelmes a telep behelyezésekor vagy cseréjekor, hogy ne sértse meg az elektronikus kártyán elhelyezett reed reléket.

- Nyissa ki a házat.

- Helyezze be az elemet, és adja hozzá az érzékelőt a vezeték nélküli rendszerhez (nézze meg az ACU-100 vezérlő, az INTEGRA 128-WRL vagy a VERSA vezérlőpanel telepítői leírását). Az áramköri lapon található 7 számjegyű sorozatszámot kell bevinni az érzékelő rendszerben történő regisztrációs folyamata alatt.

- Zárja vissza az érzékelő házat.

- Rögzítse ideiglenesen az érzékelőt a felszerelési helyére.

- Ellenőrizze az érzékelőből a vezérlő által vett jelszintet. Ha szükséges válasszon másik helyet a telepítésre.

- Az optimális felszerelési hely kiválasztása után, nyissa ki a házat és rögzítse a ház hátulját a felszerelési felületre.

- Zárja vissza az érzékelő házat.

- Rögzítse a mágnest a reed kapcsoló a maximális távolságának figyelembevételével az ajtóhoz vagy ablakhoz, (lásd 2. ábra).

2. Ábra. Ház méretei, a reed kapcsolók maximális működési távolsága és elhelyezésük. Az ábrán feltüntetett távolságok az elektronikai kártya magasságában elhelyezett mágnesekre vonatkoznak.

1 – alsó reed kapcsoló. 2 – oldalsó reed kapcsoló. 3 – szabotázskapcsoló rugója.

- Konfigurálja az érzékelőt az igényeknek megfelelően. Az érzékelő beállításához nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói vagy az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelek programozói kézikönyveit.

- Indítsa el a távoli teszt módot és ellenőrizze, hogy az érzékelő megfelelően reagál-e a rezgésre és a mágnes eltávolítására.

- Lépjen ki teszt módból. Az érzékelő most már üzemkész.

# Műszaki adatok

Működési frekvencia tartomány	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiós kommunikáció hatótávolság	max. 150 m (nyílt területen)

Tápellátás	CR123A lítium telep, 3 V

Telep várható élettartama	kb. 3 év

A rezgésérzékelő maximum érzékelési távolsága a felszerelési felület függvényében:

beton	1.5 m

tégla	2.5 m

fa	3.5 m

acél	3 m

PVC	2.25 m

Készenléti fogyasztás	50 µA

Maximális fogyasztás	16 mA

Környezeti osztály az EN50130-5.nek megfelelően	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10 °C...+55 °C

Max. páratartalom	933%

Ház méretek	24 x 110 x 27 mm

Tömeg	59 g

Legyen nagyon körültekintő a telep cseréjekor. Amennyiben azt helytelenül végzi el, a telep kicserélése robbanásveszély kialakulásához vezethet. A gyártó nem vállal semmilyen felelőséget a telep helytelen kicserélésnek következményeiért.

Mindig CR123A 3V lítium telepet használjon.

A használt elemek nem dobhatók el, elhelyezésüknek az előírt környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell történnie.

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: AVD-100 – vezeték nélküli rezgésérzékelő és mágneses kontaktus az ABAX rendszerhez | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48) 58 320-94-00 fax. (+48) 58 320-94-01 |
| Termék leírás: Vibráció érzékelő és mágneses kontaktus az ABAX vezeték nélküli riasztó rendszerrel való használatra 868.0MHz – 868.6MHz frekvencia tartományban. Tápellátás 3 V lithium elemről. Az eszköz behatolásjelző rendszer elemeként használható. |
| A termék megfelel a következő EU Előírásoknak: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványok követelményeinek: ETSI EN 300 220-1: v.2.1.1; ETSI EN 300 220-2: v.2.1.1 ETSI EN 301 489-1: v.1.6.1.; EN 301 489-3: v.1.4.1 EN60950-1:2004 |
| Megfelelőségi értékelésben résztvevő minősítő szervezet: Azonosítószám.: 1471 |
| Gdańsk, Lengyelország 2007-11-26 | Tesztlaboratórium vezetője: Michał Konarski |
| A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termékjóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl weboldalról. |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

1. ábra Az érzékelő áramköri lapja