Telepítés

®

AQUA PLUS

DIGITALIS PASSZIV INFRA ÉRZÉKELŐ

aqua_plus_e 07/06

A mikroprocesszor alapú, teljesen digitális AQUA PLUS érzékelők nagy érzékenységűek és interferencia ellenállással ellátottak.   A fejlett digitális hőmérséklet kompenzációs jellemzőnek köszönhetően az eszköz széles hőmérsékleti tartományban működőképes. Egy duál piroelem van az eszközben. A processzor kétirányú jel analízist hajt végre, ami az értéken és mennyiségen alapul.

Az érzékelőt beltéri használatra tervezték. A falra közvetlenül szerelhető vagy egy tartó segítségével (a gyártó ajánlja a tartó használatát).

Ügyeljen, hogy ne piszkolja be vagy károsítsa a piroelemet

A telepítés során ügyeljen arra, hogy az érzékelőt ne fordítsa hőforrás, légkondícionáló eszköz felé. Ne tegye ki az érzékelőt erős napsütésnek sem.

1.  A ház kinyitása a 2. ábrán látható módon.

NC    NC   TMP TMP COM 12V

1

2

REL1

3

6

7

4

5

PIR SENS.   JP1

JP2	8

LED ON/OFF JP3

2. ábra. A fedél eltávolítása.

2.  Az elektronikus panel eltávolítása.

3.  Megfelelő nyílások létrehozása a vezetékek és csavarok számára.

4.  Az elkészített nyílásokon a kábel áthúzása.

5.  Az eszköz rögzítése a falon vagy a tartószerkezeten.

1. ábra. Az érzékelők panelje

Az 1. ábra magyarázata:

1  –  sorkapcsok:

NC	–  relé (NC)

TMP   –  tamper kontaktus

COM   –  közös föld

12V     –  tápfeszültség bemenet

2  –  LED kijelzés. A LED kb. 2 másodpercig világít, ha az érzékelő mozgást észlelt  és a riasztás relé aktiválódott (az NC kontaktus nyitása). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ellenőrizze az érzékelő megfelelő működését és meghatározza a védett területet.

3  –  riasztás relé.

4  –  piroelem.

5  –  tamper kontaktus

6  –  a piroelem elhelyezkedését jelző skála a lencsével szemben  (Lásd 2. táblázat és 4. ábra)

7  –  rögzítő csavar helye.

8  –  A detektor működési paramétereit beállító tüskék (Lásd 1. táblázat).

A detektor előriasztási funkcióval van ellátva. Az előriasztást a LED rövid felvillanással jelzi (kb. 120 ms), de nem aktiválja a relét. Az előriasztás akkor aktiválódik, ha az érzékelő által észlelt környezeti zavarok nem felelnek meg az előírt kritériumoknak. Az előriasztás érzékenysége a detektor jumperein beállított érzékenységén múlik. Az előriasztás többszöri előfordulása a riasztás relé aktiválását okozhatja.

A bekapcsolás után 30 másodpercig az érzékelő kezdő állapotban marad, amit a LED gyors villogása jelez,  a detektor csak ezután kerül üzemkész állapotba.

A detektor folyamatosan figyeli a tápellátás meglétét. Ha a tápfeszültség 9 V (±5%) alá esik több, mint 2 másodpercig, a detektor hibajelzést ad a riasztási relé aktiválásával és a LED kijelzés folyamatosan világít. A minimum feszültség visszaállítása (9V ±5%) kikapcsolja a folyamatos kijelzést.

3. ábra. Az érzékelő felhelyezése.

6.  Helyezze vissza az elektronikát a detektor telepítési magasságát figyelembe véve. (2. táblázat és 4. ábra).

- Pin zárva

1. táblázat: Működési paraméterek programozása

-  Pin nyitva

2. táblázat. A piroelem elhelyezése a lencséhez képest.

7.  Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

8.  Használja a jumpereket a működési paraméterek beállításához (1. táblázat).

9.  Tegye a detektorra fedelet.

4. ábra. Az ellenőrzött terület a detektor telepítési magasságának és a piroelem

pozíciójának függvényében, kapcsolatban az optimális beállítással.

Kezdés

1.  Adjon tápot a detektornak. A LED elkezd villogni (ha a J3 jumper rövidre van zárva)

2.  Mikor a detektor eléri a kész állapotot (a LED villogás befejeződik), meg kell csinálni az érzékelő hatósugarának tesztelését, ellenőrizni kell, hogy a mozgás a felügyelt területen aktiválja-e a relét és a LED kijelzést.

3.  Ha szükséges változtasson a detektor érzékenységén (JP1 & JP2 jumperek).

Lencsék

Az érzékelő széles látószögű lencsével van ellátva, de lehetőség van más karakterisztikájú lencsére kicserélni (látószög, sugarak száma, távolság)

5. ábra. A sugarak eloszlása és a működési távolság széles látószögű lencsénél

Megjegyzés:  Az érzékelő működési tartománya eltérhet az ábrán láthatótól

Műszaki adatok

Névleges tápellátás (±15%) .................................................................... 12V DC Átlagos áramfelvétel (±10%) .......................................................................9.5mA Megsértés esetén jelzési idő ............................................................................ 2s Működési hőmérséklet ....................................................................... -10...+55°C Érzékelhető mozgási sebesség .............................................................max 3 m/s Méretek.............................................................................................63x96x49mm

Ajánlott szerelési magasság……..................................................................... 2,1m

Súly:…………………………………………………………………………………….90g

3. táblázat. Igénybe vehető lencsék az AQUA PLUS detektorokhoz

Megjegyzés: A detektor működési távolsága összefüggésben kell legyen a hely méretével, ahova a detektor telepítése történik. A nem megfelelő lencseválasztás túlzott érzékenységet és téves riasztásokat okozhat.

# Text boxes

| Lencse típusa | Távolság | Látószög |
| --- | --- | --- |
| Széles látószög (EWA) | 15m | 141,2° |
| Nagy távolságú lencse (LR), belépési zóna figyeléssel | 30m | Fő sugár – 3 m széles (a hatótávolság végén) |
| Függönylencse (VB) | 22,5m | 2.2m széles a hatótávolság végén |

| Detektor telepítési magasság | A skála pozíciója az indikátorhoz viszonyítva |
| --- | --- |
| Több, mint 2.1m | A középső skála az indikátor felett |
| 2.1m | A középső skála az indikátorral egy vonalban |
| Kevesebb, mint 2.1m | A középső skála az indikátor alatt |

|  | Pins |
| --- | --- |
|  | JP1 | JP2 | JP3 |
| Alacsony érzékenység |  |  |  |
| Közepes érzékenység |  |  |  |
| Magas érzékenység |  |  |  |
| LED kijelzés be |  |  |  |
| LED kijelzés ki |  |  |  |